ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства надзвичайних

ситуацій України

______________ № _____

Літературні редактори:

Завідувач сектору лабораторії № 21                                  Остапчук Н.В.

Науковий співробітник                                                        Демченко О.В.

Узгоджено:

Зав. сектору юридичного забезпечення

нормативно-правових відносин                                           Євтухов Ю.Ю.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПОВОДЖЕННЯ З ВИБУХОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

І. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1. Ці Правила є нормативно-правовим актом, що поширюється на суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють поводження з ВМ промислового призначення.

2. Правила встановлюють вимоги безпечного поводження з ВМ на об’єктах, розташованих на земній поверхні, у підводних і підземних умовах.

3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання та працівниками підприємств і організацій, що займаються розробленням, виробництвом, випробуванням, придбанням, перевезенням, зберіганням, обліком, реалізацією, знищенням ВМ, розробленням і виготовленням обладнання, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт, ввезенням, вивезенням і транзитом через територію України ВМ, обладнання і технологій для їх виготовлення, проведенням вибухових робіт; а також проектних організацій і тих, що організують і контролюють роботу з промислової безпеки та охорони праці під час поводження з ВМ промислового призначення.

ІІ. ПОЗНАЧЕННЯ  ТА  СКОРОЧЕННЯ

1. АС – аміачна селітра;

2. ВМ – вибухові матеріали;

3. ВР – вибухова речовина;

4. ВШ – вогнепровідний шнур;

5. ГОСТ – міждержавний стандарт;

6. ДСТУ – Державний стандарт України;

7. ДШ – детонуючий шнур;

8. ЕД – електродетонатор;

9. ЗІ – засоби ініціювання;

10. ЗЗМ – зарядно-змішувальна машина;

11. ЗМ – зарядна машина;

12. КВР – конверсійна вибухова речовина;

13. КД – капсуль-детонатор;

14. ЛНО – лінія найменшого опору;

15. МВ – масовий вибух;

16. НПАОП – нормативно-правовий акт з охорони праці;

17. НАПБ – нормативний акт з пожежної безпеки;

18. НСІ – неелектричні системи ініціювання;

19. ПВА – прострільні та вибухові апарати;

20. ПЛА – план ліквідації аварій;

21. СОУ – стандарти організацій України;

22. ТУ – технічні умови;

23. УПХ – ударно-повітряна хвиля.

ІІІ.  ТЕРМІНИ  ТА  ВИЗНАЧЕННЯ  ПОНЯТЬ

1. У цих Правилах терміни та поняття: вибій, вибухові матеріали (речовини), вибухові роботи, виробництво вибухових матеріалів, газодинамічні явища, гірнича виробка, гірниче підприємство, гірничий масив, гірничі породи, гірничі роботи, гірничорятувальна(е) служба (формування), засоби ініціювання, кар’єр, конверсійні вибухові матеріали, копальня, корисні копалини, підривні роботи, поводження з вибуховими матеріалами, рудник, свердловина, шахта вживаються у значеннях, що наведені в Гірничому Законі України, Законі України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», стандарті ДСТУ EN 13857-1:2006 «Вибухові речовини для цивільного застосування. Частина 1. Термінологія», ДСТУ 4704:2008 «Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки», ДСТУ 7116:2009 «Вибухи промислові. Метод визначення фактичної сейсмічної стійкості будинків і споруд», ДСТУ 7117:2009 «Вибухи промислові. Метод визначення тиску у фронті ударної повітряної хвилі та границі безпечної зони», Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи України від 09.09.06 № 597 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.09.06 за № 1063/12937 (НПАОП 0.00-6.07-06), Вимогах технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.05.07 № 104, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.05.07 за № 546/13813 (НПАОП 0.00-7.08–07), Інструкції з обслуговування аварійно-рятувальними службами масових вибухів на вугледобувних і гірничорудних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 31.03.03 № 86, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.04.03 за № 311/7632.

2. Інші терміни вживаються у такому значенні:

заборонна зона – зона, в межах якої заборонено знаходження осіб, не задіяних у встановленому порядку у підготовці вибуху;

загальні види вибухових робіт – вибухові роботи у підземних умовах вугільних шахт; вибухові роботи у підземних умовах (гірничорудної та нерудної промисловості); вибухові роботи на відкритих гірничих розробках;

небезпечна зона – зона, у межах якої не виконуються умови безпеки від дії уражаючих факторів вибуху;

спеціальні види вибухових робіт – вибухові роботи при сейсморозвідці, а також прострільно-вибухові роботи у нафтових, газових, водяних та інших свердловинах; розпушення мерзлих грунтів, дроблення льоду, підводні вибухові роботи, вибухові роботи на болотах; руйнування гарячих масивів, оброблення матеріалів (різання, зварювання, штампування, зміцнення тощо) вибухом, руйнування будинків і споруд, дроблення фундаментів і руди, що спеклася; корчування пнів, валення дерев, розпушення дров, що змерзлись, ліквідація заторів під час лісосплаву, боротьба з лісовими пожежами; вибухові роботи у підземних виробках і на поверхні нафтових шахт; вибухові роботи при проведенні тунелів і будівництві метрополітену; вибухові роботи при проведенні гірничорозвідувальних виробок; вибухові роботи при знищенні вибухонебезпечних пристроїв, у тому числі й військових боєприпасів, на земній поверхні; вибухові роботи, пов’язані з використанням ВМ у наукових та учбових цілях.

ІV. КЛАСИФІКАЦІЯ ВМ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НИХ

4.1. Усі промислові ВМ, у тому числі й КВР, за ступенем небезпеки (сумісності) в процесах поводження з ними (зберігання, перевезення, доставка до місць проведення робіт, використання тощо) відносяться відповідно до ДСТУ 4500-3:2008 «Вантажі небезпечні. Класифікація» до класу 1 і розділяються на групи (додаток 1) і підкласи (додаток 2).

4.2. На АС (інші селітри), які використовуються для виготовлення ВР і зберігаються на складах ВМ разом із ВР і на пунктах виготовлення ВР місцевого приготування, поширюються вимоги до зберігання та обліку, як до ВР групи D.

АС (інші селітри), які використовуються для виготовлення компонентів ВР і напівфабрикатів, що зберігаються на складах або пунктах із виготовлення окислювача (компонентів ВР), повинні зберігатися та обліковуватися з дотриманням вимог для визначеного для цих речовин класу небезпеки (1.5).

4.3. Емульсійна матриця, що використовується для виготовлення ВР, повинна зберігатися у ємностях-накопичувачах, бункерах транспортних або змішувально-зарядних машинах із дотриманням вимог безпеки для речовин цього класу небезпеки.

4.4. ВМ різних груп сумісності потрібно зберігати та перевозити окремо одну від одної.

4.5. Дозволяється спільне зберігання таких ВМ:

димних (група сумісності D) і бездимних (група сумісності С) порохів відповідно до вимог для найчутливішого з них;

ВШ, засобів його запалювання та порохів (димних і бездимних), сигнальних і порохових патронів і ракет (група сумісності D) із ВМ груп сумісності В, С і D;

ДШ і детонуючої стрічки (група сумісності D) з КД, ЕД, електронними детонаторами, комплектами ударних трубок і поверхневих з’єднувачів НСІ та піротехнічними реле (група сумісності В).

4.6. Дозволяється перевозити автомобільним транспортом одночасно ВМ груп B, C, D, E, F, G, N і S у разі доставки ВМ зі складу на склад того ж суб’єкта господарювання або безпосередньо до місць проведення робіт за дозволом керівника суб’єкта господарювання, що здійснює вибухові роботи, за умови додержання вимог Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 26.07.04 № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.08.04 за № 1040/9639 і таких вимог:

завантаження транспортного засобу не більше двох третин його вантажопідйомності;

розміщення ЗІ у передній частині транспортного засобу в спеціальних щільно закритих ящиках із внутрішніми м’якими прокладками з усіх боків;

розділення упаковок із ВР та ящиків з ЗІ способами, які виключають передачу детонації від ЗІ;

розміщення порохів групи С і перфораторних зарядів у заводській упаковці або спеціальних ящиках і не ближче 0,5 м від інших ВМ;

закріплення ящиків та іншої тари з ВМ, яке виключає удари й тертя їх між собою.

4.7. ВМ однієї сумісності, але різних підкласів дозволяється перевозити сукупно за умови застосування до них заходів безпеки як до ВМ підкласу 1.1;

ВМ груп сумісності С, D і E дозволяється транспортувати сукупно у разі виконання вимог, установлених для підкласу з меншим номером, віднесеного до групи сумісності Е (якщо перевозять ВМ цієї групи) або С (за відсутності ВМ групи Е);

ВМ групи сумісності N, як правило, не слід перевозити з ВМ інших груп сумісності, окрім S. Якщо ВМ групи сумісності N перевозять з ВМ групи сумісності С, D і Е, то їх потрібно розглядати як такі, що мають групу сумісності D.

4.8. Усі промислові ВР за умовами застосування розподіляються на класи та групи (додаток 3).

4.9. Умови застосування ВМ повинні відповідати цим Правилам. За обґрунтованої необхідності їх дозволяється змінювати з дозволу Держгірпромнагляду. Змінені умови застосування ВМ у встановленому порядку вносяться до Технічних умов і відповідної експлуатаційної документації.

4.10. ВМ потрібно упаковувати та маркувати відповідно до вимог стандартів і технічних умов на них. Пакетування повинно бути надійним, а маркування – чітким і розбірливим. Ящики, мішки, пакети з ВР потрібно пломбувати (прошивати, проклеювати) встановленими способами і наносити на них різні за кольором позначки, що відповідають кольору оболонок і спеціальних смуг відповідно до додатку 3.

4.11. До упаковок ВМ необхідно вкладати інструкції (керівництва) із застосування ВМ. Дозволяється включення інструкцій із застосування ВР у супровідну документацію замість укладання їх в упаковку.

4.12. ЗІ повинні забезпечувати надійну та повну (без відмов) детонацію або швидкісне горіння зарядів ВР, призначених для застосування з ними в усіх визначених умовах використання.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ВИМОГИ

5.1. Діяльність у сфері поводження з ВМ промислового призначення підлягає державному регулюванню відповідно до вимог Законів України «Про охорону праці», «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», «Про пожежну безпеку», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», Гірничого Закону України, Господарського кодексу України, вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів.

5.2. Розроблення, виробництво, випробування, придбання, перевезення, зберігання, облік, реалізація, знищення ВМ, розроблення і виготовлення обладнання, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт, ввезення, вивезення і транзит через територію України ВМ, обладнання і технологій для їх виготовлення, проведення вибухових робіт здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення».

5.3. Суб’єкти господарювання, що здійснюють поводження з ВМ, зобов’язані мати належне технічне та організаційне забезпечення, зокрема дозвільну, нормативну і пректно-технічну документацію, місця зберігання ВМ, спеціальне устаткування відповідно до додатку 4 цих Правил, підготовлений персонал, Положення про керівництво вибуховими роботами.

Положення про керівництво вибуховими роботами на підприємстві повинно включати:

нормативно-технічну документацію, відповідно до якої ведуться вибухові роботи на підприємстві;

види вибухових матеріалів, що використовуються на підприємстві, та порядок ознайомлення працівників з їхніми властивостями та вимогами  використання;

розподіл обов’язків відповідальних осіб по контролю і проведенню вибухових робіт;

організацію проведення профілактичної роботи відповідальних осіб;

проекти, типорозміри аншлагів, заземлюючих пристроїв та іншого обладнання для безпечного проведення вибухових робіт і порядок їхнього застосування;

порядок організації контролю за роботою та ремонтом зарядного обладнання;

порядок організації контролю та перевірки контрольно-вимірювальних і захисних приладів;

порядок організації перевірки, видачі, здачі вибухових машинок і здачі наряд-путівок із віддалених вибоїв;

порядок організації навчання і перевірки знань персоналу та відповідальних осіб, задіяних на вибухових роботах;

порядок використання звукових сигналів на підземних роботах;

порядок та організацію забезпечення вибуховиків електровибуховим проводом і можливості його повторного використання;

порядок та організацію робот із доставки, завантаження-розвантаження вибухових матеріалів на підприємстві;

порядок розробки, затвердження технічної документації на ведення вибухових робіт і терміни її зберігання;

інші питання, що стосуються вибухових робіт і можуть поліпшити стан промислової безпеки при веденні вибухових робіт.

5.4. Усі види ВМ промислового призначення, обладнання для їхнього виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт підлягають обов’язковим випробуванням відповідно до вимог                     Порядку проведення випробувань розроблених, завезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їхнього виготовлення, засобів механізації, пристроїв і апаратури для вибухових робіт, затвердженого наказом МНС України від 15.09.06 № 619, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.10.06 за № 1093/12967 (НПАОП 0.00-6.06–06).

5.5. До постійного виготовлення і використання у промисловості допускаються лише ВМ, що включені до Переліку відповідно до Порядку включення (виключення) ВМ промислового призначення до (з) Переліку ВМ промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування, затвердженого наказом МНС України від 09.08.06 № 515, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.06 за № 1006/12880 (НПАОП 0.00-6.05–06).

5.6. Виробництво ВМ здіснюється суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається Держгірпромнаглядом відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарскої діяльності».

5.7. У разі завезення в Україну окремих партій ВМ, які мають сертифікат ДСТУ ISO 9000–2001, вони допускаються до використання за рішенням Держгірпромнагляду на підставі позитивного акту контрольних випробувань, що проводяться організацією-експертом призначеним зазначеним органом.

5.8. У разі завезення в Україну партій вибухових матеріалів, які планується використовувати довгостроково, вони повинні бути включені до Переліку допущених до постійного застосування за умови наявності сертифікату ДСТУ ISO 9000–2001 і сертифікату відповідності стандартам УкрСЕПРО за рішенням Держгірпромнагляду.

5.9. Вибухові роботи проводяться суб’єктами господарювання відповідно до проектно-технічної документації, затвердженої у порядку, визначеному Держгірпромнаглядом, на підставі дозволу, визначеному Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, у редакції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.03 № 1631.

5.10. Розпочинати вибухові роботи на конкретному об’єкті дозволяється за умови реєстрації повідомлення про намір розпочати виконання вибухових робіт (додаток 5) у відповідному теріторіальному органі Держгірпромнагляду. Реєстрація повідомлення (у двох примірниках) і надання одного примірника замовнику здійснюється у терміни, визначені Законом України «Про звернення громадян».

5.11. Придбання ВМ для проведення вибухових робіт і подальшої переробки здійснюється за дозволом органів внутрішніх справ, який надається суб’єкту господарювання на підставі свідоцтва відповідного територіального органу Держгірпромнагляду (додаток 6).

5.12. Придбання ВМ для подальшої реалізації без права безпосереднього поводження з ними здійснюється на підставі дозволу органів внутрішніх справ за умови надання даних про місця їхнього зберігання.

5.13. Зберігання ВМ здійснюється за дозволом органів внутрішніх справ, який надається суб’єкту господарювання на підставі свідоцтва відповідного територіального органу Держгірпромнагляду (додаток 7) відповідно до Вимог технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення, затверджених наказом Держгірпромнагляду України від 15.05.07 № 104, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.07 за № 546/13813 (НПАОП 0.00-7.08–07).

Облаштування та експлуатація складів ВМ здійснюється за наявності блискавкозахисту відповідно до Інструкції (додаток 8).

5.14. Суб’єкти господарювання здійснюють перевезення ВМ відповідно до вимог Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів», Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом МВС України від 26.07.04 № 822, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.08.04 за № 1040/9639 та Правил безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.02.97 № 36 зі змінами, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 22.04.99 № 71 (НПАОП 60.24-1.19–97) за дозволом, виданим МВС України.

5.15. Суб’єкт господарювання проводить облік ВМ на всіх стадіях поводження з ними відповідно до вимог Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення, затвердженого наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 06.07.06 № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.06 за № 828/12702 (НПАОП 0.00-6.04–06).

5.16. Надання дозволів на придбання, зберігання, облік і перевезення ВМ здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної та холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 637/3077.

5.17. Суб’єкти господарювання, що мають надлишок ВМ або ВМ, потреба у власному використанні яких відпала, мають право реалізації (продажу) таких ВМ іншим суб’єктам господарювання відповідно до вимог Порядку реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала, затвердженого наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій України від 29.03.06 № 179, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.05.06 за № 633/12507 (НПАОП 0.00-6.02–06).

5.18. Технічне розслідування і облік випадків втрат вибухових матеріалів промислового призначення здійснюється відповідно до Інструкції про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України, затвердженої 14.09.93 наказом Держнаглядохоронпраці України № 85.

VІ. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

6.1. До працівників у сфері поводження з ВМ пред’являються спеціальні вимоги, регламентовані Законом України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення».

6.2. До керівництва вибуховими роботами допускаються працівники, які задовольняють Вимогам до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, затвердженого наказом МНС України від 15.05.06 № 294, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.05.06 за № 620/12494 (НПАОП 0.00-7.01–06).

6.3. Керівництво вибуховими роботами (безпосереднє керування технологічними процесами з підготовки та проведення вибухових робіт) на підприємстві покладають на його керівника або технічного керівника, який має відповідну освіту, а при підрядному способі ведення робіт – на керівника підрядного підприємства або призначеного ним керівника виробничого підрозділу цього підприємства. На підприємствах негірничого профілю – на особу технічного нагляду, призначену керівником підприємства.

6.4. Роботи з ВМ має право виконувати персонал (вибуховики, майстри-підривники, завідувачі складами ВМ, роздавальники ВМ, лаборанти складів ВМ, робітники, які обслуговують пункти механізованої підготовки ВР, стаціонарні пункти виготовлення ВР, змішувально-зарядні та транспортно-зарядні машини, інші працівники, за своєю діяльністю пов’язані з поводженням із ВМ), який відповідає встановленим вимогам щодо стану здоров’я, освіти, кваліфікації, віку, виробничого стажу та має дозвіл органів Міністерства внутрішніх справ України.

6.5. До ведення вибухових робіт і робіт із виготовлення, підготовки, зберігання та перевезення ВМ на підприємствах допускаються тільки особи, які мають відповідну кваліфікацію та призначені наказами керівника суб’єкта господарювання.

6.6. Вибухові роботи повинні виконувати вибуховики (майстри-підривники), які мають Єдину книжку вибуховика (майстра-підривника).

У шахтах (рудниках), небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, вибухові роботи дозволяється проводити тільки майстрам-підривникам.

До роботи в гарячих масивах дозволяється допускати вибуховиків, які мають стаж вибухових робіт не менше одного року.

6.7. До навчання за професією вибуховика (майстра-підривника) допускаються особи, які відповідають установленим вимогам, мають освіту не нижчу за середню і відповідні вік і стаж роботи:

у вугільних шахтах, небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу – не молодше 22 років і стаж на підземних роботах не менше двох років;

на всіх інших вибухових роботах – не молодше 20 років і стаж роботи не менше одного року за фахом, що відповідає характеру роботи підприємства.

6.8. До навчання за професіями роздавальників ВМ і лаборантів складів ВМ допускаються особи, які мають освіту, не нижчу за середню.

6.9. Навчання персоналу, задіяного у поводженні з ВМ, проводять за відповідною програмою з відривом від виробництва на спеціальних курсах при навчальних закладах, науково-дослідних організаціях, що мають ліцензію на цей вид діяльності.

6.10. Програми підготовки вибуховиків, працівників інших професій, пов’язаних із поводженням із ВМ, розробляють і затверджують організації, при яких створено учбові курси, за погодженням з Держгірпромнаглядом.

6.11. Навчання вибуховиків здійснюється за програмами, розробленими для кожного з видів вибухових робіт: загальних і спеціальних.

6.12. Кваліфікацію вибуховика (майстра-підривника) слід надавати працівнику, який пройшов навчання за відповідною програмою, склав іспити та одержав Єдину книжку вибуховика (майстра-підривника). Форму Єдиної книжки вибуховика (майстра-підривника) наведено у додатку 9.

Іспити приймає кваліфікаційна комісія під головуванням представника Держгірпромнагляду.

Кваліфікаційну комісію створює своїм наказом керівник організації, в якій проводиться навчання.

Результати складання іспитів оформлюють протоколом, що підписують усі члени кваліфікаційної комісії.

6.13. Вибуховика (майстра-підривника) можна допускати до самостійної роботи тільки після роботи під наглядом досвідченого фахівця вибуховика (майстра-підривника) упродовж місяця.

6.14. Знання вибуховиків повинні перевіряти кваліфікаційні комісї підприємства не рідше одного разу на два роки. Перед перевіркою знань вибуховики повинні проходити підготовку за відповідною програмою, затвердженою керівником підприємства.

Якщо встановлено, що вибуховик порушив вимоги безпечного поводження з ВМ, він повинен пройти позачергову перевірку знань у комісії, що створена за розпорядженням керівника суб’єкта господарювання, що здійснює вибухові роботи.

Вибуховики, які не склали іспитів, позбавляються права ведення вибухових або інших робіт з ВМ. Вони допускаються до повторної перевірки знань кваліфікаційною комісією тільки після перепідготовки за розпорядженням керівника суб’єкта господарювання.

6.15. При переведенні вибуховиків на новий вид вибухових робіт, вони повинні пройти перепідготовку за відповідною програмою, затвердженою у встановленому порядку, та скласти іспити кваліфікаційній комісії підприємства.

Перед допуском до самостійного ведення нового виду вибухових робіт, вибуховик зобов'язаний пройти десятиденне стажування під керівництвом досвідченого вибуховика.

При переході вибуховика на вугільні шахти, небезпечні за газом або вибухами вугільного пилу, вибуховики повинні пройти додаткову підготовку за програмою, погодженою у встановленому порядку, скласти іспити кваліфікаційній комісії та пройти п'ятнадцятиденне стажування; при переході на шахти надкатегорні або небезпечні за раптовими викидами – стажування має продовжуватися двадцять днів.

6.16. Після перерви в роботі вибуховиків за своєї кваліфікацією більше одного року, до самостійного виконання вибухових робіт їх можна допускати тільки після складання іспиту кваліфікаційній комісії підприємства та десятиденного стажування.

6.17. Усі працівники, зайняті на вибухових роботах і роботах із ВМ, повинні бути ознайомлені під розпис із властивостями й особливостями всіх ВМ, апаратури й устаткування, з якими вони поводяться. Їм необхідно видати під розпис інструкції з охорони праці, що передбачають заходи безпеки під час поводження з ВМ.

6.18. Завідувачами механізованими пунктами підготовки, а також виробництва ВР місцевого приготування потрібно призначати осіб, які мають право керівництва вибуховими роботами.

6.19. Завідувачами складами ВМ потрібно призначати осіб, які пройшли навчання за типовою програмою підготовки завідувачів складів ВМ, склали іспити кваліфікаційній комісії та одержали відповідне посвідчення (додаток 10).

6.20. Зберігання, облік, а також видавання ВМ із зарядних майстерень геофізичних підприємств дозволено виконувати вибуховикам, які мають стаж роботи не менше одного року.

Завідування короткочасними витратними складами ВМ при геофізичних роботах можливо здійснювати працівникам, які мають Єдину книжку вибуховика (майстра-підривника) і стаж роботи вибуховиком у відповідних умовах не менше одного року.

На пересувних складах ВМ обов'язки завідувача складом можна покладати на працівника охорони, водія автомобіля, інших працівників, які мають середню освіту, пройшли відповідну підготовку та склали іспити кваліфікаційній комісії за типовою програмою для завідувачів пересувними складами ВМ.

Завідувачам складами ВМ і зарядними майстернями не дозволяється виконувати вибухові роботи.

Вибуховикам, які проводять вибухові роботи, не дозволяється виконувати обов’язки завідувачів складами ВМ і зарядних майстерень.

6.21. Роздавальниками ВМ на складах дозволяється призначати осіб, які мають середню освіту, пройшли підготовку за відповідною програмою роздавальників ВМ і склали іспити у кваліфікаційній комісії. Їх допускають до самостійної роботи після десятиденного стажування. Роздавальниками ВМ можна призначати вибуховиків, які пройшли п'ятиденне стажування.

6.22. Лаборантами складів ВМ потрібно призначати осіб, які пройшли підготовку за відповідною програмою, склали іспити кваліфікаційній комісії та одержали відповідне посвідчення.

6.23. До підготовки та виготовлення ВР на механізованих пунктах потрібно допускати робітників, які пройшли навчання за відповідною програмою, склали іспити у кваліфікаційній комісії. До самостійної роботи таких осіб дозволяється допускати після десятиденного стажування.

6.24. В організаціях, що використовують ВМ у науково-дослідних, експериментальних і навчальних цілях, до робіт із ВМ згідно п. 6.12 цих Правил можна допускати наукових співробітників, викладачів і лаборантів, які мають Єдину книжку вибуховика (майстра-підривника) та пройшли десятиденне стажування під керівництвом досвідченого фахівця.

VІІ. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

7.1. Вибухові роботи здійснюються на підставі проектно-технічної документації, затвердженої відповідно до Порядку затвердження       проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт, затвердженого наказом МНС України 09.09.06 № 597, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.09.06 за № 1063/12937 (НПАОП 0.00-6.07–06).

7.2. Проектування вибухових робіт здійснюється організацією, що проводить вибухові роботи та має відповідні технічні служби, за узгодженням проектної документації з підрядною організацією, яка виконує вибухові роботи на гірничодобувних підприємствах.

7.3. Типовий проект на вибухові роботи розробляється на підставі затвердженого проекту розробки родовища, в якому наводяться:

коротка геологічна та гідрогеологічна характеристика порід і корисних копалин, їхня класифікація щодо міцності, тріщинуватості, буримості, підриваємості;

методики та загальні розрахунки параметрів бурових і вибухових робіт;

обґрунтування вибору діаметрів свердловин і шпурів, вибухових речовин і засобів ініціювання, засобів механізації буровибухових робіт, підривних і контрольно-вимірювальних приладів;

способи підривання, схеми підривної мережі, конструкції зарядів і бойовиків (проміжних детонаторів);

методики розрахунку інтервалів уповільнення та прийняті інтервали;

параметри розміщення свердловин, витратні коефіцієнти та розрахункові показники вибухів (питомі витрати вибухових речовин, вихід гірської маси з одного метра свердловини тощо);

методики розрахунку безпечних відстаней, регламентованих ДСТУ та цими Правилами;

вибухові методи подрібнення негабаритів;

типовий порядок і організація робіт щодо ліквідації зарядів, що не спрацювали;

конкретні заходи щодо безпечної організації бурових і вибухових робіт;

порядок доставки та розміщення вибухових матеріалів під час підготовки та проведення масових вибухів;

схеми вентиляції із зазначенням свіжого та вихідного потоку повітря і порядок контролю загазованості рудникової атмосфери шкідливими газами;

систему оповіщення зацікавлених організацій, органів місцевої влади і населення щодо проведення вибуху;

розташування постів охорони небезпечної зони, місця укриття людей поза небезпечною зоною;

вимоги до порядку виведення людей за межі забороненої та небезпечної зони;

порядок допуску спеціалістів ВГРС для контролю загазованості рудничної атмосфери, вибуховиків для визначення повноти вибуху та працівників на свої робочі місця після масового вибуху;

необхідна графічна документація.

7.4. При проектуванні масового вибуху до паспорту на вибух потрібно включати розділ, що визначає необхідні заходи безпеки, у тому числі:

провітрювання всіх виробок, у які можуть потрапити газоподібні продукти вибуху;

порядок допуску людей до місць, перебування в яких може становити небезпеку.

7.5. Паспорт масового вибуху на гірничих роботах складається на підставі затвердженого Типового проекту ведення вибухових робіт з урахуванням геологічних і гідрогеологічних характеристик блоків, що підриваються, результатів попередніх вибухів і вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Паспорт повинен містити розрахунки та графічні матеріали, які необхідні для визначення параметрів безпеки в конкретних умовах проведення масового вибуху.

7.6. Одночасне проведення масового вибуху та подрібнення негабаритів вибуховим способом потрібно здійснювати на підставі єдиного паспорту. У разі окремого проведення вибухових робіт з дроблення негабаритів, роботи необхідно здійснювати за відповідним паспортом. При цьому не дозволяється розташування негабариту під блоком, що підривається.

7.7. Проект на здійснення спеціальних вибухових робіт повинен містити розрахункові дані, графічні матеріали та організаційні заходи, що забезпечують необхідний рівень безпеки. У проектах спеціальних вибухових робіт необхідно:

відображати заходи щодо попередження вибуху горючих газів на болотах;

визначати склад бригад на виконання підводних вибухових робіт;

при виконанні вибухових робіт по металу, предбачати оснащення засобів для підйому та переміщення технологічного оснащення зі змонтованим на ньому зарядом двома гальмами, що діють незалежно одне від одного, а також кінцевими вимикачами автоматичної зупинки;

при руйнуванні будинків, споруд, водонапірних башт, димових й інших труб, фундаментів тощо в умовах населених пунктів, передбачати заходи на випадок неповного їх руйнування;

в охоронній зоні відкритого або закритого (заглибленого) магістрального трубопроводу передбачати заходи щодо збереження трубопроводу і споруд, а також виконання інших умов, установлених підприємством, яке експлуатує трубопровід.

7.8. Безпечні відстані для людей під час проведення вибухових робіт (робіт з ВМ) слід визначати у проекті чи паспорті ведення вибухових робіт.

Безпечні відстані мають бути такими, щоб виключити нещасні випадки з людьми. За безпечну відстань треба приймати найбільшу з розрахованих за різними уражаючими чинниками.

7.9. Для захисту будинків і споруд від сейсмічного впливу при вибухових роботах і роботах з ВМ, маса зарядів ВР, що підриваються одночасно, має бути такою, щоб вибух виключав пошкодження цих об’єктів відповідно до вимог діючих нормативних документів: ДСТУ 4704:2008 Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки та ДСТУ 7116:2009 Вибухи промислові. Метод визначання фактичної сейсмічної стійкості будинків і споруд.

Умови підривання, не передбачені вищезазначеними документами, і такі чинники, як напрямок сейсмічної дії групи зарядів великої довжини, наявність пошкоджень будинків при повторних вибухах, особливості сейсмічної дії потужних (1000 т ВР і більше) вибухів, слід визначати, залучаючи спеціалізовані організації.

7.10. У разі розміщення на земній поверхні декількох об’єктів з ВМ – сховищ, відкритих майданчиків, пунктів виготовлення, підготовки ВР тощо – між ними потрібно забезпечувати відстані, що виключають можливість передачі детонації при вибуху ВМ на одному з об’єктів. Безпечні відстані слід розраховувати відповідно до цих Правил.

7.11. Для захисту людей, будинків, споруд, місць перебування людей і розміщення об’єктів, які підлягають охороні від уражальної та руйнівної дії повітряної хвилі, між місцями можливого вибуху (зберігання ВМ) слід вводити й витримувати встановлені відповідно до цих Правил відстані, які забезпечують безпеку у небезпечній зоні. При цьому безпечні відстані необхідно визначати відносно місць вибухів складів ВМ, майданчиків для зберігання ВР і ЗІ, місць відстою, навантажування та розвантажування транспортних засобів із ВМ і подібних об’єктів.

7.12. Безпечні відстані для людей при вибухових роботах на відкритій місцевості треба приймати не менше, ніж зазначено у додатку 11.

7.13. Визначення відстаней, безпечних за розкиданням кусків породи слід проводити за методикою, наведеною у додатку 12.

7.14. Безпечні відстані за дією УПХ на денній поверхні слід розраховувати за ДСТУ 7117:2009 Вибухи промислові. Метод визначення тиску у фронті ударної повітряної хвилі та границі безпечної зони.

7.15. Безпечні відстані за дією УПХ у підземних умовах слід визначати за спеціальними проектами відповідно до конкретних гірничо-геологічних і технічних умов ведення вибухових робіт.

7.16. Безпечні відстані за передачею детонації слід визначати за додатком 13.

7.17. Визначення відстаней, безпечних за дією отруйних газів вибуху слід проводити за методикою, наведеною у додатку 14.

VІІІ. ПОВОДЖЕННЯ З ВМ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБОІТ

8.1. Доставка ВМ до місць проведення вибухових робіт

8.1.1. ВР та ЗІ необхідно доставляти роздільно в сумках, касетах, заводській упаковці тощо. ЗІ та бойовики повинні переноситись тільки вибуховиками. Бойовики і детонатори необхідно переносити в сумках із твердими каркасами (касетах, ящиках), покритими зсередини м’яким матеріалом.

ВМ дозволяється видавати вибуховикам (майстрам-підривникам) із витратного складу тільки після підтвердження з місць робіт щодо фактичної готовності вибою до вибухових робіт.

8.1.2. При сукупній доставці ВР і ЗІ вибуховик може переносити не більше 12 кг вантажу. Маса бойовиків, що їх переносить вибуховик, не повинна перевищувати 10 кг.

При перенесенні в сумках ВР без ЗІ норма вантажу може бути збільшена до 24 кг.

При перенесенні ВР у заводській упаковці, її кількість повинна бути в межах діючих норм перенесення вантажу.

8.1.3. Доставка ВМ у підземних умовах дозволяється всіма видами та засобами шахтного транспорту, які спеціально обладнані для цього і відповідають вимогам безпечного перевезення ВМ.

8.1.4. Не дозволяється доставка ВМ стволом шахти під час спуску і підйому людей. При переміщенні ВМ стволом шахти, навколоствольним двором та у надшахтній будівлі допускається присутність біля ствола тільки працівників, які допущені наказом по підприємству до виконання цих робіт.

8.1.5. Спуск-підйом ВМ стволом шахти дозволяється проводити тільки після того, як диспетчер (черговий по шахті) сповістить про це особу технічного нагляду, відповідальну за підйом.

Ящики та мішки із ВМ можуть займати не більше двох третин висоти поверху кліті, але не перевищувати висоту дверей кліті.

При спуску ВМ у вагонетках, ящики і мішки з ВМ не повинні виступати вище бортів вагонеток, а вагонетки необхідно міцно закріплювати в кліті. При цьому ЗІ потрібно спускати (піднімати) окремо від ВР.

8.1.6. При спуску-підйомі вибуховиків із ВМ і підношувачів із ВР похилими виробками у людських вагонетках на кожному сидінні дозволяється перебувати не більше як одному вибуховику або підношувачу.

8.1.7. Дозволяється одночасно спускатися або підніматися в одній кліті декільком вибуховикам із сумками із ВМ і підношувачам із сумками із ВР, у розрахунку один квадратний метр підлоги кліті на одну людину на поверсі. При цьому кожній із зазначених осіб дозволяється мати при собі не більше тієї кількості ВР, що зазначена в п. 8.1.2. цих Правил.

8.1.8. Спуск і підйом вибуховиків із ВМ і підношувачів із ВР повинні проводитися позачергово.

8.1.9. Доставку ВМ підземними виробками потрібно здійснювати зі швидкістю не більше 5 м/с. Машиніст повинен рушати з місця й зупиняти піднімальну машину, лебідку, електровоз тощо плавно, без поштовхів.

8.1.10. Доставку ВМ у підземних виробках потрібно проводити при дотриманні таких умов:

вантажно-розвантажувальні роботи із ВМ дозволяється проводити тільки у встановлених місцях;

під час перевезення ВР і ЗІ в одному поїзді, вони повинні перебувати в різних вагонетках, розділених такою кількістю порожніх вагонеток, при якій відстань між вагонетками із ВР і ЗІ, а також між цими вагонетками та електровозом була б не менше 3 м;

у составі поїзда, що перевозить ВМ, не повинно бути вагонеток, завантажених іншими вантажами, зокрема інструменту та обладнання для виконання вибухових робіт;

транспортні засоби, в яких перевозять ВМ, мають бути закриті вогнетривкою тканиною, при цьому детонатори потрібно перевозити у ємностях, футерованих зсередини деревом або аналогічним матеріалом;

ящики, а також сумки і пакети із ЗІ мають бути перекладені м’яким матеріалом і розміщені по висоті в один ряд. Інші ВМ дозволяється перевозити у звичайних транспортних засобах, завантажуючи їх до бортів;

перевезення ВР контактними електровозами необхідно проводити у вагонетках, закритих суцільною кришкою з вогнетривких матеріалів. Гранульовані ВР можна вкривати вогнетривкою тканиною;

транспортні засоби (залізничні состави) із ВМ попереду і позаду повинні мати спеціальні світлові розпізнавальні знаки, із значенням яких необхідно ознайомити всіх працюючих у шахті (руднику);

під час перевезення ВМ гірничими виробками водії та машиністи електровозів зустрічного транспорту і люди, які проходять цими виробками, повинні зупинитися та пропустити транспортний засіб із ВМ;

водії транспортних засобів і особи, пов’язані з доставкою ВМ, повинні бути проінструктовані щодо вимог доставки ВМ;

при доставці ВМ рейковим транспортом, крім машиніста електровоза, вибуховика, роздавальника, а також робітників, пов’язаних з перевезенням ВМ, у поїзді не дозволяється присутність сторонніх осіб. Особи, які супроводжують, мають розміщатися в людській вагонетці наприкінці поїзда;

дозволяється піший супровід поїзда при його русі зі швидкістю, що перевищує швидкість пересування осіб, які супроводжують;

доставка ВМ у спеціально обладнаних вагонетках, контейнерах, інших ємностях, замкнених на замок і опломбованих на складі ВМ, допускається без супроводу осіб;

## доставку ВМ транспортними засобами з дизельним двигуном, у частині вимог до їхнього технічного стану, потрібно здійснювати відповідно до Правил безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом. Дозволяється доставка ВР (крім тих, що вміщують гексоген і нітроефіри) у ковшах вантажодоставочних машин від дільничних пунктів зберігання до місць вибухових робіт при здійсненні додаткових заходів безпеки, погоджених із територіальним органом Держгірпромнагляду;

осіб, які безпосередньо беруть участь у перевезенні ВМ, необхідно забезпечувати ізолюючими саморятувальниками.

8.1.11. Спуск-підйом ВМ при проведенні шурфів, обладнаних ручними воротками та лебідками, потрібно виконувати з дотриманням таких умов:

у вибої не повинні перебувати особи, які не пов’язані з вибуховими роботами;

спуск-підйом ВМ необхідно здійснювати не менше, ніж двома особами;

вороток або лебідку потрібно обладнати храповими пристроями або автоматично діючими гальмами, а приланцюговий гак – запобіжним замком;

спуск-підйом ВР потрібно проводити окремо від ЗІ.

8.1.12. Спуск-підйом ВМ виробками, що повстають, (печами) із застосуванням лебідок потрібно здійснювати відповідно до організації робіт і паспорта на установку лебідки, які затверджено керівником шахти (рудника), у спеціальних контейнерах.

## 8.2. Зберігання ВМ на місцях проведення вибухових робіт

8.2.1. Умови зберігання ВМ на місцях проведення вибухових робіт повинні відповідати розділу 9 Вимог технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 15.05.07 № 104, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.05.07 за № 546/13813 (НПАОП 0.00-7.08–07).

8.2.2. ВМ, що доставлені до місць виконання робіт, повинні знаходитись в сумках, пакетах або заводській упаковці. При цьому у всіх випадках ВР і ЗІ потрібно зберігати окремо.

8.2.3. До заряджання на місцях робіт у підземних умовах залізорудних підприємств дозволяється зберігати ВМ поза небезпечною зоною у кількості добової потреби, а у межах небезпечної зони потребою на зміну, за винятком масових вибухів, коли в небезпечній зоні може перебувати під охороною необхідна кількість ВР для заряджання потребою на зміну.

8.3. Підготовка ВМ до використання

8.3.1. Сушіння, подрібнювання, просіювання, відтаювання ВР і наповнення оболонок потрібно проводити відповідно до вимог, зазначених у ТУ У, та згідно інструкцій, затверджених керівником підприємства.

8.3.2. Операції з підготовки ВМ до використання проводяться у спеціальних приміщеннях, будинках підготовки ВМ або на відкритих майданчиках із навісом, розташованих на території складу ВМ. При цьому одноразове сумарне завантаження приміщення підготовки ВМ при виконанні зазначених операцій із ВР не може перевищувати 3 т.

За наявності спеціально підготовленого місця, за узгодженням з територіальними органами Держгірпромнагляду, дозволяється збільшення сумарного завантаження приміщення для ВМ, але не більше змінної потреби.

8.3.3. Сушіння, подрібнювання, просіювання ВР і наповнення оболонок на відкритому повітрі, у тому числі із застосуванням спеціальних механізмів, допущених до використання Держгірпромнаглядом, потрібно виконувати в умовах, що відповідають технологічним режимам цих операцій.

8.3.4. Сушіння патронів ВР на основі АС, які мають вологість до 1,5 %, може проводитися в заводській оболонці. При вологості цих ВР більше 1,5 % їх сушіння повинно проводитись розсипом. Температура повітря в приміщеннях для сушіння ВР повинна бути не вище 50°С.

Сушіння димного пороху потрібно проводити при температурі не вище 40°С.

При сушінні ВР столи та полки, на яких вони розкладаються в приміщенні, повинні відстояти від нагрітих поверхонь (печей, труб, радіаторів) не менше, ніж на 1 м.

8.3.5. Для сушіння промислових ВР дозволяється використовувати повітряні сушарки (шафи, камери) з температурою теплоносіїв (повітря) не вище 60°С для ВР, сенсибілізованих тротилом, а для ВР, сенсибілізованих нітроефірами з температурою, не вищою за 30°С. При цьому калорифер з повітродувкою повинні розміщуватися в ізольованому приміщенні або прибудові.

8.3.6. Не дозволяється подрібнювати ВР, які містять гексоген і нітроефіри та будь-які види порохів.

8.3.7. Відтаювання ВР необхідно проводити в заводській упаковці на поверхневих складах у приміщеннях, які опалюються, при температурі повітря не вище 30°С або в підземних складах ВМ. Для контролю за відтаюванням необхідно записувати час надходження та видачі кожної партії.

8.4. Проведення вибухових робіт

8.4.1. Проведення вибухових робіт дозволяється при відповідності фактичного виконання зазначеного проекту (паспорта) вибухових робіт із дотриманням вимог безпеки, що у ньому наведені.

8.4.2. Вибухові роботи проводяться за умови узгоджень з іншими організаціями, об’єкти яких потрапляють до небезпечної зони, враховуючи повітряний простір.

8.4.3. 	В окремих випадках, у зв’язку зі зміною гірничо-геологічних або інших умов, з дозволу особи технічного нагляду, яка здійснює безпосереднє керівництво вибуховими роботами, дозволяється зменшувати масу та кількість зарядів порівняно з показниками, передбаченими паспортом, про що повинен бути зроблений відповідний запис у наряд-путівці.

8.4.4. Не дозволяється проводити вибухові роботи (роботи з ВМ) за умов недостатнього освітлення.

8.4.5. Не дозволяється ведення вибухових робіт під час грози за допомогою електричного ініціювання як на земній поверхні, так і з поверхні гірничих виробок. Якщо електровибухова мережа була змонтована до початку грози, то перед грозою слід провести вибух або від’єднати дільничні проводи від магістральних, їхні кінці ретельно ізолювати, а людей вивести за межі небезпечної зони або в укриття.

8.4.6. 	Вибухові роботи повинні виконувати вибуховики під керівництвом особи технічного нагляду за письмовими нарядами з ознайомленням під розпис і відповідними нарядами-путівками та тільки в місцях, що відповідають правилам та інструкціям з безпеки робіт.

Контроль за виконанням вибухових робіт протягом зміни повинен виконуватись особами технічного нагляду, що мають право керівництва вибуховими роботами.

Без письмових нарядів проводити вибухові роботи з ліквідації аварійних ситуацій чи з їхнього попередження дозволяється за участі особи технічного нагляду.

8.4.7. Під час підготовки масових вибухів на відкритих гірничих роботах і у підземних виробках слід визначати небезпечну зону розрахунком у проекті (паспорті) вибухових робіт; небезпечну зону необхідно встановлювати:

при електричному ініціюванні вибуху – з початком заряджання;

при ініціюванні за допомогою ДШ – з початком монтування вибухової мережі;

при ініціюванні за допомогою НСІ або електронних детонаторів – до моменту з’єднання з магістральним елементом ініціювання відповідно до вимог ТУ та настанов із застосування заводів-виробників.

У разі застосування ВР групи D (крім димного пороху), на період заряджання замість небезпечних зон дозволяється встановлювати заборонні зони, в межах яких не дозволяється знаходитися особам, які не пов’язані із заряджанням.

Заборонну зону визначають у проекті (паспорті) вибухових робіт; на відкритих гірничих роботах при тривалому заряджанні вона повинна становити не менше 20 м від найближчого заряду.

Заборонну зону потрібно встановлювати:

при електричному ініціюванні вибуху на підземних гірничих роботах – від початку заряджання до початку укладання бойовиків;

при ініціюванні за допомогою ДШ чи НСІ – від початку заряджання до початку монтування вибухової мережі.

Заборонна зона поширюється як на робочий майданчик того уступу, на якому проводять заряджання, так і на нижче- і вищерозташовані уступи. У межах заборонної зони на нижче- і вищерозташованих уступах дозволено рух тільки технологічного транспорту за встановленими трасами.

У підземних виробках при заряджанні свердловин і камер потрібно передбачити дві заборонні зони.

Перша зона радіусом 50 м від ЗМ і крайніх свердловин (камер), що заряджаються, поширюється на всі виробки. На межах цієї зони в місцях проходу до зарядних машин і ВМ з початку заряджання потрібно виставляти пости охорони; у виробках, що ведуть до свердловин, які заряджаються, замість постів дозволяється встановлювати аншлаги з написами, що забороняють вхід до небезпечної зони.

Другу зону необхідно визначати у проекті розрахунком за дією ударної повітряної хвилі. У межах цієї зони дозволено знаходитись максимально обмеженій розпорядком масового вибуху кількості людей.

Розміри небезпечної зони повинні бути розраховані у проекті чи паспорті. Пости на її межах потрібно виставляти за наявності в підземних виробках людей, які не пов’язані з проведенням масового вибуху.

8.4.8. 	На межах небезпечної зони необхідно виставляти пости, які повинні забезпечувати її охорону. Постовим не дозволяється доручати     будь-яку роботу, не пов’язану з виконанням їх прямих обов’язків.

Прохід до небезпечної зони дозволяється особам технічного нагляду підприємства, що здійснює ці вибухові роботи, працівникам контролюючих органів і Держгірпромнагляду у супроводі технічного представника підприємства.

На підземних роботах на час заряджання дозволяється замінювати пости аншлагами із написами, що забороняють вхід до небезпечної зони.

У підземних виробках із висхідним вентиляційним струменем повітря, яким рухаються продукти вибуху, слід встановлювати аншлаги з написами, що забороняють вхід до небезпечної зони.

Після закінчення вибухових робіт і повного провітрювання виробок попереджувальні загородження і знаки з написами знімаються з дозволу відповідального за проведення вибухових робіт.

8.4.9. 	При одночасній роботі декількох вибуховиків у межах однієї небезпечної зони, один із них повинен бути старшим, який призначається наказом (розпорядженням) відповідального за проведення вибухових робіт. Свої команди старший вибуховик повинен подавати заздалегідь обумовленими та відомими вибуховикам сигналами.

8.4.10. Здійснювати вибух свердловинних зарядів із випереджальним заряджанням їх ВР при підсіканні, відрізанні та обвалюванні рудних масивів дозволяється на шахтах гірничорудної промисловості відповідно до спеціальних заходів, затверджених керівником суб’єкта господарювання та погоджених з Держгірпромнаглядом.

8.4.11. Поверхню навколо устя низхідних шпурів, свердловин та інших виробок, які підлягають заряджанню, потрібно очищувати від уламків породи, бурового штибу, сторонніх предметів тощо.

Заповнювати шпури (свердловини) забивочним матеріалом потрібно обережно. При цьому електричні проводи, хвилеводи і ДШ повинні мати слабину.

Застосовувати кусковий або горючий матеріали як забійку для шпурів і свердловин не дозволяється.

Забивати шпури і свердловини за допомогою забивочних машин потрібно відповідно до інструкцій (керівництв) з їх експлуатації.

8.4.12. Зовнішні (накладні) заряди потрібно розміщувати так, щоб вибух одного з них не зруйнував інші. Якщо це зробити неможливо, накладні заряди необхідно ініціювати тільки одночасно, застосовуючи ЕД, ДШ або НСІ.

Не дозволяється закривати накладний заряд або ДШ камінням або щебенем.

8.4.13. Патрон-бойовик необхідно розміщувати першим від устя шпура. При цьому ЕД (КД) потрібно розміщувати в найближчій до устя шпура торцьовій ділянці патрона-бойовика так, щоб дно гільзи ЕД (КД) було спрямовано до дна шпура.

Дозволяється розміщувати, за винятком механічного заряджання, патрон-бойовик з ЕД (КД) першим від дна шпура (зворотне ініціювання). У цьому разі дно гільзи ЕД (КД) має бути спрямоване до устя шпура. У вугільних шахтах дозволяється таке розміщення патрона-бойовика з ЕД в шпурі тільки за відсутності газовиділення й вибухонебезпечного пилу.

Зворотне вогневе ініціювання дозволяється керівником суб’єкта господарювання за погодженням з Держгірпромнаглядом.

8.4.14. Не дозволяється пробивати забивником застряглий бойовик. Якщо витягти застряглий бойовик не вдається, то заряджання шпура (свердловини) слід припинити, а заряд зініціювати разом з іншими зарядами.

8.4.15. Забивники слід виготовляти тільки з матеріалів, що не дають іскор. Довжина забивника має бути більшою за довжину шпура.

8.4.16. У разі попереднього дроблення вугільного масиву вибухом подовжених або розосереджених зарядів у шпурах або свердловинах довжиною більше 5 м і при наявності в шпурі (свердловині) гідравлічної забійки, як додаткового засобу, дозволяється використовувати ДШ без виведення його із шпура (свердловини).

8.4.17. У розосереджених по довжині шпура або свердловини зарядах на кожній ділянці заряду необхідно розміщувати тільки один бойовик.

У шахтах, небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, дозволяється застосовувати розосереджені заряди в породних вибоях виробок, у яких відсутнє виділення метану, і тільки у врубових шпурах.

Дублювання мереж і розташування проміжних детонаторів або патронів-бойовиків у заряді повинно виконуватись на умовах, які зазначені у ТУ У та настановах заводів-виробників.

8.4.18. Не дозволяється висмикувати або тягти вогнепровідний шнур, НСІ або ДШ, а також проводи ЕД, уведені в бойовики чи заряди. Не дозволяється переламувати кінці вогнепровідного шнура чи ДШ, хвилеводів, щовиходять із зарядів.

8.4.19. На шахтах (рудниках), небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, підривання зарядів без забійки не дозволяється.

Можливість вибуху зарядів без забійки на відкритих роботах і в шахтах (рудниках), безпечних за газом або вибухами вугільного пилу, встановлює керівник суб’єкта господарювання з урахуванням небезпеки екологічних наслідків. Це положення вносять до технічної документації (проектів, паспортів).

8.4.20. За глибини свердловин більше 15 м, потрібно обов’язково дублювати внутрішньосвердловинну вибухову мережу.

8.4.21. За необхідності підривання групи зарядів, прикритих захисними пристосуваннями, заряди потрібно ініціювати одночасно.

8.4.22. У разі дроблення негабаритних кусків на породних розвалах шпуровими і зовнішніми зарядами, заряджання і монтаж вибухової (електровибухової) мережі потрібно виконувати тільки зверху донизу.

8.4.23. Підривання камерних зарядів слід проводити, розміщуючи у кожній зарядній камері не менше двох бойовиків; вибухову чи електровибухову мережу слід дублювати.

Бойовики в камерних зарядах слід розміщувати у твердих міцних оболонках (ящиках, коробках тощо).

Електропроводку у виробках, у яких будуть розміщуватися камерні заряди, слід знімати.

8.4.24. Під час вибухових робіт слід обов’язково подавати звукові сигнали для оповіщення людей. Не дозволяється подавати сигнали голосом, а також із застосуванням ВМ.

Значення і порядок подавання звукових сигналів:

перший сигнал – „Попереджувальний!” (один тривалий). Сигнал слід подавати у підземних умовах перед заряджанням, а на денній поверхні – при електричному ініціюванні вибуху перед початком заряджання, при ініціюванні за допомогою ДШ або НСІ – перед початком монтування вибухової мережі. Вибуховикам дозволяється монтувати вибухову мережу після закінчення робіт із заряджання і виведення пов’язаних із цим осіб за межі небезпечної зони;

другий сигнал – „Бойовий!” (два тривалих). За цим сигналом дозволяється ініціювати вибух;

третій сигнал – „Відбій!” (три коротких). Означає закінчення вибухових робіт.

Сигнали повинен подавати керівник вибухових робіт, який виконує вибухові роботи, а при масових вибухах і спеціальних вибухових роботах – спеціально призначений працівник суб’єкта господарювання, що веде вибухові роботи.

Способи подавання та призначення сигналів, час проведення вибухових робіт слід доводити до відома працівників суб’єкта господарювання, а при веденні вибухових робіт на земній поверхні – також до відома місцевого населення.

Порядок подавання звукових сигналів (час та їхня тривалість) визначається керівником організації, що здійснює вибухові роботи.

8.4.25. Дозвіл на допуск людей до місця вибуху повинна надавати особа технічного нагляду, яка здійснює безпосереднє керівництво вибуховими роботами в цій зміні або призначена відповідним наказом особа, відповідальна за виведення людей та охорону небезпечної зони.

Допуск особового складу ВГРС до кар'єру надається відповідальним керівником масового вибуху не раніше, ніж через 15 хвилин після вибуху.

Відповідальний представник ВГРС регулярно інформує відповідального керівника масового вибуху про хід виконання завдань постами ВГРС, результати аналізу повітря для можливості ухвалення рішення про допуск представників організації, що веде вибухові роботи, до підірваних блоків.

Допуск представників організації, що веде вибухові роботи, до підірваних блоків, надає відповідальний керівник масового вибуху після розсіювання пилогазової хмари, відновлення повної видимості в кар'єрі, отримання інформації від усіх постів ВГРС про результати аналізу повітря, що підтверджують відсутність в атмосфері кар'єру небезпечних концентрацій продуктів вибуху, але не раніше ніж через 30 хвилин після масового вибуху.

Допуск людей до кар'єру на робочі місця дозволяється після сигналу «Відбій».

При проведенні вибухових робіт вибуховиком (старшим вибуховиком), допуск робітників до місця вибуху для наступних робіт повинен надавати вибуховик (старший вибуховик).

8.4.26. Кількість підготовлених до вибуху зарядів повинна бути такою, щоб ці заряди можна було зініціювати за один прийом.

8.4.27. Вибухові роботи поблизу об’єктів, які мають важливе господарське значення (електростанції, ядерні реактори, залізниці та автомобільні дороги, водні шляхи і греблі, лінії електропостачання, електропідстанції, заводи, залізничні станції, порти, пристані, підземні споруди, телефонні лінії тощо), слід проводити за узгодженням із відповідними організаціями та органами місцевого самоврядування.

8.4.28. Вибухову станцію слід розміщувати за межами небезпечної зони. За неможливості виконати цю вимогу слід облаштовувати спеціальні стаціонарні або пересувні укриття (бліндажі, місця схову тощо).

Місця розташування укриттів слід визначати проектом або паспортом ведення вибухових робіт.

Штучні або природні укриття повинні бути досить міцними і надійно захищати виконавців вибухових робіт від уражуючих чинників вибуху, у тому числі кусків породи, УПХ і отруйних газів. Підходи до укриття повинні бути зручними та не захаращеними.

8.4.29. Кожен вибуховик під час роботи повинен бути забезпечений роботодавцем відповідним спецодягом, взуттям і засобами індивідуального захисту відповідно до затверджених норм, годинником, а також необхідними приладами та приладдям для ведення вибухових робіт.

8.4.30. Одяг працівників, які безпосередньо контактують з ЕД, не повинен накопичувати заряди статичної електрики.

8.4.31. Не дозволяється розбурювати „стакани” незалежно від наявності чи відсутності в них залишків ВМ.

8.4.32. Після прострілювання свердловини або шпура у підземних умовах, нове заряджання дозволяється не раніше ніж через 30 хвилин.

8.5. Ліквідація зарядів, що не здетонували

8.5.1.	У всіх випадках, коли заряди не можна зініціювати з причин технічного характеру (непереборні порушення вибухової мережі тощо), їх слід розглядати як заряди, що не здетонували (як відмову). Кожна відмова повинна бути зафіксована в „Журналі реєстрації відмов при вибухових роботах” (додаток 15).

8.5.2. При виявленні відмови (або при підозрі щодо неї) на земній поверхні вибуховик повинен виставити відмітний знак біля заряду, що не здетонував, а у підземних умовах – виставити заборонний знак біля входу у вибій виробки, і в обох випадках повідомити про це особу технічного нагляду.

8.5.3.	Роботи, пов’язані з ліквідацією відмов, у тому числі й на земній поверхні, слід проводити під безпосереднім керівництвом особи технічного нагляду, відповідно до інструкції, що затверджена керівником підприємства та погоджена з територіальним органом Держгірпромнагляду.

8.5.4.	У місцях відмов не дозволяються будь-які роботи, що не пов’язані з ліквідацією відмов.

8.5.5.	Проводи виявленого ЕД в заряді, що відмовив, слід замкнути накоротко.

8.5.6.	Для ліквідації відмови зовнішнього заряду, на нього слід помістити новий заряд і здійснити вибух у звичайному порядку.

8.5.7.	Ліквідацію відмов шпурових зарядів дозволяється проводити вибухом зарядів у допоміжних шпурах, пробурених паралельно до відмовленого заряду на відстані не ближче ніж 30 см. Число допоміжних шпурів і місця їхнього закладання повинна визначати особа технічного нагляду. Для встановлення напрямку таких шпурів дозволяється виймати із шпура забивочний матеріал на довжину до 20 см від гирла.

У виробках шахт (рудників), безпечних за газом або вибухами вугільного пилу, у разі виявлення проводів ЕД, що виходять із відмовленого шпурового заряду, вибуховик повинен з безпечного місця перевірити допущеними для цієї мети приладами провідність містка ЕД та за її наявності зініціювати відмовлений заряд у звичайному порядку.

На шахтах, небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, цим способом дозволяється ліквідовувати тільки невідкриті відмовлені заряди, ЛНО яких не зменшилися.

8.5.8. У вибоях, де встановлено гідромонітори, дозволяється ліквідувати відмови у шпурах струменем води під наглядом вибуховика та особи технічного нагляду. У момент безпосередньої ліквідації відмови у вибої не повинно бути людей, а пуск води слід проводити дистанційно. При цьому необхідно вживати заходів з уловлювання ЕД із розмитого         патрона-бойовика.

8.5.9. При дробленні металу і металевих конструкцій для ліквідації відмовлених шпурових зарядів слід видалити забійку, ввести у шпур новий бойовик і зініціювати його.

8.5.10. Ліквідацію зарядів, що відмовили, слід здійснювати способами і засобами з урахуванням типу ВР і ЗІ згідно з ТУ та настановами          заводів-виробників ВМ. Рішення про спосіб ліквідації зарядів, що відмовили, приймає керівник вибухових робіт.

8.5.11. Ліквідацію відмовлених свердловинних зарядів дозволяється проводити:

вибухом відмовленого заряду у разі, якщо відмова відбулася в результаті порушення цілосності зовнішньої вибухової мережі (коли ЛНО відмовленого заряду не зменшилася). Якщо під час перевірки ЛНО виявиться можливість небезпечного розкидання кусків породи або впливу УПХ при вибуху, то підривання відмовленого заряду не дозволяється;

розбиранням породи в місці знаходження свердловини із відмовленим зарядом із вилученням останнього вручну;

із застосуванням екскаватора, якщо виключити безпосередній вплив ковша на ВМ, для розбирання породи навколо відмовленого заряду ВР на основі АС, що не містить у своєму складі нітроефірів, порохів або гексогену, який ініціюється ДШ. При неможливості механічної розборки породи навколо відмовленого заряду ВР дозволяється розкривати свердловину шляхом буріння та вибуху шпурових зарядів, розташованих не ближче ніж 1 м від стінки свердловини. У цьому разі число й напрямок шпурів, їхня глибина та маса окремих зарядів визначається проектом або безпосередньо керівником вибухових робіт суб’єкта господарювання;

вибухом заряду в свердловині, що пробурена паралельно на відстані не менше 3 м від свердловини із відмовленим зарядом;

вимиванням із свердловини заряду ВР групи сумісності D (крім димного пороху) при ініціюванні ДШ;

за неможливості ліквідувати відмову перерахованими способами – за проектом, затвердженим керівником суб’єкта господарювання, що веде вибухові роботи, ліквідацію відмов із конверсійних ВР слід проводити за інструкціями з їхнього застосування, розробленими виробниками КВР.

8.5.12. Ліквідацію відмовлених зарядів у рукавах слід проводити вибухом заряду в допоміжному рукаві у свердловині, що пройдена на відстані не менше ніж одна третина довжини рукава із відмовленим зарядом, а також вищезазначеними способами.

8.5.13. Ліквідацію відмовлених камерних зарядів слід проводити розбиранням забійки з наступним уведенням нового бойовика, забійки та ініціюванням зарядів ВР у звичайному порядку (якщо ЛНО відмовленого заряду не зменшилася).

Якщо під час перевірки ЛНО виявиться можливість небезпечного розкидання кусків породи або впливу УПХ при вибуху, то підривання відмовленого заряду не дозволяється. У цьому випадку його ліквідацію слід проводити розбиранням забійки з наступним вилученням ВР. До часу ліквідації відмови такі заряди слід охороняти.

У тих випадках, коли для ліквідації відмовленого камерного заряду необхідно проходити додаткові виробки, ці роботи слід здійснювати за проектом, затвердженим керівником суб’єкта господарювання.

8.5.14. Після вибуху заряду, призначеного для ліквідації відмовленого заряду, слід ретельно оглянути роздроблену масу й зібрати виявлені ВМ. Лише після цього дозволяється допускати працівників до розбирання гірничої маси, вживаючи запобіжні заходи. Виявлені залишки ВМ слід знищити відповідно до Порядку знищення вибухових матеріалів промислового призначення, затвердженого наказом МНС України від 06.07.06 № 423 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.06 за № 827/12701 (НПАОП 0.00-6.03–06).

8.5.15. Ліквідацію зарядів, що відмовили, при масових вибухах слід проводити за проектом, затвердженим керівником суб’єкта господарювання.

8.5.16. Заряд, що відмовив у свердловині (шпурі) при сейсморозвідувальних роботах, слід витягти, і після усунення причини відмови знову опустити на задану глибину. Якщо витягти відмовлений заряд не вдається, його слід ліквідувати вибухом додатково опущеного накладного заряду. В інших випадках ліквідацію відмови необхідно здійснювати за спеціальним проектом.

8.5.17. У разі відмови ПВА, після його підйому зі свердловини на поверхню, вибуховик повинен від’єднати від вибухової магістралі проводи і замкнути їх накоротко, після чого вийняти засоби ініціювання. ПВА слід доставити у зарядну майстерню. Залишки ВР, що утворилися в ПВА у результаті неповного вибуху, слід зібрати та знищити у встановленому порядку.

У разі прихвату спорядженого ПВА у свердловині, знищення чи піднімання його на поверхню слід проводити за планом (заходами), погодженим із замовником.

8.5.18. Заряди, що відмовили при дробленні льоду або підводних вибухових роботах дозволяється витягувати не раніше, ніж через 15 хвилин після останнього вибуху.

Для ліквідації відмовленого заряду до нього слід прив’язати новий заряд масою не меншою, ніж 25 % відмовленої маси, а потім зініціювати його у воді.

8.5.19. У разі дроблення гарячого масиву, температура якого більше 80°С, підходити до відмовленого заряду дозволяється не раніше однієї години з моменту ініціювання заряду і за умови, що після цього терміну не спостерігається інтенсивне розкладання АС, а підходити до відмовленого заряду у гарячому масиві з температурою меншою 80°С дозволяється не раніше ніж через 15 хвилин.

Ліквідацію відмовленого заряду ВМ у шпурі слід проводити вимиванням водою.

8.5.20. Для ліквідації відмовлених зарядів при корчуванні пнів, забійку зі шпуру (підкопу) слід виймати вручну, на відмовленому заряді розміщувати новий і повторно його ініціювати.

8.5.21. Коли роботи з ліквідації відмови не можуть бути закінчені впродовж поточної зміни, дозволяється доручати їхнє продовження вибуховику наступної зміни з відповідним записом у виданій йому         наряд-путівці. У цьому разі допуск працівників до місця ліквідації відмови повинна надавати особа технічного нагляду зміни, протягом якої відбувається ліквідація відмови.

8.5.22. Ліквідацію відмов на відкритих гірничих роботах слід проводити у світлі години доби.

8.6. Знищення відходів ВМ і утилізації тари з під ВМ

8.6.1. Порядок, способи та умови знищення регламентує Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення, затверджений наказом МНС України від 06.07.06 № 423, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.06 за № 827/12701 (НПАОП 0.00-6.03–06).

8.6.2. Вивільнену з під ВМ тару слід оглядати і ретельно очищувати незалежно від її подальшого призначення.

8.6.3. 	Справне м’яке упакування (тару) від ВМ, ретельно очищене і не просочене ексудатом компонентів ВР, дозволяється повторно використовувати для інших потреб, зокрема, для створення інертних проміжків у розосереджених свердловинних зарядах, формування гідроізоляційних екранів під породну забійку свердловинних зарядів із рідких, зокрема, емульсійних ВР, для тимчасового зберігання пакованих сипучих ВР місцевого приготування тощо, відповідно до настанов та інструкцій, розроблених і затверджених суб’єктом господарювання.

8.6.4. 	Пошкоджені в процесі механізованого розтарювання поліетиленові (полімерні) мішки з під АС та інших селітр, а також заводських ВР на пунктах приготування ВР до механізованого заряджання, дозволяється використовувати після ретельного очищення від залишків селітр і ВР як вторинну сировину для подальшої переробки. Порядок і технологію підготовки тари з під ВР до утилізації повинен розробляти власник мішкотари.

8.6.5. 	Вимоги до механізації процесів підготовки тари з під ВМ до утилізації (устаткування подрібнення (різання), пресування, пакетування тощо) і правила його експлуатації повинні відповідати інструкціям з улаштування та застосування цього устаткування, а також цим Правилам.

8.6.6. Водяні змивки ВР слід максимально утилізувати, повертаючи їх, за можливості, у технологічний процес виготовлення ВР, або іншими способами. Неможливість утилізування залишків ВР, їхніх компонентів, браку проміжних продуктів (зокрема, емульсійної матриці) та готових ВР у процесах їхньої підготовки, виробництва і заряджання слід обґрунтовувати у ТУ У на них.

8.6.7. У разі, коли будь-які залишки (змивки, просипання, продукти уловлювання в системах очищення повітря робочої зони, виробничий брак, тара із залишками ВР тощо) неможливо утилізувати, їх слід знищувати. Знищенню також підлягають ВР і ВМ, що не відповідають вимогам нормативно-технічної документації на них.

ІХ. ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСОБАМИ ІНІЦІЮВАННЯ

ПРИ ВИБУХОВИХ РОБОТАХ

### 9.1. Вибухові роботи із застосуванням електродетонаторів

9.1.1. ЕД перед видачею їх у роботу повинні бути перевірені в приміщенні складу ВМ або на відкритому повітрі під навісом відповідно до інструкцій (правил) із застосування.

При перевірці ЕД повинен міститися у футерованій металевій трубці, за щитом або у спеціальному пристрої, що виключає можливість ураження людей у випадку вибуху. Після перевірки опору, провідники ЕД повинні бути замкнуті накоротко і у такому стані перебувати весь час до момента приєднання до підривної мережі. При виконанні цієї операції на робочому місці дозволяється мати не більше 100 ЕД.

9.1.2. ЕД використовуються при веденні вибухових робіт за умови їх обов’язкового маркування у порядку, визначеному нормативним документом «Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах», затвердженому наказом Держгірпромнагляду України від 03.10.07 № 238, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 18.10.07 за № 1193/14460 (НПАОП 0.00-7.09–07). Маркування дозволяється наносити на ЕД хімічними фарбами.

9.1.3. Електровибухові мережі повинні мати справну ізоляцію та надійні електричні з’єднання.

Кінці проводів і жил кабелів повинні бути ретельно зачищені, щільно зрощені, а з’єднання (зростки) ізольовані за допомогою спеціальних затискачів або інших засобів.

У шахтах (рудниках), небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, проводи ЕД і електровибухової мережі повинні з’єднуватися тільки із застосуванням контактних затискачів.

9.1.4. Електровибухова мережа повинна бути двопровідною. Використання води, землі, труб, рейок, канатів тощо як провідників не дозволяється. До початку заряджання вибуховик повинен оглянути підривну магістраль і переконатися в її справності.

9.1.5. У шахтах (рудниках), небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, повинні застосовуватися ЕД тільки з мідними проводами. Ця вимога поширюється також на сполучні й магістральні проводи (кабелі) підривної мережі.

9.1.6. Не дозволяється монтувати електровибухову мережу в напрямку від джерела струму або пристрою, що вмикає струм, до заряду.

Для конкретних умов порядок монтування електровибухової мережі визначається паспортом на ведення вибухових робіт.

9.1.7. Після монтажу електровибухової мережі необхідно перевірити її провідність з безпечного місця.

9.1.8. Постійна підривна магістраль повинна розміщуватись на відстані від місця вибуху не менше ніж 100 м.

9.1.9. Перед підриванням свердловинних і камерних зарядів, загальний опір всієї електровибухової мережі повинен бути підрахований і потім виміряний з безпечного місця призначеними для цього електровимірювальними приладами. При розбіжності виміряного і розрахункового опорів мережі більше ніж на 10 % необхідно усунути несправності, що викликають відхилення від розрахункового опору електровибухової мережі. При неможливості виміряти опір електровибухової мережі, можна з дозволу особи технічного нагляду, що керує проведенням вибуху, обмежитися перевіркою її провідності.

9.1.10. Під час підключення ЕД до затискачів виконавчого блока вибуховик повинен впевнитись, що виконавчий блок заблоковано. Після цього ЕД дозволяється приєднувати до вибухової мережі.

9.1.11. Підривання зарядів із застосуванням радіоімпульсу слід здійснювати у відповідності до інструкції, розробленої і затвердженої організацією, яка веде вибухові роботи, узгодженої з експертною організацією і Держгірпромнаглядом.

9.1.12. Включення струму для підривання зарядів ВР повинно проводитися з безпечного місця. Підривний прилад повинен мати спеціальні клеми для приєднання магістральних проводів електровибухової мережі. Приєднання магістральних проводів до підривного приладу (машинки) слід проводити в місці укриття вибуховика. При проведенні масових вибухів умикання струму потрібно здійснювати тільки за командою керівника масового вибуху.

9.1.13. Кінці проводів змонтованої частини електровибухової мережі повинні бути замкнуті накоротко протягом усього часу, що передує приєднанню їх до проводів наступної частини електровибухової мережі. Не дозволяється приєднання проводів вже змонтованої частини електровибухової мережі до наступних проводів, поки протилежні кінці останніх не будуть замкнуті накоротко.

Кінці магістральних проводів електровибухової мережі також повинні бути замкнуті протягом усього часу до приєднання їх до клем приладу або пристрою, що вмикає струм для підривання зарядів ВР.

При дублюванні ЕД для уникнення переплутування проводів основних і дублюючих ЕД проводи кожного з них повинні бути звиті, а після закінчення заряджання змотані в окремі бухти.

При проведенні масових вибухів проводи основної і дублюючої електровибухових мереж повинні бути замарковані.

9.1.14. З усіх електроустановок, кабелів, контактних і повітряних проводів та інших джерел електроенергії (у т.ч. джерел небезпечних електромагнітних випромінювань), що діють у зоні монтажу електровибухової мережі, напруга повинна бути знята до моменту монтажу мережі.

У підземних умовах зоною монтажу електровибухової мережі є виробки, в яких монтується така мережа.

На земній поверхні до зони монтажу електровибухової мережі повинна включатися поверхня, що обмежена контуром, який на 50 м перевищує контур електровибухової мережі, незалежно від висоти підвіски провідників електричного струму, а при прострільно-підривних роботах у свердловинах – відповідно на 10 м.

У необхідних випадках повинні здійснюватися додаткові заходи захисту від блукаючих струмів (застосування захищених ЕД, виключення повторного використання сполучних проводів, обов’язкове застосування спеціальних затискачів для ізоляції скруток проводів тощо), затверджені керівником підприємства (шахти, рудника тощо).

При монтажі електровибухової мережі в підземних виробках дозволяється не відключати напругу освітлювальної електричної мережі напругою не більше 42 В, вентилятори місцевого провітрювання й апаратуру в особливому рудничному виконанні у зонах, що знаходяться у межах монтажу.

9.1.15. Не дозволяється проводити електричне підривання безпосередньо від силової або освітлювальної мережі без призначених для цих цілей пристроїв.

9.1.16. При підриванні із застосуванням ЕД вихід вибуховика з укриття після вибуху дозволяється не раніше, ніж через 5 хвилин і тільки після від’єднання електровибухової мережі від джерела струму й замикання її накоротко.

9.1.17. Якщо при включенні струму вибух не відбувся, вибуховик повинен від’єднати від приладу (джерела струму) електровибухову мережу, кінці її замкнути накоротко, взяти із собою ключ від приладу (ящика, в якому перебуває підривний пристрій) і тільки після цього з’ясувати причину відмови. Виходити з укриття в цьому випадку дозволяється не раніше, ніж через 10 хвилин, незалежно від типу застосовуваних ЕД.

9.1.18. Допускати людей до місця вибуху дозволяється лише з дозволу керівника вибуху не раніше, ніж через 10 хвилин після одержання інформації про те, що виконавчий блок знаходиться у заблокованому стані.

9.1.19. У місцях зберігання, при перевезенні та використанні ЕД забороняється користування джерелами електромагнітного випромінювання (стільниковими телефонами, переносними радіостанціями тощо).

### 9.2. Вибухові роботи із застосуванням електровогневого

### і вогневого ініціювання

9.2.1. Вогневий спосіб ініціювання зарядів ВР дозволяється застосовувати тільки в тих випадках, коли його не можна замінити на електровогневий, НСІ, ДШ або електричний.

9.2.2. Якщо підготовлені до вибуху заряди розміщені в місцях, що ускладнюють їхнє швидке віднайдення (зарості кущів, дерев тощо), то при вогневому ініціюванні зарядів слід встановлювати розпізнавальні знаки, відомі вибуховикам.

9.2.3. Запальні й контрольні трубки слід підпалювати тліючим ґнотом, відрізком ВШ або спеціальним пристосуванням. Сірником дозволяється запалювати трубку тільки при підриванні одиночного заряду.

9.2.4. При вогневому підриванні довжини ВШ у запальних трубках повинні бути розраховані так, щоб забезпечувався відхід вибуховика від зарядів на безпечну відстань або в укриття.

Довжина кожної запальної трубки повинна становити не менше 1 м, крім встановлених у розділі 11. Кінець ВШ повинен виступати із шпура не менше ніж на 25 см.

9.2.5. При підпалюванні п’яти і більше трубок на денній поверхні, повинна застосовуватися контрольна трубка, виготовлена з КД із паперовою гільзою, або контрольний відрізок ВШ (для контролю часу, що витрачається на запалювання).

Контрольну трубку необхідно підпалювати першою; вона повинна мати довжину на 60 см і менше довжини шнура самої короткої із запальних трубок, що застосовуються, але не менше ніж 40 см.

У підземних умовах з тією ж метою повинен застосовуватися контрольний відрізок ВШ. Його слід використовувати для підпалювання запальних трубок.

Після закінчення підпалювання запальних трубок або після вибуху КД контрольної трубки (згоряння контрольного відрізка шнура), а також при загасанні контрольного відрізка всі вибуховики повинні негайно видійти на безпечну відстань або в піти в укриття.

9.2.6. Контрольна трубка, при підриванні на денній поверхні, повинна розміщуватися не ближче 5 м від запальної трубки, що підпалюється першою, і не на шляху відходу вибуховиків.

9.2.7. У зарядах з пороху ВШ запальної трубки не повинен стикатися із ВР заряду.

9.2.8. Зрощувати ВШ не дозволяється. При дублюванні запальних трубок їх необхідно підпалювати одночасно.

9.2.9. Вибуховик повинен рахувати заряди, що вибухнули. Якщо виконати цю вимогу неможливо або який-небудь заряд не вибухнув, підходити до місця підривання дозволяється не раніше, ніж через 15 хвилин після останнього вибуху.

При відсутності відмов дозволяється підходити до місця вибуху не раніше, ніж через 5 хвилин після останнього вибуху.

9.2.10. Запальні та контрольні трубки повинні виготовлятися вибуховиками (роздавальниками ВМ) в окремому приміщенні підготовки ВМ, у підземному складі – в камері для виготовлення запальних трубок.

При тимчасових вибухових роботах тривалістю не більше шести місяців, з дозволу керівника підприємства виготовлення запальних і контрольних трубок дозволяється проводити в окремих пристосованих для цього приміщеннях, наметах або під навісом.

9.2.11. При виготовленні запальних і контрольних трубок, на столі виконавця цієї роботи може перебувати не більше 100 КД з відповідною кількістю відрізків ВШ.

Виготовлені запальні трубки повинні сортуватися за довжиною, згортатися в коло та укладатися на полиці. Контрольні трубки можуть бути зв’язані в пачки шпагатом і знаходитись на тих же полицях.

Кожна контрольна трубка повинна мати чітко видимий неозброєним оком відмітний знак.

9.2.12. Перед виготовленням запальної (контрольної) трубки кожний КД повинен бути оглянутим на чистоту внутрішньої поверхні гільзи і відсутність усередині її будь-яких часточок. Не дозволяється витягати з гільзи КД сміття уведенням у неї будь-яких пристосувань, а також видуванням.

9.2.13. ВШ повинен уводитися у КД до зіткнення із чашечкою останнього прямим рухом без обертання.

9.2.14. Закріплення ВШ у КД з металевою гільзою потрібно проводити шляхом рівномірного обтиснення краю гільзи в дульце за допомогою спеціального приладу.

При обтиску не дозволяється надавлювати на те місце КД, де перебуває вибухова суміш.

Закріплення ВШ у паперових гільзах необхідно проводити із застосуванням призначених для цього приладів або шляхом обмотування кінця ВШ прогумованою стрічкою (ниткою або паперовою стрічкою) до розмірів внутрішнього діаметра КД з наступним прямим (без обертання) уведенням його в дульце КД, або затягуванням ниткою (шпагатом) дульца гільзи КД.

9.2.15. Висмикувати або витягати ВШ, закріплений у КД, не дозволяється.

### 9.3. Вибухові роботи із застосуванням детонуючих шнурів

9.3.1. Поводження з ДШ (різання, з’єднання з піротехнічним реле тощо) повинно виконуватися способами, зазначеними в інструкціях (керівництвах) з його застосування.

9.3.2. Необхідність дублювання внутрішньосвердловинної та поверхневої мереж визначається на стадії розробки паспорта на проведення масового вибуху чи проекту на ведення спеціальних вибухових робіт.

9.3.3. Підривання основної та дублюючої мереж ДШ повинне проводитися від одного ініціатора.

9.3.4. ДШ можуть використовуватися у комплексі з іншими засобами ініціювання, якщо це не заборонено ТУ У на ці засоби, відповідно до інструкції, розробленої та затвердженої підприємством, що здійснює вибухові роботи.

9.4. Вибухові роботи із застосуванням неелектричних систем ініціювання

9.4.1. Поводження з НСІ повинне здійснюватися відповідно до ТУ У на них та інструкцій щодо їхнього застосування. При цьому слід забезпечувати надійне з’єднання елементів системи та вживати заходи щодо недопущення пошкодження хвилеводів і КД.

9.4.2. Не дозволяється застосовувати комплекти НСІ, які мають зім’яття, корозію, тріщини на боковій і донній поверхнях КД, тріщини, прорізи, проколи на хвилеводах чи незагерметизовані кінці хвилеводів. Перед застосуванням комплекти НСІ слід перевіряти на наявність цих дефектів.

9.4.3. Довжину хвилеводів слід обирати з урахуванням глибини шпура чи свердловини, глибини розміщення бойовика у заряді та відстані між зарядами. Мінімально допустима довжина активної ділянки хвилеводу (відстань від місця ініціювання до КД) має бути не менше ніж 60 см.

9.4.4. Фактичне сповільнення між вибухами суміжних груп зарядів слід визначати, враховуючи сповільнення поверхневих КД і довжину поверхневих хвилеводів між групами зарядів.

9.4.5. Поверхневі з’єднувачі хвилеводів слід розміщувати поблизу від свердловин, а самі хвилеводи – закріплювати біля гирла свердловин до закінчення заряджання й забивання зарядів.

9.4.6. Для запобігання вилучення хвилеводів із поверхневих з’єднувачів, вільні кінці хвилеводів, які виходять із поверхневих з’єднувачів, слід зав’язувати простими вузлами. Довжина цієї (пасивної) ділянки хвилеводу повинна бути не менше ніж 8 см.

9.4.7. Під час монтування вибухової мережі хвилеводи не слід натягувати.

Не можна наступати на хвилеводи змонтованої вибухової мережі чи наїжджати на них транспортними засобами.

9.4.8. У разі застосування у поверхневій мережі ДШ хвильоводи повинні торкатися шнура тільки у точках ініціювання, а сам ДШ слід натягувати й розміщувати не ближче ніж у 100 см від хвилеводів.

З’єднання ДШ з хвильоводом слід виконувати за допомогою з’єднувача або з’єднання ДШ прямим вузлом.

9.4.9. Ініціювальний елемент (ДШ, ЕД, КД) поверхневої мережі повинен торкатися всіх хвильоводів у місці ініціювання, щоб забезпечити надійність їхнього спрацювання.

Місця з’єднання хвильоводів з ЕД і КД слід надійно фіксувати.

9.4.10. Елементи НСІ, які не відповідають вимогам ТУ, підлягають знищенню відповідно до Порядку знищення вибухових матеріалів промислового призначення, затвердженого наказом МНС України від 06.07.06 № 423, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.07.06 за № 827/12701 (НПАОП 0.00-6.03–06).

Перед знищенням слід відрізати бухту (кільце) хвилеводу на відстані не менш ніж 3 мм від КД. Хвилеводи слід спалювати на відкритих майданчиках, а КД – знищувати вибухом у встановленому порядку.

9.5. Виготовлення проміжних детонаторів (бойовиків)

9.5.1. Бойовики слід виготовляти на місцях проведення робіт або в інших місцях, установлених керівником підприємства (шахти, рудника, кар’єру тощо), у кількостях, що потрібні для підривання зарядів за один прийом.

При проходці стволів шахт із поверхні, бойовики повинні виготовлятися в спеціальних приміщеннях.

9.5.2. Бойовики із пресованих або литих ВР слід виготовляти тільки з патронів (шашок) із гніздом заводського виготовлення під ініціатор. Розширювати або поглиблювати це гніздо не дозволяється.

9.5.3. При виготовленні бойовиків із порошкоподібних і емульсійних патронованих ВР із застосуванням ДШ, кінець шнура, що детонує, у патроні повинен зав’язуватися вузлом або складатися не менш чим удвічі; дозволяється обмотувати ДШ навколо патрона ВР.

9.5.4. Детонатор повинен уводитися в патрон-бойовик на повну глибину й надійно фіксуватися. При цьому для утворення поглиблень необхідно застосовувати голки, які слід виготовляти з матеріалів, що не дають іскор і не кородують від взаємодії із ВР.

9.5.5. Виготовлення бойовиків із застосуванням НСІ слід здійснювати відповідно до вимог ТУ на НСІ чи інструкції з експлуатації.

9.6. Вимоги до вибухових приладів

9.6.1. Вибухові прилади (машинки) та вибухові стаціонарні пристрої слід зберігати в умовах, що виключають доступ до них сторонніх осіб. Ключі від вибухових приладів (машинок) під час проведення вибухових робіт повинні знаходитися у старшого вибуховика (майстра-підривника) або у керівника вибухових робіт.

Порядок зберігання та повернення до складу ВМ вибухових приладів (машинок) в умовах віддалених вибоїв регламентується Положенням про керівництво вибуховими роботами на підприємстві.

9.6.2. Вибухові прилади (машинки) перед видачею вибуховикам слід перевіряти на відповідність встановленим технічним характеристикам, у тому числі на величину сили струму, імпульсу струму, а на шахтах (рудниках), небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, крім того, – на тривалість імпульсу напруги згідно з інструкціями їх експлуатації. Зазначену перевірку повинні виконувати спеціально підготовлені особи.

9.6.3. Вибухові прилади стаціонарних вибухових пунктів на вугільних шахтах і об’єктах геологорозвідки, небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, слід перевіряти в місцях їхнього встановлення не рідше одного разу на 15 днів.

Х. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПОВОДЖЕННЯ З ВМ ПРИ ВИБУХОВИХ РОБОТАХ У ГІРНИЧОДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТА НА ОБ’ЄКТАХ БУДІВНИЦТВА

10.1. Вибухові роботи в кар’єрах

10.1.1. При застосуванні на земній поверхні свердловинних зарядів із ВР групи D (крім димного пороху) та систем ініціювання із ДШ і НСІ дозволяється доставляти забивочний матеріал на зарядний блок транспортними засобами, облаштованими вогнегасниками та іскрогасниками. При цьому слід виключати наїзд на гирла свердловин, ДШ і хвилеводи, які виходять із свердловин.

10.1.2. Масові вибухи на земній поверхні, що створюють загрозу безпеці повітряного руху, дозволяється здійснювати тільки після узгодження їхнього проведення з органами, які відповідають за безпеку польотів, і згідно з Інструкцією щодо організації та ведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах.

10.1.3. У складних гірничо-геологічних умовах (породи з високим притоком ґрунтових вод, пливуни) при ініціюванні за допомогою ДШ чи НСІ дозволяється заряджати свердловини безпосередньо слідом за бурінням, що повинно бути відображено у типовому проекті та паспорті на ведення вибухових робіт.

На час заряджання свердловини, бурові станки, а також обладнання, яке не застосовується для заряджання, слід віддаляти від свердловини за межі небезпечної зони на відстань не менше ніж 20 м.

10.1.4. На відкритих гірничих роботах дозволяється поміщати систему ініціювання у свердловину протягом всього процесу її заряджання.

10.1.5. Способи і технологічні режими формування свердловинних зарядів повинні запобігати їх засміченню інертними матеріалами.

10.2. Вибухові роботи у підземних умовах

10.2.1. При веденні вибухових робіт у підземних умовах необхідна кількість повітря, як для дільниць, так і для усієї шахти, повинна розраховуватись за кількістю отруйних продуктів вибуху, що виникають при одночасному підриванні найбільшої кількості ВР. При цьому:

кількість повітря, що подається у кожний вибій, де проводяться вибухові роботи, повинна бути такою, щоб перед допуском робітників до вибою, отруйні продукти вибуху, що виникли при підриванні, були розжиженими не менше ніж до 0,008 % за об’ємом у перерахунку на умовний окис вуглицю. Такого розжиження потрібно досягати не більше ніж за 30 хвилин;

кількість повітря та час, що потрібні для провітрювання вибою, повинні перевірятися аналізами;

повітря повинно подаватися до вибою у тій кількості, в якій воно поступало після підривання до допуску робітників у вибій, протягом не менше 2-х годин після допуску;

виробки, що не провітрюються, на час ведення вибухових робіт повинні бути закриті решітками або відгорожені попереджувальними аншлагами. Поновлення роботи в закритих виробках дозволяється тільки після доведення складу повітря до норми.

10.2.2. При проведенні виробок зустрічними вибоями та збійці виробок і наближенні цих вибоїв на відстань між ними 15 м і менше, ведення вибухових робіт дозволяється за умови, що перед початком заряджання шпурів в одному із зустрічних вибоїв всі, не пов’язані з виконанням вибухових робіт, люди із цих вибоїв будуть виведені в безпечне місце, а перед входом до протилежного вибою буде виставлено пост.

Підривання шпурових зарядів у кожному вибої необхідно вести не одночасно з обов’язковим визначенням розміру цілика між зустрічними вибоями. При цьому на кожний окремий випадок підривання зарядів у шпурах вибуховику повинна бути видана наряд-путівка, що підписана керівником шахти або призначеною ним особою.

Усі нижчезазначені роботи необхідно виконувати у присутності особи технічного нагляду таким чином:

підривання зарядів слід проводити лише після того, як буде отримано повідомлення про виведення людей із протилежного вибою та про виставлення там поста;

пост у протилежному вибої може бути знято тільки з відома вибуховика;

коли розмір цілика між зустрічними вибоями дорівнює або менше 7 м, роботи повинні проводитися тільки в одному вибої. При цьому необхідно бурити випереджальні шпури глибиною на 1 м більшою, ніж глибина шпурів, що заряджаються;

при розмірі цілика 3 м та менше у виробках, що збиваються, шахт (рудників) небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, перед підриванням зарядів має проводитись вимір газу і вжиті заходи із забезпечення стійкого провітрювання цих виробок, а також із попередження вибуху газу і пилу. При цьому у вибоях вугільних шахт небезпечних за газом, крім вимірів газу у виробках особами технічного нагляду, повинні встановлюватися засоби автоматичного контролю метану.

10.2.3. На вугільних шахтах при відстані між виробками, які проводяться паралельно (парно), 15 м і менше, підривання зарядів у кожному цих вибоїв слід проводити тільки після виведення людей з вибою паралельної виробки у безпечне місце і виставлення постів охорони, передбачених у паспорті буровибухових робіт. Дозволяється не виводити людей з паралельної виробки, де проводиться вибух, за умови, що вибій виробки знаходиться на відстані більше 50 м.

10.2.4. Не дозволяється ведення вибухових робіт на відстані менш ніж 30 м від складу ВМ, дільничного роздавального пункту, роздавальної камери. Люди з перерахованих місць зберігання ВМ повинні бути виведені при вибухових роботах, що проводяться на відстані ближче ніж 100 м від них. Зазначена відстань визначається від місця підривання зарядів до найближчої камери (осередку знаходження) ВМ.

10.2.5. Не дозволяється підривання зарядів, якщо на відстані менше 20 м від місця заряджання знаходиться неприбрана відбита гірська маса, вагонетки або предмети, що захаращують виробку більш, ніж на одну третину її поперечного перерізу.

10.2.6. Визначення місця укриття вибуховика під час виконання вибухових робіт у виробках, що проходяться, та при дробленні негабаритів слід здійснювати з урахуванням непередбаченого вибуху зарядів у відповідності до небезпечних відстаней.

10.2.7. При веденні вибухових робіт у лавах на крутих вугільних пластах, обов’язковим є наявність «магазину», розміри якого повинні бути достатні для розміщення відбитого вугілля, подачі до лави необхідної кількості повітря та вільного проходу людей.

10.2.8. Вогневе та електровогневе підривання зарядів не дозволяється застосовувати у вугільних шахтах, а також у рудниках небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу.

10.2.9. Не дозволяється вогневе підривання зарядів у вертикальних і похилих більше 30оС виробках, а також у тих випадках, коли своєчасний відхід вибуховиків ускладнено.

10.2.10. При вогневому підриванні зарядів підпалювання запальних трубок повинно проводитись одним вибуховиком.

Не дозволяється підривання більше 16 зарядів за один прийом, а при застосуванні запальних патронів – більше 10 за один прийом на вибій.

В окремих випадках дозволяється змішане підривання за допомогою запальних патронів і запальних трубок при загальному числі підпалювань не більше 16, у тому числі не більше 6 патронів на вибій. Підривання більше 16 зарядів без застосування запальних патронів дозволяється тільки ДШ, ЕД або електровогневим способом.

У вибоях шириною більше 5 м дозволяється одночасне підпалювання запальних трубок двома вибуховиками.

10.2.11. При пошаровому видобутку вугілля неприпустима присутність людей в очисному вибої під гнучким перекриттям, настилом або міжшаровою пачкою, коли в одному з вибоїв проводяться вибухові роботи. При підриванні зарядів у лавах, камерах і верхніх нішах лав, а також у вентиляційних штреках на вугільних пластах крутого й похилого залягання дозволяється знаходження вибуховика у виробках з вихідним струменем повітря за умови виконання вимог цих Правил і зазначених у паспортах буровибухових робіт заходів щодо попередження отруєння людей отруйними газами.

10.2.12. Вибухові роботи у штучно заморожених породах або зонах стисненого повітря (кесонах) слід проводити відповідно до окремого проекту.

10.2.13. Межі небезпечних зон при підготовці масових вибухів у підземних умовах слід визначати паспортом на конкретний масовий вибух і встановлювати на періоди заряджання; введення бойовиків; монтажу вибухової мережі.

10.2.14. При заряджанні свердловин і камер слід встановлювати дві небезпечні зони:

перша зона радіусом 50 м – по виробках від зарядної машини та свердловини, що заряджається, або камери. У межах цієї зони можуть знаходитися тільки особи, пов'язані із зарядкою, а на межах зони повинні виставлятися пости охорони;

друга зона від дії УПХ визначається розрахунком. Межа зони встановлюється проектом масового вибуху і технічною документацією.

У межах другої зони дозволяється виконання тільки тих робіт, які необхідні для забезпечення рудником (шахтою) встановленого обсягу виробництва. Особи, допущені до роботи в цій зоні, перелік робіт і заходи безпеки повинні щозміни визначатися начальником або головним інженером рудника (шахти), про що необхідно робити запис у книзі нарядів. При цьому слід максимально обмежувати кількість людей, що залучаються до робіт у зоні.

10.2.15. Межа небезпечної зони при введенні бойовиків і монтажі вибухової мережі визначається по дії УПХ. На межах небезпечної зони, за наявності людей у підземних виробках, повинні виставлятися пости.

У межах небезпечної зони при введенні бойовиків і монтажі вибухової мережі можуть знаходитися тільки ті особи, які пов'язані з виконанням цих робіт.

10.3. Вибухові роботи при поглибленні стволів шахт чи шурфів

10.3.1. При проходці й поглибленні стволів шахт, підривання зарядів дозволяється проводити тільки з поверхні або з діючого горизонту. Особи, що виконують підривання, повинні перебувати у виробці зі свіжим струменем повітря. Підривання вогневим способом не дозволяється.

10.3.2. Не дозволяється спуск-підйом патронів-бойовиків у цеберах, що розвантажуються через дно.

Виконання цих робіт у самоперекидних цебрах дозволяється за наявності справних блокувальних пристроїв, що перешкоджають підйому цебера вище нижнього приймального майданчика ствола. Швидкість            спуску-підйому не повинна перевищувати 2 м/с при русі цебера напрямними і 1 м/с – при русі без напрямних.

10.3.3. Спуск у ствол патронів-бойовиків слід проводити окремо від ВР у супроводі вибуховика. При цьому у вибої дозволяється перебувати тільки особам, зайнятим при заряджанні, та машиністу насоса.

На робочому полку й натяжній рамі дозволяється перебувати особам, зайнятим супроводом цебера через розтруби. Інші роботи на цих полках під час заряджання шпурів не дозволяються.

10.3.4. Електровибухова мережа у вибої ствола шахти повинна монтуватися за допомогою антенних проводів. Кілочки для установки проводів повинні бути такої висоти, щоб вода не досягала антени.

10.3.5. Вибуховик повинен здійснювати монтаж електровибухової мережі тільки після виїзду з вибою всіх робітників (крім відповідальних за подачу сигналів і обслуговування прохідницького полку).

10.3.6. У якості магістральних проводів необхідно застосовувати гнучкий кабель у вологонепроникній оболонці, що не повинен опускатися нижче прохідницького полку.

10.3.7. Приєднувати сполучні проводи до підривного кабелю та проводити підривання повинен тільки вибуховик, на якого виписана      наряд-путівка на ведення вибухових робіт.

10.3.8. Після закінчення монтажу підривної мережі та виходу всіх людей на поверхню в стволі повинні бути відкриті всі ляди.

10.3.9. При проходці вертикальних стволів шахт всі шпури, які буряться знову, повинні бути зміщені по колу відносно шпурів попереднього циклу, без зміни принципової схеми розташування шпурів.

10.4. Вибухові роботи при будівництві тунелів і метрополітену

10.4.1. Ведення вибухових робіт поблизу підземних і наземних споруд слід здійснювати за проектом, затвердженим і узгодженим із Держгірпромнаглядом і організацією, що експлуатує ці споруди.

10.4.2. При проходці стволів шахт у міських умовах і наявності великого припливу води, патрони-бойовики дозволяється виготовляти на першому від вибою ствола полку або на спеціально облаштованому полку.

10.4.3. Заряджання шпурів і монтаж підривної мережі на висоті більше 2 м дозволяється проводити тільки з полків, що примикають до вибою, або з висувних майданчиків укладальників тунельного кріплення й щитів.

10.4.4. При проходці тунелів із застосуванням електропідривання до початку заряджання все прохідницьке устаткування повинно бути знеструмлене.

Не дозволяється виготовлення патронів-бойовиків безпосередньо на майданчиках укладальника тунельного кріплення або щита.

10.4.5. При розсіченні сполучень верхніх штолень із підняттєвих забороняється одночасне підривання у протилежних вибоях.

10.4.6. Проводити вибухові роботи в калотах дозволено за дотримання таких умов:

гранична маса заряду повинна встановлюватися керівником підприємства (будівельного управління);

підривання в обох крилах калоти повинно проводитися різночасно.

10.4.7. Заряджання повинно здійснюватися вибуховиками у присутності особи технічного нагляду.

10.4.8. При одиночному вогневому підриванні в щитовому вибої заряджання та підривання дозволяється проводити одночасно не більше ніж у двох суміжних ярусах.

При веденні вибухових робіт на одному горизонтальному ярусі дозволяється підривати за один прийом заряди не більш ніж у 10 шпурах. На двох горизонтальних ярусах кількість шпурових зарядів, що одночасно підриваються, не повинна перевищувати восьми.

10.5. Вибухові роботи на вугільних шахтах,

небезпечних за газом та вибухами вугільного пилу

10.5.1. При веденні вибухових робіт на вугільних шахтах, небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу перед кожним заряджанням шпурів, їхнім підриванням і при огляді вибою після підривання, майстер-підривник повинен проводити вимір концентрації метану. Не дозволяється виконувати вибухові роботи при концентрації метану 1% і більше у вибоях і виробках, які примикають до них, на відстані 20 м від них, а також у місці укриття майстра-підривника.

Замір концентрації метану в місці укриття майстра-підривника також повинен проводитися перед кожним підключенням електровибухової мережі до підривного приладу.

10.5.2. Усі очисні та тупикові вибої виробок і вибої на протязі виробок слід відносити до однієї з указаних нижче груп залежно від умов їхнього проведення та провітрювання. При цьому вибухові роботи можуть виконуватися при дотриманні режимів, що слід застосовувати до кожної групи вибоїв і виробок.

10.5.3. Встановлені такі групи вибоїв і виробок та режими вибухових робіт у них, що зазначені у додатку 16.

10.5.4. На початок міжзмінних перерв або спеціальних змін, що виділяються для проведення вибухових робіт, усіх людей, які не зайняті заряджанням та підриванням, потрібно вивести із небезпечної зони вибуху та із виробок, якими будуть рухатись продукти вибуху, відповідно до режиму, передбаченого у п. 10.5.3 для кожної групи вибоїв і виробок, а при підриванні у вибоях і виробках, віднесених до ІV, V та VІ груп, людей, які не зайняті заряджанням і підриванням, потрібно вивести також і з дільниці, де проводиться підривання. Спуск у шахту людей для роботи у цій зоні після вибухових робіт слід проводити за спеціальними графіками, затвердженими директором шахти.

10.5.5. Для шахт з чотирьохзмінним режимом роботи час для проведення вибухових робіт у вибоях і виробках, віднесених до ІІІ, ІV, та V груп, дозволяється передбачати на початку чи наприкінці змін, або у спеціально виділені для вибухових робіт зміни.

10.5.6. Ліквідацію відмов зарядів у вибоях і виробках, віднесених до І, ІІ, ІІІ та ІV груп, дозволяється проводити у будь-який час зміни за умови, що люди будуть знаходитись у виробках із свіжим струменем повітря за межами небезпечної зони вибуху, а у виробках з вихідним струменем – у місцях, де вміст шкідливих продуктів вибуху не перевищує припустимих норм, і за межами небезпечної зони вибуху.

Ліквідацію відмов зарядів у вибоях виробок, віднесених до V та VІ груп, слід проводити за умови дотримання режимів ведення вибухових робіт для цих груп вибоїв та виробок.

10.5.7. Режими ведення вибухових робіт потрібно оформлювати за формою, наведеною у додатку 17.

Режими ведення вибухових робіт слід складати щорічно, узгоджувати з територіальними органами Держгірпромнагляду та затверджувати директором шахти.

На шахтах, де гірничі роботи виконуються одночасно силами шахт та підрядних організацій, а виробки об’єднані у єдину вентиляційну систему, режими ведення вибухових робіт затверджує директор.

Режими ведення вибухових робіт слід переглядати при зміні гірничогеологічних та гірничо-технічних умов проведення виробок.

10.5.8. Вибухові роботи дозволяється проводити тільки:

у вибоях виробок, які безперервно й стійко провітрюються відповідно до вимог Правил безпеки у вугільних шахтах, затверджених наказом Держгірпромнагляду України від 22.03.10 № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.10 за № 398/17693 (НПАОП 10.0-1.01–10) і під час здійснення необхідних заходів щодо боротьби з вибухами пилу;

із застосуванням ЕД. При цьому у виробках з підвищеним виділенням метану повинні застосовуватися тільки іскробезпечні підривні прилади;

майстрами-підривниками, а в найбільш складних умовах (при струсному підриванні, розбучуванні вуглеспускних виробок, дробленні негабаритних кусків породи, вибуховій посадці покрівлі в очисних вибоях, масових підземних вибухах з ослаблення важкообрушуваних покрівель, ліквідації відмов тощо) – у присутності особи технічного нагляду, відповідального за безпеку ведення робіт у зміні (на дільниці).

10.5.9. Дозволяється здійснювати вибухові роботи в очисних, підготовчих вибоях і на окремих ділянках виробок, де є газовиділення або вибухонебезпечний пил, при дотриманні певного режиму, розробленого підприємством за узгодженням з органами Держгірпромнагляду.

10.5.10. Не дозволяється:

часткове вибурювання газоносних пластів у тупикових вибоях підготовчих виробок, які проводяться вибуховим способом по породах;

попереднє руйнування вугільного масиву в очисних вибоях поперед комбайнів, стругів. Ця вимога не поширюється на випадки безлюдної виїмки вугілля, гідропідривання, а також повної відбійки вугілля та породи у зонах геологічних порушень.

10.5.11. Вибір видів ВМ та типів забійки слід здійснювати відповідно до типового проекту залежно від ступеню небезпеки робіт у вибої виробки, умов підривання зарядів і необхідності створення запобіжного середовища, відповідно до вимог, перелічених нижче.

10.5.11.1. Незапобіжні ВР II класу дозволяється застосовувати:

при проведенні горизонтальних, похилих, підняттєвих і вертикальних виробок (далі за текстом підрозділу – виробок), а також поглибленні шахтних стволів із діючих горизонтів шахт при дотриманні таких умов:

відсутності у вибоях вугільних пластів пропластків, а також виділення метану;

підтопленні водою вибою ствола, що поглиблюється, перед підриванням на висоту не менше 20 см за найвищою точкою вибою;

відставанні від будь-якої точки вибою до вугільного пласта (при наближенні до нього) не менше 5 м за нормаллю. Після перетину пласта вибоєм виробки відстань від будь-якої точки вибою до пласта повинна бути більше 20 м по довжині виробки;

якщо виробка закріплена монолітним кріпленням, що виключає надходження до неї метану із пласта, і роботи з ізоляції пласта ведуться за проектом, погодженим організацією-експертом з безпеки робіт, ВР II класу можуть бути застосовані тільки після перетину вугільних пластів і пропластків;

у вибоях, які проводяться з поверхні шурфів або стволів шахт, небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, у тому числі при перетинанні цими вибоями пластів, небезпечних через раптові викиди вугілля, породи й газу, при виконанні таких умов:

підтопленні водою вибою перед підриванням на висоту не менше 20 см, зважаючи щодо найвищої точки вибою. При проведенні ствола у штучно заморожених породах або за відсутності припливу води, замість підтоплення вибою ствола слід вживати інші заходи, погоджені з організацією-експертом з безпеки робіт;

здійсненні підривання з поверхні за умови відсутності людей у стволі та на відстані не менше 50 м від нього;

при струсному підриванні у виробках, які проводяться по викидонебезпечних породах за умови застосування водорозпилювальних завіс, що створюються підривним розпиленням води з поліетиленових посудин разом із туманостворюючими завісами. При цьому підривання зарядів повинно проводитися з поверхні або з камер-укриттів;

при торпедуванні вугільного масиву на пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу, відповідно до Інструкції з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу, затвердженої Минвуглепромом СРСР та Держгіртехнаглядом СРСР 18.04.89;

при застосуванні свердловинних зарядів для створення запобіжних надщитових подушок на дільницях, небезпечних за проривами глини та пульпи;

для попереднього ослаблення важкообрушуваних покрівель у механізованих очисних вибоях відповідно до керівних документів, затверджених керівником підприємства за узгодженням з органами Держгірпромнагляду.

При виконанні перерахованих нижче робіт залежно від міцності порід і умов підривання дозволяється використовувати ВР:

що не містять сенсибілізаторів, більш чутливих, ніж тротил (амоніт 6ЖВ, амонал М-10 тощо) – при проведенні горизонтальних і похилих виробок, крім поглиблення стволів, по породах з коефіцієнтом міцності за шкалою М.М. Протод’яконова f < 7, а також при ослабленні важкообрушуваних порід будь-якої міцності;

що містять гексоген або нітроефіри – тільки у врубових шпурах при проведенні горизонтальних і похилих виробок, крім углубки стволів, по породах з коефіцієнтом міцності f від 7 до 10. У всіх інших шпурах повинні застосовуватися ВР, що не містять сенсибілізаторів, більш чутливих, ніж тротил;

дозволяється застосування будь-яких ВР при проведенні горизонтальних і похилих виробок по породах з коефіцієнтом міцності f = 10 і більше;

дозволяється застосування будь-яких ВР у вибоях, які проводяться з поверхні шурфів і стволів шахт небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу; при торпедуванні вугільного масиву на пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу; при застосуванні свердловинних зарядів для створення запобіжних надщитових подушок на ділянках, небезпечних через прорив глини або пульпи; при поглибленні стовбурів.

10.5.11.2. Запобіжні ВР III класу дозволяється застосовувати:

у вибоях виробок, що проводяться тільки по породі, у тому числі й по викидонебезпечних породах, при виділенні метану та відсутності вибухонебезпечного пилу;

у вибоях стволів, що проводяться тільки по породі, при їх поглибленні з діючих горизонтів і виділенні в них метану;

при розкритті пластів, небезпечних через раптові викиди вугілля та газу, до оголення пласта за умови застосування водорозпилювальних завіс і наявності між пластом і вибоєм виробки породної пробки по всьому перетину виробки. Розмір пробки (зважаючи щодо нормалі), повинен бути не менше 2 м при розкритті крутих пластів і не менше 1 м при розкритті пологих пластів.

10.5.11.3. Запобіжні ВР IV класу дозволяється застосовувати:

у вугільних і змішаних вибоях виробок, що проводяться по вугільних пластах, небезпечних за вибухами пилу, при відсутності виділення метану в цих виробках;

у вугільних і змішаних вибоях виробок, що проводяться по пластах, окрім підняттєвих (10о та більше), де відсутнє підвищене виділення метану при вибухових роботах;

при струсному підриванні, у т.ч. камуфлетному, розкритті вугільних пластів після їхнього оголення та наступному проведенні виробок довжиною не менше 20 м;

у бутових штреках з нижньою підривкою порід;

у бутових штреках з верхньою підривкою порід за відносної метанообільності виїмкової дільниці менше 10 м3/т;

при підриванні по породі в змішаних вибоях виробок, що проводяться по пластах, небезпечних через раптові викиди вугілля та газу, при випереджальному породному вибої;

для підривки бічних порід з f > 4  у змішаних вибоях виробок із підвищеним виділенням метану при вибухових роботах, за умови, що попередня виїмка вугілля буде проводитися без застосування вибухових робіт;

при вибуховій виїмці вугілля у лавах.

10.5.11.4. Запобіжні ВР V класу дозволяється застосовувати:

у вугільних і змішаних вибоях горизонтальних, похилих і підняттєвих (до 10о) виробок із підвищеним виділенням метану при вибухових роботах. При цьому в змішаних вибоях по вугіллю й по породі слід застосовувати ті самі ВР. В окремих випадках, з дозволу органу Держгірпромнагляду, виданому на підставі висновку експертизи з безпечного ведення робіт, дозволяється застосовувати ВР V класу по вугіллю, а IV класу – по породі;

у вугільних і змішаних вибоях підняттєвих (10о і більше) виробок, де виділяється метан, при проведенні їх з попередньо пробуреними свердловинами, що забезпечують провітрювання виробок за рахунок загальшахтної депресії;

у нішах лав, не віднесених до вибоїв з підвищеним виділенням метану;

у бутових штреках, що проводяться з верхньою підривкою порід, за відносної метанообільності виїмкової дільниці 10 м3/т і більше;

для верхньої та змішаної підривки бічних порід з f = 4  і менше у змішаних вибоях виробок з підвищеним виділенням метану при вибухових роботах за умови, що попередня виїмка вугілля буде проводитися без застосування вибухових робіт.

10.5.11.5. Запобіжні ВР VI класу дозволяється застосовувати:

у верхніх нішах лав з підвищеним виділенням метану;

у вугільних вибоях підняттєвих (10о і більше) виробок, у яких виділяється метан, при проведенні їх без попередньо пробурених свердловин;

у вибоях виробок, що проводяться по порушеному масиву (у тому числі й у вибоях виробок, що проводяться у присічку до порушеного масиву), при виділенні в них метану. При цьому глибина шпурів повинна бути не більше 1,5 м, а маса шпурового заряду патронованої ВР – не більше 0,6 кг;

для верхньої та змішаної підривки порід з f = 4 і менше у вентиляційних штреках, що проводяться услід за лавою.

10.5.11.6. Запобіжні ВР VII класу дозволяється застосовувати для таких видів спеціальних вибухових робіт:

для ліквідації зависань гірської маси у вуглеспускних виробках;

для дроблення негабаритів накладними зарядами;

для підривного перебивання дерев’яних стійок при посадці покрівлі.

Для кожного з перерахованих у цьому пункті видів робіт повинні застосовуватися ВР або заряди, що допущені Держгірпромнаглядом.

10.5.11.7. У всіх вибоях виробок, крім тих, що проводяться струсним підриванням, а також при виконанні спеціальних вибухових робіт, дозволяється застосовувати запобіжні ВР і більш високого класу, ніж ті, що зазначені у пп. 10.5.5.1. … 10.5.5.5.

10.5.11.8. Не дозволяється на вугільних шахтах застосовувати ВР, що містять у своєму складі нітроефіри, із простроченим гарантійним терміном.

10.5.12. У вибоях виробок, де є газовиділення або вибухонебезпечний вугільний пил, дозволяється застосовувати тільки запобіжні ЕД миттєвої та короткосповільненої дії.

При цьому повинні виконуватися такі умови:

максимальний час сповільнення ЕД короткосповільненої дії не повинен перевищувати 360 мс з урахуванням розкиду за часом їх спрацьовування;

у підготовчих виробках, що проводяться по вугіллю, і в комбайнових нішах очисних вибоїв без машинного врубу усі заряди у вугільному вибої повинні підриватися від одного імпульсу струму підривного приладу;

при довжині вугільного вибою більше 5 м дозволяється ділити його по довжині на ділянки та проводити вибухові роботи в кожній з них окремо тільки після підривання зарядів на попередній дільниці, прибирання відбитого вугілля, закріплення вибою та проведення комплексу заходів щодо попередження вибуху газу та вугільного пилу;

у підготовчих виробках, що проводяться по вугіллю з підриванням бічних порід, підривання зарядів у шпурах по вугіллю й породі може проводитися як роздільно, так і одночасно (одним вибоєм або з випередженням одного з них), причому роздільне підривання може здійснюватися тільки з дозволу керівника шахти при кількості циклів не більше одного по вугіллю та одного по породі, за винятком випадків створення випереджальних заходок на початку проведення виробок, але не більше 5 м.

10.5.13. Не дозволяється для проведення вибухових робіт одночасна видача майстру-підривнику ВР різних класів, а також запобіжних і незапобіжних ЕД, у т.ч. короткосповільненої та уповільненої дії для різних вибоїв, якщо в одному з них застосовуються ЕД з більшим сповільненням або вибухові речовини більш низького класу.

10.5.14. Місця укриття майстрів-підривників повинні знаходитись у виробках, що провітрюються свіжим струменем повітря за рахунок загальшахтної депресії на відстані від місця вибуху не менше:

150 м у горизонтальних й похилих (до 10о) підготовчих виробках;

100 м у похилих, у тому числі підняттєвих (більше 10о) підготовчих виробках, але обов’язково в горизонтальній виробці та не ближче 10 м від гирла виробки або її сполучення з іншою виробкою;

50 м у лавах (пластах) при куті залягання до 18о;

50 м у лавах (пластах) при куті залягання 18о і більше, але не ближче 20 м від сполучення з лавою (пластом) на штреку;

200 м в очисних вибоях камерного типу, а також при погашенні вугільних ціликів;

50 м у щитових вибоях, але не ближче 20 м від ходової печі;

100 м при пропуску вугілля та породи у підняттєвих виробках;

50 м при проведенні стволів (шурфів) з поверхні.

10.5.15. Місця укриття майстра-підривника, розміщення постів охорони, інших людей у всіх випадках слід визначати у проектах, паспортах або схемах буровибухових робіт з урахуванням того, що відстань від місця укриття майстра-підривника до постів охорони, що розміщують за майстром-підривником, повинна бути не менше 10 м, і від місця розміщення постів охорони до місця знаходження інших людей, також не менше 10 м.

10.5.16. Проведення тупикових виробок довжиною більше 100 м по вугіллю або змішаному вибою повинно здійснюватися за наявності постійної підривної магістралі, прокладеної до підривної станції в місці укриття майстра-підривника.

10.5.17. Заряджання та підривання зарядів кожного циклу, у тому числі й при роздільному підриванні по вугіллю та породі, дозволено тільки після провітрювання вибою, виміру змісту метану, прибирання відбитого вугілля, здійснення заходів щодо вибухозахисту вибою та прилеглих до нього виробок на відстані не менше 20 м.

10.5.18. В очисних вибоях на пластах, небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу (крім небезпечних за раптовими викидами), дозволяється розділяти очисний вибій по довжині на ділянки, що підриваються роздільно. При цьому заряджання та підривання зарядів на кожній ділянці дозволено проводити після підривання зарядів на попередній ділянці, прибирання відбитого вугілля, кріплення вибою та проведення комплексу заходів з попередження вибуху газу і вугільного пилу.

10.5.19. При засічці підготовчих і нарізних виробок по вугіллю та породі з інших виробок на відстані 5 м від сполучення необхідно передбачати зменшення довжини шпурів і зарядів ВР з метою зниження небезпеки порушення кріплення, обвалення порід, а також ушкодження кабелів і трубопроводів.

10.5.20. У породних і змішаних вибоях підготовчих виробок при наявності газовиділення дозволено застосовувати тільки запобіжні ЕД миттєвої та короткосповільненої дії. При цьому максимально припустиме сповільнення ЕД короткосповільненої дії у всіх випадках не повинно перевищувати 360 мс.

Підривання комплекту зарядів у вибої дозволено проводити роздільно, але не більше, ніж за три прийоми. При цьому заряджання шпурів у кожному окремому прийомі повинно проводитися після підривання в попередньому і здійснення заходів, що забезпечують безпеку вибухових та інших робіт у вибої.

10.5.21. При проведенні по породі виробок, у яких відсутнє виділення метану, підривання може проводитися із застосуванням ЕД миттєвої, короткосповільненої та уповільненої дії з часом сповільнення до 10 с без обмеження кількості прийомів і серій сповільнення, що пропускаються.

10.5.22. У вибоях виробок, де є газовиділення або вибухонебезпечний вугільний пил (крім бутових штреків, що проводяться з підриванням покрівлі), дозволяється застосовувати у суміжних шпурах ЕД короткосповільненої дії з інтервалом сповільнення не більше 40 мс. При цьому до суміжних шпурових зарядів слід відносити заряди, відстань між якими не перевищує двократної мінімально припустимої цими Правилами. У бутових штреках, що проводяться з підриванням покрівлі дозволяється застосовувати тільки ЕД миттєвої дії.

10.5.23. ЕД уповільненої дії слід застосовувати для підривання зарядів у вибоях, де дозволяється використання незапобіжних ВР II класу за відсутності газовиділення й вибухонебезпечного пилу.

10.5.24. У виробках, де дозволяється використання незапобіжних ВР і ЕД уповільненої дії, слід застосовувати в одному вибої й видавати одному майстру-підривнику незапобіжні ВР різної працездатності або незапобіжні та запобіжні ВР за умови розміщення ВР із меншою працездатністю тільки в оконтурювальних шпурах. При проведенні таких виробок у напрямку вугільних пластів або пропластків, небезпечних за газом і вибухами вугільного пилу, з відстані 5 м (зважаючи щодо нормалі від них ), а також на відстані 20 м після їхнього перетинання (зважаючи щодо довжини виробки) необхідно застосовувати запобіжні ВР і ЕД миттєвої й короткосповільненої дії з дотриманням заходів забезпечення безпеки, які передбачаються цими Правилами для вибоїв, небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу.

10.5.25. Не дозволяється розміщувати в одному шпурі вибухові речовини різних класів або різних найменувань, і більше одного          патрона-бойовика при суцільному заряді.

10.5.26. Глибина шпурів при підриванні по вугіллю та породі повинна бути не менше 0,6 м.

10.5.27. Заряд, що складається із двох і більше патронів ВР, необхідно вводити у шпур одночасно. Бойовик дозволяється досилати окремо.

10.5.28. У якості забійки повинні застосовуватися глина, суміш глини з піском, гідрозабійка в шпурах у сполученні із замикаючою забійкою із глини або суміші глини з піском, інгібіторна пластична забійка (для вибоїв з підвищеним газовиділенням обов’язково) або інші матеріали, дозволені Держгірпромнаглядом.

10.5.29. При підриванні по вугіллю та породі мінімальна величина забійки для всіх забивочних матеріалів повинна становити:

при глибині шпурів від 0,6 до 1,0 м – половину глибини шпура;

при глибині шпурів більше 1,0 м – 0,5 м;

при підриванні зарядів у свердловинах – 1 м.

10.5.30. Відстань від заряду ВР до найближчої поверхні повинна бути не менше 0,5 м по вугіллю і не менше 0,3 м по породі, у т.ч. при підриванні зарядів у породному негабариті. У випадках застосування ВР VI класу при підриванні по вугіллю відстань від заряду ВР до найближчої поверхні може бути зменшена до 0,3 м.

10.5.31. Відстань між суміжними шпуровими зарядами повинна бути не менше мінімально припустимої, вказаної у додатку 18:

У породах з f > 10 відстань між суміжними шпуровими зарядами повинна визначатися нормативами, розробленими за узгодженням з організацією-експертом з безпеки робіт.

10.5.32. На пластах, небезпечних через пил, перед кожним підриванням у вибоях, що проводяться по вугіллю або по вугіллю з підриванням бічних порід, повинно проводитися осланцювання або зрошення осілого вугільного пилу з доблянням змочувача як у вибої, так і у виробці, що примикає до вибою, на відстань не менше 20 м від зарядів, що підриваються.

В очисних вибоях на пластах, небезпечних за вибухами пилу, при підриванні по вугіллю в кутках або нішах лав повинно проводитися осланцювання або зрошення призабійного простору водою із застосуванням змочувачів.

10.5.33. У привибійному просторі гірничих виробок при підриванні шпурових зарядів вибухозахист (водоповітряні, порошкові завіси тощо) повинен здійснюватися відповідно до керівних документів, погоджених з Держгірпромнаглядом.

10.5.34. Торпедування порід і вугільного масиву шляхом підривання свердловинних зарядів повинно проводитися відповідно до керівних документів, погоджених з Держгірпромнаглядом.

10.6. Струсне підривання

10.6.1. Струсне підривання повинно здійснюватися при розробці пластів, схильних до газодинамічних явищ, породи і газу, а також на загрожуючих пластах, де за поточним прогнозом отримано прогноз «Небезпечно», у певному режимі, спрямованому на захист людей від наслідків можливих викидів, у тому числі:

при проведенні горизонтальних, похилих (що проводяться зверху донизу) і підняттєвих (з кутом нахилу до 10о включно) виробок, а також для відбійки вугілля в очисних вибоях;

при розкритті викидонебезпечних вугільних пластів потужністю більше 0,1 м;

при розкритті вугільних загрожуючих пластів, якщо прогнозом встановлено небезпечні значення показників викидонебезпечності або прогноз перед розкриттям не здійснювався;

при розкритті пісковиків на глибині 600 м і більше, якщо прогнозом встановлено, що пісковик викидонебезпечний або прогноз викидонебезпечності перед розкриттям не здійснювався;

при проведенні виробок по викидонебезпечнх пісковиках.

Вимоги цих Правил зі струсного підривання також поширюються на пластове і породне (передове) торпедування, призначене для запобігання раптовим викидам вугілля та газу.

Вибухові роботи при розкритті пластів, а також в очисних і підготовчих виробках у межах захищених зон дозволяється проводити без здійснення режиму, передбаченого для струсного підривання.

10.6.2. Вибір параметрів паспорту буровибухових робіт для виробок, що проводяться по вугільних пластах і породах, небезпечних через раптові викиди, повинен забезпечувати повну відбійку вугілля (породи) по всьому перетину виробки.

Якщо при струсному підриванні не досягнуто необхідної конфігурації вибою, слід провести повторне струсне підривання по оконтурюванню виробки.

У місцях геологічних порушень підривання по вугіллю та породі повинно проводитися одночасно.

Проведення виробок змішаним вибоєм з випереджальною підривною відбійкою вугілля дозволяється при відставанні породного вибою від вугільного не більше 5 м, при цьому підривання зарядів у вибоях повинно проводитися в різні зміни.

10.6.3. Не дозволяється застосовувати механізми і ручні ударні інструменти для оформлення вибою після струсного підривання.

10.6.4. Для кожного вибою, де застосовується струсне підривання, повинні бути розроблені керівні документи, що встановлюють порядок, технологію такого підривання і заходи безпеки, спрямовані на захист людей від наслідків викидів вугілля, породи та газу. Керівні документи повинні передбачати запис технічними засобами службових телефонних переговорів відповідального керівника струсним підриванням, який перебуває на поверхні.

10.6.5. З паспортом буровибухових робіт і керівними документами із струсного підривання повинні бути ознайомлені (під розпис) особи технічного нагляду шахти, які пов’язані із проведенням струсного підривання, та робітники відповідних дільниць.

10.6.6. Порядок проведення струсного підривання та особи, відповідальні за його виконання, повинні затверджуватися наказом по шахті. У випадку ведення робіт на експлуатаційній шахті спеціалізованими шахтобудівними організаціями, такий порядок слід установлювати спільним наказом шахтобудівного керівництва та експлуатаційної шахти.

При здійсненні струсного підривання потрібно вести «Журнал проведення струсного підривання по шахті», форма якого затверджується керівником підприємства.

Відомості про місце і час проведення струсного підривання у вигляді оголошень необхідно доводити до всіх працівників, зайнятих у підземних виробках, не пізніше ніж за зміну до початку підривання.

10.6.7. При проведенні струсного підривання повинна встановлюватися небезпечна зона, до якої включено всі виробки шахти, розташовані за напрямом руху вихідного вентиляційного струменя повітря від місця підривання, а також всі виробки зі свіжим струменем повітря від вибою до місця укриття майстра-підривника.

Перед початком заряджання у всіх виробках шахти, розташованих у межах небезпечної зони, електроенергія повинна бути відключена. Включення електроенергії дозволяється тільки після перевірки наявності метану в атмосфері виробок після підривання.

Не дозволяється при здійсненні струсного підривання відключення вентиляторів місцевого провітрювання, а також приладів автоматичного контролю вмісту метану і датчиків, які використовуються для контролю викидонебезпечних зон вугільних пластів.

У вибоях виробок, у яких не можна відключати електроенергію до початку заряджання шпурів (у зв’язку з їхнім можливим затопленням), знеструмлення необхідно виконувати перед початком монтажу підривної мережі.

10.6.8. Розкриття вугільних пластів струсним підриванням, крім потужних крутих пластів, дозволяється проводити повним проектним перерізом виробки, що розкривається. При розкритті потужних крутих пластів вибухові роботи дозволяються тільки для оголення вугільного пласта (видалення породної пробки).

Перетинання пластів повинно проводитись відповідно до вимог Інструкції з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу та Правил ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ, затверджених наказом Мінвуглепрому України від 30.12.05 № 145, зареєстрованих у Державному підприємстві «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» від 27.02.06 за № 32595752/1092 (СОУ 10.1.00174088.011–2005).

Ділянку породної пробки безпосередньо перед пластом слід ліквідувати за одне підривання.

Режим струсного підривання у вибої виробки, що розкривається, повинен уводитися з відстані не менше 4 м і відмінятися після відходу вибою виробки на відстань не менше 4 м за нормаллю від пласта вугілля.

Розкриття вугільних пластів необхідно виконувати в такій послідовності: наближення вибою розкриваючої виробки до пласта, оголення та перетинання пласта, видалення (відхід) від пласта.

При цьому у всіх випадках слід вважати:

„ділянкою наближення” – ділянку розкриваючої виробки з 4 до 2 м перед пластом, що розкривається, а „ділянкою віддалення” – з 2 до 4 м за пластом при розкритті крутих вугільних пластів;

„ділянкою наближення” – ділянку розкриваючої виробки з 4 до 1 м перед пластом, що розкривається, а „ділянкою віддалення” – з 1 до 4 м за пластом при розкритті пологих, похилих і крутопохилих вугільних пластів.

Всi відстані слід вважати за нормаллю до пластів.

10.6.9. При розкритті викидонебезпечних і загрожуючих вугільних пластів горизонтальними та похилими виробками, відстані до місця укриття, з якого проводиться підривання, повинні становити: на ділянках наближення і видалення – не менше 600 м; на ділянці перетинання особливо викидонебезпечних пластів – з поверхні; в інших випадках – не менше 1000 м.

Місце укриття, з якого проводиться підривання при розкритті викидонебезпечних і загрожуючих вугільних пластів, при поглибленні вертикальних стволів із діючих горизонтів повинно знаходитись: на ділянці перетинання – на поверхні у 50 м від ствола; на ділянках наближення та видалення – на діючому горизонті, але не ближче 200 м від ствола, що поглиблюється, за умови забезпечення ізольованого відводу вихідного струменя повітря відповідно до діючого керівництва (інструкції). За неможливості виконання зазначених умов, підривання повинно проводитися з поверхні.

Всі відстані при розкритті слід визначати від місця злиття вихідного струменя повітря з вибою, де проводяться вибухові роботи, зі свіжим струменем, зважаючи проти напрямку свіжого струменя повітря.

У вугільних і змішаних вибоях виробок, що проводяться по викидонебезпечних вугільних пластах, при підриванні зарядів тільки по вугіллю або по вугіллю та породі одночасно, а також по породі без випереджуючої виїмки вугілля, при проведенні виробок по викидонебезпечних породах і при розкритті таких порід, відстань до укриття майстра-підривника повинна бути не менше 600 м від вибою, але не ближче 200 м від місця злиття вихідного струменя повітря з вибою, де проводяться вибухові роботи, зі свіжим струменем. При цьому люди, не пов’язані із проведенням вибухових робіт, повинні перебувати на свіжому струмені повітря на відстані не менше 1000 м від вибою, де проводяться вибухові роботи.

При підриванні зарядів по породі у вибоях, де зроблено випереджуючої виїмку викидонебезпечного вугільного пласта, відстань до місця укриття майстра-підривника повинна бути не менше 200 м від місця злиття вихідного струменя повітря з вибою, де проводяться вибухові роботи, зі свіжим струменем.

10.6.10. Виробка, у якій проводиться струсне підривання, перед вибуховими роботами повинна бути звільнена на відстань не менш 100 м до вибою від вагонеток та інших предметів, що захаращують її більше ніж на одну третину поперечного перетину.

10.6.11. Перед проведенням струсного підривання вентиляційні пристрої, розміщені в межах небезпечної зони, а також перемички, установлені для запобігання проникнення газу на інші дільниці або на інші горизонти шахти, повинні бути оглянуті особами технічного нагляду. При виявленні несправності вентиляційних пристроїв струсне підривання не дозволяється до усунення виявлених порушень.

10.6.12. При наявності у вибої, де застосовується струсне підривання, випереджальних шпурів і свердловин, не призначених для розміщення ВР, вони повинні бути заповнені глиною або іншими негорючими матеріалами на довжину, яка перевищує глибину шпурів (свердловин), що заряджаються, не менше ніж на 1 м. Підривання зарядів у таких шпурах (свердловинах) не дозволяється.

10.6.13. Для підготовки і проведення струсного підривання наказом директора шахти повинні бути призначені безпосередній керівник струсним підриванням у вибої та відповідальний керівник струсним підриванням на поверхні.

Керівництво підготовкою і проведенням струсного підривання в забої (групі забоїв) повинні здійснювати інженерно-технічні працівники дільниці, на якій проводяться вибухові роботи.

Струсне підривання слід проводити майстром-підривником у присутності особи технічного нагляду за посадою не нижче заступника начальника дільниці.

Майстри-підривники та особи технічного нагляду повинні мати індивідуальні світильники з вбудованими датчиками метану та ізолюючі саморятівники.

10.6.14. Після струсного підривання огляд виробки повинен проводитися після одержання відомостей про наявність метану у вибої, де проводилося підривання, але не раніше ніж через 30 хвилин після вибуху та при вмісті метану менше 2 %. Огляд вибою повинен проводитися особою технічного нагляду за посадою не нижче заступника начальника дільниці та майстром-підривником.

10.6.15. Особа технічного нагляду, яка вимірює вміст метану, при просуванні до вибою для огляду його після струсного підривання, повинна перебувати на відстані 3 м попереду майстра-підривника. При виявленні концентрації метану 2 % і більше вони зобов’язані негайно повернутися до виробки зі свіжим струменем повітря.

На випадок можливого викиду вугілля (породи) і газу директором шахти завчасно повинні бути затверджені заходи щодо розгазування виробок.

10.6.16. Для проведення струсного підривання до вибоїв підготовчих виробок повинні бути прокладені постійні підривні магістралі зі спеціальних кабелів.

10.6.17. Ініціювання зарядів при струсному підриванні у вугільних і змішаних вибоях і по викидонебезпечних породах слід здійснювати запобіжними ЕД миттєвої та короткосповільненої дії з часом сповільнення останнього ступеня не більше 220 мс.

При розкритті пластів до їхнього оголення струсним підриванням час сповільнення останнього ступеня ЕД короткосповільненої дії не повинен перевищувати 320 мс.

10.6.18. У випадку відмови одного або декількох зарядів їх необхідно ліквідувати з виконанням вимог, які регламентовані цими Правилами в частині ліквідації відмов і струсного підривання.

10.6.19. При розкритті пластів струсним підриванням дозволяється застосовувати розосереджені (двоярусні) заряди ВР за умови дотримання таких умов:

ініціювання зарядів здійснювати ЕД миттєвої та короткосповільненої дії;

у шпурах із розосередженими зарядами час сповільнення ЕД у донному заряді приймати більше, ніж у першому заряді від гирла;

при використанні ВР III і IV класів довжину забійки між розосередженими зарядами приймати не менше 0,75 м, а масу першого від гирла шпура заряду – не більше 1,2 кг. При використанні ВР II класу довжина забійки між розосередженими зарядами повинна бути не менше 1,0 м, а маса першого від гирла шпура заряду ВР – не більше 1,0 кг.

10.6.20. Оголення та перетинання пластів за допомогою вибухових робіт слід проводити при величині породної пробки між вибоєм виробки і крутим пластом (пропластком) не менше 2,0 м, а для пологих, похилих і крутопохилих – не менше 1,0 м по нормалі до пласта.

Перед перетинанням крутих і крутопохилих пластів після гідровимивання вугільного масиву, товщина породної пробки між вибоєм розкриваючої виробки і вимитою порожниною повинна становити не менше 1,2 м.

Шпури для підривання зарядів останньої заходки з метою видалення породної пробки після гідровимивання повинні недобурюватися до вимитої порожнини на 0,5 м.

10.6.21. Струсне підривання у вибоях підготовчих виробок, що проводяться по крутих або крутопохилих викидонебезпечних пластах, схильних до висипання, необхідно здійснювати з попередньою установкою випереджального кріплення або з відбійкою бічних порід, або зі зміцненням вугільного пласта.

У випадках використання випереджуючого кріплення, верхній ряд шпурів необхідно розміщувати на відстані не менше 0,5 м від випереджуючого кріплення.

10.6.22. При підриванні свердловинних зарядів (торпедуванні) слід здійснювати такі заходи:

при пластовому торпедуванні (гідровибуховій обробці пласта) заливання похилих свердловин водою з безперервним їхнім підживленням, а також застосування водорозпилювальних завіс, що створюються вибуховим розпиленням води з поліетиленових посудин, слід виконувати відповідно до діючих нормативних документів;

при передовому (породному) торпедуванні забійку слід робити зі зволоженої суміші карбаміду із хлоридом калію у співвідношенні 3:1 або забійку з води, що заливають у спеціальну поліетиленову ампулу із застосуванням герметизаторів, інші види забійки, допущені у встановленому порядку Держгірпромнаглядом, а також застосовувати водоповітряні або водорозпилювальні завіси відповідно до діючих нормативних документів.

10.6.23. Струсне підривання у вибоях виробок, що провітрюються відокремлено, але розміщені таким чином, що підривання зарядів в одних вибоях може призвести до ушкодження електровибухових мереж, прокладених до інших вибоїв, повинно проводитися:

з одночасною подачею імпульсу струму в усі вибої;

різночасно із заряджанням і підриванням у кожному наступному вибої (або групі вибоїв) після підривання у попередніх вибоях і виконанні заходів, що забезпечують безпеку вибухових робіт.

10.6.24. Буріння шпурів по вугіллю для струсного підривання слід здійснювати тільки обертальним способом. Буріння шпурів по породі дозволяється із застосуванням ударних і ударно-обертальних інструментів.

10.7. Вибухові роботи у породах (пластах) вугільних шахт,

небезпечних за гірничими ударами

10.7.1. Камуфлетне підривання повинно проводитися за спеціальним проектом, затвердженим директором шахти.

10.7.2. Приведення ділянок пласта до ударобезпечного стану шляхом камуфлетного підривання повинно проводитися з дотриманням такої черговості робіт:

оцінка ударонебезпеки крайових частин у місцях підривання;

визначення параметрів камуфлетного підривання (довжини шпурів, величини заряду, відстаней між шпурами);

оцінка ефективності камуфлетного підривання.

Ці роботи на вугільних шахтах повинні здійснюватися відповідно до інструкції, розробленої на основі Інструкції з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів, затвердженої Міністерством вугільної промисловості СРСР 18.11.88 та узгодженої з Держгіртехнаглядом СРСР 03.08.88, що повинна затверджуватись керівником підприємства і погоджуватись з органами Держгірпромнагляду.

10.7.3. На ударонебезпечних вугільних пластах перед проведенням вибухових робіт у очисних і підготовчих вибоях, а також при віїмці ціликів, люди повинні бути відведені від місця підривання на безпечну відстань на свіжий струмень повітря, але не менше ніж на 200 м.

10.7.4. При проведенні виробок зустрічними вибоями, починаючи з відстані 15 м між ними, вибухові роботи повинні вестися тільки в одному з вибоїв, інший вибій повинен бути зупинений.

10.7.5. Довжина внутрішньої забійки при камуфлетному підриванні в свердловинах довжиною до 10 м повинна визначатися проектом і становити не менше половини довжини свердловини. У свердловинах довжиною більше 10 м величина внутрішньої забійки повинна бути не менше 5 м.

При використанні гідрозабійки, у тому числі з поліетиленових ампул з водою, шпури з боку гирла слід заповнювати забійкою з глини на довжину не менше 1 м.

10.7.6. В умовах I-II категорій ударонебезпеки порід вибухові роботи по відбійці вугілля або породи в очисних і підготовчих виробках дозволяється проводити після приведення ділянки до ударобезпечного стану.

10.8. Вибухові роботи у нафтових шахтах

10.8.1. У нафтових шахтах ведення вибухових робіт дозволяється:

## тільки у вибоях, що провітрюються свіжим струменем повітря, при концентрації вибухонебезпечних газів, що не перевищує норм, встановлених Єдиними правилами безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом, затвердженими Держгіртехнаглядом СРСР 31.08.71.

із застосуванням запобіжних вибухових речовин не нижче III класу;

підриванням зарядів запобіжними ЕД миттєвої та короткосповільненої дії. При цьому максимальний час сповільнення ЕД короткосповільненої дії не повинен перевищувати 220 мс (з урахуванням розкиду часу спрацьовування);

із застосуванням запобіжного середовища у продуктивних пластах.

Застосування зовнішніх зарядів і ДШ може бути допущено при проведенні виробок по породах, що не містять нафти, і за відсутності в них газовиділинь.

10.8.2. Вибухові роботи повинні проводитися у присутності особи технічного нагляду.

10.8.3. Безпосередньо перед заряджанням шпурів, а також перед підриванням зарядів особа технічного нагляду і майстер-підривник повинні провести вимір змісту вибухонебезпечних газів у вибої, у виробках, що примикають до вибою, довжиною 20 м і в місці знаходження майстра-підривника.

10.8.4. При вибухових роботах у продуктивних пластах особа технічного нагляду повинна на місці зробити запис у наряд-путівці     майстра-підривника про дозвіл на виконання вибухових робіт.

10.8.5. Шпури, з яких відбувається виділення легкої нафти або газу, заряджати і підривати не дозволяється. Вони повинні бути надійно забиті глиною.

Всі виділення легкої нафти у вибої та на ґрунті виробки на відстані 20 м від нього повинні бути вилучені, а місця їхнього знаходження засипані піском.

10.8.6. Умови заряджання, величина зарядів ВР і довжина забійки повинні відповідати таким вимогам:

у продуктивному пласті не дозволяється застосовувати шпури глибиною менше 1 м;

у шпурах глибиною від 1 до 1,5 м заряд повинен займати не більше половини довжини; частина шпура, що залишилася, повинна бути заповнена забійкою;

у шпурах глибиною більше 1,5 м заряд повинен займати не більше двох третин довжини; при цьому забійка повинна заповнювати всю вільну частину шпура, що залишилася;

патрони ВР повинні досилатися у шпур відповідно до вимог цих Правил;

при наявності у вибої декількох оголених поверхонь, ЛНО від        будь-якої точки заряду до найближчої оголеної поверхні повинна бути не менше 0,5 м у продуктивному пласті та не менше 0,3 м по породі.

Мінімальна відстань між сусідніми шпуровими зарядами повинна відповідати вимогам цих Правил.

10.8.7. Кожний вибій у продуктивному пласті повинен бути обладнаний двома зрошувачами, які встановлюються на протипожежному водопроводі на відстані не більше 8 м від вибою. Водорозбризкувачі повинні приводитися у дію за 5 хвилин до підривання зарядів.

10.8.8. Вибухові роботи на об’єктах гірничорудної та нерудної промисловості, небезпечних за газом або вибухами вугільного пилу, повинні здійснюватися у відповідності зі спеціальними заходами (інструкціями), погодженими з Держгірпромнаглядом.

ХІ. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПОВОДЖЕННЯ З ВМ

ПРИ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИБУХОВИХ РОБОТАХ

11.1. Прострільно-вибухові роботи у свердловинах і під час сейсморозвідки

11.1.1. На станції вибухового сейсморозвідувального пункту в процесі роботи дозволяється перебувати членам вибухової бригади, водієві транспортного засобу та особам, які керують вибуховими роботами або контролюють їхнє виконання.

11.1.2. Радіостанції, які використовують для забезпечення зв’язку під час вибухових робіт, слід встановлювати на станції вибухового пункту у спеціальному ізольованому відсіку кузова або в кабіні автомобіля. У цьому відсіку не дозволяється зберігати і перевозити ЕД, виконувати будь-які роботи з ними.

11.1.3. Уведення електровибухової магістралі у відсік, де встановлено радіостанцію, дозволяється, якщо магістраль виконана екранованим двопровідним кабелем із заземленням екрану.

11.1.4. У вибуховій і допоміжних лініях слід застосовувати проводи зі спеціальними вилками, призначеними для підключення до апаратури, які виключають помилкові підключення.

11.1.5. На місці вибуху під час ведення вибухових робіт дозволяється застосовувати тільки одну електровибухову магістраль.

11.1.6. Допоміжна магістраль зовні повинна помітно відрізнятися від електровибухової магістралі.

11.1.7. Свердловини, пробурені в стійких породах і заряджені без забійки, до вибуху повинні перебувати під охороною.

11.1.8. Заряди у свердловини слід опускати із застосуванням спеціальних пристроів, жердин та інших предметів, що забезпечують безпеку цієї операції.

11.1.9. Необхідність шаблонування свердловин перед спусканням заряду слід визначати у проекті.

11.1.10. Якщо заряд не дійшов до вибою свердловини, його слід витягти та на час чищення свердловини віддалити від неї на безпечну відстань. За неможливості вилучення заряду, його слід зініціювати у звичайному порядку.

11.1.11. Після вибуху зарядів в одиночних свердловинах час підходу майстра-підривника до гирла свердловини не лімітується. За одночасного підривання зарядів у декількох свердловинах (метод групових зарядів) підходити після вибуху до гирла свердловин дозволяється не раніше, ніж через 5 хвилин.

Не дозволяється перебурювати свердловини із відмовленими зарядами або після вибуху відмовленого заряду.

11.1.12. Проведення вибухових сейсморозвідувальних робіт на водних басейнах дозволяється тільки за проектами, погодженими із зацікавленими суб’єктами господарювання.

11.1.13. Прострільно-вибухові роботи дозволяється проводити тільки в підготовлених нафтових, газових і водяних свердловинах, про що слід оформити акт за установленою формою.

11.1.14. Доставлені до місця вибухових робіт ВМ, заряджені ПВА слід зберігати в спеціально відведеному місці. У разі зберігання ВМ, ПВА у пересувній зарядній майстерні (лабораторії перфораторної станції), її слід розташовувати не ближче ніж 20 м від гирла свердловини.

Не дозволяється розбирати заряди ВР, ЗІ, а також ПВА, споряджені на заводах-виробниках.

11.1.15. Кожний апарат перед спорядженням слід перевірити на справність.

Спорядження й заряджання ПВА слід проводити відповідно до інструкції з їхнього застосування чи іншої експлуатаційної документації:

у пересувних зарядних майстернях, лабораторіях перфораторних станцій;

у пристосованих приміщеннях (навіс, будка, сарай тощо), розташованих не ближче ніж на 20 м від свердловини;

на відкритих майданчиках, підготовлених для роботи у відповідних погодних умовах.

11.1.16. Спорядження (заряджання) апаратів слід проводити на столах з гумовим покриттям і бортиками. Довжина стола повинна бути не менше довжини апарата чи його секції.

Стіл необхідно облаштувати відповідними затискачами, щоб фіксувати апарат на ньому під час спорядження (заряджання).

На місці спорядження ПВА повинні знаходитися ВМ тільки у кількості, необхідній для спорядження одного апарата.

11.1.17. Перевозити споряджені ПВА необхідно у транспортних засобах, що мають відповідні пристрої для їхнього закріплення. ПВА слід зберігати і транспортувати без засобів їхнього ініціювання.

11.1.18. Перевіряти цілісність (вимірювати електричний опір чи провідність) змонтованої електровибухової мережі слід тільки після спуску ПВА на глибину не менше, ніж 50 м від гирла свердловини (на морських свердловинах – при спуску до підводного устаткування гирла).

11.1.19. Для торпедування свердловин слід використовувати торпеди заводського виготовлення. За необхідності дозволяється застосовувати торпеди, виготовлені на місці за проектами, затвердженими у встановленому порядку.

11.1.20. Заряджати торпеди слід тільки після закінчення на свердловині всіх підготовчіх до торпедування робіт і перевірки свердловини шаблоном.

11.1.21. Переносити вручну заряджені ПВА масою більше 10 кг слід із використанням пристосувань, які виключають падіння апаратів.

11.1.22. Установлювати ЗІ у ПВА слід тільки безпосередньо біля гирла свердловини перед спусканням у неї апарату.

Дозволяється встановлювати ЗІ у ПВА в лабораторії перфораторної станції (пересувній зарядній майстерні) у разі застосування блокувального пристрою, який виключає випадкове спрацьовування апарату, або засобів ініціювання, захищених від впливу блукаючих струмів.

Під час установлення електричних ЗІ у ПВА не дозволяється допускати випадкових контактів провідників ЗІ з навколишніми металевими предметами.

11.1.23. Спускати ПВА слід з попередім шаблонуванням свердловини і одночасним вимірюванням гідростатичного тиску і температури бурового розчину в інтервалі прострільно-вибухових робіт.

Не дозволяється проводити прострільні та вибухові роботи у свердловинах:

під час завірюхи, грози, бурану та сильного (за видимості менше 50 м) туману, за винятком випадків виконання робіт у закритих приміщеннях бурових;

у сухих свердловинах, які виділяють газ або поглинають розчин, без застосування лубрикаторів.

11.1.24. Спускання та піднімання ПВА у свердловині слід проводити тільки з ізольованими кінцями провідників електровибухової магістралі (каротажного кабеля).

11.1.25. ПВА масою більше 50 кг або довжиною більше 2 м слід піднімати над гирлом свердловини та опускати в неї, застосовуючи вантажопідйомні механізми.

11.1.26. Якщо ПВА не проходить у свердловину до заданої глибини, його необхідно витягнути. Під час вилучення апарата із свердловини біля неї може перебувати тільки персонал вибухової бригади й особи, які працюють на піднімальному механізмі.

11.1.27. Невитрачені ПВА слід доставляти у зарядну майстерню чи на склад ВМ.

11.1.28. Підривання ПВА в морських свердловинах слід проводити за сприятливого прогнозу погоди на необхідний час їхнього виконання.

11.1.29. Допустимі параметри швидкості вітру та хвилювання моря слід визначати технічними характеристиками морських бурових установок і транспортних засобів, які використовують для доставки персоналу, ВМ і каротажно-перфораторних станцій.

11.1.30. У разі отримання штормового попередження під час проведення прострільних і вибухових робіт спущені в свердловину ПВА слід відстріляти без зволікання в заданому інтервалі глибин.

11.1.31. Вибуховий прилад необхідно приєднувати до електровибухової мережі апарата тільки перед вибухом і від’єднувати від неї одразу після вибуху.

У разі відмови вибуху наземні кінці електровибухової мережі спочатку слід закоротити, а потім розімкнути та ізолювати.

11.1.32. Підняті зі свердловини відмовлені корпусні ПВА слід від’єднати від геофізичного кабеля і тільки після цього з’ясувати причини відмови вибуху.

За необхідності апарати слід розряджати. У безкорпусних апаратах у першу чергу потрібно відімкнути провідник ЗІ від струмоводу та вилучити ЗІ з корпусу апарата. У разі неможливості розряджання, ПВА слід знищувати відповідно до Порядку знищення вибухових матеріалів промислового призначення, затвердженого наказом МНС України від 06.07.06 № 423, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.07.06 за № 827/12701 (НПАОП 0.00-6.03–06).

11.2. Вибухові роботи при гасінні пожеж вибухом

11.2.1. Вибух дозволяється застосовувати для гасіння пожеж на нафтових і газових свердловинах, лісових і торф’яних пожеж.

Гасіння пожеж, які виникають на свердловинах із нафтовими та газовими викидами, із застосуванням вибухових робіт слід проводити відповідно до вимог інструкцій, погоджених з організацією-експертом з безпеки таких робіт.

11.2.2. Керувати вибуховими роботами під час гасіння пожеж на свердловинах повинен безпосередньо керівник вибухових робіт і за безпосередньої участі головного спеціаліста (головного інженера) організації, яка проводить бурові роботи на свердловині, або суб’єкта господарювання, що експлуатує свердловину.

11.2.3. Підвісний заряд ВР, який підлягає підриванню над факелом вогню, необхідно класти до дерев’яного ящика, ззовні повністю оббитого м’яким матеріалом.

Установлювати заряд над гирлом свердловини необхідно так, щоб виключалася можливість обертання чи скидання його горючим струменем нафти або газу. Подавати заряд до гирла свердловини необхідно під безперервним прикриттям потоку води.

11.2.4. Вибухові роботи з гасіння лісових пожеж слід виконувати відповідно до вимог інструкцій, погоджених з організацією-експертом з безпеки таких робіт.

Під час ліквідації лісових пожеж дозволяється скидати ВР і ЗІ з літаків або вертольотів за умови, що ЗІ упаковано в спеціальні контейнери, призначені для цих цілей, і виконано заходи безпеки, затверджені технічним керівником організації, що здійснює ліквідацію пожежі.

11.2.5. Вибухові роботи з гасіння торф’яної (підземної) пожежі дозволяється проводити не ближче 10 м від видимого на поверхні фронту горіння.

11.3. Вибухові роботи при будівництві каналів, канав і котлованів

11.3.1. Під час формування траншейних зарядів відстань між екскаватором (траншеєкопачем) і краном, що укладає ВР у траншею, повинна бути не менше ніж 1,1 суми радіусів черпання (розвороту) екскаватора і крана, а відстань між краном і бульдозером, що виконує забійку, – не менше ніж 1,1 радіуса розвороту крана.

11.3.2. У разі заряджання лінійних зарядів більше доби, бойовики слід укладати в заряд у день проведення вибуху.

11.3.3. У складних гірничо-геологічних умовах (пливуни, обводненність, нестійкі породи тощо) при вибусі за допомогою НСІ та ДШ зарядів ВР групи D (крім димного пороху) дозволяється розміщувати видовжені горизонтальні заряди (траншейні, щілинні) безпосередньо услід за проведенням гірничих виробок. У цьому разі заряд повинен відставати від багатоковшового екскаватора не менше, ніж на 5 м і одноковшового – 10 м.

11.4. Вибухові роботи на болотах та у лісових умовах

11.4.1. У проект вибухових робіт на болотах слід включати заходи з попередження вибуху болотних горючих газів. Застосовувати засоби вогневого ініціювання на болотах не дозволяється.

11.4.2. Бойовики з ЕД необхідно поміщати у спеціальну міцну оболонку, яка не передає тиск на ЕД при натисканні на бойовик забивником. Діаметр забивника повинен бути не менше 0,7 діаметру бойовика.

11.4.3. Заряджати свердловини (шпури) при ініціюванні ДШ дозволяється безпосередньо услід за бурінням. У свердловину (шпур) одночасно дозволяється досилати не більше двох патронів ВР без ЗІ.

11.4.4. Електровибухову мережу в обводнених умовах дозволяється монтувати, застосовуючи антенні проводи.

11.4.5. Окремо працюючі на корчуванні пнів вибуховики чи бригади вибуховиків повинні перебувати один від одного на відстані не ближче ніж 500 м і точно знати місця розташування та напрямок руху своїх сусідів.

11.4.6. Не дозволяється бурити (підкопувати) пні з підготовленими до вибуху зарядами.

11.4.7. Під час виконання декількома вибуховиками вибухових робіт із корчування пнів або ваління дерев вогневим способом, старший вибуховик до початку вибухових робіт повинен вказати напрямок руху кожному вибуховику.

11.4.8. При корчуванні пнів і валінні дерев контрольна трубка у всіх випадках повинна бути коротшою від запальної не менше ніж на 85 см під час роботи на рівній площадці та не менше ніж на 1 м – під час роботи в чагарниках або на пересіченій місцевості.

11.4.9. У разі вибухового розпушення дров, які змерзлися (штабелів тощо), дозволено застосовувати тільки запобіжні ВР. При цьому обов’язково слід виконувати такі умови:

використовувати як ЗІ тільки ЕД;

забезпечувати безпеку пересування вибуховиків по дровах (перекривати провали між штабелями або відвалами тощо);

вживати необхідні протипожежні заходи до початку заряджання.

11.4.10. Під час ліквідації заторів лісу на сплаві порядок ведення вибухових робіт повинна встановлювати особа, яка здійснює безпосереднє керівництво вибуховими роботами.

11.5. Вибухові роботи при дробленні льоду та у підводних умовах

11.5.1. Вибухові роботи при дробленні льоду та у підводних умовах здійснюються на підставі паспорту на ці роботи, узгодженому з Держгірпромнаглядом , органами рибоохорони і суб’єктами господарювання, об’єкти яких знаходяться у зоні впливу уражаючих факторів вибуху.

11.5.2. Вибухове дроблення льоду необхідно виконувати під керівництвом особи технічного нагляду.

11.5.3. У разі роботи із човна працівників слід забезпечувати рятувальними жилетами або страхувальними поясами.

11.5.4. Ініціювати заряди слід починати від середини ріки до берегів, від крутого берега до пологого у напрямку проти течії.

11.5.5. При дробленні льоду один вибуховик за один прийом може підпалювати не більше 10-ти запалювальних трубок.

11.5.6. Кидати заряди на крижини, що пливуть, ділянки ущільнення шуги або затори з берега, або захисних споруд, дозволяється у виняткових випадках. Таку роботу повинен виконувати тільки вибуховик, який має практичний стаж на криголамних роботах не менше двох сезонів. Заряди слід кидати по одному. Довжина вогнепровідного шнура (запалювальної трубки) цих зарядів повинна бути не менше ніж 15 і не більше ніж 25 см.

11.5.7. При дробленні крижаного покриву підводні заряди слід опускати в ополонку або лунку на шпагаті або подібних засобах, що забезпечують надійне кріплення зарядів.

Не дозволяється опускати заряди через проталини і промоїни у льоді. Безпосередньо перед опусканням заряду у воду слід перевірити розміри ополонки (лунки) та глибину води.

11.5.8. При дробленні льоду із судна, видавати ВМ дозволяється тільки за наявності письмового розпорядження капітана судна за заявкою керівника вибухових робіт.

11.5.9. Для виконання підводних вибухових робіт склад бригад потрібно визначати у проекті ведення вибухових робіт. Укладати заряди може тільки вибуховик.

За загальної маси зарядів більше, ніж 40 кг необхідно використовувати самохідні плавзасоби обладнані для проведення вибухових робіт.

11.5.10. За вогневого ініціювання загальне число підпалювань в одному заїзді не повинно бути більше п’яти.

11.5.11. Щоб запобігти розриванню електровибухової мережі силою течії води обов’язково слід додатково з’єднувати заряди між собою засобами, що сприймають розтягувальні зусилля.

11.5.12. Вибух підводних зарядів повинен здійснювати вибуховик, який їх установив.

11.5.13. Перевіряти справність електровибухової мережі, приєднувати магістральні проводи до джерела струму та ініціювати розміщені під водою заряди дозволяється тільки тоді, коли плавзасіб буде відведено від місця вибуху на визначену проектом безпечну відстань, але не менше ніж на 100 м, і виставлено пости небезпечної зони.

11.5.14. Конструкція заряду повинна бути такою, щоб він вільно опускався на дно при зануренні у воду.

До кожного заряду, який опускають у воду, слід міцно прикріплювати буй, що його видно із судна (човна) та з місця розташування вибухового приладу.

11.5.15. Заряди слід опускати у воду за командою вибуховика або спеціально призначеної особи технічного нагляду.

11.5.16. У разі ведення підводних вибухових робіт зарядами масою до 50 кг, знаходження у воді водолазів та інших осіб не дозволяється в радіусі 1000 м, а при зарядах масою більше ніж 50 кг – в радіусі 2000 м.

При веденні вибухових робіт на ріках, пости охорони та сигнали „вверх” і „вниз” за течією ріки слід виставляти на відстані не менше 500 м від установленої межі небезпечної зони.

11.5.17. Проводити вибухові роботи в умовах туману чи в темний час доби, а також за хвилювання води понад три бали чи швидкості вітру більше 12 м/с не дозволяється.

11.6. Вибухові роботи при обробленні металів енергією вибуху

11.6.1. Вибухові роботи по металу слід виконувати за проектами відповідно до вимог цих Правил. За необхідності суб’єкт господарювання в установленому порядку повинен розробити і затвердити за погодженням з Держгірпромнаглядом відповідні інструкції, що враховують специфічні особливості безпеки при відповідних способах металообробки.

11.6.2. Конструкції приміщень і майданчиків, де проводять обробку металів, слід розраховувати на вибух максимально допустимої маси заряду. Такі приміщення та майданчики приймають в експлуатацію комісії суб’єкта господарювання за участю представників Держгірпромнагляду. Щорічно ці приміщення та майданчики необхідно оглядати комісіями суб’єкта господарювання зі складанням акта щодо можливості їхнього подальшого експлуатування.

11.6.3. Засоби, призначені для піднімання та переміщення технологічного оснащення зі змонтованим на ньому зарядом, слід обладнати двома гальмами, що діють незалежно одне від одного, а також кінцевими вимикачами автоматичної зупинки.

Вантажопідіймальні засоби слід заземлювати, вони повинні мати справну ізоляцію.

Заряди слід готувати в спеціально облаштованому приміщенні. У ньому можна зберігати змінний запас ВМ, але не більше 10 кг ВР і відповідної кількості ЗІ. Ключі від цього приміщення впродовж зберігання у ньому ВМ повинні бути тільки у вибуховика.

11.6.4. Для ініціювання зарядів дозволяється використання вогневого підривання та підривання з використанням ДШ. Підривання з використанням ЕД дозволяється тільки при обробці металу вибухом, а також при застосуванні ЕД, нечутливих до блукаючих струмів, якщо температура масиву, що буде підриватися, не досягає 50ºС.

11.7. Вибухові роботи у вибухових камерах і бронеямах

11.7.1. Вибухові роботи дозволяється виконувати в бронеямах, що споруджені по спеціальному проекту, який передбачає безпечні умови праці, після прийняття їх в експлуатацію комісією підприємства за участю представників Держгірпромнагляду.

11.7.2. Перед уведенням бронеями в експлуатацію, а також після ремонту чи заміни хоча б частини броньованих плит, кришки або стін, бронеяму необхідно випробувати на міцність триразовим вибухом зарядів подвоєної (проти максимально застосовної) маси. Після кожного вибуху бронеяму слід провітрювати.

11.7.3. Кожна бронеяма повинна мати два окремих виходи. Маса кришки для бронеями та її конструкція повинна виключати можливість зрушення або руйнування її під час вибухів.

11.7.4. Hавколо бронеями на відстані від неї не менше 30 м повинна бути встановлена огорожа, а на під'їздних шляхах – шлагбауми.

11.7.5. Перевіряти, транспортувати, зберігати та знищувати вибухонебезпечний металобрухт слід згідно з вимогами відповідного стандарту, дотримуючись правил вибухобезпеки.

11.7.6. Змінний запас ВМ для виконання вибухових робіт у бронеямі дозволяється зберігати в зарядному приміщенні, розташованому на огородженій території бронеями на відстані не менше 30 м від місця підривання. Двері приміщення повинні бути обладнані міцними надійними замками (не менше двох).

11.7.7. ВР та ЗІ повинні зберігатися в окремих ізольованих кімнатах (секціях) будинку підготовки ВР під наглядом вибуховика або озброєної варти.

11.7.8. При роботах у бронеямах дозволяється використання електричного освітлення з напругою не вище 12 В. Перед початком заряджання електричне освітлення має бути вилучене з ями, а подальша робота повинна виконуватись з використанням рудничних акумуляторних світильників.

11.7.9. Завантаження та розвантаження бронеями повинне виконуватися тільки кранами.

При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт присутність вибуховиків в бронеямі забороняється.

11.7.10. До місця виконання вибухових робіт необхідно забезпечити вільний підхід для піднесення ВМ і відходу вибуховиків у безпечне місце.

Контроль за виконанням вибухових робіт у бронеямі покладається на майстра дільниці вибухових робіт.

11.7.11. Перед початком проведення вибухових робіт їх керівник (майстер) зобов'язаний перевірити бронеяму на придатність до експлуатації, а саме:

справність звукової та світлової сигналізації;

працездатність систем вентиляції та відкачки води;

справність електроосвітлення, в тому числі акумуляторних ліхтарів;

відсутність тріщин у броневих плитах кришки бронеями і стін та дефектів в їх кріпленнях;

відсутність завислих осколків металу;

пересувний механізм кришки;

справність кранового обладнання (виконується крановщиком).

11.7.12. Забороняється проведення вибухових робіт у несправній ямі.

11.7.13. У разі одноразового подрібнення металоконструкцій декількома зарядами, підривати їх слід тільки з використанням ДШ. При підриванні поодиноких зарядів дозволяється використання вогневого підривання.

11.7.14. Після кожного вибуху бронеяму слід провітрити. Тривалість провітрювання повинна бути визначена інструкцією з експлуатації бронеями.

Забороняється огляд місця вибуху та виконання робіт у непровітреній від отруйних газів бронеямі.

11.7.15. При підготовці масиву до вибухових робіт, всі шлакові та металеві напливи на ньому від пропалювання рукавів киснем повинні бути зняті.

Завантаження масивів у бронеями дозволяється тільки після охолодження їх до температури нижче 80 ºС.

Масиви повинні бути надійно встановлені на дно бронеями з вертикальною орієнтацією рукавів, при цьому необхідно забезпечити вільний доступ для заряджання та набивки рукавів. Встановлення масивів проти виходів з бронеями не дозволяється.

11.7.16. Бойовики слід виготовляти тільки на місцях проведення вибухових робіт.

11.7.17. Відрізки ДШ, що вводяться в рукава, повинні нарізатися одночасно.

11.7.18. При заряджанні рукавів внасип, маса кожної порції ВР не повинна перевищувати 200 г. Ущільнення кожної порції в рукаві слід виконувати підштовхуванням дерев'яного набійника (без ударів).

Заряджання рукавів з драбин повинне виконуватись двома вибуховиками.

11.7.19. При підриванні за допомогою ДШ, дозволяється перший (попереджувальний) сигнал подавати перед початком монтажу підривної мережі.

По першому сигналу всіх людей, в тому числі й вибуховиків, окрім одного, який виконує підривання, слід вивести за межі небезпечної зони (вибуховиків − в укриття), виставити пости оточення небезпечної зони. Майстер повинен ще раз перевірити відсутність людей в небезпечній зоні, переконатися в тому, що пости оточення небезпечної зони знаходяться на своїх місцях та заходи із запобігання розсіянню осколків виконано, після чого подає другий (бойовий) сигнал. За цим сигналом вибуховик повинен змонтувати підривну мережу і провести вибух.

11.7.20. При виявленні зарядів, що не здетонували, ліквідацію їх слід проводити видуванням набійки та введенням в рукав нового бойовика. Всі заряди, що не здетонували, повинні реєструватися в спеціальному журналі.

11.7.21. У разі пробитих наскрізних рукавів, їх слід перед повторним заряджанням в нижній частині забити папером, азбестом тощо, а потім засипати піском на висоту 0,1…0,2 м. Підсипку слід щільно утрамбувати набійкою.

11.7.22. Після закінчення вибухових робіт слід подати сигнал «відбій». За цим сигналом кранова бригада, після отримання дозволу майстра дільниці вибухових робіт, може приступати до відгрузки металобрухту з бронеями.

11.8. Вибухові роботи в гарячих масивах

11.8.1. Вибухові роботи в гарячих масивах слід проводити за проектами або паспортами, відповідно до НПАОП 0.00-6.07–06 і Правил та інструкцій з безпечного проведення підривних робіт на металургійних підприємствах міністерства промисловості України.

11.8.2. Для вибухових робіт у гарячих масивах дозволяється застосовувати ВР тільки групи D (крім димного пороху); електричний спосіб підривання не дозволяється.

11.8.3. За температури в шпурі (свердловині, рукаві) до 80 оС дозволяється заряджати ВР без термоізоляційної оболонки. У цьому разі бойовик слід додатково впаковувати в пергаментний, крафт-целюлозний або обгортковий папір.

Необхідно випробовувати термічну надійність пакування бойовика шляхом розміщення впакованої запалювальної трубки в шпурі. Якщо детонатор вибухне раніше, ніж за 5 хвилин, товщину пакування слід збільшити.

Заряджати і підривати заряди у шпурах за температури, що перевищує 200 оС, не дозволяється.

11.8.4. За температури більше ніж 80 оС весь заряд необхідно поміщати в загальну термоізоляційну оболонку. Вибух слід проводити за допомогою запалювальної трубки з довжиною вогнепровідного шнура не менше 60 см, обгорненої разом з КД в загальну термоізоляційну оболонку. Заряд може бути складений із декількох патронів у термоізоляційній оболонці, один з яких повинен бути бойовиком.

Не дозволяється скручувати й згортати вогнепровідний шнур усередині ізоляційної оболонки патрона-бойовика та поза нею.

11.8.5. Дозволяється одночасно заряджати і підривати не більше п’яти зарядів за температури в шпурі нижче 80оС, а за температури понад 80оС – не більше одного.

11.8.6. Застосовувати зовнішні заряди в гарячих масивах з температурою понад 80 оС не дозволяється, крім виняткових випадків за умови погодження з територіальним органом Держгірпромнагляду.

11.8.7. До початку заряджання особа технічного нагляду повинна заміряти температуру гарячого масиву, і тільки за температури, нижчої за 200оС, може дати дозвіл на заряджання.

11.8.8. Роботи із заряджання й забивання шпурів (свердловин) завжди слід проводити двома вибуховиками в присутності особи технічного нагляду, що керує вибуховими роботами.

Якщо впродовж чотирьох хвилин вибуховики не встигли закінчити заряджання всіх шпурів, особа, яка керує вибуховими роботами, повинна негайно припинити заряджання й вивести людей у безпечне місце.

11.9. Вибухові роботи при руйнуванні будівель і споруд

11.9.1. У проектах на вибухові роботи, поряд із розв’язанням інших питань, слід визначати напрямок завалювання об’єкта, а також заходи на випадок неповного його руйнування вибухом.

11.9.2. Не дозволяється заряджати шпури (свердловини), що розкрили пустоти в масиві об’єкта, що підлягає руйнуванню.

11.9.3. Перший попереджувальний сигнал слід подавати перед укладанням у заряди бойовиків з ЕД, а у разі підривання за допомогою ДШ чи НСІ – перед початком монтування вибухової мережі.

Сигнал „Відбій” можна подавати тільки за розпорядженням відповідальної за проведення вибуху особи технічного нагляду після того, як вона разом зі старшим вибуховиком огляне місце вибуху.

11.9.4. За наявності в небезпечній зоні котлів, трубопроводів та інших об’єктів, що перебувають під тиском, тиск необхідно знизити до меж, погоджених з суб’єктами господарювання, які експлуатують ці об’єкти.

11.10. Вибухові роботи при розпушенні матеріалів

11.10.1. При розпушенні руди, вугілля, сланців, рудних концентратів, металевої стружки, що змерзлися, застосовувати ВР, які містять рідкі нітроефіри, не дозволяється.

Не дозволяється застосовувати для розпушення металевої стружки електричне ініціювання.

Не дозволяється розпушувати вибухом мінеральні добрива на основі АС та інших селітр.

11.10.2. Розпушувати харчову сіль, що знаходиться в штабелях, буртах і закритих складах, дозволяється вибуховим способом, застосовуючи КД з паперовою гільзою або ДШ.

11.11. Вибухові роботи у високогір’ї та в охоронних зонах

магістральних трубопроводів

11.11.1. У проектах ведення вибухових робіт слід обов’язково враховувати конкретні особливості рельєфу земної поверхні (крутизна схилів, їхня направленість, залісеність, наявність ущелин, долин, снігового покриву, лавинонебезпечних і селенебезпечних ділянок тощо), будови гірського масиву і клімату на місці та в районі вибуху з тим, щоб якомога точніше обчислити інтенсивність і орієнтацію впливу уражаючих чинників і можливих негативних наслідків вибуху на навколишнє середовище.

11.11.2. Вибухові роботи в охоронній зоні відкритого або закритого (заглибленого) магістрального трубопроводу слід проводити тільки за наявності письмових згод суб’єктів господарювання, які експлуатують трубопровід. Для цього виконавець вибухових робіт повинен подати цим суб’єктам господарювання на погодження проект ведення вибухових робіт. Такий проект повинен відповідати вимогам цих Правил і забезпечувати збереження трубопроводу та інших споруд (перекачувальних станцій тощо) від впливу вибуху, а також реалізувати додаткові умови, встановлені суб’єктами господарювання, які експлуатують трубопровід.

11.12. Вибухові роботи при утилізації військових боєприпасів

вибуховим способом

11.12.1. Утилізація (знищення) звичайних військових боєприпасів (мін, снарядів, ракет тощо) на цивільних полігонах цивільними суб’єктами господарювання повинна здійснюватися відповідно до цих Правил за спеціальними проектами, погодженими з Держгірпромнаглядом, а також із власником полігону та суб’єктами господарювання, що межують з полігоном.

11.12.2. У проектах слід передбачати заходи з визначення максимальних радіусів небезпечних зон за розкиданням металевих осколків оболонок боєприпасів, за ударною повітряною хвилею та токсичністю продуктів вибуху, дотримання цих радіусів на місцевості, забезпечення її охорони на період вибухових робіт, інформування навколишнього населення про ведення вибухових робіт.

ХІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Суб’єкти господарювання та працівники, задіяні під час поводження з ВМ, несуть передбачену законодавством відповідальність за порушення цих Правил і розроблених відповідно до них інструкцій.

ДОДАТКИ

Додаток 1

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

КЛАСИФІКАЦІЯ ВМ ЗА ГРУПАМИ СУМІСНОСТІ

Таблиця Д.1

| Група сумісності (небезпеки) | Назва речовини, виробу |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| A | Первинна ВР |
| B | Виріб, який містить первинну ВР і не має двох або більше ефективних запобіжних пристроїв. До цієї категорії також належать такі вироби, як капсулі-детонатори, ЕД, збірки детонаторів і капсулів, навіть якщо вони не містять первинну ВР |
| C | Метальна ВР або інша, здатна до дефлаграції ВР, або виріб, який містить таку ВР |
| D | Вторинна детонуюча ВР, димний порох або виріб, що містить вторинну детонуючу ВР, у будь-якому випадку без засобів ініціювання та без метального заряду, а також виріб, який містить первинну ВР і має два або більше ефективних запобіжних пристрої |
| E | Виріб, який містить вторинну детонуючу ВР, без засобів ініціювання, але з метальним зарядом (крім виробу, що містить легкозаймисту рідину, гель або самозаймисту рідину) |
| F | Виріб, який містить вторинну детонуючу ВР, з власними засобами ініціювання, з метальним зарядом (крім виробів, що містять легкозаймисту рідину, гель або самозаймисту рідину) або без метального заряду |

Закінчення табл. Д.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| G | Піротехнічна речовина або виріб, що містить ПР, а також виріб, який містить як ВР, так і освітлювальну, запалювальну, сльозоточиву речовину або речовину, що утворює дим (крім виробу, який активується водою, або виробу, який містить білий фосфор, фосфіди, пірофорну речовину, легкозаймисту рідину або гель, або самозаймисту рідину) |
| H | Виріб, який містить як ВР, так і білий фосфор |
| J | Виріб, який містить як ВР, так і легкозаймисту рідину або гель |
| K | Виріб, який містить як ВР, так і токсичний хімічний агент |
| L | ВР або виріб, який містить ВР, яка виявляє особливу небезпеку (наприклад, у зв'язку з активуванням водою або наявністю самозаймистих рідин, фосфідів або пірофорної речовини) і потребує ізоляції кожного виду |
| N | Виріб, який містить тільки надзвичайно нечутливі детонувальні речовини |
| S | ВР або виріб, який упаковані або сконструйовані так, що будь-які небезпечні наслідки випадкового спрацьовування не виходять за межі їхнього пакування, а у випадку пошкодження пакування під час пожежі будь-які ефекти вибуху чи розкидання обмежені настільки, що майже не перешкоджають вживанню протипожежних або інших аварійних заходів у безпосередній близькості від пакування |

Додаток 2

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

КЛАСИФІКАЦІЯ ВМ ЗА ПІДКЛАСАМИ

Таблиця Д.2

| Підклас | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1 | Речовини та вироби, які характеризуються небезпекою вибуху масою |
| 1.2 | Речовини та вироби, які характеризуються небезпекою розкидання та суттєвого пошкодження навколишніх предметів, але не створюють небезпеки вибуху масою. Вибух окремого пакування (виробу, частини пакування) може призвести до істотного пошкодження навколишніх предметів, ініціювати вибух інших пакувань |
| 1.3 | Речовини та вироби, які характеризуються небезпекою загоряння й виділення значної кількості тепла під час горіння, а також незначною небезпекою вибуху або розкидання, або тим та іншим, але не характеризуються небезпекою вибуху масою. Речовини і вироби цього підкласу можуть виділяти значну кількість променистого тепла або, загоряючись одне за одним, характеризуватися незначним вибуховим ефектом або розкиданням, або тим та іншим |
| 1.4 | Речовини і вироби, які становлять незначну небезпеку у разі їх займання або ініціювання під час транспортування. Результати дії таких речовин і виробів виявляються, в основному, всередині пакування (викиду осколків значних розмірів або на значну відстань не відбувається). Зовнішня пожежа не повинна бути причиною миттєвого вибуху майже всього вмісту пакування |

Закінчення табл. Д.2

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1.5 | Речовини, які характеризуються небезпекою вибуху масою, але мають настільки низьку чутливість, що за звичайних умов транспортування існує дуже мала імовірність їхнього ініціювання або переходу від горіння до детонації. Ймовірність переходу від горіння до детонації зростає під час транспортування таких речовин у великих кількостях, наприклад, під час перевезення на морському судні |
| 1.6 | Вироби, які містять тільки малочутливі до детонації речовини, не здатні до вибуху масою, та характеризуються незначною імовірністю випадкового ініціювання або поширення вибуху. Небезпека, характерна для виробів підкласу 1.6, обмежується вибухом одного виробу |

Додаток 3

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

КЛАСИФІКАЦІЯ ВР ЗА УМОВАМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Таблиця Д.3

| Клас ВР | Група ВР | Види ВР та умови застосування | Колір розпізнавальної смуги чи оболонок патронів (упаковок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | – | Незапобіжні ВР для вибухових робіт тільки на земній поверхні | білий |
| II | – | Незапобіжні ВР для вибухових робіт на земній поверхні та у вибоях підземних виробок, у яких або відсутнє виділення горючих газів або вибухового вугільного (сланцевого) пилу, або застосовують інертизацію привибійного простору, що виключає спалахування вибухонебезпечного середовища під час вибухів | червоний |
| III | – | Запобіжні ВР для підривання лише породи у вибоях підземних виробок, у яких виділяються горючі гази та відсутній вибуховий вугільний (сланцевий) пил | синій |
| IV | – | Запобіжні ВР для вибухових робіт: по вугіллю та (або) породі або горючих сланцях у вибоях підземних виробок, небезпечних за вибухом вугільного або сланцевого пилу за відсутності виділення горючих газів; по вугіллю й (або) породі у вибоях підземних виробок, які проводять по вугільному пласту, в яких є виділення горючих газів, крім виробок із підвищеним виділенням горючих газів; для струсного підривання у вибоях підземних виробок вугільних шахт | жовтий |

Продовження табл. Д.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| V | – | Запобіжні ВР для підривання вугілля та (або) породи у виробках із підвищеним виділенням горючих газів, які проводять по вугільному пласту, коли виключено контакт бокової поверхні шпурового заряду з газоповітряною сумішшю, що знаходиться або у тріщинах масиву, які пересікають шпур, або у виробці | жовтий |
| VI | – | Запобіжні ВР для підривання: вугілля та (або) породи у виробках із підвищеним виділенням горючих газів, які проводять за умов, коли можливий контакт бокової поверхні шпурового заряду з газоповітряною сумішшю, що знаходиться або у тріщинах гірського масиву, що пересікають шпур, або у виробці; у вугільних і змішаних вибоях висхідних (більше ніж 10°) виробок, у яких виділяється горючий газ, за довжини виробок понад 20 м і проведенні їх без попередньо пробурених свердловин, що забезпечують провітрювання за рахунок загальношахтної депресії | жовтий |
| VII | – | Запобіжні ВР і вироби із запобіжних ВР V-VI класів для ведення спеціальних вибухових робіт (водорозпилювання та розпилювання порошкоподібних інгібіторів, вибухове перебивання дерев'яних стійок при посадці покрівлі, ліквідація зависання гірничої маси у вуглеперепускних виробках, дроблення негабаритів) у вибоях підземних виробок, у яких можливе утворення вибухонебезпечної концентрації горючого газу та вугільного пилу | жовтий |
| Спеці-альний (с) | – | Незапобіжні та запобіжні ВР і вироби з них, призначені для спеціальних вибухових робіт, крім вибоїв підземних виробок, у яких можливе утворення вибухонебезпечної концентрації горючого газу і вугільного (сланцевого) пилу | – |

Закінчення табл. Д.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Вибухові роботи на земній поверхні: імпульсна обробка металів; ініціювання свердловинних і зосереджених зарядів; контурне підривання для заукошування уступів; руйнування мерзлих ґрунтів; дроблення негабаритних кусків гірничої маси; сейсморозвідувальні роботи у свердловинах; створення загороджувальних смуг при локалізії лісових пожеж та інші спеціальні роботи | білий |
|  | 2 | Вибухові роботи у вибоях підземних виробок, безпечних за газом і (або) вугільним (сланцевим) пилом; підривання сульфідних руд; дроблення негабаритних кусків гірничої маси; контурне підривання, інші спеціальні роботи | червоний |
|  | 3 | Прострільно-вибухові роботи в розвідувальних, нафтових і газових свердловинах | чорний |
|  | 4 | Вибухові роботи в сірчаних, нафтових та інших шахтах, небезпечних за вибухом сірчаного пилу, водню та парів важких вуглеводнів | зелений |

Додаток 4

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

ВИМОГИ ДО ЗАРЯДНОГО, ДОСТАВОЧНОГО

ТА ЗМІШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

1. Загальні положення

1.1. Обладнання для виготовлення вибухових матеріалів, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт допускаються до постійного застосування за рішенням Держгірпромнагляду на підставі позитивного акту приймальних випробувань.

2. Загальні вимоги до конструкції устаткування

2.1. Конструкція устаткування повинна розроблятися і проектуватися з урахуванням конкретних гірничотехнічних умов розробки родовищ,              фізико-хімічних і вибухових властивостей ВР.

2.2. Вузли та деталі, безпека застосування яких не пов'язана з особливостями ВР і не передбачена цими Вимогами, повинні виконуватись згідно з вимогами діючих нормативних актів.

2.3. Конструкція устаткування повинна забезпечувати безпеку працюючих, в тому числі:

можливість доступу для огляду та очистки вузлів, де ВР підлягають механічному або іншому зовнішньому впливу, а також до місць, де можливі накопичення ВР, мастил та інших продуктів;

дозування компонентів і ВР у заданій пропорції;

ефективне пилоподавлення;

дотримання параметрів заданого технічного режиму роботи устаткування, достовірний контроль здійснюваних технологічних процесів;

надійний захист устаткування при пневмозаряджанні;

блокування роботи устаткування при порушенні послідовності технологічних операцій;

дистанційне управління небезпечними операціями;

світлову або звукову сигналізацію при виникненні небезпечних режимів роботи.

2.4. Конструкція устаткування повинна мати мінімум вузлів, в яких ВР або їх компоненти підлягали б механічній дії.

2.5. Матеріал вузлів і деталей, їх покриттів, що стикаються з ВР або їх компонентами, не повинен вступати з ними в активну хімічну реакцію і підлягати корозії, а також не давати іскор при роботі рухомих частин устаткування, ударі та терті. При цьому деталі, що працюють у режимі тертя, треба виготовляти з хромонікелевої сталі або жаростійких електропровідних пластмас без твердих наповнювачів, а ненавантажені деталі можуть бути виготовлені з алюмінію або його сплавів із вмістом магнію не більше 1 %.

Не дозволяється виготовлення деталей виробів, які контактують з ВР, із міді, цинку, кадмію, свинцю або їх сплавів.

2.6. Вузли з деталями тертя і співударяючими деталями, що не мають прямого контакту з ВР, але виконані з матеріалів, що дають іскру, повинні бути гумовані або покриті пластиком, або щільно закриті кожухом, який виготовляється з матеріалів, що не дають іскор.

2.7. У всіх вузлах і деталях, де ВР можуть підлягати навантаженням тертя, середній нормальний тиск між поверхнями тертя незалежно від матеріалів, з яких вони виготовлені, не повинен перевищувати 40 кг/см2, а розігрів поверхонь тертя не повинен перевищувати 60°С.

У найбільш відповідальних місцях повинні бути встановлені     контрольно-вимірювальні прилади або автоматичні пристрої виключення привода при перевищенні вказаних параметрів.

2.8. Усі теплові комунікації та ємності з температурою поверхні понад 45°С, з якими можуть контактувати люди, повинні бути надійно відгороджені або покриті теплоізоляційним негорючим матеріалом.

2.9. Тракти проходження ВР не повинні мати заглиблень, перемичок, карманів, де можливе накопичення ВР.

2.10. У всіх випадках, якщо тільки це не зумовлено спеціально регламентованими умовами експлуатації вузлів, конструкція устаткування повинна виключати потрапляння ВР у зазори між деталями тертя або деталями, що співударяються. Останнє може бути досягнуте використанням відповідних ущільнень, виносних підшипників, відбійних витків на шнеках і подібних рішень.

2.11. Конструкції подрібнюючих, перемішуючих, дозуючих і транспортуючих пристроїв у трактах проходження ВР не повинні мати кріпильних деталей (болтів, шпилек, шпонок, пальців, шплінтів).

2.12. Болтові з'єднання за межами тракту проходження ВР повинні надійно фіксуватися від відкручування з допомогою шплінтів або іншими надійними засобами. Матеріал шплінтів не повинен підлягати корозії від дії ВР і його компонентів або мати захисне антикорозійне покриття. Застосування пружинних шайб не дозволяється.

2.13. Мастильні матеріали повинні добиратися з урахуванням швидкостей, навантажень і робочих температур тертьових деталей. Марка мастильних матеріалів повинна вказуватись у паспорті (формулярі) на устаткування та у відповідній експлуатаційній документації, що затверджена в установленому порядку.

2.14. Конструкція вузлів устаткування повинна виключати потрапляння мастильних матеріалів і піску у ВР.

2.15. Зовнішні поверхні вузлів і деталей не повинні мати гострих кромок, задирок або будь-яких гострих виступів.

2.16. Уся замикаюча арматура на апаратах, резервуарах і трубопроводах заряджаючих пристроїв, а також виступаючих деталей (рукоятки управління тощо) повинні бути виконані з кольорових металів і мати конструкцію, яка за можливості виключає тертьові вузли. Металеві частини виступаючих деталей слід гумувати або покривати пластиком, який не вмішує твердих наповнювачів.

2.17. Усі рухомі частини устаткування повинні бути огороджені або мати конструктивне виконання, за якого виключаються випадковий доступ і травмування обслуговуючого персоналу.

2.18. Вузли та механізми устаткування, безпека роботи яких залежить від дотримання встановлених оптимальних режимів, повинні оснащуватися контрольно-вимірювальною, регулюючою та захисною апаратурою. Системи контролю та управління повинні забезпечувати можливість настроювання устаткування та апаратури на заданий режим роботи, підтримування заданих параметрів технологічного процесу. Ручки, кнопки і рукоятки управління повинні мати позначки, що вказують на їх призначення. На шкалах контрольно-вимірювальних приладів повинні бути чітко означені показники гранично допустимих рівнів заданих параметрів (червона риска, червона стрічка тощо).

2.19. Устаткування з дистанційним керуванням повинно мати дублюючі пристрої для його вимикання (зупинки), які розмішуються безпосередньо на устаткуванні.

2.20. Органи ручного керування повинні розміщуватись в оптимальній зоні роботи оператора відповідно до вимог ГОСТ 12.2.032–78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» при роботі сидячи і ГОСТ 12.2.033–78 «Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования» при роботі стоячи. Органи керування повинні розміщуватися згідно вимог ГОСТ 22269–76 «Система "Человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования». При цьому повинен забезпечуватись вільний доступ оператора до органів керування, а також його вільний вихід з небезпечної зони при виникненні аварійної ситуації.

2.21. Устаткування, крім органів керування, повинно оснащуватися запобіжними пристроями, які відмикають привід при навантаженнях, що перевищують номінальні.

2.22. Устаткування і розміщена на ньому контрольно-вимірювальна апаратура та органи керування, повинні надійно працювати при відносній вологості повітря до 90 %, у діапазоні температур від +40 до -10°С для підземних робіт і від +40 до -50°С – для відкритих робіт відповідно до вимог ГОСТ 15150–76 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов», ГОСТ 16350–80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей», ГОСТ 9.401–91 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов».

2.23. Посудини, які працюють під тиском і є складовою частиною устаткування, повинні розроблятися, виготовлятися, випробуватися та експлуатуватися відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України вд 18.10.94 № 104 зі змінами відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.03.02 № 161 (НПАОП 0.00-1.07–94). Для виготовлення таких посудин слід використовувати лише хромонікелеві сталі, що відповідають вимогам зазначенихПравил.

2.24. Шумовібраційні характеристики устаткування повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003–83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности» і ГОСТ 12.1.012–90 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования».

## 2.25. Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони повинні відповідати ГОСТ 12.1.005–88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

## 2.26. У конструкції устаткування треба застосувати пневматичні, гідравлічні, електричні у вибухобезпечному виконанні та механічні приводи. Підшипники приводу повинні бути виносними або захищеними від потрапляння в них матеріалу, що транспортується.

2.27. Як транспортну базу устаткування слід використовувати шасі автомобілів, самохідні шасі, автопричепи, залізничні платформи, шахтові вагони і ручні візки, що відповідають вимогам нормативних документів з безпеки праці.

## 2.28. Устаткування, яке розміщується на автомобільних шасі, повинно відповідати вимогам Правил безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.02.97 № 36 із змінами відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці України від 22.04.99 № 71 (НПАОП 60.24-1.19–97).

2.29. Конструкція устаткування повинна забезпечувати контроль за кількістю ВР, що переміщуються, з використанням вагового або об'ємного способу дозування. Точність дозуючих пристроїв повинна бути вказана у технічній документації.

2.30. Устаткування, яке призначене для приготування ВР у процесі заряджання, повинно мати дозуючі пристрої, живильники і змішувачі для забезпечення відповідності складу ВР вимогам стандартів (ТУ) на такі ВР.

2.31. Робота живильників, змішувачів, вивантажуючих та інших пристроїв аналогічного призначення повинна бути синхронною. Система управління приводами не повинна допускати можливості порушення заданої  послідовності вмикання-вимикання виконавчих органів. Також повинно бути забезпечено відмикання (блокування роботи) таких органів у випадку аварійної зупинки одного з них.

2.32. У конструкції устаткування повинна бути передбачена можливість очищення від залишків ВР або його компонентів.

3. Вимоги до конструкції основних вузлів устаткування

3.1. Підготовка ВР і його компонентів перед завантаженням у змішувально-зарядне устаткування повинна проводитись на стаціонарних пунктах або на спеціальному пересувному обладнанні за місцем проведення вибухових робіт відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР 21.09.88 та цими Вимогами.

3.2. Відновлення сипучості гранульованих ВР слід проводити на подрібнювачах барабанного або щекового типу, які допущені до використання Держгірпромнаглядом.

3.3. Розмір щілини подрібнювача щекового типу повинен регулюватися відповідно до прийнятого розміру комірки сит. Поверхня щок подрібнювача повинна бути гладкою або з вертикальними ребрами.

3.4. Відновлення сипучості або подрібнення аміачної селітри допускається виконувати на подрібнювачах валкового типу, які допущені до використання Держгірпромнаглядом.

3.5. Валки такого подрібнювача можуть бути гладкими, зубчатими або рифленими. Не дозволяється використовувати валки з різною швидкістю обертання. Валки або їх робочі органи повинні бути виконані з алюмінію або нержавіючої сталі.

3.6. Конструкції подрібнювачів валкового типу повинні виключати можливість торкання валків один об одного. Крім того, підшипники одного з валків повинні бути забезпечені амортизаторами. Регулюючий пристрій амортизаторів повинен мати пристосування для пломби.

3.7. Не дозволяється використовувати подрібнювачі, в яких розпушення або просіювання ВР здійснюється протертям.

3.8. Лінійна швидкість робочих органів подрібнюючих пристроїв відносно ВР не повинна перевищувати 1 м/с.

3.9. Подрібнювачі повинні забезпечуватися пристроями, які відключають привод при перенавантаженнях.

3.10. Конструкція подрібнювачів повинна бути зручною для очистки їх від залишків ВР або аміачної селітри.

3.11. При роботі з гранульованими ВР приймальні воронки бункерів, шлюзових камер тощо повинні бути облаштовані кришками з сітками для виключення потрапляння сторонніх предметів у тракт проходження ВР. Кришки та сітки повинні бути надійно закріплені, не змішуватись при транспортуванні або роботі устаткування, виключати можливість потрапляння до тракту проходження ВР кріпильних деталей. Розміри комірок дротяних сіток визначаються у технічної документації з урахуванням властивостей ВР або їх компонентів та характеристик і вимог устаткування.

3.12. Кришки та сітки повинні бути виконані з матеріалів, що не дають іскри при ударі та терті. При використанні металів місця стику повинні армуватися гумою або пластиком.

3.13. Конструкцією устаткування повинна виключати можливість зависання ВР у бункерах, камерах та інших накопичувальних і перепускних вузлах.

3.14. Для переміщування гранульованих ВР або їх твердих компонентів по внутрішніх трактах устаткування можуть застосовуватись шнекові живильники, віброживильники, пневмодіафрагми та інші механізми, конструкція яких виключає руйнування та розшарування гранул від механічних навантажень. Використання для цього колісних, ланцюгових та інших подібних пристроїв забороняється.

3.15. Робота шнекового транспортера повинна бути плавною, без вібрацій. Частота обертання шнек-гвинта діаметром понад 200 мм при горизонтальному і похилому розміщенні не повинна перевищувати 90 об/хв, при вертикальному – 150 об/хв. Довжина шнеків повинна бути такою, щоб виключити можливість тертя його ребер по корпусу за рахунок прогинання.

3.16. Шнек-гвинти повинні бути виконані таким чином, щоб виключити можливість запресовки ВР або їх компонентів у торцевих частинах шнеків шляхом встановлення гвинтовідсікачів, зніманням частини витків тощо.

3.17. Приводи шнекових транспортерів повинні підключатись до шнеків через муфти, які запобігають передачі обертового моменту, що перевищує номінальний у 1,3 раза. Крім того, повинні бути передбачені пристрої, які відключають привід при утворенні пробки.

3.18. Віброживильники, віброднища дозволяється застосовувати лише в роботі з ВР, які не розшаровуються при дії на них вібрації.

3.19. Продуктивність віброконвейєра, який працює в парі з дозуючим або зарядним пристроєм, повинна відповідати їх продуктивності. В іншому випадку повинен бути передбачений захист віброконвейєра від ущільнення в ньому матеріалу, що транспортується. У місцях стикування віброконвейєра з завантажувальним пристроєм, а також окремих секцій конвейєра між собою треба передбачати надійну герметизацію, яка виключала б пиління та втрати матеріалу.

3.20. Для приготування окислювача, емульсії та інших рідких компонентів водонаповнених ВР і переміщення їх внутрішніми трактами устаткування треба використовувати центробіжні насоси із нержавіючої сталі або інші, допущені у встановленому порядку.

3.21. Трубопроводи, якими транспортуються водонаповнені ВР, повинні мати діаметр, що не перевищує критичного діаметра детонації для вказаних продуктів.

## 3.22. Стрічкові конвейєри повинні обладнуватись захистом від пробуксовки та системою, що забезпечує дубльоване відключення транспортера в будь-якій точці по довжині. Транспортерна стрічка повинна бути виготовлена з важкозаймистих матеріалів по ГОСТ 12.2.022–80 «Система стандартов безопасности труда. Конвейеры. Общие требования безопасности». Ширина стрічки повинна бути не менше полуторної ширини мішка з ВР або його компонентів. При транспортуванні гранульованих ВР насипом ширина стрічки повинна бути в 3 рази ширша за навалу ВР на стрічці.

3.23. Конструкція стрічкових конвейєрів повинна виключати можливість потрапляння ВР на натяжні барабани та опорні ролики, а також забезпечувати очищення транспортерної стрічки від налипання ВР шляхом використання спеціальних пристроїв.

3.24. Як дозуючі пристрої для гранульованих ВР треба застосовувати шнекові, об’ємні (камерні) та вагові дозатори; для водонаповнених ВР – об’ємні дозатори, відцентрові або інші насоси заданої продуктивності.

3.25. Для виключення викидів пилу в атмосферу на випускних отворах дозуючих камер, які працюють з надмірним тиском, треба встановлювати фільтри.

3.26. Конструкція дозуючих пристроїв повинна забезпечувати швидкість руху часточок гранульованих ВР відносно нерухомої або рухомої поверхонь не більше 5 м/с.

3.27. У тих випадках, коли вал рухає виконавчі органи подрібнюючих, перемішуючих, транспортуючих або дозуючих пристроїв, які розміщені в камерах або порожнинах разом з ВР, підшипники валу повинні бути виносними. Видимий розрив між підшипниками і стінкою, за якою знаходяться ВР або тракт їх проходження, повинен бути не менше 40 мм.

3.28. У місцях проходження валу через стінку треба передбачати ущільнення. Ущільнюючі матеріали не повинні вступати у хімічну реакцію з ВР та їх компонентами.

3.29. Виносні підшипники повинні герметизуватися встановленням в кришках підшипників сальників. Підшипникові вузли та редуктори повинні мати таке конструктивне виконання, яке б надійно запобігало витоку масел і виключало потрапляння в них вологи, бруду і пилу.

3.30. Зарядні рукави повинні бути морозостійкими та гнучкими. Змотування рукавів у бухти і намотування на барабани не повинно супроводжуватись руйнуванням стінок або прохідного перерізу.

3.31. Зарядні рукави, що використовуються при пневмозаряджанні, повинні мати на зовнішній поверхні розпізнавальні знаки (виступ, кольорові смуги), а також заводське маркування, що відповідає вимогам технічних умов.

## 3.32. Зарядне устаткування нагнітального типу повинно мати запірні пристрої з боку підведення стисненого повітря і з боку транспортного трубопроводу. Конструкція такого устаткування повинна передбачати пристрої для стравлювання стисненого повітря, манометри, запобіжні клапани (регулятори тиску) відповідно до вимог ГОСТ 12.2.085–82 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности».

3.33. Запобіжні клапани повинні бути захищені від забруднення та пошкоджень ВР і мати пристосування для примусового їх відкривання.

3.34. Ємності для горючих і легкозаймистих рідин на зарядних машинах повинні бути обладнані гасячими перегородками, повітряниками або запобіжними мембранами, які розраховані на видавлювання вмісту при тиску на 0,5 кг/см2 більшого за гранично допустимий.

3.35. Ступінь наповнювання ємності для горючих і легкозаймистих рідин і розчинів окислювачів не повинна перевищувати 90% їх місткості.

3.36. Доступ до вантажно-розвантажувального пристрою повинен забезпечуватись за допомогою драбини, яка у верхній частині закінчується площадкою сходів з перилами.

3.37. Електроустаткування вибухонебезпечних зон повинно бути заземлене і відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 № 257, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451 із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.02.00 № 26, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06.04.00 за № 213/4434 (НПАОП 40.1-1.01–97), Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.06 № 258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.06 за №1143/13017 та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (НПАОП 40.1-1.21–98).

3.38. Рівні вибухозахисту електроустаткування зарядного, доставочного та змішувального устаткування треба приймати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи (НПАОП 0.00-1.39–88), ГОСТ 12.1.009–76 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения», ГОСТ 12.1.030–81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление», ГОСТ 12.2.021–76 «Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования технической документации, проведения испытаний, выдачи заключений и свидетельств».

## 3.39. Ступінь захисту оболонки електродвигунів повинна відповідати вимогам ГОСТ 14254–80 «Изделия электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначения. Методы испытаний».

4. Загальні вимоги до експлуатації устаткування

4.1. Експлуатація зарядного, доставочного та змішувального устаткування повинна проводитись згідно з цими Вимогами і вимогами інструкцій заводів-виробників.

4.2. До експлуатації устаткування допускаються особи, які пройшли навчання за відповідними програмами та атестовані в установленому порядку. Програма навчання складається відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 26.01.05 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 231/10511 із змінами відповідно до наказу Держгірпромнагляду України від 16.11.07 № 273, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.12.07 за № 1334/14601  (НПАОП 0.00-4.12–05), і повинна затверджуватись керівником підприємства за узгодженням із теріторіальним органом Держгірпромнагляду.

4.3. Для механізованого приготування, доставки та заряджання ВР повинно використовуватись устаткування і вибухові речовини, що допущені для цього в установленому порядку.

## 4.4. Приготування ВР повинне виконуватись згідно з регламентом технологічного процесу та на основі директивного технологічного процесу, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.39–88. Ці вимоги не поширюються на змішувально-зарядні машини.

4.5. Не дозволяється використовувати для механізованого приготування або заряджання розсипані ВР. Розсипані ВР повинні бути зібрані та повернені на склад вибухових матеріалів для їх знищення в установленому порядку.

4.6. Не дозволяється вести роботу на несправному або забрудненому обладнанні і приладах.

4.7. При механізованому заряджанні слід вживати заходи щодо запобігання виділенню пилу або частин ВР в оточуючий простір. Вміст пилу в повітрі не повинен перевищувати для тротилу – 0,5 мг/м3, алюмінієвої пудри – 2 мг/м3, аміачної селітри – 10 мг/м3, парів дизельного палива – 100 мг/м3. У керівництві з експлуатації обладнання, а також з використання ВР повинні бути вказані заходи захисту органів дихання персоналу згідно з ГОСТ 12.1.007–76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

4.8. Контрольні перевірки вмісту компонентів пилу ВР на робочих місцях повинні проводитись згідно з графіками, що затверджені технічним керівником підприємства.

4.9. Не дозволяється:

працювати на несправному устаткуванні;

починати роботу за відсутності огорожі рухомих вузлів і механізмів;

допускати до управління устаткуванням сторонніх осіб;

експлуатувати устаткування в темний час доби без достатнього освітлення робочого майданчика.

5. Вимоги до експлуатації основних вузлів устаткування

5.1. Устаткування, яке поставляється із заводів-виробників, повинне бути укомплектоване необхідною технічною та експлуатаційною документацією.

5.2. Наказом по підприємству призначається особа, відповідальна за справність устаткування, встановлюється порядок технічного обслуговування, введення в експлуатацію.

5.3. Послідовність вмикання вузлів і агрегатів устаткування повинна регламентуватись експлуатаційною документацією.

5.4. Перед початком експлуатації устаткування оператор повинен ознайомитись з технічним станом агрегата згідно з журналом приймання-здачі, шляхом огляду перевірити стан рукавів, кріплення вузлів, надійність заземлення, наявність змащення в редукторі та двигуні, справність    контрольно-вимірювальної апаратури. Після огляду агрегату повинна проводитись його перевірка в холостому режимі роботи із здійсненням відповідних записів у бортовий журнал.

5.5. До експлуатації допускаються контрольно-вимірювальні прилади, що пройшли метрологічну атестацію згідно з діючою нормативно-технічною документацією та визнані придатними до застосування Державним метрологічним наглядом. Метрологічна атестація окремих приладів не потрібна за умов проходження атестації автоматизованої системи керування, яка виконує функції контрольно-вимірювальної апаратури.

5.6. Не дозволяється розпушувати злежалу селітру підриванням. Подрібнювачі, що використовуються для цього, повинні відповідати пп. 3.2…3.10 цих Вимог.

5.7. Не дозволяється експлуатувати шнеки зі вм'ятинами на корпусі та при терті його ребер об внутрішні стінки кожуха. Спіраль шнека потрібно чистити через люки не менше одного разу на добу.

5.8. У випадку зависання ВР у накопичувальних або перепускних вузлах слід застосовувати спеціальні пристрої або засоби (вібрація, аерація, механічне розпушення тощо) для попередження або ліквідації зависання ВР.

5.9. Експлуатація стрічкового конвейєра повинна бути припинена у випадку пробуксовки стрічки або просипання матеріалу, що транспортується.

5.10. Зарядні трубопроводи (рукави) при прокладанні по гірничих виробках повинні розміщуватись так, щоб виключалось їх пошкодження.

5.11. При експлуатації зарядного устаткування не дозволяється:

пуск машини без попередження осіб, які беруть участь в заряджанні;

передача управління машиною особі, яка не має на це права;

проведення ремонту, змащення, очищення устаткування, усунення неполадок у повітропроводному рукаві та зарядному трубопроводі без зупинки роботи машини.

5.12. Робота устаткування повинна бути призупинена у випадках:

виявлення у трактах проходження ВР сторонніх предметів, мастильних матеріалів;

при нагріванні вузлів, через які транспортується ВР, понад 60 °С за винятком емульсійних і водонаповнених, температура нагріву яких регламентується вимогами настанови з експлуатації;

при шумовібраційних характеристиках, що перевищують допустимі;

при порушенні заданої послідовності процесів, а також установлених режимів роботи устаткування;

при пошкодженні проводів засобів ініціювання в процесі заряджання.

5.13. Після закінчення заряджання, устаткування слід очистити від залишків ВР промиванням його водою або продуванням стисненим повітрям. Видаляти залишки ВР металевими предметами не дозволяється.

5.14. Устаткування повинне зберігатись в окремому приміщенні або на спеціально відведеному для цього майданчику.

## 5.15. Пожежна безпека при експлуатації устаткування повинна забезпечуватися системами запобігання пожежі, пожежного захисту та організаційно-технічними заходами відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, введених в дію наказом МНС України від 19.10.04 № 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.04 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001–2004) та ГОСТ 12.1.004–91 «Система стандартов безопасности труда. Пoжapнaя бeзoпacнocть. Oбщиe тpeбoвaния».

6. Захист від статичної електрики

# 6.1. Захист устаткування від статичної електрики повинен проводитись згідно з вимогами Правил захисту від статичної електрики, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 22.04.97 № 103 (НПАОП 0.00-1.29–97), ГОСТ 12.1.018–93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования» і цими Вимогами.

6.2. Конструкція устаткування повинна передбачати такі заходи захисту від електростатичних розрядів:

заземлення електропровідних вузлів і деталей;

зволоження вибухових речовин;

застосування електропровідних матеріалів із питомим електричним опором до 100 кОм·м;

добір пар контактуючих матеріалів, що електризуються зарядами протилежних знаків.

6.3. Заземленню піддягають всі електроізольовані між собою частини обладнання, в яких можлива електризація ВР.

6.4. Опір заземлюючого пристрою, який призначений винятково для захисту від статичної електрики, не повинен перевищувати 100 Ом.

6.5. Заземлюючі провідники повинні мати поперечний переріз не менше 6 мм2 і приєднуватись до конструкції спеціальними болтами з гайками діаметром не менше 10 мм.

Вузли та деталі устаткування, на яких можливе накопичення зарядів статичної електрики, повинні бути зв'язані з контуром заземлення електропровідними перемичками.

6.6. Зажими заземлення повинні встановлюватись на виступаючих майданчиках або приварених планках, бути доступними для огляду і приєднання провідника заземлення.

6.7. Для заземлення металевих елементів трубопроводів допускається використання металевих хомутів поперечним перерізом не менше 25 мм.

6.8. Питомий електричний опір ремінних передач (плоскі або клиновидні ремені), а також конвейєрних стрічок не повинен перевищувати  100 кОм·м.

6.9. Устаткування, що монтується на пневмоколесній базі з неелектропровідними покришками, повинно бути заземлене за допомогою спеціальних пристроїв (ланцюги, шини з металевою обпліткою тощо).

6.10. Пневмотранспортування, в т.ч. пневмозаряджання гранульованих ВР, слід здійснювати по трубах (рукавах) з питомим електричним опором до         10 кОм·м; для транспортування водовміщуючих ВР допускається застосовувати труби (рукави) з питомим електричним опором до 10 мОм·м.

6.11. Устаткування, що призначене для пневмозаряджання шпурів і свердловин гранульованими ВР, повинне оснащуватись пристроєм для їх регульованого зволоження. Змочуючу рідину слід подавати на виході з камери змішувача. Зарядне устаткування повинне мати пристрій для автоматичного відмикання його у випадку припинення подачі змочуючої рідини.

6.12. Штуцери для з’єднання зарядних трубопроводів між собою повинні виготовлятися з електропровідних матеріалів.

6.13. Трубопроводи в місцях їх перетину або зближення один з одним на відстані до 0,1 м повинні з’єднуватися електропровідними перемичками через                  кожні 20 м.

6.14. Підшипники, вкладиши та мастила до них повинні бути електропровідними.

6.15. Тканеві рукави, що застосовуються для транспортування гранульованих ВР, повинні систематично оброблятися розчинами     поверхнево-активних речовин. Зарядні рукави для транспортування водовміщуючих ВР можуть бути гумотканевими. Незалежно від матеріалу рукавів повинен бути забезпечений їх надійний контакт із заземленими металевими вузлами зарядного устаткування.

6.16. У процесі експлуатації пристроїв захисту від статичної електрики необхідно:

перевіряти перед початком роботи надійність електричного контакту заземлюючого провідника в місцях з'єднання та цілісність електричної мережі по всій довжині;

не допускати забруднення, механічних пошкоджень, тривалої дії променів, кислот та органічних розчинників на електропровідні покриття технологічного устаткування, робочих місць і підлоги;

виконувати планово-випереджувальний ремонт засобів захисту від статичної електрики одночасно з ремонтом технологічного устаткування та електрообладнання відповідно до інструкції з ремонту засобів захисту від статичної електрики, яка узгоджується з місцевими органами Держгірпромнагляду;

огляд і вимірювання електричних опорів заземлюючих пристроїв для захисту від статичної електрики повинні виконуватись з тією самою періодичністю, що і перевірка заземлення електроустаткування у відповідності до вимог ПТЕ і ПТБ електроустановок.

7. Технічне обслуговування устаткування

7.1. Технічне обслуговування устаткування включає профілактичний огляд та його ремонт і повинно проводитися згідно зі встановленим на підприємстві порядком на такі види робіт.

7.2. Профілактичні огляди устаткування необхідно проводити кожний раз при підготовці його до роботи силами обслуговуючого персоналу під керівництвом особи технічного нагляду.

## 7.3. Види, склад і періодичність ремонту устаткування повинні визначатись експлуатаційною і ремонтною документацією згідно з ГОСТ 2.601–2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

7.4. До ремонту устаткування повинні допускатися працівники, які пройшли виробничо-технічне навчання і атестовані в установленому порядку.

7.5. Ремонт устаткування, що пов'язаний із конструктивними змінами, заміною вузлів, деталей, матеріалів, які контактують з ВР, повинен проводитись на спеціалізованих підприємствах. Ці підприємства повинні мати дозвіл на такі види робіт та погоджувати ремонт із розробником та організацією-експертом із безпеки робіт.

7.6. Ремонт устаткування необхідно виконувати в спеціально призначених для цього приміщеннях, із дотриманням вимог відповідної технічної документації.

7.7. Вогневі роботи при ремонті устаткування повинні проводитись відповідно до вимог Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах, введеної в дію наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.06.01 № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.01 за № 541/5732   (НПАОП 0.00-5.12–01), а також Правил пожежної безпеки в Україні, введених в дію наказом МНС України від 19.10.04 № 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.04 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001–2004).

7.8. Устаткування після ремонту повинне відповідати кресленням і технічним характеристикам на нього. Дані щодо виконаного ремонту заносяться до формуляру.

7.9. Приймання відремонтованого устаткування повинне здійснюватись в установленому на підприємстві порядку, з оформленням акта, який затверджує технічний керівник підприємства.

7.10. Устаткування, що відпрацювало термін експлуатації за кількістю машино-годин, підлягає списанню. Подовження терміну експлуатації дозволяється тільки за умов позитивного висновку заводу-виробника про можливість подальшої експлуатації, а також на підставі експертного обстеження комісією та позитивного висновку про відповідність устаткування діючим вимогам з безпеки.

Додаток 5

до Правил безпеки під час поводження

з вибуховими матеріалами

промислового призначення

Начальнику територіального

органу Держгірпромнагляду України

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО НАМІР РОЗПОЧАТИ ВИКОНАННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ

1. Повна назва, адреса та ідентифікаційний код суб'єкта господарювання, який буде виконувати вибухові роботи, дата надання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, № _______________________________________ ________________________________________________________________

Керівник суб'єкта господарювання,

який буде виконувати вибухові роботи                    підпис                                 П.І.Б.

М. П.

2. Повна назва, адреса та ідентифікаційний код суб'єкта господарювання, на об’єктах якого будуть виконуватись (у різі виконання робіт підрядним способом) вибухові роботи _____________________________________________________________________________________________________________

Керівник суб'єкта господарювання,

на об’єктах якого будуть виконуватись

вибухові роботи 						       підпис                                П.І.Б.

М. П.

Зареєстровано: №___ , дата

__________________ підпис начальника териториального

органу Держгірпромнагляду України

Додаток 6

до Правил безпеки під час поводження

з вибуховими матеріалами

промислового призначення

СВІДОЦТВО НА ПРИДБАННЯ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Видано

(найменування органу Держгірпромнагляду України)

Кому 														                       (найменування підприємства)

на придбання таких вибухових матеріалів

| Найменування вибухових матеріалів | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
|  |  | цифрами | литерами |

Вказані вибухові матеріали призначені для використання _________________

_______________________________________________________________

Будуть зберігатися ______________________________________________

Додаткові вимоги до транспортування або зберігання ____________________

__________________________________________________________________

Термін дії свідоцтва до «_____» ___________________20      р.

П. І. Б.,  підпис ______________________________________________________                                                                  				(представника органу Держгірпромнагляду України)

М.П.							 «_____»__________________  20    р.

Примітка: Це свідоцтво є підставою для отримання в органах внутрішніх справ дозволу на

право придбання (перевезення) вибухових матеріалів.

Додаток 7

до Правил безпеки під час поводження

з вибуховими матеріалами

промислового призначення

СВІДОЦТВО НА ЗБЕРІГАННЯ ВМ

на експлуатацію

найменування  місця зберігання

Видано                                                									                                найменування органу Держгірпромнагляду України

під персональну відповідальність

прізвище, ім’я, по баткові, посада відповідальної особи

Ємність:

| № № з/п | Найменування ВМ | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |

Особливі умови

Термін дії свідоцтва

Посада, П. І. Б., підпис 												                              представника органу Держгірпромнагляду України

М.П.						 «_____»__________________  20    р.

Примітка: Це свідоцтво є підставою для отримання в органах внутрішніх справ дозволу на

зберігання вибухових матеріалів

Додаток 8

до Правил безпеки під час поводження

з вибуховими матеріалами

промислового призначення

ІНСТРУКЦІЯ З ПРОЕКТУВАННЯ, УЛАШТУВАННЯ Й ЕКСПЛУАТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ СКЛАДІВ ВИБУХОВИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Загальні положення

1.1. Блискавкозахист складів ВМ необхідно виконувати відповідно до проекту.

1.2. Для сховищ постійних і тимчасових поверхневих, напівпоглиблених і поглиблених (при товщині покривного шару менше ніж 10 м) складів ВМ, розташованих на земній поверхні, будівель підготовки ВМ, а також пунктів виготовлення бойовиків з електродетонаторами обов'язковий захист як від прямих ударів, так і від вторинних впливів блискавок.

1.3. Стаціонарні пункти виготовлення і підготовки ВР на підприємствах, що ведуть вибухові роботи, також обладнують блискавкозахистом відповідно до цієї Інструкції.

1.4. Майданчики для зберігання ВМ у контейнерах і пунктах відстою транспортних засобів з ВМ треба захищати тільки від прямого удару блискавки. Короткочасні склади ВМ (за винятком плавучих складів) блискавкозахистом можна не обладнувати.

1.5. Під час грози переміщення людей у зоні розташування заземлювальних пристроїв блискавкозахисту не дозволяється.

З метою зниження небезпеки крокової напруги слід застосовувати заглиблені та розосереджені заземлювачі у вигляді кілець і розбіжних променів.

2. Блискавкозахисні пристрої

2.1. Захист від прямих ударів блискавки будинків і споруд, зазначених у п. 1.2 цієї Інструкції, треба виконувати окремо розміщеними стержневими чи тросовими блискавковідводами (рис. 1 і 2), що складаються з блискавкоприймачів, струмоводів і заземлювачів (дивись пп. 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 цієї Інструкції).

Рис. 1. Окремо розміщений стрижневий блискавковідвід:

l – довжина токопроводу від точки А до заземлювача; Sв – найменша допустима відстань до споруди, яку захищають; Sз – найменша допустима відстань від заземлювача до металевих комунікацій;

1 – споруда, яку захищають; 2 – металеві комунікації

Рис. 2. Окремо розміщений тросовий блискавковідвід:

L – відстань між блискавковідводами; L1, L3 – довжина токопроводів;

L2 ––висота споруди, яку захищають; Sв1, Sв2 – найменші допустимі відстані від тросового блискавковідводу відповідно в точках А і С до споруди, яку захищають; Sз – найменша допустима відстань від заземлювання до металевих комунікацій; 1 – споруда, яку захищають; 2 – металеві комунікації

2.2. Підведення повітряних проводів до будинків і споруд, які захищають від прямих ударів блискавки, не дозволяється.

Відстань між блискавковідводами і сховищами має забезпечувати вільний проїзд транспортних засобів.

2.3. Найменші допустимі відстані від струмовідводу окремо розміщеного стрижневого блискавковідводу в точці А на рис. 1 до споруди, яку захищають, вибирають залежно від імпульсного опору заземлення  за рис. 3.

Рис. 3. Найменші допустимі відстані від стрижневого блискавковідводу

до стін споруди, яку захищають

Найменші допустимі відстані Sb1 і Sb2 (рис. 2) від тросового блискавковідводу (відповідно в точках А і С) до споруди, яку захищають, визначають за рис. 4 і 5.

Рис. 4. Найменші допустимі відстані від троса у середині

прольоту до споруди, яку захищають

Рис. 5. Найменші допустимі відстані від блискавковідводу

до споруди, яку захищають

2.4. Щоб виключити занесення високих потенціалів у споруду, яку захищають, підземними металевими комунікаціями треба розташовувати заземлювачі захисту від прямих ударів блискавки та підведення до них на відстані S3 від комунікацій, які вводять в будівлі чи споруди (рис. 1 і 2), у тому числі від електричних кабелів будь-якого призначення.

Цю відстань визначають за співвідношеннями: S3 = 0,5Ru – відстань для стрижневих блискавковідводів, м; S3 = 0,3Ru – відстань для тросових блискавковідводів, м; Ru  – величина імпульсного опору кожного заземлювача від прямих ударів блискавки, Ом.

Відстань S3 слід приймати не менше ніж 3 м, за винятком випадків, коли металеві підземні трубопроводи та кабелі не вводять в будівлю, яку захищають, а відстань до місця їхнього введення в сусідні будівлі, які захищають, становить більше ніж 50 м. У цьому разі  S3  можна зменшити до 1 м.

2.5. Кожний блискавковідвід має свій заземлювач. Величина імпульсного опору заземлювача для кожного окремого стрижневого блискавковідводу та для кожного струмовідводу тросового блискавковідводу має бути не більше ніж 10 Ом.

У ґрунтах з електричним питомим опором 500 Ом і вище допустимо збільшувати імпульсний опір кожного заземлювача до 40 Ом з відповідним віддаленням блискавковідводів від споруди, яку захищають, на відстань згідно з пп. 2.3, 2.4 цієї Інструкції. За питомого опору ґрунту більше ніж 500 Ом, допустимо зменшувати відстані S3  і Sb  до 10 м, якщо значення Ru більше ніж 25 Ом.

За наявності на складах ВМ декількох сховищ ВР у районах з питомим опором ґрунтів 1000 Ом.м і вище допустимо заземлювачі кожного блискавковідводу поєднувати в єдину заземлювальну систему. Величину імпульсного опору системи визначають у проекті.

Гранично допустимі довжини з’єднувальних провідників заземлювальної системи залежно від питомого опору ґрунту подано в табл. Д.8.1.

З’єднувальні провідники між окремими заземлювачами потрібно віддаляти від споруд, які захищають, на відстані, зазначені в п.п. 2.3, 2.4 цієї Інструкції.

Таблиця Д.8.1

Гранична довжина з’єднувальних провідників заземлювачів залежно від питомого опору ґрунту

| Електричний питомий опір ґрунту, Ом(м | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гранична довжина з'єднувальних провідників заземлювачів, м | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 |

2.6. За наявності на сховищах і в будівлях металевих комунікацій для захисту від електростатичної індукції необхідно забезпечувати накладення металевої сітки на даху будівлі з відповідним заземленням і заземлення всіх металевих конструкцій, що знаходяться в будівлі.

Заземлювач захисту від вторинних впливів треба робити у вигляді контура, який прокладають у землі на глибині 0,5 м зовні сховища по його периметру на відстані 0,5...1 м від фундаменту. Опір контуру розтіканню струму промислової частоти має бути не більше ніж 10 Ом. Для зниження величини цього опору допустимо приєднувати до заземлювача всі трубопроводи, розташовані в землі (водопровід, труби опалювання тощо).

У ґрунтах з питомим опором 500 Ом(м і вище опір заземлювального пристрою не нормується.

Заземлювачі захисту від прямих ударів блискавки та захисту від вторинних впливів мають бути віддалені один від одного на відстані не менші, зазначених у пп. 2.4, 2.5 цієї Інструкції.

У разі виконання захисту від електростатичної індукції шляхом накладення металевої сітки на даху будівлі до заземлювача захисту від вторинних впливів треба приєднувати найкоротшими шляхами всі металеві предмети.

За наявності металевої покрівлі захист необхідно здійснювати приєднанням покрівлі до заземлювача захисту від вторинних впливів шляхом прокладання вертикальних струмовідводів по зовнішніх сторонах будівель на відстані до 25 м. Верхні кінці струмовідводів з'єднують з металом даху, а нижні − із заземлювачем.

Якщо покрівля виконана з непровідного матеріалу, то по поверхні даху слід накладати металеву сітку зі сторонами вічок до 5×5 м, виконану зі сталевого дроту діаметром не менше ніж 6 мм, і приєднувати її струмовідводами з того ж матеріалу до заземлювача.

Порядок проведення вимірів та заповнення відомості (додаток 1 до Інструкції з проектування, улаштування й експлуатування блискавкозахисту складів ВМ) визначається згідно з розробленим положенням на конкретному підприємстві.

2.7. Для захисту від електромагнітної індукції всі прокладені на території складу трубопроводи, броньовані кабелі тощо, необхідно надійно з'єднувати один з одним у місцях їхнього зближення менше ніж на 10 см, а також через  15…20 м їх довжини за паралельного розташування, для того, щоб не допустити утворення не замкнених контурів. Такі ж з'єднання слід робити в усіх інших випадках зближення металевих протяжних предметів з каркасами сталевих конструкцій будівель, устаткуванням, оболонками кабелів тощо. При цьому потрібно забезпечити надійні контакти в місцях з'єднання трубопроводів, у фланцях, муфтах тощо.

У місцях з'єднання перехідний електричний опір не має перевищувати 0,05 Ом на один контакт, у тому числі, за необхідності, шляхом улаштування додаткових металевих перемичок зі сталевого дроту перетином не менше ніж 16 мм2 чи інших провідників відповідного перетину.

2.8. Захист сховищ від занесення високих потенціалів при введенні в них електричних мереж освітлення забезпечують:

а) при броньованих кабелях, прокладених у землі – приєднанням металевої броні й оболонки кабелю до заземлювача захисту від вторинних впливів, а при його відсутності – до спеціального заземлювача з імпульсним опором не більше ніж 10 Ом. При цьому кабелі треба віддаляти від заземлювача на відстань, зазначену в п. 2.4 цієї Інструкції;

б) при неброньованих кабелях – шляхом приєднання до заземлювача, зазначеного в п. 2.8-а), заземлювальну жилу кабеля;

в) при кабелях, приєднаних до повітряної лінії (для складів ВМ, що знаходяться в експлуатації) – підключенням у місці переходу повітряної лінії в кабель (рис. 6) металевої броні й оболонки, а також штирів і гаків до спеціального заземлювача з імпульсним опором Ri1 більше ніж 10 Ом. Крім того, у місці переходу між жилою кабелю і заземленими елементами треба улаштувати закриті повітряні проміжки з міжелектродною відстанню 2…3 мм чи встановлювати низьковольтний вентильний розрядник. Штирі (гаки) ізоляторів повітряної лінії на ближній опорі від місця переходу лінії в кабель треба приєднувати до заземлювача з імпульсним опором Ri2  не більше ніж 20 Ом.

Рис. 6. Схема захисту від занесення високих потенціалів у сховище

У ґрунтах з питомим опором 500 Ом(м і вище допустимо збільшувати імпульсні опори Ri, Ri1 і Ri2 заземлювачів до 40 Ом, а в багатолітньомерзлих і скельних ґрунтах – згідно з проектом.

2.9. Сховища, у яких розміщують ВМ, не чутливі до впливу електростатичної або електромагнітної індукції (ВР на основі аміачної селітри, ДШ, НСІ, порох тощо), обладнувати захистом від вторинних впливів блискавки не обов'язково.

3. Зони захисту блискавковідводів

3.1. Окремий стрижневий блискавковідвід

3.1.1. Зона захисту окремого стрижневого блискавковідводу висотою h являє собою круговий конус (рис. 7), вершина якого знаходиться на висоті h0<h. На рівні землі зона захисту утворює коло радіусом r0. Горизонтальний перетин зони на висоті споруди, яку захищають, hx являє собою коло радіусом rx.

Рис. 7. Схема зони захисту окремого стрижневого блискавковідводу:

1, 2 – відповідно, границі зони захисту на рівнях землі та висоти споруди,

яку захищають

3.1.2. Зона захисту одиночних стрижневих блискавковідводів має такі розміри:

(1)

3.2. Подвійний стрижневий блискавковідвід

3.2.1. Зона захисту подвійного стрижневого блискавковідводу висотою h наведена на рис. 8. Торцьові області зони захисту визначають як зони окремих стрижневих блискавковідводів. Розміри h0, r0, rx1, rx2 визначають за формулами (1) цієї Інструкції для обох типів зон захисту.

Зона захисту подвійного стрижневого блискавковідводу має наступні розміри:

При 					,		    	       (2)

при  					                 (3)

Зона захисту існує при L ( 3h. При L > 3h стержневі блискавковідводи слід розглядати як окремі.

Рис. 8. Схема зони захисту подвійного стрижневого блискавковідводу:

1, 2, 3 – відповідно, границі зони захисту на рівнях землі та висоти споруди,

яку захищають

3.2.2. Зона захисту двох стрижневих блискавковідводів різної висоти h1 і h2  представлена на рис. 9. Торцьові області цієї зони визначають як зони захисту окремих стрижневих блискавковідводів відповідної висоти, а розміри h01, h02, r01, r02, rx1, rx2  обчислюють за формулами (1) цієї Інструкції для обох типів захисту. Інші розміри зони визначають за формулами:

,			(4)

де hс1  і  hс2  обчислюють за формулами (2) і (3).

Рис. 9. Схема зони захисту двох стрижневих блискавковідводів різної висоти:

1, 2 – відповідно, границі зон захисту на рівнях землі та висоти

споруди, яку захищають

Для різновисокого подвійного стрижневого блискавковідводу зона захисту існує при L ( 3hmin.

3.3. Багаторазовий стрижневий блискавковідвід

Зону захисту багаторазових стрижневих блискавковідводів рівної висоти визначають як зони захисту попарно узятих сусідніх стрижневих блискавковідводів (рис. 10).

Рис. 10. Схема зони захисту (в плані) багаторазового стрижневого блискавковідводу:

L1, L2, L3 – відстані між блискавковідводами; 1, 2 – відповідно, границі зон захисту на рівнях землі та висоті споруди, яку захищають

Основною умовою захищеності однієї чи групи споруд висотою hx  з надійністю 99,5 % є виконання нерівності rcx > 0 для всіх попарно узятих блискавковідводів (rcx визначають за формулами (2) і (3) цієї Інструкції).

3.4. Окремий тросовий блискавковідвід

Зону захисту окремого тросового блискавковідводу наведено на рис. 11, де h – висота троса в точці найбільшого провисання. З урахуванням стріли провисання за відомої висоти опор висоту h сталевого троса з площею перетину 35...50 мм2, визначають за довжини прольоту L < 120 м як h = hоn – 2 м, а за L=120 ( 150 м як h = hon – 3 м.

Зона захисту окремих тросових блискавковідводів має такі розміри:

(5)

Рис. 11. Схема зони захисту окремого тросового блискавковідводу:

1, 2 – відповідно, границі зон захисту на рівні землі та висоти споруди,

яку захищають; 3 – трос

3.5. Подвійний тросовий блискавковідвід

Зону захисту подвійного тросового блискавковідводу показано на рис.12.

Рис. 12. Схема зони захисту подвійного тросового блискавковідводу:

1, 2, 3 – відповідно, границі зон захисту на рівнях землі та висоти споруди,

яку захищають; 4 – трос

Розміри h0, r0, rx визначають за формулами (5) цієї Інструкції. Інші розміри зони захисту визначають за формулами:

при 								       (6)

при				                 (7)

Зона захисту існує при L ( 3h.

4. Конструктивне виконання блискавковідводів

4.1. Опори, блискавкоприймачі та струмовідводи

4.1.1. Опори блискавковідводів слід виготовляти зі сталі будь-якої марки, залізобетону або деревини (рис. 13). Металеві трубчасті опори допускається виготовляти з некондиційних сталевих труб. Металеві опори мають бути захищені від корозії. При цьому фарбувати контактні поверхні у з'єднаннях неприпустимо; дерев'яні опори та пасинки треба захищати від гнилизни просочуванням антисептиками.

4.1.2. Опори стрижневих блискавковідводів треба розраховувати на механічну міцність як вільно розміщені конструкції, а тросові – з урахуванням натягу троса та вітрового навантаження на трос, без урахування динамічних зусиль від струмів блискавки в обох випадках.

4.1.3. До верхнього кінця опори 1 прикріплюють блискавкоприймач 2, що виступає над опорою не більше ніж на 1,5 м (рис. 14). Блискавкоприймач з'єднують струмовідводом 3 із заземлювачем 4 і закріплюють до стовпа скобами 5. Для великих сховищ застосовують складні опори. Розміри дерев'яних складних опор наведено в таблиці Д.8.2.

Таблиця Д.8.2

Розміри складних дерев’яних опор

| Висота блискавковідводу, м | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Висота складових дерев’яних частин опори, м: |  |
| верхньої а | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| нижньої б | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |

Рис. 13. Облаштування стрижневих блискавковідводів на дерев'яних опорах:

а – двох; б – однієї

Рис. 14. Конструкції блискавкоприймачів із круглої сталі (а), (б),

стальної труби (в), смугової сталі (г), кутової сталі (д): 1 – струмовідвід

4.1.4. Для збільшення терміну служби дерев'яні опори можна встановлювати на рейкові чи залізобетонні пасинки. Використовувати дерева як опори для блискавкоприймачів неприпустимо.

4.1.5. Площа перетину сталевого блискавкоприймача стрижневого блискавковідводу має бути не менше ніж 100 мм2. Довжина блискавкоприймача має бути не менше ніж 200 мм. Блискавкоприймачі треба захищати від корозії оцинковуванням, лудінням чи фарбуванням.

4.1.6. Блискавкоприймачі тросових блискавковідводів слід виконувати зі сталевого багатопривідного оцинкованого троса перетином не менше ніж 35 мм2.

4.1.7. З'єднувати блискавкоприймачі зі струмовідводами треба зварюванням, а за неможливості застосування зварювання – болтовим з'єднанням з перехідним електричним опором не більше ніж 0,05 Ом. З'єднувати сталеву покрівлю з струмовідводами можна за допомогою затискачів (рис. 15). Площа контактної поверхні в з'єднанні має бути не менше подвоєного перетину струмовідводів.

Рис. 15. Затискач для приєднання плоского (а) і круглого (б) струмовідводів до металевої покрівлі: 1 – струмовідвід; 2 – покрівля; 3 – свинцева прокладка;

4 – сталева пластина; 5 – пластина з привареним струмовідводом

4.1.8. Струмовідводи для з'єднання стрижневих і тросових блискавкоприймачів, сталевої покрівлі, захисної сітки із заземлювачами необхідно виконувати зі сталі розмірами не менше зазначених у табл. Д.8.3.

Таблиця Д.8.3

Розміри струмовідводів і заземлювачів

| Струмовідводи та заземлювачі | Зовні будівлі на повітрі | У землі |
| --- | --- | --- |
| Круглі струмовідводи та перемички діаметром, мм | 6 | - |
| Електроди: |  |  |
| Круглі вертикальні діаметром, мм | - | 10 |
| Круглі горизонтальні діаметром*, мм | - | 10 |
| Прямокутні: |  |  |
| перетин, мм2 | 48 | 160 |
| товщина, мм | 4 | 4 |
| Кутова сталь: |  |  |
| перетин, мм2 | - | 160 |
| товщина полиці, мм | - | 4 |
| Стальні труби з товщиною стінок, мм | - | 3,5 |

* Застосовують тільки для заглиблених заземлювачів і вирівнювання потенціалів усередині будівель.

4.2. Заземлюючі пристрої

4.2.1. За розташуванням в ґрунті та формою електродів заземлювачі                поділяють на:

а) заглиблені – зі смугової (перетином 40×4 мм) чи круглої (діаметром 20 мм) сталі, які укладають на дно котловану у вигляді протяжних елементів чи контурів по периметру фундаментів. У ґрунтах із питомим опором (( 500 Ом(м  як заглиблені заземлювачі можна використовувати арматуру залізобетонних паль і залізобетонних фундаментів інших видів;

б) горизонтальні – зі смугової (перетином 40×4 мм) чи круглої (діаметром 20 мм) сталі, які розміщують горизонтально на глибині 0,6…0,8 м від поверхні землі одним чи декількома променями, що розходяться з однієї точки, до якої приєднують струмовідвід;

в) вертикальні – зі сталевих стрижнів (діаметром 32…56 мм), які вертикально угвинчують, чи електродів, які забивають, з кутової сталі (40×40 мм). Довжину електродів, які угвинчують, приймають рівною 3,0…5 м, які забивають – 2,5…3 м. Верхній кінець вертикального заземлювача заглиблюють на 0,5…0,6 м від поверхні землі;

г) комбіновані – вертикальні та горизонтальні, об'єднані в загальну систему. Приєднувати струмовідводи слід у середину горизонтальної ділянки комбінованого заземлювача. Як комбіновані заземлювачі можна застосовувати сітки з глибиною закладення 0,5…0,6 м чи сітки з вертикальними електродами. Розмір вічок сітки має бути не менше 5…6 м;

д) пластинчасті – для суден із ВМ, корпуси яких виготовлено з непровідного матеріалу.

4.2.2. Усі електроди заземлювачів між собою та зі струмовідводами з’єднують зварюванням. Довжина зварювального шва має бути не менше подвійної ширини зварюваних смуг, і не менше шести діаметрів зварюваних круглих провідників. Болтовий контакт допускають тільки при улаштуванні тимчасових заземлювачів і в місцях з'єднання між собою окремих контурів, виконаних відповідно до п. 2.6 цієї Інструкції. Перетин з’єднувальних смуг заземлювачів має бути не менше зазначеного в табл. 3 цієї Інструкції.

4.2.3. Проектувати заземлювачі треба з урахуванням неоднорідності ґрунту.

4.2.4. Конструкцію заземлювачів вибирають залежно від необхідного імпульсного опору з урахуванням структури і питомого опору ґрунту, а також зручності ведення робіт з їхнього укладання. Типові конструкції заземлювачів і значення їхнього опору розтіканню струму промислової частоти R, Ом, наведено в табл. Д.8.4.

Таблиця Д.8.4

Характеристика типових конструкцій заземлювачів

| Тип і рисунок | Матеріал | Значення опору розтікання струму промислової частоти при різному електричному питомому опорі ґрунту, Ом.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Вертикальний стрижневий | Сталь кутова 40×4×4 мм: l=2м l=3м Сталь кругла (10…20 мм: l=2м l=3м l=5м | 19 14 24 17 14 | 38 28 48 34 28 | 190 140 240 170 140 | 380 280 480 340 280 |

Продовження табл. Д.8.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Горизонтальний смуговий | Сталь смугова 4×40 мм: l=2м l=5м l=10м l=20м l=30м | 22 12 7 4 3,2 | 44 24 14 8 6,5 | 220 120 70 40 35 | 440 240 140 80 70 |
| 3. Горизонтальний смуговий з уведенням струму всередину | Сталь смугова 4×40 мм: l=5м l=10м l=12м l=24м l=33м l=40м | 9,5 5,85 5,4 3,1 Не застосовують Те ж саме | 19 12 11 6,2 Не застосовують Те ж саме | 95 60 54 31 24 20 | 190 120 110 62 48 40 |
| 4. Горизонтальний трипроменевий | Сталь смугова 4×40 мм: l=6м l=12м l=16м l=20м l=32м l=40м | 4,6 2,6 2 1,7 Не застосовують Те ж саме | 9 5,2 4 3,4 Не застосовують Те ж саме | 45 26 20 17 14 12 | 90 50 40 34 28 24 |
| 5. Комбінований двострижневий | Сталь кутова 40×40 мм, сталь смугова 4×40 мм: С=3 м;l=2,5м С=3 м;l=3м С=6м; l=2,5м С=6м; l=3м | 7 6 5,5 4,5 | 14 12 11 9,1 | 70 60 55 45 | 140 120 110 90 |
|  | Сталь кругла (10…20 мм, сталь смугова 4×40 мм: С=3 м;l=2,5м С=3 м;l=3м С=5м; l=2,5м С=5м; l=3м С=3 м;l=5м С=5м; l=5м | 7,5 6,8 6 5,5 5,5 4 | 15 14 12 11 11 8 | 75 70 60 55 55 40 | 150 140 120 110 110 80 |

Продовження табл. Д.8.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Комбінований тристрижневий | Сталь кутова 40×40мм, сталь смугова 4×40 мм: С=3 м;l=2,5м С=6 м;l=2,5м С=7м; l=3м | 4 3 2,7 | 8 6 5,4 | 40 30 27 | 80 60 55 |
|  | Сталь кругла (10…20 мм, сталь смугова 4×40 мм: С=2,5 м; l=2,5 м С=2,5 м;l=3м С=5м; l=2,5м С=5м; l=3м С=6 м;l=5м | 4,8 4,4 3,5 3,3 2,7 | 9,7 8,9 7,1 6,6 5,4 | 50 45 36 33 27 | 100 90 70 65 55 |
| 7. Комбінований п’ятистрижневий | Сталь кутова 40×40х4мм, сталь смугова 4×40 мм: С=5 м;l=2м С=5 м;l=3м С=7,5м; l=2м С=7,5м; l=3м | 2,2 1,9 1,8 1,6 | 4,4 3,8 3,7 3,2 | 22 19 18,5 16 | 44 38 37 32 |
|  | Сталь кругла (10(20 мм, сталь смугова 4×40 мм: С=5 м;l=2м С=5 м;l=3м С=7,5м; l=2м С=7,5м; l=3м С=5 м;l=5м С=7,5м; l=5м | 2,4 2 2 1,7 1,9 1,6 | 4,8 4,1 4 3,5 3,8 3,2 | 24 20,5 20 17,5 19 16 | 48 41 40 35 38 32 |
| 8. Комбінований чотиристрижневий | Сталь кутова 40×40×4мм, сталь смугова 4×40 мм: С=6 м;l=3м | 2,1 | 4,3 | 21,5 | 43 |

Закінчення табл. Д.8.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Горизонтальний із вводом струму в центрі | Сталь смугова 4×40 мм: D=4м D=6м D=8м D=10м D=12м | 4,5 3,3 2,65 2,2 1,9 | 9 6 5,3 4,4 3,8 | 45 33 26,5 22 19 | 90 66 53 44 38 |

4.2.5. У ґрунтах з електричним питомим опором менше ніж 500 Ом(м слід використовувати горизонтальні чи вертикальні типи заземлювачів. При неоднорідній провідності ґрунтів треба застосовувати горизонтальні заземлювачі, якщо питомий опір верхнього шару ґрунту менше нижнього, і вертикальні заземлювачі, якщо провідність нижнього шару краща, ніж верхнього.

4.2.6. Кожен заземлювач характеризується своїм імпульсним опором, тобто опором розтіканню струму блискавки Ri. Імпульсний опір заземлювача може істотно відрізнятися від величини опору Rr, яку одержують звичайно прийнятими способами вимірювання. Його величину визначають за формулою:

,					(8)

де ( – імпульсний коефіцієнт, що залежить від параметрів струму блискавки, електричного питомого опору ґрунту та конструкції заземлювача.

4.2.7. Граничні довжини lгр горизонтальних заземлювачів, які гарантують ( ( 1 за різних питомих опорах ґрунту (, наведено в табл. Д.8.5. Заземлювачі більшої довжини практично не відводять імпульсний струм на ділянці, більшій за lгр.

Таблиця Д.8.5

Граничні довжини горизонтальних заземлювачів

| (, Ом(м | до 500 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lгр, м | 25 | 35 | 50 | 80 | 100 |

4.2.8. Значення імпульсного коефіцієнта ( за різних питомих опорів ґрунту наведено в табл. Д.8.6. Імпульсні коефіцієнти визначено для величин амплітуди струму блискавки 60 кА та крутості 20 кА/мкс (мікросекунди).

Таблиця Д.8.6

Значення імпульсного коефіцієнта ( за різних

електричних питомих опорів ( ґрунту

| Тип заземлювача (, Ом(м | Значення ( за ( (Ом(м) |
| --- | --- |
|  | до 100 | 100 | 500 | 1000 | 2000 і більше |
| Вертикальний | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,35 |
| Горизонтальний | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Комбінований | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | - |

4.2.9. Після монтажу заземлювачів розрахункову величину опору розтіканню потрібно уточнити безпосереднім вимірюванням. Його слід проводити влітку в суху погоду.

З'єднувати між собою окремі заземлювачі блискавковідводів сталевою смугою можна в ґрунтах з електричним питомим опором ( > 500 Ом(м.

Якщо виміряний опір заземлювачів перевищує розрахунковий, то в ґрунтах з електричним питомим опором 500 Ом(м і більше необхідно з'єднувати між собою заземлювачі блискавкоприймачів сусідніх сховищ за відстані між ними не більше зазначених у табл. Д.8.1 цієї Інструкції.

5. Блискавкозахист плавучих суден з вибуховими матеріалами

5.1. Блискавкозахист плавучих суден з ВМ треба здійснювати шляхом установлення на кожній щоглі блискавковідводів з урахуванням наступних положень:

5.1.1. Якщо корпус судна та щоглу виготовлено з металу і вони між собою мають надійний електричний контакт, а на топі металевої щогли немає ніякого електричного чи електронного устаткування, тоді така щогла забезпечує захист від дії блискавки.

5.1.2. Якщо корпус судна та щоглу виготовлено з металу і вони мають надійний електричний контакт, а на топі металевої щогли встановлено будь-яке електричне чи електронне устаткування, тоді на щоглі треба облаштовувати блискавкоприймач, що піднімається над цим устаткуванням не менше ніж на 300 мм.

5.1.3. Якщо корпус судна виготовлено з непровідного матеріалу, а щоглу з металу, на частині корпуса, яка знаходиться у воді, треба встановлюватися заземлювальний лист, до якого приєднують щоглу. У разі, коли на топі щогли встановлено будь-яке електричне чи електронне устаткування, потрібно виконувати вимогу п. 5.1.2.

5.1.4. Якщо щоглу виготовлено з дерева чи іншого непровідного матеріалу, на ній треба встановлювати блискавкоприймач, який піднімається не менш ніж на 300мм над буль-яким пристроєм, що знаходиться на топі щогли.

Блискавкоприймач потрібно з'єднати за допомогою струмовідводу з металевим корпусом судна чи із заземлювальним листом на суднах з непровідним корпусом.

5.2. Блискавкоприймач для установлення на щоглах – це металевий стрижень діаметром не менше 12 мм. Його матеріалом може бути мідь, мідні сплави чи сталь, захищена металевим антикорозійним покриттям.

5.3. Як струмовідвід на суднах слід використовувати шину, трос, стрижень чи провід з міді перетином не менше ніж 70 мм2 або сталі перетином не менше ніж 100 мм2; при цьому струмовідвід має бути захищений від корозії.

5.4. Струмовідводи треба прокладати на зовнішній стороні щогл і надбудов.

5.5. На судах з корпусом з непровідного матеріалу як заземлювачів необхідно застосовувати листи з углеродистої сталі площею не менше ніж 1,5 м2 і товщиною 5…6 мм, занурені у воду за будь-якої осадки та найбільшому допустимому крені судна.

5.6. З'єднання між блискавкоприймачем, струмовідводом і заземлювачем треба виконувати зварюванням чи болтовими затискачами. У разі застосування болтових затискачів контактна поверхня між струмовідводом і блискавкоприймачем чи заземлювачем має бути не менше ніж 100 мм2 для міді та її сплавів і 1000 мм2 – для сталі.

5.7. Якщо судно обладнане щоглами, які завалюються, то між стандерсом і стійкою щогли треба встановлювати гнучку перемичку на струмовідводі перетином не менше ніж 70 мм2 для міді та 100 мм2 – для сталевого багатожильного провідника.

6. Проектування та приймання блискавкозахисту складів вибухових матеріалів

6.1. Проект повинен містити:

план складу з усіма прилеглими до нього спорудами;

розрахунок зон захисту від прямих ударів блискавки з обґрунтуванням і розмірами всіх блискавкозахистних елементів;

розрахунок захисту від вторинних впливів блискавки (якщо це потрібно) або мотивування недоцільності його виконання;

робочі креслення всіх конструкцій;

специфікацію матеріалів.

6.2. Змонтовані блискавкозахистні пристрої можна ввести в експлуатацію тільки після приймання їх комісією у встановленому порядку.

7. Перевірка блискавкозахисту

7.1. Перевірку блискавкозахисту потрібно проводити у передгрозовий період, але не рідше одного разу за рік, а також після виявлення пошкоджень комісією, призначеною керівником суб’єкта господарювання (шахти, рудника, кар'єра тощо), у складі:

енергетика (електромеханіка) чи особи, яка виконує його обов’язки;

завідувача складом ВМ;

керівника вибухових робіт, у веденні якого знаходиться склад.

Зовнішній огляд блискавкозахистних пристроїв періодично, але не рідше одного разу на місяць, проводить завідувач складом.

До перевірки блискавкозахисту входить:

а) зовнішній огляд блискавкозахистних пристроїв;

б) вимірювання електричного опору заземлювачів блискавкозахисту;

в) перевірка перехідного електричного опору контактів пристроїв захисту від вторинних впливів блискавки.

7.2. Вимірювання електричного опору заземлювачів проводять у період найбільшого просихання ґрунту. У тих районах, де в період грозової діяльності існує промерзлий шар, вимірювання проводять при його відтаюванні.

7.3. Результати зовнішнього огляду блискавкозахисту оформлюють актом, а результати вимірювання опору заземлювачів заносять у відомість стану заземлювачів блискавкозахисту за формою, що додається у додатку 1 до цієї Інструкції.

7.4. Зовнішнім оглядом блискавкозахистних пристроїв (з обов'язковим застосуванням бінокля) треба визначати стан: блискавкоприймачів, струмовідводів, місць пайки та з'єднань, опорних щогл і надземних частин захисту від вторинних впливів блискавки.

7.5. Під час огляду блискавкоприймачів необхідно установити цілісність конічного наконечника, стан його полуди, надійність і щільність з'єднання зі струмовідводом, наявність іржі, чистоту поверхонь у з'єднаннях на болтах.

Блискавковідвід з опаленим чи ушкодженим конічним наконечником і ушкоджений іржею більш ніж на третину площі поперечного перерізу, потрібно замінити новим.

Ушкоджені полуда, оцинкування треба відновити, іржу з контактних поверхонь вилучити, а слабкі з'єднання – закріпити.

7.6. Під час огляду струмовідводів визначають відсутність перегинів і петель у них, цілісність і щільність з'єднань, відсутність іржі й пошкоджень.

Струмовідводи, пошкоджені іржею, якщо площа їхнього перетину залишається менше ніж 50 мм2, потрібно замінити новими.

7.7. Оглядаючи дерев'яні опорні щогли, визначають ступінь ураження їх гнилизними грибками, та, якщо вона досягає третини площі їхнього перетину, щогли треба замінити новими.

7.8. Під час огляду наземних частин захисту від вторинних впливів блискавки, обумовлених електростатичною індукцією, перевіряють цілісність сітки та струмовідводів, щільність і надійність їхніх з'єднань, ступінь пошкодження іржею.

У разі пошкодження іржею сітки та струмовідводів до площі перетину більше ніж 16 мм2, пошкоджені ділянки потрібно замінити.

7.9. Під час перевірки пристроїв захисту від вторинних впливів визначають цілісність перемичок, їхній стан і виміряють перехідний опір контактів, який має бути не більше величини, зазначеної в п. 2.7 цієї Інструкції. При цьому слід перевіряти зв'язок всіх заземлювальних елементів із заземлювачами захисту від вторинних впливів.

7.10. Опір заземлювачів блискавкозахисту вимірюють спеціальними електровимірювальними приладами чи методом трьох вимірювань вольтметра-амперметра за високого питомого опору ґрунтів. Опір стиків слід вимірювати мікроомметром. Виміряні опори необхідно занести у відомість стану заземлювачів блискавкозахисту на складі ВМ за приведеною формою (додаток 1 до цієї Інструкції).

7.11. Під час вимірювання опору заземлювачів за трьохелектродною схемою треба застосовувати схеми розташування токового Т і потенціального П електродів, показаних на рис. 16.

Рис. 16. Двопроменева (а) і однопроменева (б) схеми розташування електродів при вимірюванні опорів складних заземлень і окремих горизонтальних смуг:

П – потенціальний електрод; Т – токовий електрод

При D > 40 м розмір а має бути не менше ніж D. При D < 40 м розмір              а = 40 м. При D = 10 м розмір а = 20 м. Місце розміщення вимірювальних електродів потрібно визначати при проектуванні блискавкозахисту. Вимірювальні електроди треба встановлювати під час спорудження заземлювачів блискавкозахисту.

Як допоміжне заземлення можна використовувати один із заземлювачів сусідніх блискавковідводів, не зв'язаний з вимірюваним заземлювачем.

7.12. Опір заземлювача можна виміряти способом трьох вимірювань вольтметра-амперметра.

На рис. 17 зображено чотири окремі заземлювачі від чотирьох блискавковідводів. Вимірювання опору трьох заземлювачів № 1, 2, 3 слід проводити попарно: I вимірювання R1 + R2=а, Ом; II вимірювання                             R1 + R3 = b, Ом; III вимірювання R2 + R3 = c, Ом; звідки опір кожного заземлювача:

Ом;					   (9)

Ом;					 (10)

Ом.					 (11)

Рис. 17. Схема вимірювання опору заземлювачів способом трьох вимірювань

Для одержання опору заземлювача № 4 проводять ще два (четверте і п'яте) додаткові вимірювання:

IV вимірювання	 R4 + R3 = d, Ом; V вимірювання R4 + R2 = e, Ом;

звідки опір заземлювача № 4:

Ом.				 (12)

Таким же чином можна виміряти опори й інших заземлювачів, якщо вони є.

При одному чи двох заземлювачах необхідно зробити два чи одне допоміжне заземлення.

7.13. Щоб визначити імпульсний опір R1 заземлювача потрібно його виміряний опір помножити на імпульсний коефіцієнт (, взятий з табл. Д.8.6 залежно від типу заземлювача та питомого опору ґрунту.

Питомий опір ґрунту треба вимірювати на стадії передпроектних досліджень. В умовах експлуатації та реконструкції вимірювання проводять за чотирьохелектродною схемою, застосовуючи мегомметр. Розрахункову величину ( визначають за формулою:

,					(13)

де R – показання приладу, Ом; l – відстань між електродами, м; Kс – сезонний коефіцієнт промерзання ґрунту.

8. Приклад розрахунку блискавкозахисту складу вибухових матеріалів

Необхідно здійснити блискавкозахист сховища ВМ таких розмірів: довжина 50 м, ширина на рівні даху 16 м, висота до гребеня дахів тамбурів 4,7 м, відстань від осі сховища до дверей тамбурів 11,1 м. Будівля дерев'яна.  Розрахунковий питомий опір ґрунту − 450 Ом(м. Необхідний імпульсний опір заземлювача блискавковідводу (згідно з п. 2.5 цієї Інструкції) Ru = 10 Ом.

Захист від прямих ударів блискавки найбільш доцільно здійснити подвійним стрижневим блискавковідводом, розташувавши його біля торцевих сторін сховища.

Найменша допустима відстань по повітрю Sb від стрижневого блискавковідводу до сховища (рис.3 цієї Інструкції) за опору заземлювача             Ru = 10 Ом складає Sb = 4 м. З урахуванням проїзду автомашин (дивись п. 2.3 цієї Інструкції) відстань від блискавковідводу до сховища приймаємо 5 м. Відстань між блискавковідводами складе L = 50 + (2(5) = 60 м.

Для забезпечення надійного захисту сховища ВМ від прямих ударів блискавки необхідно, щоб усі частини сховища вписувалися в зону захисту, утворену подвійним стержневим блискавковідводом висотою h (рис. 18).

За умови існування зони захисту подвійного стрижневого блискавковідводу (п. 3.2 цієї Інструкції) визначимо необхідну висоту блискавковідводу:

м.                                    (14)

За формулами (1) визначимо основні торцеві габарити зони захисту як зони окремих стрижневих блискавковідводів.

Рис.18. Схема до прикладу розрахунку блискавкозахисту сховища ВМ:

1, 2 – відповідно, заземлювачі вторинного впливу та блискавковідводу;

3, 4 – відповідно, границі зон захисту на рівнях висоти споруди, яку захищають, і землі

Вершина конуса зони захисту знаходиться на висоті

h0=0,85h=0,85(20=17 м.			     (15)

Зона захисту на рівні землі утворить коло радіусом

r0=(1,1-0,002h)(h = (1,1-0,002 ( 20) (20 = 21,2 м.               (16)

Горизонтальний перетин зони захисту в найбільш віддаленій, з ry = 11,1 м від осі сховища точці, на висоті гребеня дахів тамбурів (h = 4,7 м) являє собою коло радіусом

м.     (17)

Зону захисту подвійного стрижневого блискавковідводу визначимо за формулами (3) цієї Інструкції.

Вершина конуса зони захисту подвійного стрижневого блискавковідводу знаходиться на висоті

м.  (18)

На рівні землі  rc=r0=21,2 м.

Радіус rcx зони захисту подвійного стрижневого блискавковідводу на висоті hx = 4,7 м у найбільш віддаленій точці від осі сховища складе

м,			(19)

що перевищує відстань ry=11,1 м.

Зробивши аналогічні графічні побудови, легко переконатися, що всі частини сховища вписуються в зону захисту подвійного стрижневого блискавковідводу висотою h = 20 м.

Опори блискавкоприймачів виконують відповідно до пп. 4.1…4.3 цієї Інструкції.

Заземлювачі облаштовують в основі кожного блискавковідводу. Імпульсний опір у нашому прикладі для ґрунтів з електричним питомим опором 450 Ом(м складає Ru = 10 Ом. Воно визначається також відстанню в землі від заземлювача до предметів, що мають зв'язок зі сховищем. Таким предметом, зв'язаним зі сховищем, є заземлювач вторинних впливів, виконаний з смугової сталі, укладеної в землю навколо сховища на відстані 0,8 м від його стін. Отже, імпульсний опір заземлювача блискавковідводів має бути не більше (дивись п. 2.4 цієї Інструкції)

Ом.				      (20)

Як заземлювач блискавковідводів приймаємо горизонтальний трипроменевий заземлювач з довжиною променів l = 20 м, виконаний із смугової сталі 40×4 мм на глибині 0,8 м від поверхні землі.

Опір розтіканню струму промислової частоти такого заземлювача згідно з табл. 4 цієї Інструкції, після інтерполяції, складає Ri = 15,3 Ом.

Імпульсний коефіцієнт ( визначаємо за табл. Д6 цієї Інструкції. Для горизонтального заземлювача в ґрунті з питомим опором ( = 450 Ом(м імпульсний коефіцієнт ( ( 0,6.

За прийнятих електричному питомому опору ґрунту та конструкції заземлювача заміряному приладами опору розтікання 15,3 Ом буде відповідати імпульсний опір заземлювача

Ом.			(21)

Через наявність у сховищі металевих предметів, а також кабельної проводки освітлення необхідно передбачити захист від вторинних впливів.

Захист від вторинних впливів здійснюють накладанням на дах сховища сітки зі сталевого дроту.

Дріт прокладають на гребені та краях даху й приєднують до заземлювача захисту від вторинних впливів за допомогою чотирнадцяти вертикальних спусків. До цього ж заземлювача приєднують оболонку та броню кабеля освітлення.

Додаток 1

до Інструкції з проектування, улаштування й експлуатування блискавкозахисту складів вибухових матеріалів

ВІДОМІСТЬ

стану заземлювачів блискавкозахисту на складі ВМ

І. Основні технічні дані про заземлювачі

| № сховища | № заземлювача на схемі | Дата спорудження заземлювача | Конструкція заземлювача, кресл. № | Стан погоди | Засіб вимірювання | Питомий опір ґрунту, Ом(м | Опір розтіканню струму, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до вимірювання | під час вимірювання |  |  | розрахунковий | виміряний | імпульсний |

Технічні дані внесено __________________________________________

(посада, П.І.Б., підпис)

Вимірювання провів _____________________

(підпис)

ІІ. Протокол огляду блискавкозахисту та вимірювань

| № сховища | № заземлювача | Дата вимірювання та огляду пристрою | Результати зовнішнього огляду пристрою | Стан погоди | Засіб вимірювання | Опір розтіканню струму, Ом | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до вимірювання | під час вимірювання |  | виміряний | імпульсний |  |

Огляд і вимірювання провели____________________________________

(посада, П.І.Б., підписи)

Додаток 9

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Форма

ГЕРБ УКРАЇНИ

Обкладинка

Єдина книжка вибуховика

(майстра-ПІДРИВНИКА)

Найменування територіального підрозділу Держгірпромнагляду України

найменування організації, міністерства, відомства, концерну, корпорації тощо

Місце фотокартки

М.П.

організації територіального

органу Держгірпромнагляду України

Продовження додатка 9

Єдина книжка вибуховика

(майстра-ПІДРИВНИКА)

№__________________________

Серія_______________________

Прізвище__________________________________________________________

Ім’я_______________________________________________________________

По батькові________________________________________________________

Має право ведення таких видів вибухових робіт:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Видана _________________20___р.

Кваліфікаційна комісія при___________________________________________

місто (селище)______________________________________________________

на підставі  протоколу №_______ від „___”__________________20___ р.

М.П. територіального

органу Держгірпромнагляду України

Голова кваліфікаційної комісії  _______________________________________

(посада, прізвище, ініціали)                (підпис)

Представник організації _____________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)                      (підпис)

Особистий підпис вибуховика (майстра-підривника) _____________________

(підпис)

Стажування пройшов з   „_____” ______________________20____р.

по „_____” ______________________20____р.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника вибухових робіт організації (шахти, рудника, кар’єра тощо)

М.П. організації (шахти, рудника,

кар’єру тощо)                                                               _______________________

(підпис)

Особистий підпис вибуховика (майстра-підривника)  ____________________

(підпис)

Продовження додатка 9

Одержав додаткове право ведення таких видів вибухових робіт:

на підставі протоколу від „___ ”_________________20____р.

Місто (селище)___________________________________________________________

Голова кваліфікаційної комісії________________________________________

(посада)

__________________________________________________________________

(прізвище,  ініціали)

_________________________

(підпис)

М.П. органу Держгірпромнагляду України

Представник організації______________________________________________

(посада)

__________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Стажування пройшов з „____”__________________________20_____р.

по „____”__________________________20_____р.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника вибухових робіт організації (шахти, рудника, кар’єра тощо)

М.П. організації (шахти,

рудника, кар’єру тощо)                                        __________________________

(підпис)

Особистий підпис вибуховика (майстра-підривника)_____________________

(підпис)

Продовження додатка 9

Талон вилучено на підставі __________________________________________________________________

від „_____”____________________20____р. №___________________________

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника вибухових робіт організації (шахти, рудника, кар’єра тощо)

М.П. організації (шахти,

рудника, кар’єру тощо)                                        __________________________

(підпис)

ТАЛОН  ПОПЕРЕДЖЕННЯ

до Єдиної книжки вибуховика (майстра-підривника)

№_____________________                                                              Серія__________________

Прізвище__________________________________________________________ І’мя_______________________________________________________________

По батькові________________________________________________________

Голова кваліфікаційної комісії ________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

М.П. органу Держгірпромнагляду України     ___________________________

(підпис)

Представник організації_____________________________________________

(посада)

__________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

„_____”__________________ 20______ р. _______________________________

(підпис)

Талон відновлено „____”____________20____ р. на підставі_______________

___________________________________від „____”_______________20____ р.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали керівника вибухових робіт організації (шахти, рудника, кар’єра тощо)

М.П. організації (шахти,

рудника, кар’єру тощо)                                        __________________________

(підпис)

Додаток 10

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Форма

посвідчення про здачу

екзаменів кваліфікаційній комісії

Посвідчення №_____________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

здав екзамени в кваліфікаційній комісії при_____________________________

__________________________________________________________________

(назва організації)

за програмою_______________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва програми)

та рішенням кваліфікаційної комісії згідно з протоколом від “__”_____20__ р.

№___йому (їй) присвоєна кваліфікація (спеціальність) __________________________________________________________________

(завідуючого складом ВМ, завідуючого  зарядними майстернями, роздатчика ВМ тощо)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова кваліфікаційної комісії________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

М.П. органу Держгірпромнагляду України      ___________________________

(підпис)

Представник організації      ___________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

__________________________________

(підпис)  “_____”__________________20___ р.

Підпис власника Посвідчення                _________________________________

(підпис)

Додаток 11

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

МІНІМАЛЬНО ДОПУСТИМІ БЕЗПЕЧНІ ВІДСТАНІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Таблиця Д.11

| Види та методи вибухових робіт | Мінімально допустимі величини радіусів небезпечних зон, м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Підривання на відкритих роботах: 1) метод зовнішніх зарядів, у т.ч. кумулятивних 2) метод шпурових зарядів 3) метод котлових шпурів 4) метод малокамерних зарядів (рукавів) 5) метод свердловинних зарядів 6) метод котлових свердловин 7) метод камерних зарядів | 300 за проектом 2001 2001 2001 не менше ніж 2002 не менше ніж 300 не менше ніж 300 |
| ІІ. Дроблення валунів зарядами в підкопах | 400 |
| III. Корчування пнів | 200 |
| IV. Прокладання захисних смуг у ґрунті при боротьбі з лісовими пожежами | 50 |
| V. Підривання при посадці насипів на болотах | 100 |
| VI. Днопоглиблювальні роботи: 1) без крижаного покриву на поверхні водяного басейну: а) у разі вибуху в нескельних ґрунтах б) у разі вибуху в скельних ґрунтах шпурових зарядів накладних зарядів менше, ніж 100 кг накладних зарядів більше, ніж 100 кг 2) 2) при крижаному покриві незалежно від властивостей ґрунтів, що зазнають вибуху | 100 50 200 300 200 |

Закінчення табл. Д.11

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| VII. Льодохідні роботи: 1) дроблення крижаного покриву товщиною менше, ніж 1м 2) дроблення льоду товщиною 1-2 м 3) руйнування заторів 4) вибухові роботи по шузі 5) 5) дроблення льоду товщиною більше ,ніж 2 м і заторів зарядами вагою більше, ніж 300 кг | 100 200 200 50 300 |
| VIII. Вибухові роботи з металом: 1) на відкритих полігонах 2) у бронеямах 3) на території заводських майданчиків 4) у гарячих масивах 5) штампування виробів | за проектом 30 за проектом3 30 25 |
| IX. Завалювання будинків і споруд | 100 |
| X. Дроблення фундаментів | 200 |
| ХІ. Прострілювання шпурів для утворення котлових зарядів | 50 |
| XII. Прострілювання свердловин для утворення котлових зарядів | 100 |
| XII XIIІ. Торпедування та перфорації нафтових, газових і артезіанських свердловин | 50 |
| XIV. Вибухи для сейсмічної розвідки: 1) у шурфах і на земній поверхні 2) у свердловинах | 100 30 |
| XV. Вибухові роботи на будмайданчику | за проектом3 |

1 У разі вибухів на косогорах у напрямку вниз по схилу величину радіуса небезпечної зони визначають з урахуванням кута косогорності.

2 Радіус небезпечної зони зазначений для випадку вибуху зарядів із забійкою.

3 В проекті треба визначати заходи для забезпечення безпеки людей.

Додаток 12

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ, БЕЗПЕЧНИХ

ЗА РОЗКИДАННЯМ КУСКІВ ПОРОДИ

1. Відстань , що є небезпечною для людей за розкиданням окремих кусків породи при масовому вибуху свердловинних зарядів, розрахованих на дроблення та розпушення гірського масиву, визначають за формулою:

, м,			                 (1)

де  – коефіцієнт заповнення свердловини ВР;  – коефіцієнт заповнення свердловини забійкою;  – коефіцієнт міцності породи за шкалою проф. М.М. Протод’яконова;  – діаметр свердловин, м;  – відстань між свердловинами в ряду або між рядами, м.

Коефіцієнт заповнення свердловини ВР чисельно дорівнює відношенню довжини заряду в свердловині , м, до глибини пробуреної свердловини , м:

.	      	                                               (2)

Коефіцієнт заповнення свердловини забійкою  дорівнює відношенню довжини забійки , м, до довжини вільної від заряду верхньої частини свердловини , м:

.		                                     (3)

У разі цілковитого заповнення забійкою вільної від заряду верхньої ділянки свердловини , при вибуху без забійки – .

Коефіцієнт міцності породи:

,	                                              (4)

де  – границя міцності породи на одноосьове стискання за стандартного випробування зразків правильної форми, кгс/cм2  (1 кгс/см2 = 98066,5 Па).

При веденні вибухових робіт у гірських породах, класифікацію яких здійснено за будівельними нормами та правилами, у разі недостатньої представницькості даних з міцносних характеристик ґрунтів  що розробляються, (),коефіцієнт міцності  визначають за формулою:

,	                                              (5)

де  – номер групи ґрунтів, які підлягають вибуху, за будівельними нормами.

2. При підриванні серії свердловинних зарядів однакового діаметра зі змінними параметрами  розрахунок безпечної відстані за формулою (1) треба проводити за найменшими значеннями  і найбільшому  із всіх наявних у даній серії.

Якщо ділянка масиву, що підлягає підриванню, представлена породами з різною міцністю, треба в розрахунку  приймати максимальне значення коефіцієнта міцності ґрунту . При підриванні паралельно зближених (кущів, пучків) свердловинних зарядів діаметром  приймають їхній еквівалентний діаметр:

,	                                              (6)

де  – число паралельно зближених свердловин у кущі (пучку).

3. Під час визначення небезпечних відстаней необхідно враховувати можливі в процесі проведення вибухових робіт відхилення окремих параметрів свердловинних зарядів  від прийнятих проектних значень. Тому розрахунок  за формулою (1) необхідно проводити з певним запасом, приймаючи для цього мінімально можливі в процесі ведення вибухових робіт значення параметрів  і максимально можливе значення .

4. У разі ведення вибухів на косогорах, а також в умовах перевищення верхньої відмітки вибухової ділянки над ділянками границі небезпечної зони більше, ніж на 30 м розміри небезпечної зони  у напрямку донизу по схилу треба збільшувати відповідно до формули:

,	                                              (7)

де – небезпечна відстань за розкиданням окремих кусків породи в бік нахилу косогору або місцевості, розташованої нижче ніж 30 м від верхньої відмітки вибухової ділянки;  – коефіцієнт, що враховує особливості рельєфу місцевості. При проведенні вибухових робіт на косогорі:

,	                                              (8)

де  – кут нахилу косогору до горизонту, град.

У тих випадках, коли замість кута  відоме перевищення місця підриванні над границею небезпечної зони,

,		                                     (9)

де  – перевищення верхньої відмітки вибухової ділянки над ділянкою границі небезпечної зони, м.

Якщо в якомусь напрямку границя небезпечної зони, розрахована за формулами (1) або (7), проходить схилом, треба враховувати можливе скочування окремих кусків породи та збільшувати в цьому напрямку безпечну відстань. Відстань скочування кусків треба визначати експериментально в конкретних умовах. Так само слід враховувати вплив сили вітру на можливе збільшення дальності розкидання кусків породи. Вплив цього чинника потрібно визначати за типовими методиками за результатами кінозйомки розкидання породних кусків на масових вибухах.

5. Розрахункове значення небезпечної відстані округлюють у більшу сторону до значення, кратного 50 м. Остаточно прийнята при цьому безпечна відстань не повинна бути менше мінімальних відстаней, зазначених у цих Правилах.

6. Безпечні відстані від місця вибуху до механізмів, будинків, споруд визначають у проекті на вибух з урахуванням конкретних умов.

7. Відстані, безпечні за розкиданням окремих кусків породи при вибухах на викидання та скидання, визначають за табл. Д.12 залежно від показника дії вибуху заряду  і лінії найменшого опору .

###### Таблиця Д.12

Безпечні для людей відстані за розкиданням кусків породи

при вибухах на викидання та скидання

| Лінія найменшого опору, , м | Радіус небезпечної зони (м) для людей при значенні показників дії вибуху заряду |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5-3,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

###### Закінчення табл. Д.12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | 200 | 300 | 350 | 400 |
| 2,0 | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 4,0 | 300 | 500 | 700 | 800 |
| 6,0 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
| 8,0 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 10,0 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
| 12,0 | 500 | 700 | 900 | 1200 |
| 15,0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 20,0 | 700 | 800 | 1200 | 1500 |
| 25,0 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 |
| 30,0 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 |

Примітка. При вибухах на косогорах або в умовах перевищення верхньої відмітки вибухової ділянки над ділянками границі небезпечної зони безпечну відстань треба збільшувати в 1,5 раза.

8. При вибухах серії зарядів із різними значеннями  радіус небезпечної зони визначають за табл. Д.12. За початкову величину приймають найбільше значення  при однакових  або найбільше значення  при однакових . Якщо ж обидва значення ( і ) є змінними, знаходять такі заряди, у яких сполучення  і  дають відповідно до табл. Д.12 найбільший радіус зони. Останню приймають як небезпечну зону для підривання даної серії зарядів.

9. Прийняті значення радіусів небезпечних зон для людей повинні бути не менші, ніж у табл. Д.11 додатка 11.

10. Для зарядів з істотно різними значеннями  і  при утворенні протяжної виїмки (0,5 км і більше) радіус небезпечної зони для людей можна прийняти різним для різних її ділянок.

11. Радіуси зон, небезпечних за розкиданням кусків породи, при вибухах зосереджених зарядів розпушення (<1) визначають так. Із всіх зарядів цієї серії вибирають заряд із найбільшою лінією найменшого опору – . Для цього заряду розраховують значення довжини тієї умовної лінії найменшого опору (), при якій він був би зарядом нормального викидання (=1).

Оскільки значення  прийнято визначати із співвідношення , то для даного випадку .

Отримане значення  є відправним для визначення радіусів небезпечних зон для людей за розкиданням окремих кусків. Шукані значення радіусів  знаходять у тих же графах табл. Д.12, які відносяться до зарядів з =1 і показані на горизонтальному рядку, що відповідає розрахунковому значенню .

12. Безпечні відстані, які забезпечують збереження механізмів, будинків і споруд від пошкодження кусками породи, що розлітаються, слід встановлювати в проекті (паспорті), враховуючи конкретні умови.

Додаток 13

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ВІДСТАНЕЙ ЗА ПЕРЕДАЧЕЮ ДЕТОНАЦІЇ

1. Відстань , що виключає можливість передавання детонації від вибуху на земній поверхні одного об’єкта з ВМ – активного заряду до іншого такого ж об’єкта – пасивному заряду, визначають за формулою:

, м				       (1)

де  – безпечна відстань від центра активного до поверхні пасивного               зарядів, м;  – коефіцієнт, що залежить від виду ВМ зарядів і умов вибуху                         (див. табл. Д.13.1); – маса ВВ активного заряду, кг;  – менший лінійний розмір пасивного заряду (ширина штабеля), м.

2. Під час визначання коефіцієнта  за табл. Д.13.1 для розрахунку безпечних відстаней за передачею детонації необхідно прирівнювати:

обваловані сховища (об’єкти) до зарядів, які поглиблені на свою висоту в ґрунт;

необваловані, розташовані на поверхні сховища та площадки із ВМ – до відкритих зарядів.

3. Визначення безпечної відстані між двома об’єктами (сховищами) потрібно проводити за формулою (1), приймаючи по черзі кожен об’єкт за активний заряд. При цьому за безпечну відстань між об’єктами приймають більше значення із двох розрахованих, але не менше подвоєної ширини найбільшого (за шириною) заряду.

При розміщенні ВМ, розташованих на одній осі у сховищах видовженої форми, безпечна відстань у всіх випадках повинна становити не менше подвоєної ширини більшого (за шириною) сховища.

При будь-якому розташуванні сховищ (майданчиків) безпечна відстань повинна бути не менше розриву, передбаченого правилами протипожежного захисту.

Якщо при проектуванні складу необхідно зблизити об’єкти (сховища) на відстань меншу, ніж визначено за формулою (1), то безпечні відстані для такого складу мають визначати, виходячи із сумарного запасу ВМ на складі.

Об’єкти підвищеної небезпеки (сховища ЗІ, стаціонарні пункти розтарювання та виготовлення ВР, бункери з ВР тощо), ємність яких менша за ємність основних сховищ, можна розташовувати тільки на таких відстанях від кожного зі сховищ ВМ, щоб їхній вибух не викликав детонацію ВМ у сховищах. Цю відстань визначають за формулою (1), приймаючи за активний заряд ВМ, що перебувають на об’єктах підвищеної небезпеки.

Безпечні відстані за передачею детонації між сховищами ВР, розраховані за формулою (1) при  = 1,6 м, наведені у таблиці Д.13.2.

4. Якщо пасивний заряд складається з різних ВМ (наприклад, амоніту і тротилу), то при розрахунку безпечних відстаней значення коефіцієнта  вибирають для того ВМ (із числа наявних у складі заряду), який має найбільшу чутливість до детонування.

5. При зберіганні детонуючого шнура, 1 м шнура прирівнюють до такої кількості детонаторів :

,		                                     (2)

де  – погонна маса серцевини ДШ, г;  – маса ВР у детонаторі, г.

Таблиця Д.13.1

Значення коефіцієнта  для розрахунку відстаней, безпечних за передачею детонації

| Вибухові матеріали | Місцезнаходження | ВР на основі аміачної селітри без нітроефірів та ВР із вмістом нітроефірів до 40 % | ВР із вмістом нітроефірів 40 % і більше | Тротил | Детонатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | З | В | З | В | З | В | З |
| Активний заряд | Пасивний заряд |
| ВР на основі аміачної селітри з вмістом нітроефірів до 40 % | відкритий | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,5 |
|  | заглиблений | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
| ВР із вмістом нітроефірів 40 % і більше | відкритий | 1,6 | 1 | 2,3 | 1,6 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1 |
|  | заглиблений | 1 | 0,6 | 1,6 | 1 | 2 | 1,3 | 1 | 0,6 |
| Тротил | відкритий | 1,3 | 1 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1 |
|  | заглиблений | 1 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 1 | 0,7 |
| Детонатори | відкритий | 0,4 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,25 |
|  | заглиблений | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,2 |

Примітка: В – відкритий заряд; З – заглиблений заряд.

Таблиця Д.13.2

Безпечні відстані за передачею детонації між сховищами ВР. Розрахунок зроблено за формулою (1) при  = 1,6 м

| Активний заряд |  | Пасивний заряд | Безпечні відстані за передачею детонації, м при ємності сховища (масі ВМ), т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 25 | 60 | 120 | 240 | 420 |
| ВР на основі аміачної селітри з нітроефірами до 40 % Відкритий Теж саме Заглиблений Теж саме | 0,8 0,5 0,5 0,3 | ВР на основі аміачної селітри з нітроефірами до 40 % Відкритий Заглиблений Відкритий Заглиблений | 20 12 12 7 | 27 17 17 10 | 36 22 22 14 | 45 28 28 17 | 56 35 35 21 | 68 43 43 26 |
| ВР на основі аміачної селітри з нітроефірами до 40 % Відкритий Теж саме Заглиблений Теж саме | 1,3 1 1 0,6 | Тротил Відкритий Заглиблений Відкритий Заглиблений | 32 25 25 15 | 43 33 33 20 | 58 44 44 27 | 73 56 56 34 | 91 70 70 42 | 110 85 85 51 |
| Тротил Відкритий Теж саме Заглиблений Теж саме | 1,3 1 1 0,6 | ВР на основі аміачної селітри з нітроефірами до 40 % Відкритий Заглиблений Відкритий Заглиблений | 32 25 25 15 | 43 3 33 20 | 58 44 44 27 | 73 56 56 34 | 91 70 70 42 | 110 85 85 51 |
| Тротил Відкритий Теж саме Заглиблений Теж саме | 1,9 1,4 1,4 0,8 | Тротил Відкритий Заглиблений Відкритий Заглиблений | 46 34 34 20 | 63 46 46 27 | 84 62 62 36 | 106 78 78 45 | 133 98 98 56 | 160 118 118 68 |

Додаток 14

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ, БЕЗПЕЧНИХ ЗА ДІЄЮ

ОТРУЙНИХ ГАЗІВ ВИБУХУ

1. За одночасного підривання зарядів викидання загальною масою більше ніж 200 т слід враховувати газову небезпеку вибуху та установлювати безпечну відстань , за межами якої вміст отруйних газів (у перерахунку на умовний оксид вуглецю) не може перевищувати гранично допустиму концентрацію (ГДК).

2. Безпечну відстань  за дією отруйних газів в умовах відсутності вітру або в напрямку, перпендикулярному поширенню вітру, при підриванні зарядів викидання визначають за формулою:

, м,				 	(1)

де  – сумарна маса зарядів вибуху, т.

У напрямку, протилежному поширенню вітру, радіус газонебезпечної зони слід приймати також рівним . У напрямку вітру радіус газонебезпечної зони  визначають за формулою:

,				           (2)

де  – швидкість вітру перед вибухом, м/с.

Додаток 15

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Форма

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ВІДМОВ ПРИ ВИБУХОВИХ РОБОТАХ

| № з/п | Дата, зміна вибуху | Найменування місця вибуху | Всього зарядів, шт. | Результати вибуху | Підпис вибуховика, який виявив відмову | Ліквідовано відмов, шт. | Дата, зміна | Підпис вибуховика, який ліквідував відмову | Підпис особи технічного нагляду, яка керувала ліквіду- ванням відмови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вибухнуло, шт. | відмовлено, шт. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Додаток 16

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

ГРУПИ ВИБОЇВ І ВИРОБОК ТА РЕЖИМИ ВИБУХОВИХ РОБІТ У НИХ

Таблиця Д.16

| Група вибоїв та ви-робок | Перелік вибоїв та виробок | Режими вибухових робіт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| І | Виробки, вибої тупикових та очисних виробок (у т.ч. бутові штреки та ніші лав) на пластах, безпечних за вибухами пилу, при відсутності у виробках виділень метану Виробки, у яких проводяться вибухові роботи по дробленню негабаритних кусків породи | Вибухові роботи дозволено проводити у любий час зміни за умови, що люди будуть знаходитись за межами небезпечної зони вибуху на свіжому струмені повітря Дозволно знаходження людей у виробках із вихідним струменем повітря у місцях, де вміст шкідливих продуктів вибуху не перевищує допустимих норм, за межами небезпечної зони |
| ІІ | Виробки, що провітрюються свіжим струменем повітря за рахунок загальношахтної депресії (окрім виробок, що проводяться по пластах, небезпечних за суфлярними виділеннями та ділянок виробок, небезпечних за шаровими скопиченнями метану), вибої очисних (у т.ч. бутові штреки та ніші лав, окрім ніш, віднесених до ІV групи) та тупикових виробок при виділенні у виробках метану (окрім | Вибухові роботи дозволено проводити у будь-який час зміни за умови відсутності людей у небезпечній зоні вибуху та у виробках, якими рухаються продукти вибуху до місця з’єднання з вихідним струменем із іншої дільниці (крила) |

Продовження табл. Д.16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | віднесених до ІV групи) або тих, що проводяться по пластах, небезпечних за вибухами пилу, коли вихідний струмінь повітря з цих виробок та вибоїв не надходить у інші діючі виробки, де працюють люди |  |
| ІІІ | Виробки, якими рухається вихідний струмінь повітря, вибої очисних (у т.ч. бутові штреки та ніші лав, окрім ніш, віднесених до ІV групи) та тупикових виробок, у яких є виділення метану (окрім віднесених до ІV групи) або тих, що проводяться по пластах, небезпечних за вибухами пилу, коли вихідний струмінь повітря з цих виробок і вибоїв надходить у інші виробки, де працюють люди | Вибухові роботи дозволяється проводити під час спеціальних міжзмінних перерв або спеціальної зміни, тривалість яких визначається хронометражними спостереженнями, за умови відсутності людей у небезпечній зоні вибуху і у виробках, якими рухаються продукти вибуху до місця з’єднання з вихідним струменем з іншої дільниці (крила) |
| ІV | Вугільні та змішані вибої виробок з підвищеним виділенням метану: - вибої тупикових виробок, у яких після вибуху по вугіллю або вугіллю та породі одночасно концентрація метану (С), що визначається за формулою С = (х-х0)SвугlвзγК/S, становить 2 % та більше, де: х – природна метаноносність пласта, м3/т; х0 – залишкова метаноносність вугілля, м3/т; Sвуг – площа перетину вибою по вугіллю, м2; lвз – просування вугільного вибою за вибух, м; γ – щільність вугілля, т/м3; S – площа перетину виробки усвіту на привибійній ділянці, м2; К – розмірний коефіцієнт; за площі перетину виробки усвіту на привибійній ділянці до 10 м2 К = 0, 211, за площі перетину | Вибухові роботи дозволено проводити під час спеціальних міжзмінних перерв або спеціальної зміни, тривалість яких визначається хронометражними спостереженнями, за умови відсутності людей у небезпечній зоні вибуху і у виробках, по яких рухаються продукти вибуху до місця з’єднання з вихідним струменем з іншої дільниці (крила), а також за відсутності на дільниці людей, які не зайняті заряджанням і підриванням |

Продовження табл. Д.16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ІV | більше, ніж 10 м2 – К = 0, 250. Значення х, х0, Sвуг, lвз, γ, S приймаються відповідно до паспорту проведення виробки; - верхні ніші очисних виробок за висхідного провітрювання або нижні ніші за нисхідного провітрювання за відносної метанообільності виїмкової дільниці 10 м3/т і більше та за абсолютної газообільності вище, ніж 3 м3/хв; - вибої тупикових виробок, що проводяться у шахтах ІІІ категорії за газом і вище (крім вибоїв, що проводяться струсним підриванням), при перетинанні розкритих на суміжних пластах і горизонтах розривних геологічних порушень на ділянках довжиною 25 м з обох боків від зсуву порушення з амплітудою до 10 м і довжиною 50 м з обох боків від зсуву з амплітудою 10 м і більше; - вибої тупикових виробок, що проводяться по пластах, небезпечних за суфлярними виділеннями метану, та виробки, що проведені по таких пластах; - вибої тупикових виробок, небезпечних за шаровими скупченнями метану та небезпечні за шаровими скупченнями дільниці виробок; - вибої виробок, що повстають, з кутом нахилу 10о і довжиною тупикової частини більшою, ніж 20 м, коли у них виділяється метан. Підривання породи у змішаних вибоях тупикових виробок, у |  |

Продовження табл. Д.16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | яких проведено випереджуючу виїмку вугілля, на пластах, небезпечних і загрозливих через раптові викиди вугілля та газу, за умови, що випередження вугільним вибоєм кінців шпурів по породі становить не менше 0,5 м. Вибої очисних і тупикових виробок, що проводяться по пластах, загрозливих через раптові викиди вугілля і газу, у зонах, де за поточним прогнозом викидонебезпечності отримано значення «безпечно», виробки, що проведені по таких пластах, розкриття таких порід |  |
| V | Вибої очисних та тупикових виробок, що проводяться по пластах, небезпечних через раптові викиди вугілля і газу, виробки, що проведені по таких пластах, розкриття таких пластів. Вибої очисних і тупикових виробок, що проводяться по пластах, загрозливих через раптові викиди вугілля і газу, у зонах, де за поточним прогнозом викидонебезпечності отримано значення «небезпечно», або прогноз не виконувався, виробки, що проведені по таких пластах, розкриття таких пластів. Вибої тупикових виробок, що проводяться по викидонебезпечних породах, у зонах, де за поточним прогнозом викидонебезпечності отримано значення «небезпечно», або прогноз не виконувався, виробки, що проведені по таких породах, розкриття таких порід | Вибухові роботи дозволено проводити під час спеціальних міжзмінних перерв або спеціальної зміни, тривалість яких визначається хронометражними спостереженнями, за умови відсутності людей у небезпечній зоні вибуху і у виробках, по яких будуть рухатися продукти вибуху, а також при відсутності на дільниці людей, що не зайняті заряджанням і підриванням, відповідно до інструкції з організації проведення струсного підривання, що розробляється для кожного вибою |

Закінчення табл. Д.16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| VІ | Виробки, із яких проводиться підривання свердловинних зарядів (розміцнювання складнообвалюваних порід покрівлі на виїмкових дільницях, боротьба з викидами тощо). Очисні вибої, у яких проводиться вибухова посадка покрівлі | Вибухові роботи дозволено проводити під час спеціальних змін або у вихідні дні за умови відсутності людей у небезпечній зоні вибуху і у виробках, якими рухаються продукти вибуху, а також при відсутності на дільниці людей, що не зайняті підготовкою до підривання. При цьому вибухові роботи повинні проводитись у суворій відповідності з положеннями діючих інструкцій. |

Додаток 17

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Форма

| УЗГОДЖЕНО Територіальний орган Держгірпромнагляду України ________________________________ «___» ___________________20___ р..р | ЗАТВЕРДЖУЮ Директор шахти ________________________________ «___» ___________________20___ р. |
| --- | --- |

РЕЖИМИ ВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ НА 20___ р.

__________________________________________________________________

Шахта

| № з/п | Найменування виробки (вибою), де ведуться вибухові роботи | Група вибоїв і виробок | Додаткові заходи (вимоги) для ведення вибухових робіт | Загальний час, необхідний на заряджання, підривання та провітрювання та огляд вибою, хв | Провітрювання виробок (вибоїв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВР при підриванні по вугіллю та породі | відстань до місця укриття вибуховика, м | відстаннь, м та місце куди виводять людей, не пов’язаних з вибуховими роботами | встановлений час ведення вибухових робіт (початок, кінець) |  | за рахунок загальношахтної депресії | за рахунок ВМП | куди спрямовується вихідний струмінь повітря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Головний інженер                                                                                  П.І.Б.

(підпис)

Начальник дільниці ВТБ                                                                       П.І.Б.

(підпис)

Начальник дільниці вибухових робіт                                                   П.І.Б.

(підпис)

Додаток 18

до Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

МІНІМАЛЬНО ПРИПУСТИМА ВІДСТАНЬ МІЖ СУМІЖНИМИ ШПУРОВИМИ ЗАРЯДАМИ

Таблиця Д.18

| Підривання по забою у вміщуючому масиві: | Мінімально припустима відстань між суміжними шпуровими зарядами, м, при застосуванні ВР, класу: |
| --- | --- |
|  | II | III-IV | V | VI |
| по вугіллю | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| по породі: |  |  |  |  |
| при f < 7 | 0,5 | 0,45 | 0,3 | 0,25 |
| при f = 7…10 | 0,4 | 0,3 | – | – |

# Text boxes

б

а

а