|  | Затверджено Наказ МНСУкраїни " ___ " _______2012 № ______ |
| --- | --- |

Правила

охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту

вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу

І. Загальні положення.

1.1. Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу (далі - Правила) встановлюють вимоги охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу.

1.2. Правила поширюються на  суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та відомчої належності, які виконують роботи з технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу в вантажних вагонних депо, рефрижераторних депо, на пунктах технічного обслуговування.

1.3. Ці Правила не поширюються на технічне обслуговування і ремонт пасажирських вагонів, а також на роботи з поточного ремонту і підготовці цистерн до наливу нафтопродуктами та вагонів бункерного типу для нафтобітуму на промивально-пропарювальних станціях і пунктах підготовки до наливу.

1.4. Вимоги даних Правил є обов’язковими для працівників підприємств вагонного господарства, які виконують роботи з технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу.

ІІ. Скорочення.

ПТО – пункт технічного обслуговування вантажних вагонів, пункт технічного обслуговування рефрижераторних вагонів.

ППС – промивально-пропарювальна станція.

РРС – рефрижераторний рухомий склад.

Укрзалізниця – Державна адміністрація залізничного транспорту України.

СЕС – санітарно-епідеміологічна служба.

ТРА – техніко-розпорядчий акт.

ІІІ. Загальні вимоги безпеки.

3.1. Під час ремонту і технічного обслуговування вагонів відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" на працівників можуть впливати такі основні небезпечні і шкідливі фактори:

залізничний рухомий склад, який рухається, і транспортні засоби: машини, механізми, елементи підіймально-транспортного і іншого обладнання, які рухаються;

вироби, заготовки і матеріали, що переміщуються;

предмети і інструмент, які можуть впасти з висоти;

електричний струм;

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

шкідливі хімічні речовини;

підвищені рівні шуму і вібрації на робочому місці;

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена або понижена температура, вологість, і підвищена швидкість руху повітря робочої зони;

підвищена або понижена температура поверхні обладнання;

фізичні перевантаження під час переміщення вантажів вручну;

інфрачервоне випромінювання;

неіонізуюче випромінювання (діапазону промислової частоти);

нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на висоті, в замкнених ємностях і роботах на коліях.

3.2. Рівень шуму і вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати значень, встановлених Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (далі - ДСН 3.3.6.037-99), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №37, Державними санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрацій                    (ДСН 3.3.6.039-99), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №39, ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности" і ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования".

3.3. Освітленість робочих місць в приміщеннях і на відкритих майданчиках депо, ПТО повинна відповідати вимогам державних будівельних норм "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення" (далі -                 ДБН В.2.5-28-2006), затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168  та інших чинних нормативно-правових актів.

3.4. Робочі місця та робочі зони визначаються технологічними процесами відповідно до вимог ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять".

Робочі місця повинні відповідати вимогам ергономіки згідно з               ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования" та ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования".

3.5. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони в приміщеннях і на відкритих майданчиках депо, ПТО повинен відповідати вимогам                     ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (далі - ГОСТ 12.1.005-88).

3.6. Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень    (ДСН 3.3.6.042-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №42.

3.7. Показники рівнів електромагнітних полів на робочих місцях повинні не перевищувати значень, встановлених Державними санітарними нормами та правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів (ДСН 3.3.6.096-02), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 №476 , зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за №203/7524.

3.8. Показники важкості та напруженості праці працівників повинні відповідати вимогам Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2001 №528.

3.9. Для забезпечення пожежної безпеки і вибухобезпеки виробничих процесів необхідно дотримуватись вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі - НАПБ А.01.001-2004), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 №126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за  №410/10009, ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" (далі - ГОСТ 12.1.004-91), ГОСТ 12.1.010-76 "ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования".

3.10. Загальні вимоги до побудови і улаштування депо, ПТО повинні відповідати НАПБ А.01.001-2004 і Правилам пожежної безпеки на залізничному транспорті (далі - НАПБ В.01.010-2009/510), затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.12.2009 №1322, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за №230/17525.

3.11. Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з вимогами Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (НАПБ Б.03.002-2007), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2007 №833, а також клас вибухонебезпечної або пожежонебезпечної зони, у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні, відповідно до НАПБ А.01.001-2004.

3.12. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння повинні постійно утримуватися у справному стані та відповідати вимогам держаних будівельних норм "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" (ДБН В.2.5-56:2010), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.12.2010 №537 та змінено позначення наказом від 30.12.2010 №571.

3.13. Організація і ведення технологічних процесів у депо, на ПТО повинні відповідати державним стандартам, нормативно-технічній і технологічній документації на відповідні процеси, а також вимогам НАПБ В.01.010-2009/510.

3.14. З метою охорони навколишнього середовища у депо, на ПТО необхідно постійно підтримувати у справному стані вентиляційні і очисні споруди. Справність і ефективність вентиляційних і очисних споруд визначається на основі результатів аналізів, які проводяться органами СЕС або лабораторіями підприємства.

Для кожної виробничої дільниці на основі технологічної документації та за результатами атестації робочих місць за умовами праці повинні бути визначені речовини, які можуть виділятися в повітря робочої зони.

Контроль наявності шкідливих речовин у повітрі робочої зони проводиться на найбільш характерних робочих місцях.

Порядок, періодичність і кратність проведення контролю повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88.

3.15. На території депо, ПТО повинні бути окремі ємності для збирання і тимчасового зберігання залишків нафтопродуктів та ящики з кришками, які щільно закриваються, для зберігання використаних матеріалів для обтирання і інших відходів а також баласту, просоченому нафтопродуктами.

Вказані  ємності та ящики повинні розміщуватись на окремих майданчиках з твердим покриттям згідно з проектом, узгодженим з пожежною охороною.

Порядок і терміни очистки ємностей і ящиків повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004.

3.16. Поводження з промисловими відходами (залишки нафтопродуктів; баластний шар і поверхня землі, а взимку і сніг, які забруднені і просочені нафтопродуктами; обтиральні матеріали; шлам, що вилучається із цистерн, тощо) на території ППС організовується відповідно до вимог Гігієнічних вимог щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення (ДСанПіН 2.2.7.029-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 № 29.

3.17. Відпрацьовані води під час миття вагонів, візків, колісних пар, підшипників, роликів і інших вузлів і деталей не дозволяється зливати в загальну каналізацію. Вони повинні направлятись на очисні споруди підприємства, де проводиться їх знешкодження з додержанням вимог безпеки згідно з Правилами  охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті (НПАОП 60.1-1.01-04), затвердженими наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 14.10.2004 №226 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за №1404/10003.

3.18. Порядок відводу відпрацьованих вод на очисні споруди, місця випуску відпрацьованих вод після нейтралізації, вимоги до комплексу очисних споруд визначаються відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 19.06.96 №173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.96 за №379/1404.

3.19. Під час розроблення технологічних процесів з технічного обслуговування і ремонту вагонів необхідно керуватись цими Правилами та іншими чинними нормативно-правовими актами з охорони праці.

3.20. Для певних видів робіт або за певною професією з технічного обслуговування і ремонту вагонів з урахуванням вимог цих Правил, повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, які діють на підприємстві, відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці (далі - НПАОП 0.00-4.15-98), затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666, НАПБ В.01.010-2009/510.

3.21. Інструкції по пожежній безпеці розробляються відповідно до       НАПБ А.01.001-2004.

3.22. Забезпечення пожежної безпеки підприємств технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів і рефрижераторного рухомого складу покладається на їх керівників або уповноважених ними осіб.

3.23. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємстві повинні проводитись  згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112.

IV. Вимоги до території, виробничих будівель, приміщень, майданчиків і робочих місць.

4.1. Виробничі будівлі, приміщення, споруди, території депо і ПТО, робочі місця повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85* (изд. 1991 р.) Производственные здания, затверджені постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 287, ГОСТ 12.1.004-91.

4.2. Утримання виробничих будівель повинне здійснюватися відповідно до  Правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (НПАОП 63.21-1.13-08), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.12.2008 №296, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.06.2009 за №503/16519.

4.3. Території депо, ПТО повинні мати під’їзди, які забезпечують безпечне транспортування вантажів, зручне введення і виведення рухомого складу. Залізничні переїзди повинні бути обладнані шлагбаумами, звуковою і світловою сигналізацією.

При в'їзді та на території депо повинні бути вивішені знати обмеження швидкості руху транспорту та інші знаки безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

Тракційні колії депо і спеціалізовані колії технічного обслуговування вагонів ПТО не повинні мати ухилів.

4.4. Приміщення, розташовані між коліями, повинні мати двері для входу або виходу, які спрямовані вздовж колії. Біля дверей паралельно колії повинен бути встановлений бар’єр довжиною 3-5 м і висотою 1-1,2 м. Аналогічний бар’єр повинен бути встановлений біля приміщення, яке розташоване на відстані від 3 до 5 м від залізничної колії.

Приміщення, які розташовані між коліями, зовні повинні мати попереджуюче забарвлення.

4.5 Проходи і проїзди повинні мати бетонне або асфальтове покриття і утримуватися в чистоті.

4.6. Місця перетинання пішохідних переходів із залізничними коліями на рівні головок рейок повинні обладнуватися настилами.

4.7. На території депо, ПТО всі люки, які забезпечують доступ до підземних комунікацій повинні бути закриті, а траншеї і канави надійно огороджені і мати перехідні містки з перилами висотою не менше 1 м.

4.8. Маршрути руху транспорту і людей повинні бути відокремлені один від одного і позначені знаками. Схеми маршрутів доводяться до всіх працюючих та вивішуються при в'їзді на територію депо на видних місцях.

4.9. Усі заглиблення (канави, приямки) в приміщенні повинні закриватися врівень з підлогою спеціальними плитами, металевими рифленими листами або мати огородження.

4.10. Дахи, карнизи будівель і споруд повинні систематично очищатись від снігу, льоду і різних забруднень.

4.11. Приміщення для зберігання балонів із стиснутими і зрідженими газами повинні відповідати Правилам будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 18.10.94 №104 (НПАОП 0.00-1.07-94).

На вхідних дверях до таких приміщень повинна бути зазначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки.

4.12. Природне освітлення територій вагонних депо і ПТО повинне відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення", затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 №168.

Штучне освітлення територій, виробничих і допоміжних приміщень повинні відповідати Нормам искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта, затвердженим Міністерством шляхів сполучення СРСР 25.04.91р. Загальна освітленість має бути від 100 лк до 300 лк в залежності від розряду зорової роботи; зона роботи на металообробних верстатах повинна мати загальну освітленість від 500 лк до 750 лк.

В приміщеннях депо і ПТО повинне бути передбачене аварійне освітлення.

4.13. Скло світлових прорізів будівель (вікна, фонарі) повинне систематично очищатися від пилу і бруду, але не рідше двох разів на рік, а в приміщенні із значним виробничим виділенням диму, пилу, кіпоті тощо – не рідше одного разу на квартал.

Газорозрядні лампи, які вийшли із ладу, повинні збиратися, упаковуватися і зберігатися в спеціальному приміщенні до їх вивозу на утилізацію.

4.14. Для захисту робочих місць від прямих і відбитих сонячних променів, повинні застосовуватися сонцезахисні пристрої типу жалюзі, які міняють розподіл світлових потоків або козирки, екрани, ставні, карнизи, штори тощо.

4.15. Виробничі, допоміжні і складські приміщення повинні бути обладнані відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 і СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, затверджених постановою Державного комітету СРСР з будівництва та інвестицій від 28.11.91 р.

4.16. У виробничих і допоміжних приміщеннях, незалежно від наявності  вентиляційних пристроїв, для видалення шкідливих виділень повинні передбачатися фрамуги і інші пристрої в вікнах, які відкриваються, площею не менше 20 % загальної площі світлових прорізів.

4.17. З метою забезпечення постійного контролю за станом мікроклімату, у приміщеннях на видних місцях в безпосередній близькості від робочих місць на висоті 1м від підлоги або робочої поверхні (під час робіт, що виконуються сидячи) або 1.5м (під час виконання робіт, що проводяться стоячи) повинні бути встановлені термометри.

Згідно з вимогами ГОСТ 12.1.005-88 температура повітря в робочій зоні виробничих приміщень має бути:

в холодний період року: при легкій роботі – 21 – 24 ºС, при роботі середньої тяжкості – 17 – 20 ºС, при важкій роботі – 16 – 18 ºС;

в теплий період року: при легкій роботі – 22 – 25 ºС, при роботі середньої тяжкості – 20 – 23 ºС, при важкій роботі – 18 – 20 ºС.

4.18. У разі централізованого опалення повинна бути забезпечена можливість регулювання ступеню нагрівання приміщення, а також можливість незалежного ввімкнення опалювальних секцій.

4.19. Ворота, вхідні двері і інші пройми в капітальних стінах у холодну пору року повинні бути утеплені і забезпечені тепловими завісами.

Ворота підйомного типу повинні бути обладнані пристроями, які фіксують піднімальні частини воріт у верхньому положенні, а також утримують їх від падіння у разі аварійних ситуацій (обрив каната, злом електроприводу лебідки, обрив направляючих роликів тощо).

4.20. Система опалення повинна забезпечувати підтримання і відновлення температури в цеху до нормальної (під час відкривання воріт для пропускання рухомого складу) протягом 10 хв. з цією метою повинні влаштовуватись повітряно-теплові завіси.

Відчиняння і зачинення  в’їзних і виїзних воріт у складальних дільницях наскрізного типу повинне бути роздільне.

4.21. Рами, вікна, кватирки, фрамуги, світлові ліхтарі, двері і тамбури до них і пристрої теплових завіс повинні знаходитися у справному стані і бути обладнаними кріпленням проти вітру.

Місця постійного скупчення пилу, газу і парів легкозаймистих рідин повинні бути обладнанні місцевою витяжною вентиляцією.

4.22. У всіх місцях виходу працівників із воріт і дверей в зону руху залізничного і автомобільного транспорту повинні бути встановлені запобіжні обмеження, вивішені попереджувальні сигнали і знаки безпеки.

Знаки безпеки, дорожні знаки і місця їх встановлення повинні відповідати вимогам Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262, ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности", Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування" і Положения о знаках безопасности на объектах железнодорожного транспорта (ЦРБ-4676), затвердженого  Міністерством шляхів сполучення СРСР 23.02.89.

4.23. Матеріали для покриття підлог в опалювальних виробничих приміщеннях повинні бути стійкими до впливу фарби, органічних розчинників, вогнетривкими, неслизькими, малотеплопровідними з коефіцієнтом теплозасвоювання не більше 7 Вт/(м2*К) (6 ккал/(м2*год*град)).

4.24. Територія дільниці розбирання вагонів на металобрухт повинна бути огороджена.

Майданчики розбирання (у тому числі і залізничні колії), майданчики складування демонтованих вузлів вагонів повинні мати тверде, вогнетривке покриття і розміщуватися на рівні головки рейки.

Майданчики подетального розбирання частин вагонів повинні бути обладнані спеціальними платформами, стапелями тощо, які під час розбирання на них виключають падіння, розхитування частин, що відрізаються.

4.25. Опалювальні прилади повинні бути легкодоступні для очищення і мати гладку пофарбовану поверхню. Застосування ребристих труб для опалення фарбувальних дільниць не дозволяється.

4.26. Малярні і фарбозаготівельні відділення повинні бути обладнані механічною припливно-витяжною вентиляцією відповідно до ГОСТ 12.3.005-75, Правил техники безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов и участков предприятий железнодорожного транспорта, затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 28.11.88.

Системи витяжної вентиляції приміщень для проведення фарбувальних робіт не дозволяється об'єднувати з системами витяжної вентиляції приміщень для зарядки акумуляторних батарей або з системами витяжної вентиляції інших приміщень.

4.27. Усі малярні приміщення повинні мати пристрої для природного провітрювання незалежно від наявності штучної вентиляції.

4.28. Фарбозаготівельне відділення слід розташовувати в окремому приміщенні із протипожежними перегородками І-го типу.

4.29. У малярному і фарбозаготівельненому відділеннях внутрішні поверхні стін повинні бути облицьовані плиткою висотою не менше 2 м.

Верхні частини можуть бути пофарбовані або побілені відповідно до Инструкции по окраске вагонов и контейнеров в депо (Інструкція №506 ПКБ ЦВ), затвердженої Міністерство шляхів сполучення СРСР 27.03.86.

4.30. Підлога в цих приміщеннях повинна бути гладка, водонепроникна, легко очищатися, не слизька і мати ухили для стікання води. Стіни і вікна цих приміщень повинні не рідше одного разу на місяць очищатися і промиватися.

Підлога повинна очищатися щоденно по закінченню зміни та відразу у випадку забруднення.

4.31. Зварювальне відділення необхідно розміщувати біля зовнішніх стін будівель вагонного депо. Зварювальні відділення з великими площами повинні розміщуватися в будівлях, які мають над основними прогонами світлові ліхтарі, які  обладнані фрамугами, що відкриваються.

4.32. Стіни і стелі приміщень для зварювання, а також ширми і щити, які огороджують робоче місце зварника, повинні бути пофарбовані у світлі кольори (сірий, блакитний, жовтий) з добавленням у фарбу окислу цинку, з метою зменшення відбивання ультрафіолетових променів зварювальної дуги.

4.33. У зварювальній кабіні повинне вільно розміщуватися зварювальне обладнання, а також стелажі для деталей.

Площа для роботи зварника в зварювальній кабіні повинна бути не менше 4,5 м2 та стіни заввишки не менше 2 м. Кабіни повинні мати місцеву примусову витяжну вентиляцію.

4.34. Акумуляторне відділення повинне розміщуватися в приміщеннях, ізольованих від інших ремонтних відділень.

Входи у приміщення зарядження акумуляторів необхідно відокремлювати від інших суміжних приміщень, коридорів і сходових клітей тамбур-шлюзами. Двері цих приміщень повинні відчинятися назовні.

Вентиляційні системи в цих приміщеннях повинні бути з вибухозахисними електродвигунами.

4.35. Внутрішні перегородки, які відділяють зарядне відділення, відділення для приготування електроліту від апаратної, складального і інших відділень повинні бути суцільними від підлоги до стелі.

Перегородки із не світлопрозорих матеріалів повинні бути поштукатурені цементною штукатуркою, заґрунтовані і пофарбовані кислототривкою фарбою.

Стіни оздоблюються плиткою на висоту 2 м від рівня підлоги.

4.36. Підлога в виробничих приміщеннях акумуляторної дільниці повинна бути із кислототривкої плитки.

4.37. Об’єм виробничих приміщень акумуляторної дільниці вибирається в залежності від кількості батарей, які одночасно знаходяться на зарядці або в ремонті. До складу приміщень дільниці повинні входити приміщення для ремонту акумуляторів, приміщення для заряджання батарей,  приміщення для приготування електроліту та приміщення для  зберігання сірчаної кислоти або лугу.

Проведення ремонту і заряджання кислотних та лужних акумуляторних батарей повинні проводитись в різних приміщеннях.

Об’єм приміщень акумуляторної дільниці та потужність вентиляції повинні забезпечувати вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не вище гранично допустимих концентрацій: свинцю і його неорганічних сполук – 0,01/0,005 мг/м3; сірчаної кислоти – 1,0 мг/м3; лугів їдких ( розчин у перерахунку на NaOH) – 0,5 мг/м3; водню миш’яковистого – 0,1 мг/м3.

4.38. Виробничі приміщення акумуляторної дільниці повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією. Пуск витяжної вентиляції повинен бути зблокований з вхідними дверми – під час відкривання вхідних дверей повинна включатися витяжна вентиляція.

Системи витяжної вентиляції акумуляторних дільниць не дозволяється об'єднувати з системами витяжної вентиляції приміщень для проведення фарбувальних робіт або з системами витяжної вентиляції інших приміщень.

Крім того, на робочих місцях, де проводиться плавлення або зварювання деталей із свинцю, повинна бути встановлена місцева витяжна вентиляція, яка забезпечує місцеве відсмоктування шкідливих речовин.

4.39. Акумуляторна дільниця повинна бути обладнана водопроводом і ізольованою каналізацією для відводу води після промивання і непридатного для використання електроліту з витоком у зовнішній відстійник, який дозволяє нейтралізувати стічні води лужним розчином.

4.40. В акумуляторних повинен бути нейтралізувальний розчин питної соди (5%-вий) для кислотних батарей і борної кислоти або оцтової есенції (одна частина на вісім частин води) для лужних батарей.

Для нейтралізування кислоти, що потрапила на шкіру, потрібно застосовувати пов'язки з розчином питної соди (одна чайна ложка соди на стакан води), а для нейтралізації лугів – з розчином борної кислоти (одна чайна ложка кислоти на стакан води) або розчином оцтової кислоти (столовий оцет на ½ розбавлений водою).

4.41. Акумуляторники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості (НПАОП 0.00-3.07-09), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 №424/16440.

4.42. У зарядному, мийно-розбірному і складальному відділеннях мають бути влаштовані трапи-збірники, які дозволяють проводити прибирання підлоги струменем води із шлангу.

V. Вимоги до виробничого обладнання, пристроїв і інструменту.

5.1. Виробниче обладнання і інструмент повинні відповідати ГОСТ 12.2.003-91, Правилам безпечної роботи з інструментом та пристроями (далі - НПАОП 0.00-1.30-01), затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 №252, та Технічному регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №933, і іншим державним стандартам і технічним умовам на окремі види обладнання і інструменти. Кожна машина, верстат, агрегат, стенд повинні мати технічний паспорт.

Нестандартизоване обладнання має бути забезпечене принциповими схемами.

Нове або встановлене після капітального ремонту обладнання може бути здане в експлуатацію тільки після приймання його комісією під головуванням керівника або особи ним призначеної.

5.2. Обладнання, яке призначене для ремонту вагонів, їх вузлів і деталей, повинне утримуватися в справному стані, розміщуватися в передбачених технологічним процесом місцях, не заважати робочим процесам, вільному проходу і проїзду.

Перед початком експлуатації (під час установки), а в подальшому періодично у визначені терміни обладнання повинне оглядатися, проходити відповідні випробування і планово-профілактичний ремонт.

На все технологічне обладнання та виробничі процеси мають бути розроблені інструкції з їх  експлуатації відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ . Процессы производственные. Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.002-75). Інструкції або витяги із них необхідно вивішувати на робочих місцях.

5.3. Технологічне обладнання, яке може служити джерелом небезпеки для працюючих, поверхні огородження і інші захисні пристрої, а також пожежна техніка повинні бути пофарбовані в сигнальні кольори відповідно до              ГОСТ 12.4.026-76 та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262.

5.4. Будова, утримання і експлуатація електричних установок, електроінструменту і переносних електричних світильників повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты", ГОСТ 12.2.013-91 "ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний", Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 №4 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за №93/2533.

Вимоги до ручного електрифікованого інструменту та до виконання робіт із його застосуванням  повинні відповідати НПАОП 0.00-1.30-01.

Експлуатація електрозахисних засобів повинна відповідати вимогам Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 05.06.2001 № 253.

5.5. Електрообладнання, а також обладнання і механізми, які можуть потрапити під напругу (корпуси електродвигунів, захисні кожухи рубильників тощо), повинні мати заземлення (“занулення”). Заземлення повинно бути позначене.

Заземлення стаціонарне та переносне повинні відповідати вимогам   НПАОП 40.1-1.21-98 та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №258, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 25.10.2006 №1143/13017.

5.6. Вантажопідіймальні механізми, знімні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, траверси, захоплювачі) необхідно експлуатувати і випробовувати відповідно до НПАОП 0.00-1.01-07.

5.7. Парові і водогрійні котли повинні експлуатуватися і проходити технічне опосвідчення відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115(С                      (НПАОП 0.00-1.26-96), затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.07.96 №125, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.96 за №655/1680.

5.8. Тепловикористовуючі установки, трубопроводи пари та гарячої води необхідно експлуатувати і проводити технічне опосвідчення відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 №71, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 №197/13464, Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98), затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 08.09.98 №177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за №636/3076.

5.9. Експлуатація водопровідних, каналізаційних, очисних споруд і мереж повинна проводитися згідно з ГОСТ 12.3.006-75 "ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности".

5.10. Компресорні установки і повітропроводи слід експлуатувати і випробовувати відповідно до Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопровод і газопроводов  (НПАОП 0.00-1.13-71), затверджених Держгіртехнаглядом СРСР від 07.12.71 р.

5.11. Балони та інші посудини, які працюють під тиском, повинні експлуатуватися і випробовуватися відповідно до вимог чинних нормативних документів.

5.12. Котли, печі, газове обладнання і інші агрегати, які працюють на газовому паливі, необхідно експлуатувати відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.20-98), затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 №254, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за №318/2758.

Котли, печі та інші агрегати, які працюють на рідкому та твердому паливі, необхідно експлуатувати відповідно до  НПАОП 0.00-1.26-96 та чинного законодавства щодо безпечної експлуатації  парових і водогрійних котлів.

5.13. Виробнича тара повинна експлуатуватися згідно з ГОСТ 12.3.010-82 "ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации".

5.14. Обладнання (верстати, механізми, преси тощо) повинні бути встановлені на віброізолюючих фундаментах або на основах, ретельно вирівняно і закріплено.

Необхідно мати зручні підходи до обладнання для огляду, їх змащення і поточного ремонту.

Ширина цехових проходів та відстань між верстатами повинні встановлюватись залежно від обладнання, що застосовується, оброблюваних заготовок, матеріалів і задовольняти вимогам норм технологічного проектування.

5.15. Зубчаті та ремінні передачі, а також інші частини обладнання, які обертаються і розташовані в доступній зоні, мають бути огороджені.

5.16. Верстаки, столи і стелажі повинні бути міцними, стійкими і мати висоту, яка зручна для роботи та відповідати ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования" та ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования".

Поверхню верстаків необхідно покривати гладким матеріалом (листовою сталлю, алюмінієм, лінолеумом тощо).

Лещата на верстаках повинні бути в повній справності, міцно затискати виріб і мати на губках насічку.

5.17. Лещата на верстаках слід встановлювати на відстані не менше 1 м один від одного. Ширина верстака повинна бути не менше 0,75 м. Для захисту працюючих від осколків, які відлітають, повинні бути поставлені захисні сітки висотою не менше 1 м.

5.18. Абразивний інструмент, який застосовується в заточних і обдирально-шліфувальних верстатах, в ручних пневматичних і електричних шліфувальних машинках, повинен експлуатуватися і випробовуватися відповідно до ГОСТ 12.3.028-82 "ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности".

Для випробовування абразивного інструменту в депо необхідно мати спеціальний стенд, який поивнен відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.30-01.

5.19. Домкрати повинні мати чітке позначення вантажопідіймальності, інвентарний номер, дати чергових оглядів і випробування. Граничні навантаження, а також номери повинні позначатися великими буквами і цифрами.

5.20. Періодичний технічний огляд домкратів усіх типів повинен проводитися не рідше чим через 12 місяців з повним їх розбиранням для контролю технічного стану всіх частин, з наступним нанесенням трафарету і записом в журнал.

5.21. Домкрати повинні мати паспорт і інструкцію з експлуатації.

5.22. Статичне випробування під час технічного огляду гідравлічних, пневмогідравлічних і пневматичних домкратів повинне проводитися під навантаженням, яке перевищує їх граничну вантажопідіймальність на 10% при верхньому положенні плунжера (штока) на протязі 10 хв.

Технічний огляд стаціонарних і пересувних електродомкратів проводиться шляхом старанного огляду і заміру вантажних гвинтів і гайок, у разі зношення гвинта і гайки більше 20% домкрати знімаються з експлуатації згідно з      вимогами НПАОП 0.00-1.30-01.

Усі стаціонарні електродомкрати повинні мати запобіжні стальні гайки.

5.23. Поточне технічне обслуговування всіх домкратів повинно проводитися через кожні 10 днів.

У цей час детально перевіряється стан обмежувачів виходу гвинта (штока), щільність з’єднань і манжет, справну дію запобіжних і заземлюючих пристроїв і інших деталей. Якщо несправність неможливо усунути на місці, домкрати слід відправити в ремонт.

Результати поточного технічного обслуговування реєструються в окремому журналі.

Застосовувати несправні домкрати не дозволяється.

5.24. Металеві типові опори (ставлюги) стаціонарного та переносного типу повинні мати інвентарний номер, технічну документацію і проходити не рідше одного разу на рік випробовування одночасно з кранами на міцність статичним навантаженням, яке на 25% перевищує розрахункову вантажопідіймальність.

На кожній ставлюзі повинна бути закріплена табличка з зазначенням дати проведених випробувань.

На вагоноскладальних дільницях, які заново створюються або проходять реконструкцію, ставлюги стаціонарного типу повинні бути виготовлені за кресленнями, погодженими з Укрзалізницею.

5.25. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремонту пересувних вагоноремонтних машин і установок (вагоноремонтних установок) повинні бути викладені в інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98.

Пересувна вагоноремонтна машина повинна бути обладнана звуковим сигналом. На машині повинна бути табличка з вказанням особи, відповідальної за її справний стан та безпечну експлуатацію, а також переліком осіб, яким надано право працювати на машині.

5.26. Після будь-якого виду ремонту вагоноремонтної установки повинні проводитись обкатка і випробовування всіх пристроїв під робочими навантаженнями, а також регулювання всіх вузлів і деталей.

Після планового ремонту приймання в експлуатацію вагоноремонтної установки повинен проводить відповідальний за утримання її в справному стані.

5.27. На корпусах домкратів, на кран-балках, тельферах, вантажопідіймальних кранах вагоноремонтних установок повинні бути нанесені інвентарні та реєстраційні номери, дані про вантажопідіймальність і дати випробувань. Стальні троси тельферів повинні мати заводський сертифікат.

Знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні мати клеймо або міцно прикріплену бирку із зазначенням номера, вантажопідйомності й дати проведення наступного випробування.

5.28. Відстань між габаритом вагона і вагоноремонтною установкою повинна бути не менше 0,6 м з кожного боку. Гальмовий шлях при максимальній швидкості руху повинен бути не більше 3 м.

5.29. Нагляд за утриманням і безпечною експлуатацією кранів, вантажопідіймальних механізмів, домкратів, ставлюг і вагоноремонтних установок повинен бути покладений наказом начальника депо (ПТО) на працівника, який здійснює нагляд за утриманням та  безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин.

Усі огляди і випробування домкратів повинні проводитися під керівництвом цього відповідального працівника.

5.30. Мийні машини, які застосовуються під час підготовки вагонів до ремонту для зовнішнього і внутрішнього обмивання вагонів, а також для обмивання візків, колісних пар, підшипників і інших деталей вагонів, повинні бути обладнані пристроями для очищення, повторного використання і відведення стічних вод, механізованого вилучення мулу і залишків сміття.

5.31. Роботодавець повинен забезпечувати працюючих справним, правильно гостреним інструментом. Несправний інструмент, а також інструмент, який не відповідає вимогам технологічного процесу і характеру роботи підлягає негайному вилученню і заміні.

5.32. Пристрої повинні бути зручними в роботі, легко встановлюватися, закріплятися в робочому положенні і легко зніматися.

Робота пристроїв не повинна створювати працівнику зайвого напруження фізичних сил, застосування спеціальних засобів захисту і не створювати рівні шуму, що перевищують граничнодопустимі відповідно до ДСН 3.3.6.037-99.

5.33. Ручний механізований інструмент повинен бути справним, а шліфувальні машинки мати захисні кожухи.

5.34. Ручний інструмент і пристрої щоденного застосування повинні бути закріплені для індивідуального або бригадного користування.

5.35. Для перенесення інструменту, якщо це вимагається умовами роботи, кожному робітникові повинні видаватися справні ручні ящики або сумки.

5.36. Для зберігання інструменту, пристроїв на робочому місці повинні бути облаштовані спеціальні шафи.

Для важких предметів має бути відведене місце на нижній полиці.

5.37. Фарборозпилювачі, рукави, рукоятки щіток, шпателів, ножів і інший малярний інструмент слід у кінці роботи очищати і промивати від залишків лакофарбових матеріалів і здавати в спеціально обладнане місце або, за відсутності таких, в комору.

5.38. Приставні драбини і стрем’янки повинні бути інвентарні, пронумеровані і мати табличку про належність до конкретної дільниці.

У депо і на ПТО має вестися журнал обліку приставних драбин і стрем’янок із вказанням термінів їх випробувань.

5.39. Переносні приставні драбини і розсувні драбини-стрем’янки, які застосовуються під час ремонту вагонів, повинні бути справними, без тріщин і розшарувань, мати всі щаблі та відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.30-01.

Нарощування драбин не дозволяється.

5.40. Розсувні драбини-стрем’янки повинні бути обладнані пристроями, які виключають можливість їх самовільного складання.

5.41. Контролювати стан драбин та стрем'янок повинен інженерно-технічний працівник, призначений розпорядженням по підрозділу підприємства. Він повинен оглядати драбини та стрем'янки під час випробувань відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.30-01.

5.42. Спеціальні пересувні візки, які застосовуються для малярних, кузовних і інших робіт, повинні утримуватися в повній справності і забезпечувати безпечну роботу з них.

5.43. Площадки пересувних візків повинні бути огороджені з трьох боків перилами висотою не менше 1 м і з поперечними або поздовжніми елементами зв’язку і мати на висоті не менш 150 мм від підлоги суцільне по периметру огородження до висоти перил.

Дозволяється замінювати зв’язування суцільним огородженням або сіткою.

5.44. Колії для пересування візків повинні бути горизонтальними і паралельні ремонтній колії. Площадки візків в неробочому стані повинні бути надійно закріплені.

5.45. Випробування пересувних візків і підіймальних площадок проводиться статичним навантаженням, яке перевищує номінальну вантажопідйомність на 50%.

Огородження і перила під час випробування повинні витримувати зосереджене статичне навантаження – 70 кг.

Результати випробувань  повинні бути записані до "Журналу обліку та огляду такелажних засобів та пристроїв".

5.46. Клини для закріплення колісних пар повинні бути виготовлені за кресленнями, затвердженими в установленому на підприємстві порядку.

5.48. Всі працівники під час виконання робіт з  інструментом та пристроями повинні дотримуватися вимог НПАОП 0.00-1.30-01.

5.49. Контроль за станом виробничого обладнання, пристроїв та інструменту, відповідністю його вимогам нормативних актів, повинен здійснюватись у порядку, передбаченому системою управління охороною праці, що діє на підприємстві, в першу чергу, під час проведення перевірок згідно із триступеневим контролем стану охорони праці.

VІ. Вимоги до санітарно-побутового забезпечення працівників.

6.1. Працівники депо (ПТО) повинні бути забезпечені санітарно-побутовими і допоміжними приміщеннями відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення, затверджених наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.12.2010 №570 та від 10.02.2011 №23.

6.2. Санітарно-побутові приміщення на пунктах технічного обслуговування і підготовки вагонів до перевезень, крім того, повинні мати кімнати для короткочасного відпочинку, обігріву і прийняття їжі.

Площа приміщення для відпочинку визначається із розрахунку 0,2 м2 на одного працівника в найбільш багаточисленній зміні, але не менше 18 м2.

Відстань від приміщення для відпочинку до робочих місць, розташованих на площадці підприємства, не повинна перевищувати 150 м.

6.3. На підприємствах, пов’язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом вагонів, має бути організовано питне водопостачання працівників. З цією метою в спеціально відведених місцях повинні бути встановлені автомати з газованою водою або бачки фонтанного типу, із розрахунку: один пристрій водопостачання на 100 працівників у найбільш багаточисленній зміні. Бачки повинні бути захищені від попадання в них пилу та інших шкідливих речовин. Відстань від робочих місць до пристроїв питного водопостачання не повинна перевищувати 75 м. Температура води повинна бути не вище 20ºС і не нижче 8ºС.

6.4. Керівники підприємств та структурних підрозділів в цехах та відділеннях, де виконуються роботи, пов'язані із підвищеним забрудненням, повинні забезпечувати постійну наявність в умивальних кімнатах мила для миття рук, а також забезпечувати працівників захисними дерматологічними засобами - різні індиферентні мазі і креми (борний вазелін, ланоліновий крем тощо).

6.5. В приміщеннях цехів або дільниць мають бути медичні аптечки (сумки) першої медичної допомоги з необхідними медикаментами і перев'язочними матеріалами, а також правила і інструкції з надання першої медичної допомоги під час отруєння і при інших нещасних випадках.

VII. Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту.

7.1. Працівники депо і ПТО, які  зайняті на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, повинні бути забезпечені відповідним спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України (далі - НПАОП 60.1-3.01-04), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 №12 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за №169/8768.

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути справні і відповідати розміру і зросту робітника, якому вони видаються.

7.2. Утримання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту на підприємстві повинно відповідати вимогам Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту             (НПАОП 0.00-4.01-08), затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 №53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137.

7.3. Працівники, які використовують під час роботи нафтопродукти і контактують з ними, повинні забезпечуватися захисними пастами і мазями, які мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Працівники повинні забезпечуватися згідно встановлених норм милом та миючими засобами.

7.4. Працівники, які виконують роботи на висоті, повинні забезпечуватися запобіжними поясами. Стан та випробування запобіжних поясів повинні відповідати вимогам чинних нормативних актів з питань охорони праці.

Результати випробувань повинні заноситися в журнал, до запобіжного поясу кріпиться бирка, на якій повинен бути вказаний інвентарний номер і дата випробування.

Працівники, які виконують роботи з ремонту підвагонного обладнання та роботи, де є небезпека падіння предметів або інструментів з висоти, повинні працювати в захисних касках.

7.5. Працівники, які зазнають впливу високих рівнів шуму, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів слуху відповідно до вимог   ГОСТ 12.4.051-87 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний" (далі – ГОСТ 12.4.051-87).

7.6. Працівники, зайняті на фарбувальних роботах, повинні бути забезпечені відповідно до НПАОН 60.1-3.01-04.

7.6. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 №761.

7.7. Перелік робіт, під час виконання яких необхідно носити захисний шолом, затверджується керівником вагонного депо з врахуванням вимог   НПАОП 60.1-3.01-04.

VIII. Організація навчання та вимоги до персоналу

8.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, спеціальне навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, проведення інструктажів з питань охорони праці, а також стажування перед початком самостійної роботи, повинні проводитися відповідно до затвердженого керівником підприємства Положення підприємства про навчання з питань охорони праці, яке розроблене з урахуванням специфіки виробництва відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.02.2005 за №231/10511.

8.2. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

8.3. Особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з основної професії, так і з професії за сумісництвом.

8.4. Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється комісією. У разі задовільних результатів перевірки знань, працівникові видається посвідчення.

8.5. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512 (НПАОП 0.00-2.24-05), та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом  Міністерства охорони здоров'я України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.94 № 263/121 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554, проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників.

8.6. Відповідно до вимог Законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку" та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"  працівники повинні знати і виконувати:

вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;

правила користування засобами колективного та індивідуального захисту;

правила надання першої медичної допомоги;

вимоги виробничої санітарії;

вимоги пожежної безпеки;

правила застосування і використання протипожежного обладнання і інвентарю.

8.7. До роботи на транспортних і підіймально-транспортних засобах (електрокарах, автомашинах, кранах) допускаються особи не молодше 18 років, які мають посвідчення на право управління цими засобами, пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до           НПАОП 0.00-4.12-05, пройшли попередній та періодичні медичні огляди відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі - Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за № 846/14113, мати ІІ групи з електробезпеки.

Проходження на підприємстві передрейсового медичного огляду для водіїв транспортних засобів здійснюється відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерством внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 435/4656.

8.8. Водії транспортних засобів, які працюють на коліях залізничної станції, можуть бути допущені до роботи тільки після перевірки знань Інструкції з сигналізації на залізницях України і відповідних розділів Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

8.9. Працівники, пов’язані з роботою вантажопідіймальних механізмів повинні мати посвідчення на право роботи з ними.

8.10. До роботи на пересувних вагоноремонтних установках допускаються особи, які пройшли навчання по даним видам робіт, і перевірку знань на право управління цими установками і мають при собі посвідчення та не мають медичних протипоказань.

8.11. Усі працівники, які приймаються на роботу з важкими, шкідливими чи небезпечними умовами праці, або на роботу, яка потребує професійного добору, а також працівники віком до 21 року, перед допуском до роботи (а потім періодично) повинні проходити обов'язковий попередній медичний огляд відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

8.12. Всі працівники, які під час виконання робіт використовують (експлуатують) або обслуговують електрообладнання та устаткування повинні мати відповідну групу з електробезпеки згідно з НПАОП 40.1-1.21-98.

IХ. Вимоги безпеки праці під час маневрової роботи і огородженні вагонів.

9.1. Під час виконання маневрової роботи і огородження вагонів можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, який рухається;

підвищена або понижена температура, вологість повітря, підвищена швидкість руху повітря на робочому місці;

недостатня освітленість робочої зони.

9.2. Маневрова робота і огородження вагонів на коліях депо, ПТО повинні проводитись згідно з нормативними документами залізниць України: Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 №411, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.02.97 за №50/1854, Інструкція з сигналізації на залізницях України (далі – Інструкція з сигналізації на залізницях України), затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23.06.2008 №747, Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 31.08.2005 №507, ТРА станції, технологічного процесу і інструкції з охорони праці під час проведення маневрової роботи, яка діє на підприємстві, затвердженої згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98.

Маневрова робота повинна проводитися із забезпеченням:

особистої безпеки працівників, зайнятих на маневрових роботах;

контролю технічного обслуговування, ремонту вагонів;

збереженості рухомого складу.

Вимоги ТРА з безпечного приймання, відправлення і проходження рухомого складу по коліях станції повинні міститися в технологічному процесі  та місцевій інструкції з маневрової роботи ПТО.

9.3. Керування маневровими роботами і контроль за встановленням і зняттям сигналів огородження повинне здійснюватись працівниками змін, які призначені наказом начальника депо (ПТО). Вони повинні слідкувати за безпечним переміщенням вагонів, розчепленням і зчепленням рухомого складу, за знаходженням  працівників під час маневрових робіт, за відсутністю людей у вагонах і під вагонами, за своєчасним огородженням та зняттям огородження рухомого складу. Огородження составів поїздів і вагонів переносними сигналами повинні проводити особи із складу робітників зміни, на яких ці обов’язки покладають керівники зміни.

9.4. Відповідальний за безпечне проведення маневрових робіт повинен діяти з дотриманням вимог інструкцій, зазначених в п. 4.2 цих Правил.

9.5. Огородження колій депо і ПТО, на яких проводиться огляд, технічне обслуговування і поточний ремонт вантажних вагонів, повинно мати  централізоване керування. У разі відсутності централізованого керування сигналами огородження, переносні сигнали огородження повинні встановлюватися на вісі колії на відстані 50 м від крайніх вагонів. Якщо відстань від вагона до граничного стовпчика менше 50 м, переносний сигнал огородження з цього боку встановлюють на вісі колії проти граничного стовпчика.

9.6. Стрілочні переводи на коліях замикаються на замок, ключі від якого повинні зберігатися у особи, відповідальної за проведення робіт з технічного обслуговування, ремонту вагонів і проведення маневрових робіт.

9.7. Вагон або групу вагонів, які ремонтуються на спеціально відведених коліях, крім постійних переносних сигналів зупинки, огороджують додатково спареними гальмовими башмаками, які розміщують на обох рейках зі сторони можливого наїзду на відстані не менше 25 м від крайнього вагона або навпроти граничного стовпчика, якщо відстань до нього менше 25 м.

9.8. Огородження місця робіт проводиться на період їх виконання і знімається після їх виконання за вказівкою особи, відповідальної за проведення робіт. Зняття сигналів огородження повинно проводитися тільки після закінчення робіт і виведення працівників від поїзда (вагона) на безпечну відстань особою, відповідальною за проведення робіт. Порядок встановлення і зняття огородження розробляється відповідно до місцевих умов і відображається в технологічному процесі підприємства, затвердженому в установленому порядку.

9.9. Огородження рефрижераторного рухомого складу на коліях станції під час проведення технічного обслуговування або поточного ремонту зовнішнього обладнання секції проводиться за письмовою заявкою особи, відповідальної за роботу на секції, черговому по станції (маневровому диспетчеру).

Огородження рефрижераторних вагонів, які подані на колії ПТО, виконуються працівниками ПТО у порядку, встановленому технологічним процесом роботи.

Не дозволяється зняття огородження до повідомлення механіка керівникові робіт по технічному обслуговуванню вагонів про закінчення роботи.

9.10. До початку роботи особа, відповідальна за роботу на секції, повинна отримати письмовий дозвіл на виконання робіт від чергового по станції (маневрового диспетчера), а потім особисто переконатися в наявності огородження. Робота без огородження не дозволяється.

9.11. Розставляти рефрижераторні вагони біля рампи ПТО необхідно на відстані між ними не менше 5 м.

Розставлені вагони біля рампи ПТО закріплюються гальмовими башмаками складачами поїздів під наглядом відповідального за проведення маневрових робіт працівника ПТО.

9.12. Маневрова робота на спеціально виділених ремонтних коліях і коліях депо повинна виконуватися під керівництвом працівника, який пройшов спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 та призначеного наказом начальника депо.

Маневри поштовхами, зчеплення і розчеплення вагонів під час руху поїзда не дозволяються.

9.13. Під час виконання маневрових робіт, пов’язаних з подачею і виводом вагонів, на тупиковій спеціалізованій колії вагоноремонтні машини повинні знаходитися в кінці тупика і огороджуватися спареними башмаками, встановленими перед машиною на відстані не менше 5 м. На вагоноремонтних машинах повинен горіти сигнал, що забороняє виконання маневрів.

9.14. На наскрізних спеціалізованих коліях маневри можуть виконуватися і в разі наявності на них вагоноремонтних машин. При цьому швидкість руху локомотива і вагонів не повинна перевищувати 5 км/год, а на вагоноремонтній машині повинен горіти сигнал, що дозволяє виконання маневрів.

9.15. У разі виявлення несправностей у ходових частинах вагона, які створюють загрозу сходу з рейок, а також під час перекосу кузова або зламу його деталей несправні вузли і деталі повинні бути замінені або надійно закріплені. Якщо заміна неможлива, то дозволяється переміщення вагона по одному, під безпосереднім наглядом майстра або бригадира, не допускаючи перебування людей на сусідніх міжколійях. Швидкість пересування не більше 3 км/год за командою складача поїздів.

9.16. Технічне обслуговування і ремонт вагонів дозволяється виконувати лише після їх огородження.

9.17. Під час зустрічі поїздів "на ходу" робоче місце оглядача вагонів повинне відповідати наступним вимогам:

9.17.1. Робоче місце оглядача вагонів при зустрічі поїзда "на ходу" (далі - "острівець безпеки") повинно розміщуватися на вхідних коліях станції у відповідності до технологічного процесу роботи ПТО.

9.17.2. "Острівець безпеки" повинен мати площу не менше 2,4 м2                  (3,0 м × 0,8 м) та розташовуватись у горловині станції або у міжколійному просторі шириною не менше 4800 мм між осями суміжних колій у парках (прибуття і транзитного) ПТО і пунктів підготовки вагонів до перевезень.

9.17.3. Вибір місця та визначення площі "острівця безпеки" визначається комісією із залученням представників:

вагонного депо та ПТО;

станції;

дистанцій колії;

дистанції електропостачання;

дистанції сигналізації та зв’язку;

локомотивного депо.

9.17.4. "Острівець безпеки" з обох боків, що йдуть вздовж колій, повинен мати огорожу висотою 1,2 м та, якщо дозволяють габарити наближення споруд, обладнаний навісом для захисту від атмосферних опадів і стійкою з прожектором. Для забезпечення умов безперебійного функціонування і безпечного проведення огляду вагонів повинні бути передбачені резервні засоби освітлення. Вертикальна норма освітлення (у вертикальній площині вздовж вісі колії на рівні 1 м від поверхні землі) ходових частин вагона повинна складати не менш 50 лк.

9.17.5. Площадка під робоче місце оглядача вагонів повинна мати рівне тверде покриття на рівні баластної призми суміжних залізничних колій.

9.17.6. Робоче місце оглядача вагонів повинно бути забезпечено засобами зв’язку:

гучномовним парковим зв'язком з черговим по станції та оператором ПТО (в разі якщо такий є на ПТО);

переносним радіозв’язком.

9.18. Під час приймання поїзда "на ходу" повинні виконуватися вимоги безпеки, передбачені відповідною інструкцією з охорони праці, що діє на підприємстві.

Під час огляду вагонів поїзда "на ходу" оглядачу вагонів забороняється виходити за межі "острівця безпеки".

Х. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту вагонів.

10.1. Під час проведення технічного обслуговування та ремонту вагонів можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, який рухається;

машини та механізмі, що рухаються;

забруднюючи речовини (мастила);

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена або понижена температура, вологість повітря робочої зони;

електричний струм;

вироби, заготовки і матеріали, що переміщуються;

нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на висоті, роботах на коліях;

важкість праці.

10.2. Усі види робіт на ПТО повинні проводитися відповідно до вимог   ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности", цих Правил і технологічних процесів, які діють на підприємстві.

10.3. Для проходу працівників до місця виконання робіт та прямуванні у зворотному напрямку повинні бути визначені маршрути руху, які мають бути позначені показчиками “Службовий прохід”. В нічний час маршрути руху персоналу повинні освітлюватися.

10.4. Міжколійя повинна бути сплановані та засипані щебенем дрібної фракції.

В зоні робіт оглядача-ремонтника вагонів, слюсаря з ремонту рухомого складу не повинні розташовуватися повітропроводи для обдування стрілок, приводів централізованих стрілок, лотки тощо.

10.5. До технічного обслуговування та ремонту вагонів можна приступати тільки після отримання дозволу оператора (диспетчера) ПТО або чергового по станції (маневрового диспетчера), який він повинен дати по двобічному парковому зв’язку після вмикання системи централізованого огородження составів поїздів або одержання інформації про огородження переносними сигналами.

Встановлення переносного сигналу огородження та його зняття повинно виконуватись одним і тим же працівником або відповідальною особою.

Оглядачі вагонів по двобічному парковому зв’язку або переносному радіозв’язку зобов’язані повторити отриманий дозвіл, підтвердивши цим, що повідомлення оператора зрозуміли вірно.

10.6. Цистерни і вагони бункерного типу для нафтобітуму проходять відбір для завантаження і технічного обслуговування тільки після визначення виду вантажу, який перевозився в них раніше з метою визначення об’єму необхідних робіт під час підготовки їх до завантаження, а також для визначення заходів безпеки під час наступних ремонтних робіт.

При неможливості встановлення виду вантажу, який раніше перевозився, або сумнівів, які виникли, необхідно провести лабораторний хімічний аналіз залишків вантажу.

В залежності від результатів хімічного аналізу визначається можливість проведення ремонтних робіт на даному вагоні або необхідність попереднього промивання чи пропарювання його.

10.7. Внутрішній огляд цистерн на коліях станції прилягання до ППС повинна проводити бригада промивальників-пропарювальників ППС в складі не менше трьох осіб. На одного із них покладаються обов’язки відповідального за безпечне проведення робіт в бригаді, який зобов’язаний підтримувати постійний зв’язок з працівниками ПТО.

10.8. На електрифікованих коліях роботи з технічного обслуговування і ремонту вагонів необхідно виконувати відповідно до вимог Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях (далі -    НПАОП 60.1-1.48-00), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 № 120, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за №340/4561, і вимог інструкції з охорони праці, яка діє на підприємстві, відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98.

10.9. На електрифікованих коліях роботи з технічного обслуговування дахів вагонів і розташованого на них обладнання дозволяється виконувати тільки після зняття напруги в контактній мережі і заземлення контактної мережі згідно з НПАОП 60.1-1.48-00. Контроль за виконанням вимог безпеки, встановлених НПАОП 60.1-1.48-00 покладається на безпосередніх керівників робіт.

10.10. Вагони з великим обсягом ремонту (заміна колісної пари, боковини, надресорної балки візка, кришки люка, торцевих дверей напіввагона, дверей критого вагона) необхідно подавати на спеціалізовані колії поточного (відчіплювального) ремонту ПТО або депо.

10.11. До піднімання вагона, під час заміни частин ресорного комплекту вагона, необхідно надійно закріпити відповідний кінець надресорної балки візка до шкворневої балки рами вагона за допомогою спеціальної скоби або струбцини.

10.12. До піднімання одного кінця вагона на ремонтній позиції необхідно закріпити всі колісні пари візка протилежного кінця вагона з двох боків гальмовими башмаками.

Перед початком роботи необхідно впевнитися в справному стані обмежувачів висоти піднімання на домкратах.

10.13. У разі піднімання одного кінця вагона домкрати необхідно встановлювати під кінці шкворневої балки рами вагона, а якщо на вагоні передбачені спеціальні місця для встановлення домкратів, то домкрати встановлюються в цих місцях. Між головкою домкрата і шкворневою балкою повинна бути покладена дерев’яна прокладка товщиною 30-40 мм. Висота піднімання вагона повинна бути такою, щоб звільнити від навантаження деталі, які підлягають зніманню.

Домкрати повинні встановлюватись вертикально на тверду горизонтальну поверхню.

10.14. Підіймання одного кінця навантаженого чотиривісного вагона виконується двома домкратами, а порожнього чотиривісного вагона - одним домкратом, встановленим по поздовжній осі вагона.

10.15. Під час підтримання одного кута вагона гідравлічний домкрат зі вставкою повинен встановлюватись на головку рейки виїмкою, яка є в його опорі. На опорну поверхню вставки повинна бути накладена дерев’яна прокладка товщиною 30-40 мм.

10.16. Технічне обслуговування і ремонт гальмового обладнання вагонів в поїзді дозволяється виконувати тільки після закриття роз’єднувального крана і випуску стиснутого повітря із запасних резервуарів випускним клапаном повітророзподільника.

10.17. Перед заміною роз’єднувального крана і трубки, яка до нього підводиться, гальмо вагона повинно бути відключене перекриттям кінцевих кранів та закриттям роз'єднувального крану і випуску стиснутого повітря із запасного резервуара випускним клапаном.

10.18. Заміна кінцевого крана повинна проводитися тільки після роз’єднання магістралі. Перед роз’єднанням з’єднувальних рукавів кінцеві крани суміжних вагонів повинні бути закриті.

10.19. Стягування гальмової важільної передачі під час її регулювання повинно проводитися за допомогою спеціального пристрою.

Регулювання гальмівної важільної передачі на вагоні, заміна гальмівних колодок та ремонт іншого гальмівного обладнання повинно виконуватись після закриття роз’єднувального крану і випуску стиснутого повітря випускним клапаном  повітророзподільника. Регулювання  проводиться за допомогою ключа трубного.

10.20. Про закінчення технічного обслуговування і ремонту вагонів відповідальний за виконання робіт повинен доповісти оператору (диспетчеру) ПТО або черговому по станції (маневровому диспетчеру), який оголошує по двобічному парковому зв’язку про зняття огородження.

10.21. Під час користування двобічним парковим зв’язком необхідно дотримуватись регламенту переговорів, не допускаючи дії зайвого шуму на працівників і мешканців, розташованих поруч, житлових районів.

10.22. Під час ремонту автозчіпного пристрою відстань між вагонами на колії повинна бути не менше 10 м.

Під розчеплені вагони з боку проміжку між вагонами і з обох боків (голови і хвоста поїзда) повинні обов’язково встановлюватися гальмові башмаки.

10.23. Під час зовнішнього огляду цистерн з нафтопродуктами і вагонів з небезпечними вантажами необхідно користуватися ліхтарями у вибухобезпечному виконанні. Вмикати і вимикати ліхтарі необхідно на відстані не менше 10 м від місця огляду цистерн.

10.24. Колії технічного обслуговування і ремонту вагонів необхідно своєчасно очищати від горючих відходів, а для їх збирання в визначених місцях встановлювати металеві ящики з кришками, які щільно закриваються.

10.25. Після закінчення технічного обслуговування і ремонту з’єднання вагонів в поїзд повинно проводитися тільки після виведення всіх працівників від вагонів на безпечну відстань. Під час підходу і причіплювання локомотива до вагона (або групи вагонів) працівник, що відповідає за роботу зміни, повинен проконтролювати знаходження працівників на безпечній відстані та прийняти відповідні дії до зняття системи огородження.

10.26. Під час ремонту автозчіпного пристрою головного вагона поїзда (заміна головки автозчепу, деталей механізму зчеплення, маятникових підвісок, центруючої балочки) локомотив повинен знаходитися на відстані не менше 10 м від головного вагона. Під колеса локомотива повинні бути встановлені гальмові башмаки.

Поставлення автозчепу на місце методом співударяння вагонів не дозволяється.

10.27. Під час надходження на ПТО спеціальних вагонів з небезпечними вантажами і цистерн для перевезення скраплених вуглеводневих газів, кислот тощо, необхідно проводити роботи з особливою обережністю, враховуючи характер вантажу, який визначається по нанесених на них знаках і написах.

Якщо невідомі найменування вантажу і необхідні заходи з безпеки під час технічного обслуговування і ремонту, починати роботи з усунення несправностей до прибуття представника вантажовідправника не дозволяється.

10.28. Під час ремонту ходових частин, гальмового обладнання, автозчіпного пристрою, порожніх і завантажених цистерн і вагонів з небезпечними вантажами необхідно застосовувати неіскроутворюючий інструмент, не дозволяється паління, застосування відкритого вогню та проведення зварювальних і інших ремонтних робіт, які викликають утворення іскор.

10.29. Підіймання вагонів на спеціалізованих коліях ПТО для заміни деталей ресорного комплекту повинно проводитися домкратом відповідної вантажопідіймальності (гідравлічні або гідропневматичні домкрати вантажопідіймальністю 25-30 т). Під час технічного обслуговування з відчеплюванням та ремонту вагонів, крім перерахованих, можуть застосовуватись електричні домкрати стаціонарного або пересувного типу вантажопідіймальністю 25-40_т або козлові крани відповідної вантажопідіймальності.

10.30. Гідравлічний домкрат під час заміни деталей ресорного комплекту повинен встановлюватись у вертикальному положенні на міцні підкладки, а після закінчення підіймання вагона фіксуватися у піднятому положенні спеціальним пристосуванням або запобіжною гайкою.

Пересувний домкрат встановлюється на залізобетонні шпали відповідно до схем установки підкладок і домкрата, розроблених і затверджених відповідним управлінням  Укрзалізниці.

10.31. Пересувні домкрати повинні встановлюватися на міцні дерев’яні армовані підкладки, які знаходяться в комплекті і видаються разом з домкратами. Установка домкратів з частковою опорою на шпалу не дозволяється.

Для запобігання ковзання на опорну поверхню головки домкрата повинна бути покладена дерев’яна прокладка товщиною 30-40 мм, яка виготовлена із твердих порід дерева.

Під час підіймання вагона домкрат повинен знаходитися у вертикальному положенні.

10.32. Під час підіймання і опускання вагона не дозволяється  виконання ремонтних робіт на вагоні, а також знаходження людей на вагоні, під вагоном і у вагоні.

10.33. Підіймання вагонів за допомогою вагоноремонтних машин і установок повинне проводитися за умови виконання вимог безпеки, вказаних у технічній документації з їх експлуатації.

10.34. Під час технічного обслуговування і ремонту вагонів на ПТО у разі підіймання і опускання вагонів, ремонті ходових частин, рами, кузова автозчіпних пристроїв, гальмового обладнання необхідно дотримуватися вимог безпеки, які викладені в розділі 7 цих Правил.

10.35. Технічне обслуговування вагонів на коліях, суміжних з головними коліями станцій і на коліях, у яких відстань між осями сусідніх колій менше    4800 мм, повинне припинятися під час проходження по суміжним коліям поїзда з метою забезпечення безпеки руху поїзда та створення умов для відведення працівників на безпечну відстань згідно з вимогами Правил безпеки праці під час виконання робіт в колійному господарстві (далі - НПАОП 63.21-1.25-07), затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничому нагляду від 12.03.2007  № 43 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за № 303/13570.

ХI. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і екіпіровки рефрижераторного рухомого складу.

11.1. Під час виконання технічного обслуговування і екіпіровки рефрижераторного рухомого складу можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

шум, вібрація;

інфрачервоне випромінювання;

недостатня освітленість робочої зони;

фізичні перевантаження під час переміщення вантажів вручну;

підвищена або понижена температура поверхні обладнання;

підвищена або понижена температура, вологість повітря робочої зони.

11.2. Перед технічним обслуговуванням обладнання рефрижераторних вагонів повинне бути очищене від пилу і забруднень. Очищення обладнання необхідно проводити обтиральним ганчір’ям або подібними матеріалами. Обтиральне ганчір’я і матеріали повинні бути чистими і не вміщувати сторонніх включень (голки, металева стружка, скло тощо). Не дозволяється використовувати для очищення обладнання бензин, гас і інші легкозаймисті рідини. РРС повинен бути оснащений первинними засобами пожежогасіння відповідно до Норм оснащення об'єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем відповідно до чинних нормативно-правових актів.

11.3. Технічне обслуговування холодильної установки необхідно проводити згідно з рекомендаціями заводів-виробників рефрижераторних вагонів. Під час технічного обслуговування і ремонту електрообладнання рефрижераторного рухомого складу необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" (далі - ГОСТ 12.1.019-79), ГОСТ 12.3.019-80 "ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.3.019-80) і НПАОП 40.1-1.21-98.

11.4. Не дозволяється експлуатувати запірну арматуру з пошкодженими сальниками, клапанами, а також маховичками, які утруднюють відкривання і закривання посудин, апаратів і балонів.

11.5. Під час технічного обслуговування і ремонту рефрижераторних вагонів розкривати холодильну установку можна тільки після відкачування холодоагента із тієї частини установки, яка розкривається.

11.6. Для огляду обладнання рефрижераторного рухомого складу повинні застосовуватися переносні електричні світильники напругою до 42 В (а в машинному відділенні рефрижераторного вагона – до 12 В) або електричні кишенькові і акумуляторні ліхтарі. Кабель живлення переносного світильника повинен мати подвійну ізоляцію, а лампа захищена скляним ковпаком і металевою сіткою.

Не дозволяється застосовувати для освітлення відкритий вогонь.

11.7. Витікання холодоагенту із холодильної установки необхідно усувати негайно після його виявлення. Підтягувати болти, повністю або частково міняти сальникову набивку, запірну арматуру дозволяється тільки після пониження тиску холодоагенту у пошкодженій ділянці до атмосферного і відключення холодильної установки від основної магістралі.

Заповнення холодоагентом системи повинне виконуватися з боку низького тиску. Не дозволяється під час заповнення холодильної установки холодоагентом підігрівати балон.

11.8. Для виявлення місця витікання холодоагенту необхідно користуватись  галоїдними лампами або електронними витокошукачами. Чутливість приладу до витікання повинна складати не більше 5 грамів на рік.

11.9. Балони з холодоагентом повинні мати відповідне пофарбування та маркування та відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів з питань безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

11.10. Для приєднання балонів до холодильної установки необхідно застосовувати відпалені мідні суцільнотягнуті трубки або маслобензостійкі шланги тиском не менше 16 кгс/см2.

11.11. Матеріали, які застосовуються під час технічного обслуговування холодильних установок, повинні відповідати стандартам і технічним умовам.

11.12. Не дозволяється експлуатація холодильних установок з манометрами, у яких:

відсутня пломба або клеймо;

минув термін повірки;

стрілка манометра під час вимкнення не повертається на нульову позначку шкали;

розбите скло, або є інші пошкодження, які впливають на правильність їх показань.

11.13. Під час  розфасовування холодоагенту в балони і при його відкачуванні із холодильної установки дозволяється застосовувати балони, термін перевірки яких не минув і які призначені для  відповідного холодоагенту, що розфасовується.

11.14. Засувки, крани, вентилі та інші запірні пристрої обладнання рефрижераторного рухомого складу необхідно утримувати в справності і систематично змащувати відповідно до Інструкції з експлуатації рефрижераторного рухомого складу в міжнародному сполученні між державами-учасниками Співдружності, Латвійської республіки, Литовської республіки, Естонської республіки (Інструкція ДЧ-479), затвердженої Радою по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності, Латвійської республіки, Литовської республіки, Естонської республіки 16.03.98.

11.15. Не дозволяється змішувати холодоагенти різних типів.

11.16. Не дозволяється розташовувати в одному приміщенні з холодильними установками і балонами з холодоагентом апарати і прилади з відкритим полум’ям або температура зовнішніх поверхонь яких перевищує 300(С.

11.17. Заправляти дизельним пальним паливні баки рефрижераторного рухомого складу необхідно із заправних колонок або паливозаправника, електродвигуни яких повинні бути вибухозахисного або вибухобезпечного виконання (виготовлення),  в спеціальному місці за допомогою роздавального пістолета.

11.18. Поблизу паливороздавальних колонок, резервуарів, приймально-роздавальних майданчиків, складів повинні бути встановлені пожежні щити, до яких повинен бути забезпечений вільний доступ.

11.19. Під час екіпірування дизельним пальним РРС не дозволяється запускати дизель-генератор і проводити які-небудь роботи в машинному відділенні.

11.20. В холодну пору року під час запуску дизелів рефрижераторного рухомого складу користуються для розігріву теплою водою.

11.21. Після закінчення технічного обслуговування і екіпіровки рефрижераторного рухомого складу необхідно провести прибирання обладнання і приміщень машинних відділень.

ХIІ. Вимоги безпеки під час ремонту вагонів у депо.

12.1. Вимоги безпеки під час підготовки  до ремонту, введення вагонів у депо і постановки на позицію ремонту.

12.1.1. Під час підготовки  до ремонту, введення вагонів у депо і постановки на позицію ремонту можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, який рухається;

недостатня освітленість робочої зони;

підвищена або понижена температура, вологість повітря робочої зони.

12.1.2. Вагони, які подаються в депо для ремонту, повинні бути ретельно очищені від снігу, льоду, бруду, сміття, залишків вантажів, які перевозились і, при необхідності, промиті і продезінфіковані відповідно до Инструкции по ветеринарной и санитарной обработке вагонов после перевозок животных, продуктов и сырья животного происхождения (Інструкція 432-5), затвердженої Міністерством шляхів сполучення СРСР 17.12.85 і ОСТ 32.15-81 "ССБТ. Техническое обслуживание и ремонт вагонов. Требования безопасности" (далі – ОСТ 32.15-81).

12.1.3. Вагони, які вимагають проведення дезинфекції, повинні проходити санітарне оброблення на спеціалізованих дезінфекційних станціях (пунктах).

12.1.4. Очищення, мийка, обдування і сушіння вагонів повинні проводитися на спеціально виділеній колії або в спеціальних ангарах поза вагоноремонтною дільницею. Виділені для очищення і мийки колії повинні мати з обох боків доріжки з твердим покриттям.

12.1.5. Розставлення вантажних вагонів на вагоноремонтній дільниці, коліях відчіплювального ремонту і спеціалізованих коліях повинно проводитися з дотриманням наступних вимог:

розставлені вагони повинні бути закріплені. Спосіб закріплення встановлюється згідно з технологічним процесом на ремонт вагонів (гальмові башмаки, дерев'яні клинки).

відстань між торцевою стіною вагоноремонтної дільниці (ангара) і автозчепами крайніх вагонів повинна бути: при наявності поперечного транспортного проїзду вузької колії не менше 3 м, а поїзду широкої колії для транспортування візків і колісних пар – не менше 5 м;

відстань між автозчепами вагонів, які ремонтуються без викочування візків, повинна бути не менше 1 м;

під час ремонту вагонів з викочуванням візків стаціонарним методом ремонту відстань між вагонами встановлюється в залежності від довжини візків і відповідно до місцевих умов, щоб проходи з кожного боку викоченого візка були не менше 1 м; при поточному методі ремонту відстань між ремонтними позиціями визначається відповідними розрахунками, при цьому відстань між автозчепами вагонів, які стоять поруч, і викоченими візками повинна бути не менше 1 м. Довжина ремонтних позицій повинна визначатися з урахуванням застосування вагоноремонтних машин і інших механізмів і пристроїв.

12.1.6. Під час демонтажу і монтажу холодильно опалювальних установок секцій ЦБ-5, які знаходяться на позиціях для ремонту, відстань між автозчепами сусідніх вагонів повинна бути не менше 4,5 м.

12.1.7. Маневрова робота на коліях депо і вагоноскладальних дільницях повинна проводитися за письмовим нарядом (розпорядженням) довільної форми, який видається особою, відповідальною за проведення цих робіт.

12.1.8. Подача несправних вагонів у депо і виведення відремонтованих вагонів повинні проводитися під контролем особи, відповідальної за маневри, за графіком, погодженим керівниками депо і станції.

12.1.9. Вагони зовні вагоноскладальної дільниці повинні встановлюватися на відстані не менше 10 м від воріт.

12.1.10. Після виконання маневрових робіт колії, які ведуть на вагоноскладальну дільницю, повинні бути огороджені механічними зупиняючими пристроями, які встановлені в забороняюче положення, або гальмовими башмаками (не менше двох на кожній колії). Колії поточного ремонту повинні бути огороджені гальмовими башмаками не менше двох на кожну колію проти граничного стовпчика.

Огородження колій проводиться працівниками депо і ПТО, які призначаються наказом начальника депо.

12.1.11. Усі роботи на вагонах під час їх переміщення по коліях повинні бути припинені, а працівники відведені на безпечну відстань.

12.1.12. Перед початком ремонту ходових частин, рами автозчепного пристрою і гальмового обладнання на платформах і напіввагонах необхідно оглянути запори бортів і кришок люків. Борти платформ і кришки люків напіввагонів необхідно підняти і закріпити.

12.2. Вимоги безпеки під час підіймання і опускання вагонів.

12.2.1. Під час підіймання і опускання вагонів можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

транспортні засоби: машини, механізми, елементи підіймально-транспортного і іншого обладнання, які рухаються;

недостатня освітленість робочої зони;

предмети і інструмент, які можуть впасти з висоти.

12.2.2. Під час  планового ремонту для підіймання вагонів у депо можуть застосовуватися стаціонарні або пересувні електричні домкрати вантажопідіймальністю 25-40_т і мостові крани відповідної вантажопідіймальності з подальшою установкою вагонів на ставлюги. Підіймання порожніх вантажних вагонів краном дозволяється за умови, що навантаження від вагона на кран не перевищує його вантажопідіймальності. Вантажозахоплювальні пристрої повинні забезпечувати безпеку робіт під час підіймання вагонів.

Перевертання кузова вагона за допомогою вантажопідіймального крана, встановлення кузова вагона на металеві тумби або технологічні візки виконується відповідно до вимог технологічного процесу з виконанням вимог безпеки, що діють на підприємстві.

12.2.3. Під час підіймання вагонів домкрат повинен займати вертикальне положення. Кінцевий вихід гвинта електродомкрата не повинен перевищувати 3/4 його довжини, домкрати повинні бути обладнані автоматичними обмежувачами висоти підіймання (вимикачами-кінцевиками).

12.2.4. Під час ремонту в депо кузова вагона між рамою вагона і стаціонарною типовою металевою опорою (ставлюгою) повинна бути прокладена інвентарна дерев’яна прокладка товщиною 30-40 мм, яка виконана з твердих порід дерева.

12.2.5. На стаціонарних електричних домкратах вантажопідіймальністю 35-40 т із стальними запобіжними гайками підняті завантажені і порожні вагони можуть залишатися без ставлюг. Після підіймання вагона без підведення під нього ставлюг, роботи, які викликають появу ударних навантажень або розкачування вагонів, не допускаються.

12.2.6. Підіймання одного кінця вагона на ремонтній позиції повинне проводитися після закріплення візка протилежного кінця вагона з обох боків гальмовими башмаками: краном вантажопідіймальністю, що перевищує вагу вантажу, що підіймається, тобто половину тари вагона, з використанням фальшавтозчіпа або двома домкратами, при цьому навантаження вагона, який підіймається, на домкрати не повинне перевищувати їх вантажопідіймальності.

12.2.7. Підіймання і опускання вагона двома або чотирма електродомкратами повинне проводитися одночасно під керуванням особи, відповідальної за проведення цих робіт; випередження підіймання одного домкрата відносно другого не дозволяється. У разі випадкової зупинки одного електричного домкрата або перерві подачі напруги всі домкрати повинні бути негайно вимкнені. Після усунення несправності необхідно переконатися у відсутності перекосу вагона на домкратах і тільки після цього продовжити підіймання або опускання вагона.

12.2.8. Виконання ремонтних робіт на вагоні, а також знаходження людей на вагоні, під вагоном і у вагоні при підійманні його і опусканні не дозволяється.

12.2.9. Підіймання одного кінця транспортера при технічному обслуговуванні з відчеплюванням або деповському ремонті в депо повинно проводитись після закріплення візка протилежного кінця  транспортера гальмовими башмаками. Підіймання здійснюється  двома електродомкратами вантажопідіймальністю 30-40 т або мостовим краном, вантажопідіймальність якого перевищує половину маси транспортера, що підіймається.

12.2.10. Перестановку транспортерів усіх типів, крім зчленованих, на колію іншої ширини слід проводити двома електродомкратами вантажопідіймальністю 30-40 т або мостовим краном, вантажопідіймальність якого перевищує половину маси транспортеру, що підіймається. Підіймання транспортерів зчленованого типу під час перестановки їх на колію іншої ширини здійснюється за допомогою спеціального пристрою і гідравлічних домкратів вантажопідіймальністю не менше 25 т кожний із розрахунку два домкрата на двовісний візок.

12.2.11. Перед заміною колісних пар для забезпечення безпеки працюючих на транспортері необхідно провести підготовчі роботи із закріплення окремих деталей візків і рами відносно один одного.

12.3. Вимоги безпеки під час  ремонту ходових частин вагонів.

12.3.1. Під час виконання робіт з ремонту ходових частин вагонів можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

транспортні засоби: машини, механізми, елементи підіймально-транспортного і іншого обладнання, які рухаються;

недостатня освітленість робочої зони.

12.3.2. Транспортування і ремонт ходових частин (візків вагонів) повинні бути механізовані. Розбирання, збирання і переміщення литих деталей візків повинні проводитись за допомогою вантажопідіймальних механізмів або спеціальних пристроїв.

12.3.3. Розбирання та збирання візків вагонів повинно проводитись на спеціалізованих ремонтних позиціях (місцях), обладнаних допоміжними механізмами, на які необхідно розробити інструкції з охорони праці.

12.3.4. Колісні пар візків повинні бути підклинені спеціальними дерев'яними клинами або гальмівними башмаками.

12.3.5. Механізовані візки і транспортери для переміщення деталей вагонів повинні мати захисне пофарбування (чорно-жовті смуги) і звукову сигналізацію.

12.3.6. Для підвищення освітленості під час ремонту ходових частин вагона необхідно користуватись переносними світильниками низької напруги.

12.4. Вимоги безпеки під час ремонту кузовів і рами вагонів.

12.4.1. Під час виконання робіт з ремонту кузовів і рами вагонів можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

транспортні засоби: машини, механізми, елементи підіймально-транспортного і іншого обладнання, які рухаються;

предмети і інструмент, які можуть впасти з висоти;

фізичні перевантаження під час переміщення вантажів вручну;

нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на висоті;

підвищені рівні шуму і вібрації на робочому місці.

12.4.2. Ремонт деталей і вузлів кузовів вантажних вагонів повинен проводитися вагоноремонтними машинами або спеціальним обладнанням і пристроями відповідно до ОСТ 32.15-81. Ремонт деталей і вузлів із зніманням з вагона повинен проводитися на спеціалізованих дільницях.

12.4.3. Розбирання кузова вагона повинно починатися з покрівлі, опалубки (ізотермічні вагони і вагони спеціального призначення), потім стіни і підлога, при цьому цвяхи із дощок повинні бути видалені. Під час ремонту даху і його підшивки проводити інші роботи на вагоні не дозволяється.

12.4.4. Під час розбирання покрівлі і опалубки даху вагона, а також під час настилання опалубки, не дозволяється проводити роботи всередині вагона і біля нього. Скидання з даху вагона деталей може проводитися тільки за умови огородження місць їх падіння і під наглядом призначеного працівника.

12.4.5. Під час розбирання кузова вагона необхідно негайно прибирати частини, які знімаються (листи і дошки обшивки тощо) на спеціальні найближчі майданчики на місці або на вагоноремонтній машині. Місця зняття болтів і заклепок повинні бути огороджені щитами.

12.4.6. Подавання  деталей на дах вагона і опускання їх повинно проводитися не менше, ніж двома працівниками. За потреби підіймання або опускання важких деталей, що за вагою перевищують допустимі норми, встановлені Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я від 27.12.2001 №528, необхідно застосовувати вантажопідіймальні механізми.

12.4.7. Роботи всередині вагона, а також роботи з ремонту стін дозволяється проводити тільки після закінчення робіт по настиланню не менше половини площі підлоги або після укладання тимчасового настилу, встановлення тимчасових кришок люків рами вагонів з боку проведення робіт.

12.4.8. У вагонах з подвійною підлогою спочатку встановлюється нижній настил підлоги, а потім верхній настил підлоги.

12.4.9. Під час ремонту торцевої частини кузова вагона необхідно користуватися тільки спеціальними (відкидними) площадками або допоміжними драбинами. Ставати на автозчеп не дозволяється.

12.4.10. Встановлення на вагони засувних дверей повинно проводитися тільки за наявності дверних рейок і пристроїв, які утримують двері на вагоні. Встановлення дверей, кришок люків і бортів на вагони повинно проводитися за допомогою вантажопідіймальними механізмами.

12.4.11. Під час встановлення дверей, кришок люків, бортів, якщо вони не можуть бути відразу закріплені, потрібно робити тимчасове закріплення, яке утримує їх від падіння. Залишати остаточно невстановлені двері, кришки люків і борти без тимчасового закріплення не дозволяється.

Тимчасове закріплення дверей, кришок люків і бортів необхідно виконувати за допомогою інвентарних пристосувань, виготовлених за креслениками, затвердженими головним інженером вагонного депо.

12.4.12. Підняті борти платформи повинні бути закріплені бортовими запорами.

12.4.13. Під час заміни верхніх обв’язувальних брусів вагонів, нові бруски, які встановлюються, на час припасування їх по місцю, повинні бути закріплені.

12.4.14. Під час встановлення на вагон косоурів, підніжок, поручнів закріплення їх повинно проводитись відповідно до робочих креслень завода-виготовлювача, ремонтної документації і ОСТ 24.050-67-87 "Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Размеры и общие технические требования".

12.4.15. Для збереження стійкості кузова заміну стійок необхідно проводити послідовно, а не одночасно всіх.

12.4.16. Під час роботи на висоті інструмент і дрібні деталі слід тримати в індивідуальних сумках (спецжилетах і пасках). Не дозволяється розташовувати інструмент на даху вагона, на виступах рами і кузова.

12.4.17. Не дозволяється роз’єднувати і розбирати важільний механізм, який з’єднує кузов з рамою. Повітря із гальмової магістралі і повітряного резервуару повинне бути випущене до початку роботи.

12.4.18. Під час проведення ремонту вагона, конструкція якого передбачає можливість підйому кузова над нижньою рамою, призначеного для перевезення апатиту і апатитового концентрату, не дозволяється піднімати кузов на висоту більше 650 мм з метою запобігання пошкодження вагона.

12.4.19. Під час правлення торцевих дверей, стійок, розкосів, усунення розширення або звуження кузова за допомогою вагоноремонтної машини не дозволяється перенесення балок цього пристрою під час їх опускання і підіймання. Під час роботи необхідно слідкувати за тим, щоб рукави гідро- і пневмопроводів не були притиснуті механізмами до вагона.

12.4.20. Перед правленням стулок дверей напіввагона між дверима і стійкою необхідно закласти дерев’яну прокладку товщиною 30-40 мм.

12.4.21. Перед правленням кришок люків напіввагона необхідно впевнитись в надійності їх кріплення запірними механізмами і у відсутності на боковому каркасі кузова напіввагона в’язального дроту.

12.4.22. Відгвинчування гайок, яке вимагає застосування великих зусиль, слід проводити за допомогою гайковертів або ключів, які мають подовжену рукоятку.

Не дозволяється нарощування ключів і заповнення зазору між губками ключа і гайками прокладками.

Не дозволяється створювати додаткове зусилля під час відгвинчування (загвинчування) гайок за допомогою ударів по ключу молотком чи іншим інструментом.

12.4.23. Правильні роботи для усунення прогинів рами, балок, кришок люків на вагонах повинні проводитися спеціальними пристроями або зі зняттям цих вузлів із вагонів.

12.4.24. Правильні роботи частин рами або люків (кришок) проводити тільки тоді, коли кузов знаходиться на візках.

12.4.25. Під час зняття несправних деталей необхідно застосовувати відповідний інструмент, забезпечуючи при цьому безпеку людей, які проходять або працюють поруч.

12.4.26. Нагрівання заклепок поза приміщенням проводиться на горнах, а всередині приміщень повинно проводиться тільки на електрогорнах. Кидати нагріті заклепки від горна до місця роботи не дозволяється. Поставлення заклепок слід проводити гідропресами (гідроскобами).

12.5. Вимоги безпеки під час ремонту котлів цистерн.

12.5.1. Під час виконання робіт з ремонту котлів цистерн можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

12.5.1.1 фізичні:

підвищена загазованість повітря робочої зони;

недостатня освітленість робочої зони;

розташування робочого місця на висоті відносно підлоги;

12.5.1.2 психофізіологічні:

фізичні перевантаження;

нервово-психічні перевантаження під час виконання роботи в замкненому просторі.

12.5.2. Зварювальні роботи всередині котлів повинні виконуватися відповідно до ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.3.003-86), Інструкції по зварюванню та наплавленню при ремонті вантажних вагонів та контейнерів (далі - Інструкція по зварюванню та наплавленню при ремонті вантажних вагонів та контейнерів), затвердженої наказом Укрзалізниці від 06.11.98 № 272-Ц, Санитарным правилам при сварке, наплавке и резке металлов, затверджених Міністерством охорони здоров’я СРСР 05.03.73 (далі - СП № 1009-73).

# Роботи всередині котлів цистерн повинні виконуватися за наряд-допуском. Порядок видавання та оформлення наряду-допуску на виконання робіт повинен відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (далі - НПАОП 40.1-1.02-01), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.11.2001 №485 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 03.12.2001 за №1002/6193. До виконання робіт в котлі допускаються  тільки ті особи, на яких оформлено наряд-допуск.

Спускання працівників у котел цистерни без попереднього оформлення наряду-допуску не дозволяється.

12.5.3. Проведення зварювальних і інших робіт, пов’язаних з ремонтом котлів цистерн дозволяється тільки за наявності акта встановленої форми ВУ-19 (акт про придатність цистерн для ремонту) про придатність даної цистерни для ремонту, з підписами осіб, які виконували підготовку цистерн до ремонту. Для цистерн обов’язкова довідка про дегазацію котла цистерни відповідно до вимог  ОСТ 32.13-82 "ССБТ. Подготовка цистерн к наливу и ремонту. Требования безопасности", видана лабораторією ППС.

12.5.4. Під час проведення зварювальних робіт всередині котла цистерни кришка ковпака і клапан зливного приладу повинні бути відкриті і забезпечена припливна вентиляція з достатнім обміном повітря (не менше 6000 м3/год.) або застосовуватися спеціальне обладнання у вигляді шлангових дихальних приладів, що забезпечують подачу чистого повітря в зону дихання зварника (не менше  3000 м3/год.).

Взимку повітря, яке подається, повинно бути підігріте до температури плюс 18 - 22(С.

12.5.5. В котел цистерни може бути спущений один працівник, два працівника повинні знаходитися біля люка цистерни. Працівники всередину котла цистерни  повинні спускатися по драбинах, які знаходяться всередині котла. Якщо відсутні постійні драбини, то повинні застосовуватися переносні дерев’яні неоковані драбини, довжина яких повинна бути не менше 3,3 м.

12.5.6. Перед спусканням в котел цистерни зварник повинен надіти запобіжний пояс, що має наплічні ремені з боку спини, на перетині яких повинно бути кільце, призначене для кріплення рятувального каната. Вільний кінець рятувального каната повинен знаходитися в руках працівника, що спостерігає. Він зобов’язаний при виконанні електрозварювальних робіт всередині котла постійно знаходитися біля ковпака цистерни і уміти подавати і приймати за допомогою каната сигнали відповідно до НПАОП 40.1-1.02-01. При  необхідності, працівники, що знаходяться зовні, повинні надавати допомогу зварнику, який знаходиться всередині котла.

Під час виконання зварювальних робіт в котлі цистерни зварник повинен бути забезпечений діелектричними засобами захисту від ураження електричним струмом: діелектричними рукавичками, діелектричним гумовим килимком, каскою з діелектричного матеріалу).

12.5.7. Одночасне проведення зварювальних робіт і інших робіт зовні і всередині котла цистерни не дозволяється.

12.5.8. Не дозволяється запалювати газозварювальний пальник всередині котла цистерни. Пальник повинен бути запалений поза котлом, його подає зварнику працівник, який знаходиться біля ковпака цистерни.

12.5.9. Освітлення під час роботи всередині котла може бути штучним від джерела світла, розташованого зовні. Дозволяється застосування переносних електричних світильників (напругою до 12 В) із скляним ковпаком і металевою сіткою або акумуляторних ліхтарів.

12.5.10. Електрозварники під час роботи всередині котла цистерни повинні користуватися захисним щитком, каскою, гумовим взуттям, брезентовими або шкіряними рукавицями, наколінниками і підлокітниками, виготовленими із брезенту і вати, а для підстилання під ноги гумовим килимком, войлочною підстілкою з гумовою прослойкою або дерев’яним сухим щитом.

12.5.11. Під час виконання електрозварювальних робіт з ремонту ходових частин або рами цистерни зливний прилад повинен бути закритий, а кришка ковпака котла цистерни відкрита.

12.5.12. Під час виконання робіт на котлі цистерни на висоті працівник повинен користуватись запобіжним поясом, закріпленим до конструктивних елементів котла.

12.6. Вимоги безпеки під час ремонту гальмового обладнання вагонів.

12.6.1. Під час виконання робіт з ремонту гальмового обладнання вагонів можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

недостатня освітленість робочої зони;

вироби, заготовки і матеріали, що переміщуються.

12.6.2. Перед заміною повітророзподільників, випускних клапанів, деталей гальмового обладнання і резервуарів, підвідних трубок до повітророзподільника, перед розкриттям гальмових циліндрів і регулюванням важільної передачі, повітророзподільник повинен бути вимкнутий, а повітря із запасного і двокамерного резервуарів випущене.

12.6.3. Перед заміною стоп-крана, роз’єднувального крана і підвідної трубки від магістралі до роз’єднувального крана магістраль вагона потрібно від’єднати від джерела живлення перекриттям кінцевих кранів.

12.6.4. Під час регулювання гальмової важільної передачі для суміщення отворів в головках тяг і важелів необхідно користуватись бородком і молотком. Перевіряти збіг отворів пальцями рук не дозволяється.

12.6.5. Під час продувки магістралі для уникнення удару з’єднувальним гальмовим рукавом необхідно застосовувати кронштейн для підвішування з’єднувального рукава або притримувати його рукою біля з’єднувальної головки.

12.6.6. Перед роз’єднанням рукавів кінцеві крани суміжних вагонів повинні бути перекриті.

12.6.7. Для розбирання поршня після діставання його із гальмового циліндра необхідно кришкою циліндра стиснути пружину настільки, щоб можна було вибити штифт головки штока і зняти кришку, поступово відпускаючи її до повного звільнення пружини.

12.6.8. Перед роз’єднанням головки штока поршня гальмового циліндра і горизонтального важеля повітророзподільник повинен бути вимкнений, а повітря із запасного і двокамерного резервуарів випущене.

Виймання і встановлення поршня гальмового циліндра повинне проводитися за допомогою спеціального пристрою.

12.6.9. Перед заміною кінцевого крана необхідно роз’єднати магістраль з джерелом живлення.

12.6.10. Під час технічного обслуговування і ремонту гальмового обладнання під вагоном не дозволяється знаходитися біля головки штока гальмового циліндра з боку виходу штока і торкатися головки штока.

12.6.11. Для забезпечення безпеки працюючих простукування резервуарів робочої камери і повітророзподільника під час їх очищення, а також вигвинчування заглушок гальмових приладів і резервуарів, які знаходяться під тиском, не дозволяється.

12.6.12. Спеціальні установки, повітророзподільні колонки для випробування автогальм і інших цілей, повинні бути обладнані з’єднувальними головками.

Конструкція повітророзподільних колонок повинна відповідати проекту.

Під час  випробування автогальм не дозволяється проводити роботи з ремонту ходових частин, рам, автогальмового обладнання вагонів.

12.6.13. Під час ремонту гальмового обладнання необхідно користуватися чинними нормативно-правовими актами.

12.7. Вимоги безпеки під час ремонту автозчепних пристроїв вагонів.

12.7.1. Під час виконання робіт з ремонту автозчепних пристроїв вагонів можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, який рухається;

транспортні засоби: машини, механізми, елементи підіймально-транспортного і іншого обладнання, які рухаються.

12.7.2. Під час заміни автозчепа і поглинального апарата в составі поїзда необхідно розчепити состав поїзда, відвести головну частину поїзда на відстань не менше 10 м між вагонами, встановити спарені гальмові башмаки під колеса з боку розчіплених вагонів.

12.7.3. Зняття автозчепу і поглинального апарата з тяговим хомутом і упорною плитою з вагона і їх встановлення повинні проводитися за допомогою спеціальних підіймачів або вантажопідіймального крана.

Перед ремонтом автозчепного обладнання борти платформ повинні бути попередньо підняті і закріплені або зняті.

12.7.4. Згвинчування гайки із стяжного болта поглинального апарата дозволяється тільки на розбиральному стенді. Простукування корпусу поглинального апарата з деталями, які заклинилися, дозволяється проводити тільки в тому випадку, якщо апарат знаходиться у тяговому хомуті з упорною плитою.

12.7.5. Перед згвинчуванням двох останніх (які розташовані по діагоналі) гайок з болтів нижньої підтримуючої планки для зняття з вагона поглинального апарата під планку повинен бути підставлений спеціальний підіймач або інші вантажопідіймальні механізми.

12.7.6. Розбирання і збирання поглинального апарата повинні проводитися на спеціальному стенді.

12.7.7. Під час збирання деталей механізму автозчепа для встановлення замка на місце, натискання на нижнє плече запобіжника для підняття і направлення верхнього плеча повинно проводитися бородком або спеціальним ломиком.

12.8. Вимоги безпеки під час  виконання фарбувальних робіт.

12.8.1. Під час виконання фарбувальних робіт можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

шкідливі хімічні речовини (розчинники, фарби тощо);

підвищена або понижена температура, вологість повітря робочої зони;

нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на висоті;

недостатня освітленість робочої зони.

12.8.2. Усі виробничі процеси, які пов’язані з фарбуванням вагонів і їх деталей, повинні виконування з дотриманням вимог НАПБ А.01.001-2004,    НАПБ В.01.010-2009/510, ГОСТ 12.3.005-75 "ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.3.005-75), Санитарных норм при окрасочных работах с использованием ручных распылителей, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР 22.09.72 (далі - СН № 991-72).

12.8.3. Посадові особи та інші працівники, зайняті на фарбувальних роботах, повинні проходити щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05.

12.8.4. Усі роботи, які пов’язані з фарбуванням вагонів, повинні виконуватися в малярних дільницях або відділеннях, а у випадку їх відсутності, підготовчі операції (зачищення, грунтування, тощо) і фарбування можуть бути виконані на ремонтних позиціях (спеціалізованих дільницях) вагоноскладальної виробничої дільниці, обладнаної припливно-витяжною вентиляцією і протипожежним обладнанням у спеціально виділений час або на відкритому повітрі  при температурі не нижче ніж +5(С.

12.8.5. Фарбувальні дільниці, якщо дозволяється вимогами технології, слід розташовувати ізольовано від сусідніх приміщень. Такі дільниці повинні відокремлюватися від інших частин будівель протипожежними перешкодами відповідно до вимог нормативних документів, що діють у галузі будівництва.

12.8.6. Дозволяється фарбування вагонів на вагоноскладальній дільниці в період, коли інші роботи на дільниці не проводяться, з дотриманням вимог   НАПБ В.01.010-2009/510.

Перед початком проведення фарбувальних робіт перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

Після закінчення фарбування необхідно провітрити приміщення.

12.8.7. Очищення поверхні ручним або механізованим інструментом слід проводити в місцях, обладнаних місцевою витяжною вентиляцією.

12.8.8. Для очищення, мийки і фарбування вагонів повинні застосовуватися спеціальні підмості (площадки) пересувного або інвентарного типу. Підмості повинні бути достатньо жорсткими, стійкими, мати із зовнішнього боку поручні, драбини і пристрої для підвішування посудин з фарбою, та відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.30-01.

Не дозволяється застосування в якості підмостей розкладних драбин з закріпленими на них дошками, які виконують роль настилу.

Нанесення трафаретів може проводитися з приставних драбин. Роботи виконуються відповідно до чинних нормативно-правових актів, що визначають вимоги безпеки під час користування драбинами.

12.8.9. Під час очищення і фарбування даху та верхньої частини кузова вагона працівники повинні одягати запобіжний пояс, страхувальний канат якого повинен кріпитися до спеціального протягнутого над робочим місцем тросу або до огородження стаціонарної  площадки.

Запобіжний пояс повинен мати справні, без надривів і інших пошкоджень полотно  і наплічні ремені, справну з фіксованими стрижнями пряжку. Ремені повинні бути міцно прилаштовані, не провисати і в той же час не сковувати рухи.

12.8.10. Під час фарбування не дозволяється застосовувати матеріали, які містять свинцеві з’єднання.

12.8.11. Усі операції, які пов’язані з підготовкою суміші розчинників, приготування складів лаків і фарб, а також розведенням їх розчинниками, повинні виконуватися за технологічною картою в спеціальному приміщенні, що обладнане примусовою вентиляцією.

12.8.12. Насипання, пересипання, подрібнення і просіювання сухих фарб повинно проводитися в спеціальному місці, обладнаному витяжним зонтом таким чином, щоб забезпечувалось видалення пилу і шкідливої пари, які утворюються під час виконання цих операцій, безпосередньо від місця їх утворення.

12.8.13. Розведення сухих фарб оліфою, зберігання фарб, перероблених на фарботерній машині, а також інших розведених фарб, масел, скипидару і т.д. повинне проводитися в металевих банках, які щільно закриваються кришками.

Не дозволяється застосовувати для цієї мети дерев’яні діжки, ящики або скляну тару.

12.8.14. Запас фарб, масел, лаків, скипидару в приміщенні для приготування фарб повинен бути не більше добової потреби.

12.8.15. Під час фарбування вагонів необхідно:

готувати нітрофарбу, нітролаки в окремому приміщенні, яке відповідає вимогам пожежної безпеки;

працювати з ввімкненою вентиляцією і справним електроосвітленням;

сушити вагони закритими електронагрівальними або вогнебезпечними приладами;

підігрівати загуслі фарби, дотримуючись вимог пожежної безпеки.

12.9. Вимоги безпеки під час виконання зварювальних робіт.

12.9.1. Під час технічного обслуговування і  ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу застосовуються, в основному,  електрозварювальні та газорізальні роботи.

Під час виконання електрозварювальних робіт можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

електричний струм;

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

підвищена або понижена температура, вологість повітря робочої зони, підвищена швидкість руху повітря у робочій зоні;

підвищена температура поверхні обладнання та оброблюваних деталей.

12.9.2. Під час проведення електрозварювальних робіт необхідно забезпечити виконання вимог пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001-2004,                  НАПБ В.01.010-2009/510; електробезпеки відповідно до ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты", ГОСТ 12.1.030-81 "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление"; вимог охорони праці згідно з ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности" та Санітарних правил при зварюванні, наплавці та різанні металів № 1009-73.

Експлуатація, транспортування і зберігання балонів із стиснутими і зрідженими газами повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів з питань безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском: Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці України від 18.10.94 № 183 (далі - НПАОП 0.00-1.07-94), НПАОП 0.00-1.30-01.

12.9.3. Місця проведення зварювальних та інших вогневих робіт повинні відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004.

12.9.4. До зварювальних та інших вогневих  робіт допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та перевірку теоретичних знань та практичних навичок з конкретних способів зварювання і визначених видів зварювальних робіт, здали екзамен атестаційній комісії та мають кваліфікаційні посвідчення (електрозварники, крім того, повинні мати посвідчення про групу з електробезпеки - не нижче ІІ)  та щорічну перевірку знань з одержанням спеціального посвідчення відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003) та НПАОП 0.00-4.12-05.

12.9.5. Під час виконання зварювальних робіт зварники і їх підручні повинні бути забезпечені спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту в залежності від виду зварювання і умов його проведення відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 № 89 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за № 250/12124 (далі - НПАОП 29.0-3.02-06) та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту             (НПАОП 0.00-4.01-08), затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 №53 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за №446/15137, а також діелектричними засобами (діелектричним килимком, рукавичками тощо).

12.9.6. Перед проведенням зварювальних робіт на риштуваннях або підмостках необхідно вжити заходи проти загорання дерев’яних елементів та попадання бризок розплавленого металу на людей та риштування за рахунок встановлення  огороджень та настилів з негорючих матеріалів.

12.9.7. Не дозволяється проводити зварювальні роботи ближче 20 м від  легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів, а також свіжопофарбованих місць на вагонах.

12.9.8. Не дозволяється зберігати на зварювальній дільниці гас, бензин та інші легкозаймисті матеріали.

12.9.9. Зварювальні проводи від джерела струму до робочого місця зварника повинні бути захищені від механічних пошкоджень.

Зварювальні проводи, у разі застосування тролей, повинні підвішуватися на висоті, яка забезпечує безпеку працюючих, а у разі підземної прокладки – пропускатися під рейками в проміжках між шпалами.

Не дозволяється використовувати в якості зворотного проводу рейку.

Зворотній провід має бути суцільним та мати надійне гайкове кріплення до обладнання та заземлюючого контуру.

12.9.10. В дощову погоду зварювальні роботи повинні проводитися під навісами або прикриттям, які забезпечують безпеку робіт.

12.9.11. Для попередження впливу зварювальної дуги на інші робочі місця, місця виконання зварювальних робіт повинні бути огороджені переносними ширмами, щитками або спеціальними шторами висотою не менш 1,8 м.

12.9.12. Не дозволяється проводити зварювальні роботи на посудинах, апаратах тощо, які знаходяться під тиском.

12.9.13. Корпус стаціонарної або пересувної зварювальної машини або трансформатора, а також деталь, яка зварюється, повинні бути надійно заземлені або занулені на весь час виконання зварювальних робіт відповідно до Інструкції по зварюванню та наплавленню при ремонті вантажних вагонів та контейнерів.

Встановлення заземлення та вимоги до заземлення електрозварювальної установки повинні відповідати вимогам НПАОП 0.00-1.30-01.

12.9.14. Наявність жирних або масляних плям на газозварювальному обладнанні і інструменті не дозволяється. Замерзлі газогенератори і редуктори повинні відігріватись в теплому приміщенні або теплою водою. Застосовувати для відігрівання відкрите полум’я не дозволяється.

12.10. Вимоги безпеки під час роботи на пересувних вагоноремонтних установках.

12.10.1. Під час виконання робіт на пересувних вагоноремонтних установках можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, який рухається;

електричний струм.

12.10.2. Експлуатувати пересувні вагоноремонтні установки дозволяється на спеціально виділених дільницях з шириною міжколійя не менш 4800 мм, а на дільницях, які заново будуються і реконструюються з шириною міжколійя не менше 5300 мм.

12.10.3. Рівень головок рейок вузької колії для пересувних вагоноремонтних установок повинен бути нижче на 100 мм рівня головок рейок залізничних колій. Дозволяється на ПТО, де пересувні установки запроваджені, однаковий рівень головок рейок вузької і широкої колій.

12.10.4. Швидкість пересувної вагоноремонтної установки не повинна перевищувати в робочому положенні 0,3 км/год, в транспортному положенні –  2,7 км/год.

Не дозволяється застосовувати вагоноремонтну установку для буксирування, транспортування негабаритних предметів під час руху поїзда, а також завантажувати її більше встановленої вантажопідіймальності і перевозити на ній людей.

12.10.5. Під час обмерзання верхніх площадок вагоноремонтної установки, перед початком роботи їх слід очистити від снігу та льоду.

12.10.6. Перед ввімкненням установки в роботу необхідно випробувати всі її агрегати на холостому ходу і перевірити її справність.

12.10.7. Поповнення запасними частинами, вивантаження несправних деталей, знятих з вагонів, повинне проводитися на спеціально виділених місцях під час перерв у роботі з технічного обслуговування і ремонту вагонів.

12.10.8. Експлуатація вагоноремонтних установок не дозволяється у разі:

покриття рейок льодом, снігом, сміттям;

виходу машини за габарити рухомого складу;

наявності тріщин у вузлах і деталях;

несправності рейкових захватів;

несправного електрообладнання і несправних приладах освітлення;

несправної гальмової системи;

відсутності огороджень частин, які рухаються і обертаються;

несправного звукового сигналу;

наявності гідродомкратів і інших вантажопідіймальних механізмів, термін опосвідчення яких минув;

несправності хоч би одного тягового двигуна або насоса;

простроченого терміну періодичного огляду механізмів;

несправних запобіжних і блокувальних пристроїв;

відсутності захисних діелектричних засобів, переносних ламп і попереджувальних знаків;

контакту тролей між собою або з металоконструкцією машини;

відсутності щільного контакту струмоприймачів з тролейним проводом;

складування запасних частин, деталей і інших матеріалів в габариті вагоноремонтної машини;

проведення маневрових робіт і руху поїздів по суміжних коліях.

Випробування обладнання вагоноремонтних установок здійснюється в строки та об'ємах, встановлених у відповідних нормативно-технічних та нормативно-правових актах.

12.10.9. Під час роботи вагоноремонтної машини не дозволяється:

приводити її в рух у разі знаходження людей між порталом машини і вагоном;

знаходитися в вагоні, на вагоні або під вагоном під час правлення;

проводити її технічне обслуговування.

Після закінчення ремонтних робіт вагоноремонтна машина, інші пристрої та обладнання повинні відвозитися в установлені місця зберігання.

ХIII. Вимоги безпеки під час ремонту обладнання рефрижераторного рухомого складу.

13.1. Під час виконання робіт з ремонту обладнання рефрижераторного рухомого складу можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, який рухається;

електричний струм;

нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на висоті.

13.2. Вантажні приміщення рефрижераторних вагонів перед подачею для ремонту в депо необхідно очистити, помити і провести санітарне оброблення (продезинфікувати). Санітарне оброблення повинно проводитися на пункті промивки станції. Порядок направлення рефрижераторних вагонів на санітарне оброблення встановлюється управлінням залізниці.

13.3. Перед постановкою в складальний цех із службових і дизельних вагонів повинно бути злите паливо. Зливання дизельного палива із паливних баків рефрижераторних вагонів необхідно проводити на окремій дільниці в спеціальні ємкості.

13.4. Усі зняті для ремонту в депо вузли і деталі обладнання перед оглядом і дефектоскопією необхідно очистити і помити. Очищення і мийку вузлів і деталей необхідно проводити в спеціальних мийних машинах, обладнаних системою вентиляції, які виключають розбризкування або випаровування мийних розчинів в виробниче приміщення, пристроями для стічних вод, механізованого відведення залишків бруду.

13.5. Ремонт холодильних установок РРС в умовах депо повинен проводитися відповідно до вимог державних стандартів системи безпеки праці (ССБП) на відповідні технологічні процеси.

13.6. Перед зварюванням або паянням апаратів і трубопроводів із холодильної установки має бути вилучений холодоагент, а внутрішні порожнини з’єднані з атмосферою шляхом відкриття заглушок, пробок тощо.

Усі роботи, пов’язані з ремонтом холодильно-опалювальної установки секцій ЦБ-5, слід проводити тільки після їх демонтажу з вагона.

Не дозволяється проведення зварювання або паяння на холодильно-опалювальній установці, висунутій на монтажну рейку.

13.7. Перед зварювальними роботами паливний бак повинен бути промитий, а потім пропарений. Перед пропарюванням повинна бути перевірена концентрація пари дизельного палива всередині бака газоаналізатором.

Дозволяється проводити ремонт паливних баків електрозварюванням без пропарювання з попередньою продувкою і заповненням їх вуглекислим газом або після наповнення баків водою.

Технологічний процес на ремонт паливних баків зварюванням повинен бути погоджений з органами пожежного нагляду згідно з вимогами Закону України "Про пожежну безпеку".

13.8. Ремонт гумового настилу підлоги в вагонах необхідно проводити на спеціальній позиції, яка обладнана місцевою витяжною вентиляцією.

Гумовий клей і розчинники для ремонту слід зберігати в металевих ємностях, кришки яких щільно закриваються, в кількості не більше змінної потреби.

Під час виконання зазначених робіт необхідно користуватися респіраторами.

13.9. Під час виконання ремонтних робіт на даху РРС працівники повинні користуватися запобіжними поясами.

13.10. Після закінчення ремонту РРС у депо необхідно провести прибирання обладнання і приміщення машинних відділень, а також очищення від виробничих забруднень вантажного приміщення.

ХІV. Вимоги безпеки під час випробування обладнання рефрижераторного рухомого складу.

14.1. Під час виконання робіт з випробування обладнання рефрижераторного рухомого складу можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

електричний струм;

підвищені рівні шуму на робочому місці.

14.2. Випробування електричної міцності ізоляції електричних кіл рефрижераторних вагонів за допомогою високовольтної установки повинно проводитися на випробувальній дільниці, яка обладнана обгороджувальними щитами, сигналізацією відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

14.3. Випробувальні і ремонтні стенди, обладнання і пристрої з механічним, пневматичним або гідравлічним приводом, повинні мати відповідні технічні паспорти і інструкції з обслуговування.

14.4. Випробування високовольтного обладнання рефрижераторних вагонів повинно проводитися тільки на випробувальній дільниці.

14.5. Позиція для проведення випробувань повинна бути обладнана автоматичною світловою сигналізацією: червоне світло лампочки – позиція під напругою, зелений колір лампочки – напруга знята. Якщо лампочка не горить, позиція вважається під напругою.

14.6. Установка з випробування високовольтного обладнання вагона, повинна бути огороджена з усіх боків сіткою висотою не менше 1,7 м. Вхідні двері в приміщення повинні мати блокувальний пристрій, який забезпечує зняття напруги під час їх відкривання.

14.7. Керівник робіт повинен чітко знати електричну схему рефрижераторного вагона, який випробовується, будову і принцип дії випробувальної установки, а також порядок і послідовність проведення випробувань, які він повинен повідомити учасникам випробувань під час інструктажу перед початком робіт.

14.8. Стендові випробовування повинні проводитись керівником робіт, який призначений наказом керівника депо.

14.9. Керівником робіт з випробовування електричної міцності ізоляції електричних кіл повинна бути призначена особа, яка має групу по електробезпеці не нижче IV.

14.10. На випробовувальній дільниці у керівника робіт повинен бути затверджений технологічний процес, а також паспорт на випробувальну установку.

14.11. Перед початком обкатки і випробовувань на випробовувальних стендах повинно бути перевірено:

кріплення усіх вузлів і деталей обкаточного стенду;

наявність, справність і кріплення захисних огороджень і заземлюючих проводів;

справність підіймальних механізмів і захоплюючих пристроїв;

робота сигналізації під час випробовування.

14.12. Стендові випробовування дизель-генератора повинні проводитись в окремому приміщенні, звукоізольованому від інших приміщень, що має облаштоване витяжною вентиляцією. Площа та розміри таких приміщень повинні відповідати будівельним проектам, розробленим з дотриманням вимог чинних будівельних норм.

Працівники, які проводять стендові випробовування, повинні мати індивідуальні засоби захисту від шуму відповідно до вимог НПАОП 60.1-3.01-04.

14.13. Розбирання і збирання дизелів, а також їх вузлів, слід проводити на стендах-кантувателях, які відповідають ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.003-91) з використанням інструменту і пристроїв, наведених в технологічному процесі на ремонт дизелів.

Працівники, які виконують дані роботи, повинні забезпечуватися мазями і кремами для захисту шкури рук від підвищеного забруднення мастилом.

14.14. На всіх випробувальних дільницях під час випробовувань не дозволяється присутність сторонніх осіб.

14.15. Випробовування котлів опалення і кухонної плити повинне проводитися в службовому вагоні секції на спеціально виділеному місці за межами цехів.

ХV. Вимоги безпеки під час розбирання вагонів на металобрухт.

15.1. Під час виконання робіт з розбирання вагонів на металобрухт  можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, який рухається;

транспортні засоби: машини, механізми, елементи підіймально-транспортного і іншого обладнання, які рухаються;

підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

підвищені рівні шуму на робочому місці;

нервово-психічні перевантаження під час виконання робіт на висоті;

підвищена температура поверхні обладнання;

вироби, заготовки і матеріали, що переміщуються;

електричний струм;

важкість праці.

15.2. Роботи з розбирання вагонів на металобрухт повинні проводитися відповідно до вимог цих Правил.

15.3. Наказом начальника депо повинні бути призначені особи, відповідальні за:

розбирання вагонів;

проведення маневрів, поставлення і зняття огороджень;

безпечне переміщення вантажів кранами;

електробезпеку;

технічно справний стан кранів, вантажозахоплювальних пристроїв, електро- і газозварювальне обладнання;

газове і складське господарство;

протипожежний стан.

15.4. Вагони на позиції розбирання повинні, як правило, переміщуватися механізованим способом (електричні маневрові лебідки тощо).

15.5. Вагони на позиціях розбирання повинні закріплюватися гальмовими башмаками з обох боків. Порядок поставлення і зняття башмаків повинен бути відображений в інструкції з охорони праці під час підготовки вагонів до розбирання.

15.6. Перед початком різання вагонів необхідно:

підготувати до роботи обладнання для газополум’яного різання;

перевірити стан приставних драбин, піднімальних площадок і переконатися в їх справності;

переконатися у відсутності на майданчику легкозаймистих і горючих рідин і матеріалів, в знаходженні обладнання для газового та гасового різання на безпечній відстані від місця проведення робіт. Відстань при газовому різанні повинна бути не менше: 10 м – від групи балонів з киснем та горючими газами; 5 м – від окремих балонів з киснем та горючими газами; 3м – від газопроводів горючих газів, а також від газорозбірних постів, розміщених у металевих шафах. При гасовому різанні бачок з гасом повинен бути справним і розміщуватись на відстані не менше 5 м від балонів з киснем та від джерел відкритого вогню і не менше 3 м від робочого місця різальника;

погодити порядок і послідовність операцій газорізальника з кранівником і стропальником.

Не дозволяється приступати до роботи без відповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (рукавиці, захисний шолом тощо).

15.7. Перед початком газорізальних робіт небезпечна зона повинна бути огороджена (переносними щитами, строкатою стрічкою тощо). В місцях можливого проходу людей встановлюються попереджуючі знаки" згідно з    ГОСТ 12.4.026-76.

Під час виконання робіт по різанню вагонів газорізальник повинен:

виконувати роботи у відповідальності з технологічним процесом для кожного типу вагонів;

проводити різання частин вагонів тільки після їх стропування;

обпирати приставні драбини, що застосовуються для потрапляння до місця проведення робіт, тільки на нерухомі частини вагона, попередньо переконавшись в надійності їх установки;

слідкувати за відсутністю людей в небезпечній зоні (можливого падіння частин вагонів, викиду струменю розплавленого металу) і попереджати їх про небезпеку;

виконувати різання так, щоб останній (завершальний) різ проводити, по можливості, з рівня землі, знаходячись під прикриттям невідрізаної частини вагона або маючи можливість туди відступити;

розташовувати на майданчику шланги так, щоб під час роботи і переході на нове місце не піддавати їх дії бризок розплавленого металу і щоб на них не могли впасти відрізані частини.

Виконання газорізальних робіт з приставних переносних драбин забороняється.

15.8. Під час розрізання вагона кранівник і стропальник повинні:

виконувати вимоги Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 №132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 09.07.2007 за №784/14051 (далі - НПАОП 0.00-1.01-07);

стропувати відрізані частини відповідно до затверджених схем стропування за всі стропувальні отвори і не допускати косого натягнення стропів;

натягнення віток стропів проводити до легкого їх натягнення так, щоб під час  відрізування застропованої частини вагона, з одного боку не було різкого падіння її на недостатньо натягнутих (провислих) вітках, а з іншого – щоб не відбувався відрив і ривок відрізаної частини через надмірно натягнуті вітки стропів;

перед підійманням відрізаної частини впевнитися в тім, що вона повністю відділена від вагона, який розбирається, і нічого не заважає її вільному підніманню;

починати підіймання вантажу тільки за командою стропальника, впевнившись у відсутності людей в небезпечній зоні;

перед переміщенням вантажу необхідно попередньо підняти його на висоту 100-200 мм і зробити зупинку, впевнившись в надійності роботи гальма механізму підйому, правильності стропування, провести подальші операції з вантажем;

для розвертання відрізаної частини необхідно користуватися багром або спеціальною відтяжкою;

під час переміщення відрізаної частини піднімати її на висоту не менше 0,5 м над предметами, які зустрічаються на шляху переміщення.

15.9. Під час відділення і піднімання відрізаної частини, роботи по відрізанню повинні бути припинені і відновлені тільки після того, як вона буде відведена на відстань не менше 5 м.

15.10. Підготовлені до відвантаження розрізані частини вагонів повинні складуватися на майданчику так, щоб витримувалися габарити наближення до рухомого складу і будівель.

Відстань від розібраних частин вагонів до зовнішньої грані головки крайньої рейки повинна бути не менше:

2,0 м при висоті складування до 1,2 м;

2,5 м при висоті складування більше 1,2 м.

Висота складування розібраних частин вагонів не повинна перевищувати    2 м.

15.11. Місця проведення вогневих робіт з розбирання вагонів повинні розташовуватися на відстані від:

перепускних рампових газових установок і ацетиленового генератора не ближче 10 м;

постів з балонами з киснем та з горючими газами не ближче 5 м;

газопроводів горючих газів, газорозбірних постів, розміщених у металевих шафах – не ближче 3 м.

15.12. Працівники, що виконують газорізальні роботи під час розбирання вагонів на металобрухт, повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ в обсязі газорізальника відповідно до НПАОП 29.0-3.02-06.

ХVІ. Вимоги до транспортування і зберігання вузлів, деталей і інших матеріалів.

16.1. Під час виконання транспортування і зберігання вузлів, деталей і інших матеріалів можуть мати місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

транспортні засоби: машини, механізми, елементи підіймально-транспортного і іншого обладнання, які рухаються;

важкість праці.

16.2. У депо і ПТО повинен бути встановлений перелік осіб, які відповідальні за зберігання і видачу легкозаймистих, вогненебезпечних матеріалів, хімічних реактивів і отруйних речовин.

Не дозволяється допускати сторонніх осіб до зберігання та видачі зазначених речовин та матеріалів.

Для їх зберігання і видачі мають бути відведені спеціальні приміщення, які обладнані вентиляційними установками і ізольовані від інших приміщень.

16.3. Кількість і способи зберігання легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів у виробничому приміщенні повинно встановлюватись наказом керівника підприємства відповіднодо вимог НАПБ А.01.001-2004 за погодженням з органами державного пожежного нагляду.

16.4. Видача легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів (бензин, гас, спирт, лаки, фарби, масла тощо) повинна проводитися в установленому на підприємстві порядку, при цьому бензин, гас, спирт тощо видаються в посудини з кришками, які щільно закриваються.

16.5. Для зберігання використаного обтирального матеріалу в депо і на ПТО повинні бути встановлені спеціальні металеві ящики з кришками, які щільно закриваються. Ящики повинні очищатися по мірі їх заповнення, але не рідше одного разу за зміну.

16.6. Збирання сміття і відходів повинно проводитися в спеціальну тару, яка розташована у відведених для неї місцях. По мірі накопичення сміття і відходи повинні своєчасно вивозитися.

16.7. Матеріали, деталі, вироби і інші вантажі повинні складуватися і зберігатися на спеціально підготовлених для цього майданчиках і стелажах.

Під час укладання деталей і матеріалів в штабель застосовуються стійки, упори і прокладки. Спосіб і висота укладання штабелів повинна визначатися із умов стійкості предметів, які укладаються і зручності зачалювання під час використання вантажопідіймальних механізмів.

Спосіб складування деталей вагонів повинен визначатись технологічним процесом на ремонт вагонів з урахуванням місцевих умов.

16.8. Складування деталей і матеріалів вздовж залізничних колій дозволяється проводити не ближче 2м від зовнішньої головки рейки при висоті вантажу до 1,2 м, а при висоті від 1,2 до 2 м - не ближче 2,5 м.

16.9. Стелажі і столи, призначені для складування деталей і матеріалів, повинні виготовлятись за проектом, затвердженим головним інженером вагонного депо. На видних місцях стелажів і столів,  повинні бути нанесені чіткі написи про допустимі навантаження, встановлені проектом. Перед допуском в експлуатацію стелажі і столи повинні пройти  випробування статичним навантаженням, яке на 10% перевищує допустиме.

Стелажі, столи, шафи і підставки по міцності повинні відповідати масі деталей і матеріалів, які укладаються на них.

Ширина проходів між стелажами, шафами і штабелями повинна бути не менша 0,8 м.

Укладання на стелажі і прибирання знятих з вагона деталей і запасних частин повинне проводитися в світлий час доби працівниками, що пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці згідно з     НПАОП 0.00-4.12-05.

16.10. Для складування і транспортування дрібних деталей і заготовок повинна бути передбачена спеціальна тара, яка забезпечить безпечне транспортування і зручне стропування для переміщення кранами.

16.11. Рухатися авто- і електрокари, інші транспортні засоби по території депо і ПТО повинні тільки по призначених для цього проїздах зі швидкістю не більше 10 км/год, на ремонтних дільницях не більше 5 км/год, а в вузьких проходах і приміщеннях не більше 3 км/год.

Транспортні доріжки повинні бути позначені габаритними лініями.

16.12. Транспортувати запасні частини і матеріали по міжколійях дозволяється тільки у разі відсутності руху рухомого складу по сусідніх коліях.

Відстань між транспортними засобами, які рухаються один за одним, повинна бути не менше 20 м.

16.13. Вантажі, які перевозяться по міжколійях, не повинні виступати по ширині за габарити транспортних засобів.

Вантаж необхідно укладати на середину платформи транспортного засобу і закріпляти від можливого скочування під час руху.

Вантаж, який перевозиться, не повинен перевищувати вантажопідіймальності транспортного засобу.

16.14. Під час перекочування колісних пар по коліях вручну для запобігання травмувань працівників не дозволяється знаходитися попереду колісної пари.

Складування колісних пар необхідно проводити в один ярус з обов’язковим закріпленням дерев’яними клинами.

Зберігання колісних пар повинно проводитися відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

16.15. Запасні частини і матеріали, які необхідні під час технічного обслуговування і ремонту вагонів, повинні знаходитися на стелажах, які розташовані уздовж стін вагоноскладальної дільниці, на міжколійях ПТО, на пересувних вагоноремонтних установках.

16.16. Складувати рами візків слід не більше ніж у два яруси.

Голова Державної служби гірничого

нагляду та промислової безпеки України  	         	            	        О.І. Хохотва

І. Загальні положення.

ІІ. Скорочення.

ІІІ. Загальні вимоги безпеки

IV. Вимоги до території, виробничих будівель, приміщень, майданчиків і робочих місць.

V. Вимоги до виробничого обладнання, пристроїв і інструменту.

VІ. Вимоги до санітарно-побутового забезпечення працівників.

VII. Вимоги до застосування засобів індивідуального захисту.

VIII. Вимоги до працівників.

IХ. Вимоги безпеки під час маневрової роботи і огородженні вагонів.

Х. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту вагонів.

ХI. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і екіпіровки рефрижераторного рухомого складу.

ХIІ. Вимоги безпеки під час ремонту вагонів у депо.

7.1. Вимоги безпеки під час підготовки  до ремонту, введення вагонів у депо і постановки на позицію ремонту.

7.2. Вимоги безпеки під час підіймання і опускання вагонів.

7.3. Вимоги безпеки під час  ремонту ходових частин вагонів.

7.4. Вимоги безпеки під час ремонту кузовів і рами вагонів.

7.5. Вимоги безпеки під час ремонту котлів цистерн.

7.6. Вимоги безпеки під час ремонту гальмового обладнання вагонів.

7.7. Вимоги безпеки під час ремонту автозчепних пристроїв вагонів.

7.8. Вимоги безпеки під час  виконання фарбувальних робіт.

7.9. Вимоги безпеки під час виконання зварювальних робіт.

7.10. Вимоги безпеки під час роботи на пересувних вагоноремонтних установках.

ХIII. Вимоги безпеки під час ремонту обладнання рефрижераторного рухомого складу.

ХІV. Вимоги безпеки під час випробування обладнання рефрижераторного рухомого складу.

ХV. Вимоги безпеки під час розбирання вагонів на металобрухт.

ХVІ. Вимоги до транспортування і зберігання вузлів, деталей і інших матеріалів.