|  | Затверджено Наказ МНС України " ____ " _____ 2012 № ______ |
| --- | --- |

Правила

охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

І. Галузь застосування

1.1. Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму (далі - Правила) поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які займаються поточним ремонтом і підготовкою до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму.

1.2. Правила встановлюють основні вимоги безпеки під час виконання робіт з поточного ремонту і підготовки цистерн до наливу світлими і темними нафтопродуктами та вагонів бункерного типу для нафтобітуму (далі - вагони-бункери) на промивально-пропарювальних станціях, пунктах і поїздах (далі - ППС).

1.3. Правила не розповсюджуються на роботи з поточного ремонту і підготовки цистерн до наповнення рідкими хімічними речовинами (кислотами, спиртами, зрідженими газами тощо) та іншими матеріалами, а також на ремонт цистерн і вагонів в умовах депо.

ІІ. Скорочення

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту

ППС – промивально-пропарювальна станція

ПТО – пункт технічного огляду вагонів

СЕС – санітарно-епідеміологічна служба

ІІІ. Загальні вимоги

3.1. Обробка цистерн під час підготовки їх до ремонту і наливу може проводитися (в залежності від кліматичних умов) на відкритих естакадах або на естакадах, розташованих в приміщеннях, які мають необхідне обладнання і оснащення.

В районах із розрахунковою зовнішньою температурою нижче мінус 30оС цистерни повинні оброблятись на естакадах, розміщених в закритих приміщеннях.

3.2. Під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн і вагонів-бункерів у відповідності до ГОСТ 12.0.003-74 "ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация" на працівників можуть впливати наступні основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, що рухається;

транспортні засоби, що рухаються, електрокари, самохідні вишки або візки для огляду котлів цистерн;

машини, механізми, що рухаються;

рухомі частини насосного, зливного, підіймально-транспортного і іншого обладнання;

предмети і інструмент, що падають з висоти;

підвищене значення напруги електричного кола, замкнення якого може здійснитися через тіло людини;

підвищені рівні шуму і вібрації насосного і компресорного обладнання;

недостатня освітленість робочої зони і недостатність природного світла під час роботи всередині котла цистерни;

підвищена температура поверхонь обладнання, підвищений тиск пари під час обробки цистерн;

підвищена загазованість і запиленість повітря робочою парою і аерозолями нафтопродуктів;

підвищена і знижена температура, вологість і рухомість повітря робочої зони під час роботи на відкритому повітрі;

хімічні фактори, які впливають на організм людини через дихальні шляхи, систему харчового травлення і шкіру;

нервово-психічні перевантаження під час роботи на висоті і всередині  котлів цистерн.

3.3. Рівень шуму і вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати значень, встановлених Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (ДСН 3.3.6.037-99), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №37, Державними санітарними нормами виробничої  загальної та локальної вібрацій                   (ДСН 3.3.6.039-99), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №39, ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности", ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования".

3.4. Параметри мікроклімату на робочих місцях, влаштованих у виробничих приміщеннях, повинні відповідати вимогам Державних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень (ДСН 3.3.6.042-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №42.

3.5. Показники рівнів електромагнітних полів на робочих місцях повинні не перевищувати значень, встановлених Державними санітарними нормами та правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів (ДСН 3.3.6.096-02), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 №476, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за №203/7524.

3.6. Показники важкості та напруженості праці працівників повинні відповідати вимогам Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2001 №528.

3.7. Освітленість робочих місць в приміщеннях і на відкритих майданчиках ППС повинна відповідати вимогам державних будівельних норм "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення" (далі - ДБН В. 2.5-28-2006), затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168  та Норм штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту, затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 25.04.91.

3.8. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони на ППС повинен відповідати значенням ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (далі – ГОСТ 12.1.005-88).

3.9. При організації виробничого процесу поточного ремонту і підготовки цистерн і вагонів-бункерів до наливу нафтопродуктами необхідно:

встановити маршрути пересування працівників по території ППС;

влаштувати пішохідні проходи і проїзди для транспортних засобів;

забезпечити централізовану систему обгородження рухомого складу цистерн і окремих цистерн, а також обгородження переносними сигналами встановленого зразка;

забезпечити захист обслуговуючого персоналу від ураження електричним струмом на електрифікованих коліях станції відповідно до Правил техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання, автоблокування, затверджених Міністерством  шляхів сполучення СРСР  20.02.87;

забезпечити захист від статичної напруги відповідно до вимог чинного законодавства;

забезпечити працівників необхідним безпечним інструментом, пристроями, засобами захисту і контролю;

забезпечити зливання залишків нафтопродуктів таким чином, щоб виключалось виділення в повітря небезпечних речовин і забруднення шкіри працюючих;

встановити контроль за параметрами технологічного процесу, який виключає  виділення газів, пари і рідини в робочу зону;

забезпечити наявність виробничого обладнання, яке виключає контакт працюючих із шкідливими речовинами;

впровадження автоматизованих і механізованих способів з обробки цистерн і вагонів-бункерів.

3.10. На всіх ППС мають бути:

дані Правила;

інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві, які розроблені для всіх видів робіт, що проводяться на ППС і професій працівників, відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці (далі - НПАОП 0.00-4.15-98), затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 №9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за №226/2666, із зазначенням в них прийнятої на підприємстві системи оповіщення працівників під час виникнення аварій, а також способів надання першої медичної допомоги;

інструкції з пожежної безпеки відповідно до НАПБ А.01.001-2004.

Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах з поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн, зобов'язані пройти попереднє до початку роботи та щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці, а також стажування перед початком самостійної роботи, відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.02.2005 за №231/10511, та пройти протипожежний інструктаж, спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) та перевірку знань згідно з вимогами Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (далі - НАПБ Б.02.005-2003), затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 №368 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за №1148/8469.

3.11. На ППС повинен бути розроблений план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій відповідно до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (НПАОП 0.00-4.33-99), затвердженого  наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.99 №112, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за №424/3717, з яким повинні бути ознайомлені всі працівники.

3.12. Загальні вимоги пожежної безпеки, вимоги до утримання 
ППС, повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (далі - НАПБ В.01.010-2009/510), затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.12.2009 № 1322, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.03.2010 за № 230/17525.

3.13. Для забезпечення пожежної безпеки виробничих процесів на ППС необхідно дотримуватись вимог Правил пожежної безпеки в Україні  (далі - НАПБ А.01.001-2004), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 №123, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.12.2004 за №1410/10009.

3.14. Для всіх будівель та приміщень, а також зовнішніх виробничих і складських дільниць, має бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас вибухонебезпечної або пожежонебезпечної  зони відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004 та Норм визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (НАПБ Б.03.002-2007), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2007 №833. Категорію та клас пожежної небезпеки необхідно позначати на вхідних дверях приміщень та у межах зон усередині приміщення та зовні.

3.15. На ППС повинен бути передбачений надійний зв'язок із найближчим підрозділом пожежної охорони.

3.16. Засоби пожежогасіння та пожежна сигналізація повинні постійно утримуватися в справному стані та відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004, Правила експлуатації вогнегасників (НАПБ Б.01.008-2004), затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 №152 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за №555/9154,         Типових норм належності вогнегасників (далі - НАПБ Б.03.001-2004), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 №151 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за №554/9153, Норм оснащення об’єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем (далі - НАПБ 03.004-2002), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09.07.2002 №453, та державних будівельних норм "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд" (ДБН В.2.5-13-98*), затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 № 247.

3.17. ППС, які знов проектуються і реконструюються, повинні обладнуватися автоматичними засобами пожежної автоматики відповідно до НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 161 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за №990/11270, сигналізації, засобами автоматичного контролю вибухонебезпечних концентрацій речовин у повітрі і автоматичними засобами пожежогасіння.

Незалежно від наявності автоматичних засобів пожежної сигналізації і пожежогасіння в приміщеннях і на території ППС повинні розміщуватись пожежна техніка та  первинні засоби пожежогасіння відповідно до                 НАПБ Б.03.001-2004 та НАПБ 03.004-2002.

3.18. Організація і ведення технологічних процесів на ППС повинні відповідати вимогам нормативно-технічної документації на відповідні процеси, а також вимогам НАПБ В.01.010-2009/950.

3.19. Естакади і майданчики слід очищати від залишків нафтопродуктів і промивати гарячою водою не рідше, ніж  один раз у зміну.

3.20. Під час організації і ведення технологічних процесів необхідно здійснювати:

періодичний контроль за станом повітря робочої зони (рекомендується встановлення автоматичних газоаналізаторів контролю концентрацій шкідливих речовин) згідно з вимогами ГОСТ 12.0.005-88;

періодичний контроль функціонування систем сигналізації і пожежогасіння згідно з НАПБ А.01.001-2004;

своєчасне вилучення вибухопожежонебезпечних відходів виробництва.

3.21. У виробничих і складських приміщеннях, в яких використовуються або зберігаються речовини і матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації парів та газів, встановлюються газоаналізатори для контролю стану повітряного середовища. У разі відсутності автоматичних газоаналізаторів необхідно регулярно проводити аналізи повітряного середовища іншими приладами. Періодичність і методика проведення аналізів мають бути відображені в технологічному процесі підприємства відповідно до ГОСТ 12.1.005-88.

3.22. Приміщення, в яких розміщені вибухопожежонебезпечні виробництва, мають бути обладнані автоматичними засобами контролю параметрів процесу, сигналізацією досягнення граничних значень і системами блокування, що запобігають виникненню аварійних ситуацій, які повинні забезпечувати:

включення в роботу звукової і світлової сигналізації;

включення аварійної вентиляції;

зупинку компресорів, насосів та інших апаратів або включення в роботу аварійних засувок (відсікаючих клапанів), які припиняють надходження у технічне устаткування і комунікації виробничого приміщення пожежонебезпечних речовин;

викидання горючих газів або зливання легкозаймистих речовин та горючих речовин (далі - ЛЗР та ГР) з аварійного технологічного устаткування за межі виробничого приміщення або подачу флегматизаторів у технологічне устаткування і комунікації.

3.23. Для забезпечення аварійного зливу пожежонебезпечних речовин на ППС необхідно мати аварійні ємності, які розташовуються за межами виробничих будинків.

3.24. Збірні і аварійні ємності для ЛЗР та ГР необхідно обладнувати сигналізаторами максимального рівня заповнення, а при необхідності і переливними трубами, зв’язаними з витратними та аварійними ємностями.

3.25. ППС повинна відповідати вимогам розділу XV НАПБ В.01.010-2009/510.

На території ППС не дозволяється:

підніматися на естакаду під час обледеніння цистерн та естакади, коли відсутні огородження, поручні;

палити і застосовувати відкритий вогонь;

виконувати роботи, коли несправні перехідні містки;

переходити з естакади на цистерну без перехідних містків;

знаходитись стороннім особам біля місць оброблення цистерн або на естакаді;

прокладати над залізничними коліями, будинками і спорудами повітряні   електромережі;

зливати залишки легкозаймистих, горючих рідин і інших залишків нафтопродуктів разом із водою і конденсатом в загальну каналізаційну мережу, відкриті канави, під укіс тощо;

застосовувати драбини, що утворюють іскри від ударів і тертя, для спускання людей в цистерну;

застосовувати інструмент з іскроутворюючого матеріалу та взуття, яке має стальні пластини або цвяхи;

залишати обтиральні матеріали всередині і на зовнішніх частинах цистерн;

в’їзд локомотивів в депо очищення і під естакади.

3.26. Палити на території ППС дозволяється тільки в спеціально обладнаних для цього місцях, які погоджені із відомчою пожежною охороною (за її відсутності, органами державного пожежного нагляду) і позначені відповідними знаками.

3.27. На ППС необхідно постійно забезпечувати справний стан фільтрів вентиляційних установок і очисних споруд.

3.28. Поводження з промисловими відходами (залишки нафтопродуктів; баластний шар і поверхня землі, а взимку і сніг, які забруднені і просочені нафтопродуктами; обтиральні матеріали; шлам, що вилучається із цистерн, тощо) на території ППС організовується відповідно до вимог Гігієнічних вимог щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення (далі - ДСанПіН 2.2.7.029-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 № 29.

3.29. Мийні розчини та засоби, які використовуються для зовнішнього і внутрішнього очищення цистерн, повинні мати позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

3.30. Промивальна вода під час оброблення цистерн з-під етильованого бензину повинна збиратися у вакуумзбірники або спеціальні резервуари. Цю воду необхідно нейтралізувати густим розчином хлорного вапна із розрахунку не менше 2 кг на 1000 л води або шляхом екстрагування тетраетилсвинцю із води неетильованим бензином або гасом.

Для нейтралізації застосовується свіжоприготовлений  густий розчин хлорного вапна.

3.31. Зливання нейтралізованої промивальної води в загальний колектор у відповідності із технологічним процесом дозволяється через 70 хвилин після введення у вакуумзбірник або резервуар кашки хлорного вапна. Місця зливання промивальної води, яка пройшла нейтралізацію, повинно бути погоджено з головним державним санітарним лікарем на залізничному транспорт.

3.32. Зливання промивальної води в очисні споруди ППС дозволяється після оброблення цистерни тільки з-під нафтопродуктів. Знешкодження промивальної води, яка зливається із спецестакад після оброблення цистерн з-під етильованого бензину, повинне проводитися в окремих очисних спорудах.

3.33. Каналізація повинна забезпечувати відвід і очищення виробничих стоків від усіх об’єктів у відповідності з вимогами санітарних норм.

3.34. Комплекс очисних споруд повинен забезпечувати очищення промивальної води до встановлених норм і передбачати повторне використання її по замкнутому циклу. Використання промивальної води має бути замкнене (безвитічне).

Для збирання і нейтралізації промивальної води на ППС мають бути наступні споруди: зливно-наливний стояк, приймальний резервуар, резервуар екстрагування, брудовідстійник, бензоуловлювач, акумулятор води, резервуар для етильованого бензину, накопичувач осаду.

Нафтоуловлювачі повинні регулярно очищатися від шламу, бруду і нафтопродуктів механізованим способом.

3.35. Усі побічні продукти технологічного процесу під час підготовки цистерн і вагонів-бункерів для ремонту і наливу повинні максимально утилізуватися.

3.36. Під час розробки технологічних процесів з ремонту і підготовки цистерн до наливу нафтопродуктів, крім цих Правил, необхідно керуватися ГОСТ, ДБН, СНиП та іншими міжгалузевими, галузевими нормативними актами з  охорони праці і охорони навколишнього природного середовища.

3.37. Підготовка цистерн та вагонів-бункерів на ППС до ремонту і наливу повинна проводитись за технологією, що погоджена висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

3.39. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємстві повинні проводитись  згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112.

3.40. Контроль за станом охорони праці і дотриманням вимог цих Правил на ППС має здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

# 3.41. В складі ППС може створюватися хімічна лабораторія, яка оснащена необхідним обладнанням і приладами. Лабораторія повинна визначати найменування залишків нафтопродуктів, які раніше перевозилися,  в котлах цистерн, перевіряти їх на вибухонебезпеку газоповітряного середовища і визначати концентрацію шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Під час виконання роботи працівники хімічної лабораторії повинні дотримуватися вимог НАПБ В.01.010-2009/510.

ІV. Вимоги до працівників та перевірка знань працівників

4.1. До роботи з поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн і вагонів-бункерів допускаються чоловіки не молодше 18 років, які пройшли попередній при прийнятті на роботу медичний огляд відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113 та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.04.2010 №240, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 537/17832, вступний і первинний інструктажі на робочому місці, навчання, перевірку знань з питань охорони праці і стажування згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05.

Застосування праці жінок на ППС дозволяється тільки на роботах, які не заборонені Переліком важких робіт та робіт із шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за № 51/260.

4.2. Відповідно до вимог Законів України "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" працівники ППС повинні знати і виконувати:

# технологію ремонту і підготовки цистерн до наливу різних нафтопродуктів;

способи визначення роду залишків вантажу, що раніше перевозився, по зовнішнім прикметам і якостям (колір, в’язкість, запах);

дію на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які виникають під час роботи, прикмети отруєння, способи захисту і правила надання першої медичної допомоги;

сигнали тривоги, які встановлені на ППС, і місця знаходження пристроїв для їх подачі;

вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки;

правила користування пожежною технікою та первинними засобами пожежогасіння.

4.3. Особи, які приймаються на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) відповідно до вимог НАПБ Б.02.005-2003. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань відповідних нормативних актів з питань пожежної безпеки.

4.4. Працівники, які пов’язані з обслуговуванням і експлуатацією електрообладнання, в тому числі зварювальних агрегатів, електроінструменту, електроосвітлення, повинні проходити навчання і перевірку знань у відповідному обсязі згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 та Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 №4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533.

4.5. Працівники ППС в залежності від посади, професії і характеру робіт повинні проходити навчання та перевірку знань з питань електробезпеки відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених  наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 №258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за №1143/13017.

V. Вимоги до застосування засобів захисту працівників

5.1. Працівники, які безпосередньо пов’язані з обробкою цистерн і вагонів-бункерів, мають бути забезпечені відповідним спецодягом, спецвзуттям, натільною білизною і іншими ЗІЗ у відповідності з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту  працівникам залізничного транспорту України (далі - НПАОП 60.1-3.01-04), затвердженими наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 № 12, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за № 169/8768, а також первинними засобами пожежогасіння у відповідності з      НАПБ 03.004-2002 та рятувальним спорядженням.

5.2. Порядок видачі, зберігання і використання спецодягу, спецвзуття і інших ЗІЗ має відповідати НПАОП 0.00-4.01-08. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні бути справними, відповідати розміру і зросту працівника, якому вони видані.

5.3. Для можливості негайної заміни спецодягу у випадках його забруднення етильованим бензином або іншими токсичними речовинами на ППС має бути постійний запас комплектів спецодягу, натільної білизни та інших ЗІЗ.

Перед здаванням в ремонтну майстерню ЗІЗ і інші запобіжні пристрої підлягають дегазації, очищенню і пранню.

5.4. Проводити дегазацію спецодягу і спецвзуття працівників, які зайняті обробкою цистерн з-під етильованого бензину необхідно наступним чином:

бавовняного – шляхом пропарювання гострою парою в спеціальній камері з температурою не менше 110 оС, тиском не менше 0,2 МПа (2 кгс/см2) на протязі 45 – 60 хв. або вимочуванням і пранням з додаванням 1% розчину монохлораміна;

гумового – зануренням на 1 годину в насичену хлорну воду або в кашку з хлорним вапном або на 30 хв. в 10% розчин діхлораміна в діхлоретані з наступним відмочуванням в гарячій воді на протязі 1 години, а потім миттям з милом.

5.5. Для захисту рук промивальники-пропарювачі і слюсарі повинні забезпечуватися:

рукавицями КР (кислотозахисні рукавиці), а коли готуються цистерни з-під етильованого бензину – гумовими рукавичками згідно з вимогами              НПАОП 60.1-3.01-04;

плівкоутворюючими кремами типу силіконових, а також різними захисно-мийними пастами згідно з вимогами ГОСТ 12.4.068-79 "ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования";

світлозахисними пастами і кремами (цинкова, мелан).

Під час роботи з пеком працівники повинні забезпечуватись протипековими пастами.

Захисні мазі слід наносити на шкіру два рази на протязі робочої зміни (перед роботою і після обідньої перерви) і відповідно два рази їх змивати.

5.6. Після закінчення робочої зміни для очищення шкіри від забруднень необхідно використовувати олефін-сульфат, сульфат, поверхнево-активні речовини ОП – 7; ОП – 10 і інші захисно-відмиваючі пасти і мазі, які поєднують якості захисних і миючих засобів.

Для захисту шкіри рук та обличчя необхідно застосовувати різні індиферентні мазі і креми (борний вазелін, ланоліновий крем тощо).

Після закінчення роботи з нафтопродуктами необхідно вимити все тіло водою з милом під душем.

Не дозволяється застосовувати гас та інші токсичні нафтопродукти для очищення шкіри і оброблення ЗІЗ.

5.7. Для захисту ніг промивальники-пропарювачі і слюсарі повинні забезпечуватися спецвзуттям від дії нафтопродуктів і механічних травм згідно з вимогами НПАОП 60.1-3.01-04.

5.8. Під час зовнішнього обмивання цистерн для захисту очей від дії бризок розчинів працівники повинні забезпечуватися захисними окулярами типу ЗН або Г.

5.9. Робота всередині котлів цистерн дозволяється тільки із застосуванням засобів захисту органів дихання, що відповідають вимогам ДСТУ EN 138-2002 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з подаванням чистого повітря через шланг для використання з масками, півмасками або мундштучними пристроями. Вимоги, випробування, маркування".

Для захисту органів дихання під час роботи в котлі цистерни повинні застосовуватися шлангові протигази типу ПШ-2, апарат дихальний “шкід” або пневмокостюми.

5.10. Перед початком роботи промивальники-пропарювачі разом з бригадиром або майстром повинні впевнитися в справному стані рятівного спорядження, інструменту, засобів захисту органів дихання і шлангових дихальних приладів, а також перевірити довжину шланга, щільність прилягання маски до обличчя, відсутність пошкоджень маски і шланга.

Перевірка дихання в масці повинна продовжуватися не менше 3 хв. Спускатися в котел цистерни промивальнику-пропарювачу дозволяється тільки після перевірки справності маски, шланга і всього спорядження.

5.11. Запобіжний пояс і канат для страхування повинні оглядатись перед кожним застосуванням і випробовуватись через кожні шість місяців.

Шланговий дихальний прилад повинен випробовуватись один раз на два місяці.

# Після випробування шлангового дихального приладу, запобіжного пояса і страхувального каната на них має бути міцно закріплена бирка, яка виготовлена із  матеріалу, що не утворює іскор. На бірці вказується номер і дата останнього випробування. Час і результати випробування заносяться до журналу випробувань.

5.12. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 №761.

5.13. Хімічне чищення спецодягу повинно проводитися не рідше одного разу на тиждень. Ремонт спецодягу виконується по мірі його зношення.

VI. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування цистерн і вагонів-бункерів

6.1. Вимоги безпеки під час приймання, огляду і технічного обслуговування цистерн і вагонів-бункерів

6.1.1. Під час виконання робіт з приймання, огляду і технічного обслуговування цистерн та вагонів бункерного типу для нафтобітуму можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, що рухається;

недостатня освітленість робочої зони і недостатність природного світла під час роботи всередині котла цистерни;

підвищена і знижена температура, вологість і рухомість повітря робочої зони під час роботи на відкритому повітрі;

нервово-психічні перевантаження під час роботи на висоті і всередині  котлів цистерн.

6.1.2. Усі види робіт на ППС повинні виконуватися у відповідності з вимогами ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности", цих Правил і технологією, що погоджена висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

6.1.3. Працівники, відповідальні за організацію роботи під час приймання, огляду і технічного обслуговування цистерн і вагонів-бункерів на ППС, повинні здійснювати контроль за безпечним виконанням робіт під час:

пересування і огородження груп цистерн і вагонів-бункерів на коліях ППС;

виконання на ППС усіх видів оброблення цистерн;

виконання ремонту цистерн і вагонів-бункерів на коліях поточного ремонту.

6.1.4. Для проходу працівників до місць виконання робіт і назад мають бути визначені маршрути руху, які позначені показчиками “Службовий прохід”. В нічний час маршрути руху повинні освітлюватися. Схеми маршрутів проходів мають бути вивішені на видних місцях в приміщеннях загального користування.

6.1.5. Усі роботи з огляду і визначення виду обробки цистерн, які прибувають на станцію, повинні проводитися тільки після огородження состава цистерн або групи цистерн у встановленому порядку і вжиття заходів, які виключають їх переміщення.

# Підніматися на цистерни для виконання робіт дозволяється за умови  відчеплення їх від локомотива та огородження состава цистерн.

6.1.6. Колії ППС, на яких проводиться огляд, оброблення і поточний ремонт, мають бути обладнані системами централізованого огородження.

6.1.7. У разі відсутності централізованого огородження, переносні сигнали огородження повинні встановлюватися на вісі колії на відстані 50 м від крайніх вагонів. Якщо відстань від вагона до граничного стовпчика менша 50 м, то переносний сигнал огородження з цього боку встановлюють на вісі колії навпроти граничного стовпчика.

Стрілочні переводи колій замикаються на замок, ключі від якого повинні зберігатися у особи, яка відповідальна за виконання робіт.

6.1.8. Цистерну або вагон-бункер, групу цистерн або вагонів-бункерів, які ремонтуються на спеціально виділених коліях, крім постійних переносних сигналів, огороджують додатково спареними гальмовими башмаками, які розташовують на двох рейках на відстані не менше 25 м від крайнього вагона або навпроти граничного стовпчика, якщо відстань до нього менше 25 м.

6.1.9. Огородження місця робіт здійснюється на період їх  виконання і знімається після їх закінчення за вказівкою особи, яка відповідальна за виконання робіт.

Зняття сигналів огородження повинно проводитись тільки після закінчення робіт і виведення керівником робіт всіх працівників на безпечну відстань від состава.

Порядок встановлення і зняття огородження, а також закріплення цистерн і вагонів-бункерів, повинен бути розроблений відповідно до місцевих умов, відображений в технологічному процесі і затверджений у встановленому порядку.

6.1.10. Маневрові роботи повинні проводитися згідно з технологічним процесом і техніко-розпорядчим актом станції та погодженим графіком подачі цистерн до ППС або виведення відремонтованих цистерн з ППС.

6.1.11. Розпочинати огляд і заправку зливних клапанів цистерн на коліях примикання до ППС дозволяється тільки після отримання дозволу оператора, який він дає по двобічному парковому зв’язку після включення системи централізованого огородження або огородження переносними сигналами. Оглядачі вагонів по двобічному парковому зв’язку або переносному радіозв’язку зобов’язані повторити отриманий дозвіл, підтвердивши цим, що повідомлення оператора зрозуміли правильно.

6.1.12. Цистерни і вагони-бункери повинні оброблятися на коліях станції і ППС тільки після визначення виду вантажу, який раніше перевозився, і перевірки  відповідності його виду вантажам, після перевезення яких дозволяється їх оброблення на ППС.

6.1.13. У разі неможливості встановлення виду раніше перевезеного вантажу або сумнівах, які виникли, необхідно провести лабораторний хімічний аналіз на ППС.

Замір шкідливих і агресивних речовин має здійснюватися за допомогою спеціальних пристроїв і приладів.

У разі необхідності проведення відбору проб, то ця операція повинна проводитися безпечними засобами, які виключають, по можливості, виділення в робочу зону газів, пари і рідких продуктів.

6.1.14. Пробовідбірне обладнання має бути оснащене запобіжними зонтами, які виключають попадання шкідливих речовин на працівників. Місткість для проб має бути герметичною.

6.1.15. Під час виявлення в поїзді, який прибув на станцію примикання до ППС цистерн і вагонів-бункерів з ознаками течі необхідно відмітити крейдою або фарбою місця витікання, а на цистерні з етильованим бензином, крім такої відмітки, нанести напис “Теча котла. Етильований бензин”.

6.1.16. Внутрішній огляд котлів цистерн на паркових коліях ПТО повинна проводити бригада промивальників-пропарювачів у складі не менше трьох осіб, на одного із яких покладаються обов’язки відповідального за роботу бригади.

Вимоги безпеки під час роботи всередині котла цистерни викладені в пункті 4.4 цих Правил.

6.1.17. Працівник, відповідальний за роботу бригади (бригадир, майстер) контролює  виконання вимог безпеки всіма членами бригади і зобов’язаний підтримувати постійний зв’язок із працівниками ПТО.

6.1.18. Під час відбирання цистерн у парку прибуття для наливу, визначення виду обробки цистерни на ППС, справності кришок люків, внутрішніх драбин, зливних приладів і іншого обладнання, слюсарі з ремонту рухомого складу, зайняті ремонтом, заміною і заправкою зливних приладів (промивальники-пропарювачі) повинні дотримуватися наступних вимог безпеки:

підніматися на цистерну та спускатися з цистерни тільки в положенні обличчям до цистерни, попередньо упевнившись у справності сходів (драбин);

для запобігання падінню на цистерні необхідно закріпитись запобіжним поясом за поручні огородження площадки на котлі цистерни;

опускати кришку люка повільно, без ударів;

не дозволяється виконувати роботи на котлі під час грози, густого туману, сильного снігопаду, зливи, обледеніння, а також вітру силою 6 і більше балів.

6.1.19. У разі необхідності додаткової обробки цистерн на ППС, працівники, зайняті відбором цистерн, повинні повідомити про це прийомоздавальника. Старший у бригаді несе відповідальність за правильний відбір цистерн для наливу.

6.1.20. Не дозволяється внутрішній огляд котлів цистерн, заправлення клапанів, поточний ремонт верхніх площадок і деталей кришок люків на електрифікованих коліях станції.

Як виняток, огляд цистерн для визначення виду обробки дозволяється тільки на спеціалізованих коліях, контактна мережа яких від'єднана від контактної мережі інших колій, і за умови зняття напруги секційним роз'єднувачем із заземлюючим ножем. Ці роботи слід виконувати у відповідності до вимог Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях (далі - НПАОП 60.1-1.48-00), затверджених наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від 31.05.2000 № 120, зареєстрованих в Міністерстві юстиції  України 08.06.2000 за № 340/4561, інструкції, що діє на підприємстві, розробленої відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98, і технологічного процесу підприємства.

6.1.21. Всередині котла цистерни дозволяється користуватися тільки акумуляторними ліхтарями у вибухобезпечному виконанні напругою 12 В, вмикання і вимикання яких виконується поза цистерною на відстані не менше ніж 10 м від місця огляду.

6.1.22. Про закінчення обробки цистерн на коліях станції відповідальний за виконання робіт повинен сповістити оператора, який оголошує по двобічному парковому зв'язку про зняття огородження.

6.1.23. Під час користування двобічним парковим зв'язком необхідно дотримуватись регламенту переговорів, не допускаючи впливу зайвого шуму на мешканців найближчих житлових районів.

6.1.24. Під час технічного обслуговування цистерн і вагонів бункерного типу повинні виконуватися вимоги розділу ХХХІІІ НАПБ В.01.010-2009/510.

6.2. Вимоги безпеки під час холодної обробки цистерн для наливу

6.2.1. Під час виконання робіт з холодної обробки цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, що рухається;

підвищена загазованість і запиленість повітря робочою парою і аерозолями нафтопродуктів;

підвищена і знижена температура, вологість і рухомість повітря робочої зони під час роботи на відкритому повітрі;

хімічні фактори, які впливають на організм людини через дихальні шляхи, систему харчового травлення і шкіру;

недостатня освітленість робочої зони;

рухомі частини насосного, зливного обладнання.

6.2.2 До місця обробки на ППС цистерни повинні подаватися тільки тепловозами (мотовозами), які обладнані стандартними іскрогасниками. Під час подачі цистерн необхідно забезпечити прикриття, не менше 2-х чотиривісних вагонів.

6.2.3. Наближення тепловозів на відстань менше 20 м до місця очищення не дозволяється.

6.2.4. Місце, куди не дозволяється подальший рух тепловоза, має бути позначене відповідним знаком.

6.2.5. Зливні прилади, кришки ковпаків і завантажувальні люки цистерн мають бути герметично закриті. Оброблені цистерни повинні мати справну запірну арматуру.

6.2.6. Під час холодної обробки залишок нафтопродукту із котла цистерни повинен зливатися через зливний прилад механізованим способом або самопливом, а якщо необхідно, за допомогою спеціального шкребка в зливний лоток.

6.2.7. Порядок і послідовність проведення операцій з холодної обробки цистерн має бути наведений у технологічному процесі роботи ППС.

6.2.8. Залишки світлих нафтопродуктів, які вилучаються механізованим способом, повинні зливатися в спеціальні резервуари відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 та за погодженням з органами державного пожежного нагляду.

6.2.9. Залишки темних нафтопродуктів, які витікають через зливний прилад, а також промивальної води, які вилучаються механізованим способом або самопливом, повинні зливатися у міжрейкові стічні лотки і очисні споруди.

6.2.10. Під час зливу нафтопродуктів із цистерн і резервуарів має бути виключене попадання їх на відкриті частини тіла, а їх пари в органи дихання.

6.2.11. На ППС має вестися окремий номерний облік цистерн, які надходять з-під етильованого бензину. Оброблення цистерн з-під етильованого бензину повинне проводитися на спеціально виділених і обладнаних естакадах, спорудах і коліях ППС. Під час оброблення цистерни з-під етильованого бензину  залишок бензину необхідно вилучати вакуумною установкою.

# 6.2.12. Під час витягання шлангів із цистерн і резервуарів, які призначені для етильованого бензину, працівники повинні слідкувати, щоб бензин, який стікає із шлангів, не виливався на поверхню цистерн і резервуарів. Під витягнуті шланги повинні підставлятися місткості з відкидними кришками. Зібраний бензин із місткостей необхідно негайно виливати в резервуар.

Резервуари для зливання етильованого бензину до їх нейтралізації не дозволяється використовувати для інших продуктів.

Місця на котлі цистерни, які забруднені ззовні етильованим бензином, мають бути ретельно протерті ганчір’ям, просоченим чистим гасом.

6.3. Вимоги безпеки під час гарячої обробки цистерн для наливу і ремонту

6.3.1. Під час виконання робіт з гарячої обробки цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму і ремонту можуть мати місце такі основні небезпечні виробничі фактори:

підвищена температура поверхонь обладнання, підвищений тиск пари під час обробки цистерн;

хімічні фактори, які впливають на організм людини через дихальні шляхи, систему харчового травлення і шкіру;

нервово-психічні перевантаження під час роботи на висоті і всередині  котлів цистерн;

підвищена і знижена температура, вологість і рухомість повітря робочої зони під час роботи на відкритому повітрі;

недостатня освітленість робочої зони і недостатність природного світла під час роботи всередині котла цистерни;

підвищена температура поверхонь обладнання, підвищений тиск пари під час обробки цистерн;

підвищені рівні шуму і вібрації насосного і компресорного обладнання;

рухомі частини насосного, зливного обладнання.

6.3.2. У разі необхідності гарячої обробки цистерн, змінний майстер повинен визначити вид обробки.

# 6.3.3. Порядок і послідовність проведення операцій з гарячої обробки  цистерн мають бути приведені в технологічному процесі роботи ППС.

6.3.4. Для розм’якшення залишків в’язких нафтопродуктів, які не піддались вилученню самопливом, котли цистерн слід промивати гарячою водою із мийними засобами або гарячою водою під тиском 1,2-1,3 МПа (12-13 кгс/см2), який заміряється манометром безпосередньо на естакаді перед подачею в цистерну.

Промивальні прилади, парові і водяні рукави, а також інше обладнання і пристрої на естакаді повинні розташовуватися у встановлених місцях, не захаращувати прохід і не створювати перешкод у роботі.

6.3.5. Перед обробкою цистерн для кожної порції мийного розчину має бути визначений склад у ній кислоти і лугу. Реагент, який застосовується для нейтралізації, повинен мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

6.3.6. У разі необхідності вилучення із котлів цистерн залишків нафтопродуктів високої в’язкості та залишків товщиною більше 20 мм, коли температура повітря нижче  мінус 20(С, то перед промиванням котлів цистерн має бути проведене пропарювання. Після пропарювання котли цистерн повинні промиватися.

Не дозволяється пропарювання і промивання котла цистерни з відкритою кришкою люка.

6.3.7. Після пропарювання і промивання котел цистерни повинен бути провентильований. За період вентиляції котел цистерни повинен бути охолоджений.

6.3.8. Сушіння і вентилювання котла цистерни після пропарювання і промивання повинне проводитися на естакадах, які розміщені в закритих приміщеннях, із застосуванням припливно-витяжної вентиляції від вентиляційних установок із подачею повітря в котел цистерни в межах 1,0-1,4 м3/с із розрахунку на чотиривісну цистерну.

6.3.9. Подавати повітря в котел цистерни, поряд із засобами вентиляції, які застосовуються, рекомендується через відкритий зливний отвір, а для витяжки встановлювати зонти над завантажувальним люком.

6.3.10. Робота всередині котла цистерни після гарячої обробки дозволяється тільки після його охолодження і дегазації.

6.3.11. Вилучення залишків нафтобітуму із вагонів-бункерів повинно проводитись після розігрівання в теплій камері. Контроль за температурою в камері повинен бути дистанційним.

6.3.12. Залишки нафтобітуму повинні збиратися в спеціальні місткості самопливом або механізованим способом, який виключає контакт працівників із гарячим бітумом. Стічні лотки мають бути закриті знімними металевими гратами або щитами, які забезпечують безпеку працівників.

6.4. Вимоги безпеки під час роботи всередині котлів цистерн

6.4.1. Під час виконання робіт всередині котлі цистерн для нафтопродуктів можуть мати місце такі основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

нервово-психічні перевантаження під час роботи на висоті і всередині  котлів цистерн;

хімічні фактори, які впливають на організм людини через дихальні шляхи;

недостатність природного світла під час роботи всередині котла цистерни.

# 6.4.2. Роботи всередині котла цистерн повинні виконуватися згідно з цими Правилами з урахуванням вимог Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (далі - НПАОП 40.1-1.02-01), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.11.2001 №485 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 03.12.2001 за №1002/6193, щодо проведення робіт в резервуарах.

# 6.4.3. Роботи всередині котлів цистерн повинні виконуватися за наряд-допуском. Порядок видавання та оформлення наряду-допуску на виконання робіт повинен відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.02-01. До виконання робіт в котлі допускаються  тільки ті особи, на яких оформлено наряд-допуск.

Спускання працівників у котел цистерни без попереднього оформлення наряду-допуску не дозволяється.

# 6.4.4. Перед початком робіт в котлі цистерни резервуар необхідно очистити від залишків вантажу, що в ній транспортувався, промити гарячою водою з каустичною содою, пропарити, просушити і провентилювати.

Очищення котла цистерни від залишків вантажу повинне,  проводитися механізованим способом без присутності працівників  усередині котла цистерни.

Спускання працівників у котел цистерни, яка не пройшла дегазацію та пропарювання не дозволяється.

# 6.4.5. Безпосередньо перед спусканням у резервуар необхідно перевірити в ньому вміст небезпечних і шкідливих речовин у повітрі робочої зони і достатність кисню (вміст кисню повинен бути понад 20 % - по об'єму).

6.4.6. Визначення стану повітряного середовища у резервуарі виконують працівники лабораторії, які пройшли навчання, вміють користуватись засобами вимірювань для контролю небезпечних і шкідливих речовин і мають у посвідченні відповідний запис на право виконання таких робіт.

6.4.7. Відбирати проби для аналізу повітряного середовища слід за допомогою шланга, який опускається в отвір люка цистерни.

Кінець шланга слід опускати на відстань від рівня дна резервуара не більше 1 м - у разі відбирання проби з нижньої частини резервуара, в якому може бути виявлена шкідлива речовина, важча за повітря, та на 20 - 30 см - у разі відбирання проби з його верхньої частини, в якій може бути виявлена шкідлива речовина з меншою щільністю, ніж повітря.

Спускатись у резервуари для відбирання проб повітря не дозволяється.

6.4.8. До початку і під час проведення робіт у резервуарі необхідно забезпечити його природну та примусову вентиляцію.

Проводити вентиляцію резервуарів за допомогою кисню не дозволяється.

6.4.9. Спускатися в котел цистерни та проводити в ньому будь-які роботи не дозволяється:

коли в цистерні є залишки вантажу глибиною більше, ніж десять сантиметрів;

з відкритим вогнем;

коли є залишки невизначеного виду вантажу;

з металевими предметами, які здатні до іскроутворення;

без спеціального одягу, спеціального взуття, запобіжного поясу та інших ЗІЗ.

6.4.10. У разі необхідності проведення технічного обслуговування і ремонту  всередині котла цистерни спускатися в котел необхідно по драбині, яка закріплена всередині котла цистерни. Дозволяється застосовувати переносні дерев’яні драбини довжиною не менше 3,3 м, які мають гумові наконечники.

Виконувати роботи  всередині котла цистерни, коли температура там вище +35оС, не дозволяється.

У разі застосування пневмокостюмів, дозволяється виконувати роботи всередині котлів цистерн із температурою до +60(С.

6.4.11. Під час виконання робіт у котлі цистерни необхідно застосовувати шланговий дихальний прилад, шланговий протигаз. Перед початком проведення робіт необхідно перевірити справність протигаза і шлангів.

6.4.12. Під час проведення робіт усередині котла цистерни слід обов'язково застосовувати запобіжні пояси і рятувальні вірьовки.

Запобіжні пояси повинні мати наплічні ремені з кільцем на їхньому перетині на рівні лопаток для кріплення рятувальної вірьовки. Запобіжний пояс повинен мати справне, без надривів і інших пошкоджень полотно пояса і наплічних ременів, справну із фіксуючими стрижнями пряжку і кільце для кріплення шланга дихального приладу. Ремені мають бути щільно припасовані, не провисати і не обмежувати рух.

6.4.13. Вірьовка для страхування повинна бути без надривів і інших механічних пошкоджень, мати довжину не менше 12 м під час обробки чотиривісних і 17 м під час обробки восьмивісних цистерн. Вірьовка повинна мати вузли, відстань між якими має бути не більше 0,5 м. Один кінець вірьовки повинен закріплюватись до кільця наплічних ременів запобіжного пояса промивальника-пропарювача, а вільний її кінець повинен бути прив'язаний до перил площадки ковпака цистерни або до поручня зовнішньої драбини цистерни.

6.4.14. Під час примусової подачі повітря в дихальні прилади, повітря повинне бути попередньо профільтроване, а в зимовий час підігріте до температури (+18) – (+22°С).

6.4.15. Тиск повітря перед надходженням в маску шлангового дихального приладу не повинен перевищувати 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) при цьому кількість повітря, яке подається, повинно бути в межах 200 л/хв.

6.4.16. Працівникам, зайнятим на ремонті цистерн, не дозволяється знімати спецодяг і запобіжний пояс на протязі всього робочого часу.

6.4.17. Під час виконання робіт усередині котла необхідно використовувати інструмент, виготовлений з кольорового металу, який не дає іскроутворення.

Використовувати електродрилі та інші електрифіковані інструменти, а також пристосування, що дають іскріння, не дозволяється.

6.4.18. Для виконання робіт усередині резервуара повинна призначатись бригада не менше ніж з трьох працівників, які заздалегідь повинні бути проінструктовані про порядок проведення роботи та можливу небезпеку під час її виконання, а також повинна бути перевірена правильність їхніх дій на робочому місці.

Один із членів бригади повинен працювати всередині котла цистерни, а двоє інших членів бригади (спостерігачі) повинні стояти зверху біля люка.

Одночасно в котлі цистерни може працювати лише один працівник. Спостерігачам не дозволяється відлучатись від люка резервуара і відволікатись на інші роботи доти, доки в котлі перебуває працівник.

Один із спостерігачів повинен бути одягнений у спецодяг і спецвзуття, мати на собі запобіжний пояс із страхувальним канатом, мати напоготові дихальний прилад і стояти біля люка котла цистерни із навітряної сторони, тримаючи в руках кінець рятувальної вірьовки, другий кінець якої повинен бути прикріплений до рятувального пояса працівника, який перебуває всередині резервуара. Другий працівник (спостерігач) повинен знаходитися поруч і підстраховувати першого у разі його спускання в котел цистерни для надання допомоги працюючому в котлі працівнику.

6.4.19. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам повинні надаватись згідно з НПАОП 60.1-3.01-04.

Спеціальний одяг та спеціальне взуття повинні відповідати вимогам Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту  (далі – НПАОП 0.00-4.01-08), затвердженого наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137.

Взуття працівників повинно бути без сталевих підківок і цвяхів, у противному разі слід взувати калоші.

6.4.20. Спостерігачі, які знаходиться біля люка, повинні слідкувати:

за роботою промивальника-пропарювача в котлі цистерни;

за положенням страхувальної вірьовки, дихального шланга, через який надходить повітря під маску працівника, що працює всередині цистерни;

за сигналами працівника, який працює в котлі цистерни, опускати або витягувати шланг, канат, контейнер з інструментом, а у разі необхідності надавати допомогу.

6.4.21. Для зв’язку працівників між собою за допомогою страхувальної вірьовки встановлюються наступні сигнали:

один ривок знизу (із котла) – "підтягнути шланг і канат", при цьому підтягувати їх потрібно після повторення сигналу працівника, який знаходиться біля люка котла, і отримання такого ж відповідного сигналу із котла цистерни;

два ривки підряд – "відпустити шланг і канат". Такий сигнал подається працівником, який працює в котлі цистерни, для можливості переміщення вздовж котла цистерни до днища цистерни;

два ривки з перервами між ними – "опусти контейнер" або "підніми контейнер" (в залежності від того, де він знаходиться в даний момент);

багатократні ривки подані працівником, що знаходиться біля люка котла цистерни, – той, хто знаходиться в котлі цистерни зобов’язаний підійти до люка або піднятися наверх. Той же сигнал, який подав працівник, що працює в котлі (сигнал про допомогу), означає вимогу негайного вжиття заходів по вилученню його із котла цистерни.

У випадку, якщо відповіді на ривки вірьовки, які подав спостерігач, не сталося, або з'явились ознаки нездужання працівника, що працює всередині резервуара, а також у разі виникнення інших небезпечних непередбачених обставин, спостерігач повинен підняти тривогу звуковою, світловою сигналізацією, радіозв’язком або двобічним зв’язком з метою виклику бригадира, інших працівників і медичного працівника, а спостерігач, який одягнений у спецодяг і запобіжний пояс, повинен підготуватись до спуску в котел цистерни. Він спускається в  котел цистерни для надання допомоги потерпілому після прибуття допомоги згідно з пунктом 6.4.22.

Дозволяється використовувати в якості двобічного зв’язку між промивальниками-пропарювачами звукову, світлову сигналізацію і радіозв’язок, конструкція яких виключає іскроутворення. У разі застосування такого зв’язку, використання вірьовки повинно залишатися в якості запасного варіанта.

6.4.22. Промивальники-пропарювачі, які знаходяться біля люка і промивальник-пропарювач, що працює в котлі цистерни, можуть, коли є необхідність, мінятися місцями, при цьому той, хто знаходиться біля люка може спускатися в котел цистерни тільки після того, як працюючий в котлі піднявся із котла і став біля люка.

6.4.23. Під час надходження сигналу про допомогу від промивальника-пропарювача, який знаходиться всередині котла цистерни, або коли є підозра на небезпеку, яка виникла, ті, хто знаходяться біля люка повинні негайно викликати бригадира або працівників, які працюють поруч (подати сигнал тривоги), одягти шланговий дихальний прилад, підготуватися до спуску в котел цистерни, а з прибуттям бригадира або інших працівників негайно спуститися в котел цистерни для надання допомоги потерпілому.

6.4.24. Працівники, які знаходяться поблизу, по сигналу тривоги зобов’язані негайно з’явитися до місця пригоди і взяти участь у діставанні потерпілого із котла цистерни і надання йому першої медичної допомоги.

Промивальники-пропарювачі, які спускаються всередину котла цистерни для вилучення потерпілого, повинні бути в спецодязі та надітими засобами захисту органів дихання  і запобіжними поясами з вірьовками.

6.4.25. Під час спускання в котел цистерни і виходу із нього промивальнику-пропарювачу не дозволяється тримати в руках які-небудь предмети. Необхідні для роботи всередині котла інструмент, ліхтар і матеріали мають бути опущені в контейнері із іскронеутворюючого матеріалу.

6.4.26. Всередині котла цистерни дозволяється користуватися тільки акумуляторними ліхтарями у вибухобезпечному виконанні напругою не більше 12 В, вмикання і вимикання яких виконується поза цистерною.

6.4.27. Виявлені всередині котла цистерни великі сторонні неметалеві предмети вилучаються назовні, металеві предмети до повного очищення і дегазації котла цистерни переміщувати і вилучати із котла цистерни не дозволяється.

6.5. Вимоги безпеки під час зовнішнього обмивання і очищення цистерн і вагонів-бункерів

6.5.1. Під час виконання робіт із зовнішнього обмивання і очищення цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму можуть мати місце такі основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

підвищені рівні шуму і вібрації насосного і компресорного обладнання;

рухомі частини насосного, зливного обладнання;

недостатня освітленість робочої зони.

6.5.2. Зовнішнє очищення і обмивання цистерн повинне проводитися механізованим способом в спеціально обладнаних ангарах із улаштуванням  примусової припливно-витяжної вентиляції. Спеціальні камери і ангари для зовнішнього обмивання цистерн повинні мати місткості для збирання і повторного використання промивальної рідини.

6.5.3. Контрольно-вимірювальні прилади, які встановлені безпосередньо на обмивальній арматурі, мають бути зручними для спостереження і обслуговування.

6.5.4. Очищення вагонів-бункерів повинне проводитися в спеціально обладнаних нагрівальних камерах. Контроль за температурним режимом в камерах повинен проводитися за допомогою дистанційних приладів.

# 6.5.5. Під час застосування дробоструминних установок необхідно дотримуватися вимог безпеки, які викладені в настанові виробника з експлуатації установки даного типу та інструкції з охорони праці під час дробоструминного очищення цистерн і вагонів-бункерів, розробленої відповідно до вимог      НПАОП 0.00-4.15-98.

VII. Вимоги безпеки під час поточного ремонту цистерн і вагонів-бункерів

7.1. Під час виконання робіт з поточного ремонту цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму можуть мати місце наступні небезпечні виробничі фактори:

машини, механізми, що рухаються;

рухомі частини підіймально-транспортного і іншого обладнання;

нервово-психічні перевантаження під час роботи на висоті і всередині  котлів цистерн;

підвищене значення напруги електричного кола, замкнення якого може здійснитися через тіло людини.

7.2. Цистерни і вагони-бункери перед поточним ремонтом мають бути промиті, пропарені, а також очищені і обмиті зовні. Розпочинати ремонт зливних приладів необхідно, переконавшись у надійному кріпленні всіх деталей і вузлів цистерни.

7.3. У разі несправності перехідних містків і драбин виконувати ремонт запобіжних клапанів і кришок завантажувальних люків і їх деталей не дозволяється.

7.4. Заміну кришок завантажувальних люків повинні проводити не менше  2-х осіб, при цьому кришка люка має бути надійно закріплена на вантажопідіймальному механізмі.

# Не дозволяється ударяти по запірним пристроям сталевим інструментом або кидати кришку люка на ковпак цистерни.

7.5. Виконувати клепальні, зварювальні і інші вогневі роботи, які пов’язані із ремонтом котла цистерни, дозволяється тільки на спеціально виділених для цих робіт дільницях (коліях) після його дегазації, що підтверджується Актом про придатність цистерни для ремонту, установленої форми ВУ-19 (далі – Акт форми ВУ-19) (Додаток 1), із обов’язковою перевіркою газоповітряного середовища всередині котла на вибухобезпечність керівником робіт.

# 7.6. Всі вогневі та зварювальні, які стосуються ремонту котла цистерни, повинні виконуватися за наряд-допуском. Порядок видавання та оформлення наряду-допуску на виконання вогневих робіт повинен відповідати вимогам на виконання робіт на обладнанні, наведеним в НПАОП 40.1-1.02-01. Оформлений наряд є одночасно дозволом на проведення вогневих робіт.

7.7. Під час виконання зварювальних робіт на зливних приладах у котлі цистерни, клапан зливного приладу і кришка ковпака мають бути відкриті, а біля люка ковпака повинен знаходитися працівник (наглядач), який у випадку необхідності повинен надати допомогу зварнику, який знаходиться всередині котла цистерни.

7.8. Під час обварювання шайб валиків кришок завантажувальних люків, зварник повинен користуватися запобіжним поясом, який кріпиться за допомогою страхувального каната до перил площадки ковпака або поручня зовнішньої драбини цистерни.

7.9. Зварювальні агрегати встановлюються на майданчику, який очищений від сміття, горючих матеріалів і нафтопродуктів. Місця, які забруднені нафтопродуктами, мають бути засипані шаром піску або землі товщиною не менше 5 см.

7.10. Після закінчення вогневих і зварювальних робіт місце їх проведення ретельно перевіряється і очищається від розжарених огарків, окалин, тліючих предметів і, у разі необхідності, поливається водою.

VIII. Вимоги до території, виробничих приміщень, майданчиків і до робіт, що там виконуються

8.1. Під час виконання робіт на території, у виробничих приміщеннях і майданчиках можуть мати місце наступні основні небезпечні виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, що рухається;

транспортні засоби, що рухаються, електрокари, самохідні вишки або візки для огляду котлів цистерн;

підвищена загазованість і запиленість повітря робочою парою і аерозолями нафтопродуктів;

підвищена і знижена температура, вологість і рухомість повітря робочої зони під час роботи на відкритому повітрі;

підвищені рівні шуму і вібрації насосного і компресорного обладнання;

нервово-психічні перевантаження під час роботи на висоті і всередині  котлів цистерн.

8.2. Майданчики, які відведені під ППС, повинні відповідати вимогам типового технологічного процесу і розташовуватися на відстані не менше 30 м від залізничних колій, найближчих станційних і тракційних колій, а від суміжних залізничних будівель і споруд не менше 50 м.

8.3. Ділянки територій, на яких проводиться оброблення цистерн і вагонів-бункерів, повинні мати тверде покриття (бетонне, асфальтове тощо), яке не допускає проникнення нафтопродуктів у грунт.

8.4. Територія, будівлі, споруди, естакади, виробничі і допоміжні приміщення повинні відповідати вимогам будівельних норм і правил, а також вимогам НАПБ В.01.010-2009/950.

8.5. На території ППС ширина проходу для людей має бути не менше 1,5 м, а для проїзду транспортних засобів – 3,5 м. Робочі місця, проходи і проїзди повинні постійно бути вільними від вузлів деталей, які знімаються із цистерн, а також від залишків вантажів, які перевозилися.

8.6. Колії, на яких проводиться заправка клапанів зливних приладів цистерн, мають бути обладнані жолобами або іншими пристроями для уловлення залишків нафтопродуктів. Люки і приямки на відстійниках і трубопроводах мають бути постійно закриті кришками.

8.7. На території ППС всі люки, які забезпечують доступ до підземних комунікацій, мають бути закриті, а траншеї і канави надійно огороджені і мати перехідні містки із перилами висотою не менше 1 м і відбуртовкою висотою не менше 0,15 м.

8.8. Міжрейкові лотки для відводу промивальної води мають бути щільно закриті знімними щитами, а в місцях зливу залишків нафтопродуктів і промивальної рідини із цистерн – металевими гратами, які забезпечують безпеку працівників.

Лотки повинні очищатися не рідше одного разу на тиждень.

8.9. Міжрейкові лотки естакад, розміщених в закритих будівлях, рекомендується обладнувати витяжною механічною вентиляцією.

Міжрейкові лотки мають бути обладнані пристроями підігрівання стічних вод, які не призводять їх до кипіння, що може викликати виділення токсичних речовин.

8.10. Не дозволяється розташовувати загальні каналізаційні магістралі під будівлями, а також приєднувати господарчо-побутову каналізацію до виробничої.

8.11. Каналізаційні колодязі повинні мати діаметр не менше 1 м і обладнуватися драбинами. Дозволяється користуватися переносними драбинами, які виготовлені із матеріалу, що не утворює іскри.

8.12. Резервуари-збірники і ручні насоси можна розміщувати безпосередньо біля нафтоуловлювача.

8.13. Закриті нафтоуловлювачі мають бути обладнані люками і скобами, а відкриті – обгородженні перилами висотою не менше 1 м.

8.14. У всіх випадках, коли рідини, які перекачуються, містять шкідливі гази, не дозволяється розміщувати над машинним відділенням насосної станції ППС виробничі приміщення, електропідстанції, щитові тощо. Перекриття над приймальними резервуарами в цих випадках повинні улаштовуватися з врахуванням можливості утворення ударної хвилі.

8.15. Навколо приймального резервуара повинне бути огородження висотою не менше 1,2 м, а відстань від резервуара до виробничих будівель – не менше     20 м.

8.16. Приміщення насосних станцій для перекачування виробничих стічних вод, які містять шкідливі гази і утворюють вибухонебезпечні суміші, обладнуються механічною припливно-витяжною вентиляцією.

8.17. Кришки оглядових колодязів виробничої каналізації мають бути постійно закриті і засипані шаром піску товщиною не менше 10 см.

8.18. У основних і допоміжних приміщеннях, а також на відкритих майданчиках, де можливе виділення парів і газів нафтопродуктів, світильники мають бути у вибухобезпечному виконанні. Світильники і світлові прорізи повинні очищатися по мірі забруднення.

8.19. Теплові пункти, резервуари, естакади, нафтоуловлювачі і флотаційні установки повинні утримуватись у  стані, що забезпечує безпеку працюючих.

8.20. Управління агрегатами, які створюють підвищений шум і вібрацію, повинно бути дистанційним.

8.21. Повітряно-теплові завіси мають бути зблоковані із воротами, біля яких вони встановлені. Відчинення і зачинення воріт повинне бути механізоване.

8.22. Система опалення повинна забезпечувати підтримання і відновлення температури до нормальної в приміщенні, після відчинення воріт для пропуску рухомого складу, за час не більше 10 хв.

8.23. Будівля, в якій розташовані естакади, обладнується витяжною загальною та місцевою, припливною і аварійною системами вентиляції.

Під час експлуатації пристрої вентиляції повинні забезпечувати на робочих місцях такі концентрації шкідливих речовин, які не перевищують гранично допустимі.

8.24. Забирання повітря припливною системою вентиляції повинно бути    10 м вбік або 6 м вниз від небезпечної зони. Подача повітря у тамбур-шлюз має бути окремою зі створенням надлишкового тиску 20 Па.

8.25. Опалення будівель ППС і інших виробничих приміщень повинно бути тільки центральним (водяним, паровим низького тиску або повітряним без рециркуляції і електропідігрівання).

8.26. Майданчики, містки, підмості мають бути розраховані на відповідне навантаження, виготовлені із неслизького матеріалу (просічно-витяжної сталі тощо) і міцно закріпленні.

8.27. У місцях перетинання пішохідних переходів із залізничними коліями повинні встановлюватися настили на рівні головок рейок.

8.28. Для подачі сигналу аварійної ситуації в приміщеннях чергового оператора, на естакадах, в кабінах короткочасного відпочинку, на міжколіях і в місцях, де ведуться роботи всередині котлів цистерн, повинна передбачатися світлова і звукова попереджувальна сигналізація в медпункт, центральний пункт зв’язку пожежної охорони, виробничо-побутові приміщення.

8.29. В місцях встановлення пристроїв для подачі сигналу аварійної ситуації мають бути вивішені таблички із переліком встановлених сигналів.

З встановленими сигналами тривоги і місцями знаходження пристроїв для їх подачі ознайомлюються всі працівники ППС.

8.30. У разі розміщення медпункту на відстані, що перевищує 0,5 км від місця виконання робіт, крім мережевого або місцевого телефонного зв’язку, з ним повинен бути встановлений прямий телефонний зв’язок або електродзвінкова сигналізація.

8.31. На ППС в місцях перетинання пішохідних переходів з автотранспортними проїздами або залізничними коліями, а також в місцях виходу із приміщень, які розташовані поблизу проїзду або залізничної колії, необхідно встановлювати попереджувальні і вказівні знаки, а коли необхідно, запобіжне огородження висотою 1 м.

8.32. Переносні забороняючи, попереджувальні, вказівні і розпорядчі знаки безпеки на час виконання ремонтно-профілактичних робіт на території і в виробничих приміщеннях повинні встановлюватися, а після закінчення робіт зніматися за вказівкою особи, яка відповідальна за безпечне виконання робіт.

8.33. Під час виконання зварювальних або інших ремонтних робіт із застосуванням відкритого вогню на естакаді або трубопроводі для нафтопродуктів місце робіт попередньо повинне бути звільнене від усіх легкозаймистих і вогненебезпечних рідин, а трубопровід додатково очищений і дегазований.

8.34. Усі вогневі і зварювальні роботи на території ППС дозволяється проводити на відстані не менше 20 м від каналізаційних колодязів і не менше 50 м від відкритих нафтоуловлювачів.

8.35. Роботи в каналізаційних колодязях на території ППС повинні виконуватися за письмовим нарядом у відповідності до вимог Правил охорони правці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті (далі - НПАОП 60.1-1.01-04), затверджених наказом державного комітету України з нагляду за охороною праці від 14.10.2004 № 226, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за № 1404/10003.

Час знаходження працівника в колодязі не повинен перевищувати               15 хвилин. Повторне спускання в колодязь дозволяється тільки після 15 хвилинного відпочинку.

8.36. Під час виконання ремонтних робіт перед спусканням в каналізаційний колодязь необхідно впевнитись у відсутності в ньому шкідливих і вибухонебезпечних концентрацій за допомогою газоаналізатора.

IX. Вимоги до оброблених цистерн і вагонів-бункерів, які підготовлені для наливу і ремонту

9.1. Котел цистерни вважається дегазованим і вибухобезпечним для робіт із відкритим вогнем, якщо на внутрішній поверхні і в місцях з’єднання окремих деталей котла немає слідів твердих або рідких залишків або масляних плям, а концентрація газів або парів продукту в газоповітряному середовищі котла цистерни не перевищує гранично допустиму.

9.2. Перевірку вибухобезпеки газоповітряного середовища в котлі цистерни слід проводити газоаналізатором шляхом заміру повітря в 4-х точках біля обох днищ: дві на висоті 10-15 см від нижньої частини котла і дві на такій же відстані від верхньої частини.

9.3. Заміри повітря проводяться бригадиром або промивальником-пропарювачем в присутності лаборанта, що знаходиться біля люка цистерни, в якій проводяться заміри.

9.4. Після дегазації і перевірки газоповітряного середовища під номером цистерни необхідно нанести крейдою або фарбою напис в два рядки:

В ремонт

- - - - - - - - - - - - - - -

Дегазовано

а також найменування ППС, яка проводила дегазацію.

Напис роблять працівники, що проводили ремонт даної цистерни.

9.5. На кожну цистерну, що пройшла дегазацію і перевірку на вибухобезпеку, має складатися у двох екземплярах Акт форми ВУ-19, із зазначенням виду обробки, результатів аналізу і підписами осіб, які відповідальні за ці роботи.

9.6. Один екземпляр Акта форми ВУ-19 надсилається в пункт ремонту, а другий екземпляр із довідкою про аналіз, що надається лабораторією ППС, зберігається в справах ППС на протязі року.

У разі відсутності Акта форми ВУ-19, не дозволяється виконання ремонтних робіт на цистернах.

9.7. Про придатність цистерн для наливу має бути складений акт форми  ВУ-20 (Додаток 2).

# 9.8. Цистерни, які підготовлені для наливу, повинні мати справну запорну арматуру, зливні прилади, запобіжні клапани, прижимні гвинти, скоби і кришки, а вагони-бункери повинні мати заглушки труб для обігрівання “рубашок”, закріплені упори від перевертання бункерів тощо.

X. Вимоги до виробничого обладнання, споруд, пристроїв та інструменту

10.1. Під час виконання робіт з обладнанням, пристроями та інструментом можуть мати місце наступні основні небезпечні виробничі фактори:

предмети і інструмент, що падають з висоти;

машини, механізми, що рухаються;

рухомі частини насосного, зливного, підіймально-транспортного і іншого обладнання;

підвищене значення напруги електричного кола, замкнення якого може здійснитися через тіло людини.

10.2. Обладнання, яке призначене для промивання, пропарювання, дегазації, ремонту цистерн і вагонів-бункерів тощо, повинно відповідати вимогам         ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности", Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №933, і вимогам для роботи у відповідному класі пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон, розташовуватися у, передбачених технологічним процесом, місцях, утримуватися в справному стані і не заважати роботі і вільному проходу на естакаді.

10.3. Естакади повинні мати справні поздовжні огородження висотою не менше 1 м, перехідні містки і робочі площадки такої ширини, яка забезпечує безпечний перехід працівників із естакади на котел цистерни.

10.4. Настил естакади, перехідних містків, східці драбин мають бути виготовлені із неслизьких матеріалів (просічно-витяжної сталі, залізобетону тощо) відповідно до ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные, систематично очищатися від нафтопродуктів, льоду, снігу і бруду.

10.5. Залізничні колії в межах естакад мають бути заземлені.

10.6. Будова, експлуатація і випробування паропроводів і водопроводів для гарячої води повинні відповідати вимогам Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, затверджених Держенергонагляд СРСР 15.06.72, та Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98), затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 08.09.98 № 177 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за № 636/3076.

10.7. Розпізнавальне забарвлення і попереджувальні знаки для трубопроводів, вакуумних систем, підведення мийних розчинів і хімічних продуктів повинні відповідати вимогам ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки" та Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262.

10.8. Пускати паросилове обладнання дозволяється тільки після перевірки його справності.

10.9. Під час вмикання тепловикористовуючих установок в роботу повинно здійснюватись їх повільне прогрівання шляхом поступового відкриття запірного вентиля (засува або автоматичного клапана) на паропроводі. З появою навіть слабких гідравлічних ударів або вібрацій доступ пари в установку повинен бути скорочений до їх зникнення шляхом прикриття запірного органу. Після припинення гідравлічних ударів і вібрацій подача пари може продовжуватися із швидкістю, яка не викликає їх появу.

10.10. Роботи з поточного обслуговування, ремонту і випробуванню виробничого обладнання повинні проводитися тільки після видачі розпорядження, відключення і зупинки обладнання, вивішування попереджувального плаката і проведення цільового інструктажу з працівниками відповідно до Положення підприємства про навчання з питань охорони праці, яке розроблено з урахуванням специфіки виробництва і затверджено керівником підприємства згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05.

10.11. Знімати попереджувальний плакат після закінчення ремонту або випробувань має право тільки працівник, який його вивісив або який прийняв його по зміні, якщо ремонтні роботи або випробування до зміни не були закінчені.

10.12. Металеві елементи естакади, резервуари, трубопроводи, насоси, зливно-наливні пристрої, які призначені для зберігання і транспортування легкозаймистих рідин (із температурою спалаху парів 61(С і нижче), а також залізничні колії в межах естакад мають бути заземлені.

10.13. Під час заповнення резервуарів нафтопродуктами і їх відходами рівень  повинен бути на 50-60 мм нижче краю і контролюватися поплавковими реле або електронними сигналізаторами рівня.

10.14. Перекачування етильованого бензину повинно проводитись насосами спеціального призначення, пофарбованими в жовтий колір.

10.15. Вентиляційні установки для вентилювання котлів цистерн мають бути встановлені в ізольованих від основних цехів приміщеннях.

В закритих приміщеннях об’єднувати установки для вентилювання котлів цистерн із установками припливної вентиляції не дозволяється.

10.16. Для відкачування повітря із котла цистерни необхідно передбачити місцеві відсмоктувачі – зонти із об’ємом витяжки біля 3 м3/с із розрахунку на чотиривісну цистерну, які розраховуються по відношенню до горловини цистерни.

10.17. Вентиляційні установки для вентилювання котлів цистерн на естакадах, які розташовані в закритих цехах, повинні мати шибери або дросель-клапани для регулювання кількості повітря, яке подається в залежності від конкретних умов.

10.18. Вентиляційні камери, короби і повітропроводи мають бути виготовлені із негорючих матеріалів, а вентиляційні агрегати мають бути у вибухобезпечному виконанні.

Використання вентиляційних агрегатів для дегазації цистерн не дозволяється.

10.19. Повітря у вентиляційні установки необхідно забирати із найменш забрудненої зони, яка розташована з навітряного боку.

10.20. Зонти місцевої витяжної вентиляції з пристроями для очищення повітря мають бути розташовані над люками цистерн.

10.21. Для подачі повітря у дихальні прилади слід передбачити спеціальну установку, яка забезпечує подачу повітря 200 л/хв. з тиском не більше 0,03 МПа (0,3 кгс/см2).

10.22. На кожну вентиляційну установку повинен бути паспорт випробувань, в якому повинні фіксуватися значення стану повітряного середовища кожного приміщення або робочого місця.

10.23. Промивальна вода повинна надходити в відстійні споруди, які очищаються не рідше одного разу на рік. Товщина шару нафтопродуктів в нафтоуловлювачах не повинна перевищувати 100-150 мм. Під час експлуатації нафтоуловлювачі і відстійники повинні регулярно очищатися від сміття.

Фільтри повинні очищатися не рідше одного разу на 5 – 7 днів.

10.24. Під час використання відкритого нафтоуловлювача відстань до виробничих приміщень, споруд, резервуарів має бути не менше 30 м, а до насосних і резервуарів, які обслуговують нафтоуловлювач, не менше 10 м.

10.25. У фільтрах-нейтралізаторах систематично повинен замінюватися фільтруючий матеріал, періодичність встановлюється на підставі аналізів проб профільтрованої води і мийних розчинів.

10.26. Електрообладнання на ППС має бути у вибухобезпечному виконанні і відповідати вимогам ГОСТ 12.1.019-79 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" і ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".

10.27. Експлуатація електрообладнання повинна відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98.

10.28. Розміщення електророзподільчих пристроїв у приміщеннях очищення цистерн не дозволяється.

10.29. Частини електродвигунів машин і механізмів, які рухаються і обертаються, повинні мати суцільне або сітчасте огородження.

10.30. Електричний ручний інструмент і електричні машини повинні задовольняти вимогам ГОСТ 12.2.013.0-91 "ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний".

10.31. Електричний інструмент і переносні електричні світильники повинні підлягати періодичним оглядам і випробуванням у встановлені терміни.

10.32. Інструмент, пристрої, переносні драбини і інший інвентар, який застосовується під час обробки цистерн, повинен виготовлятися із матеріалів, які не викликають утворювання іскор під час тертя і ударів.

Виготовлення інструменту слід проводити за діючими кресленнями з матеріалів, що не утворюють іскор.

10.33. Всі робочі місця повинні бути забезпечені необхідним інструментом і пристроями згідно з технологічним процесом.

# 10.34. Увесь інвентар, який застосовується під час робіт з етильованим бензином і іншими нафтопродуктами, щоденно після роботи, а також перед кожним ремонтом повинен бути промитий знешкоджуючою речовиною в ізольованому приміщенні, яке вентилюється.

XI. Вимоги до транспортування і зберігання вузлів, деталей та інших матеріалів

11.1. Під час транспортування і зберігання вузлів, деталей та інших матеріалів можуть мати місце такі небезпечні виробничі фактори:

залізничний рухомий склад, що рухається;

транспортні засоби, що рухаються, електрокари, самохідні вишки.

11.2. Транспортування запасних частин і інших вантажів через колії повинні здійснюватися по діючих переходах і переїздах.

Рух транспортних засобів по території дозволяється зі швидкістю не більше 10 км/год. На шляху проїзду мають бути вивішені попереджувальні знаки.

Не дозволяється переміщення запасних частин, матеріалів, пристроїв і інструменту під цистернами і вагонами.

11.3. Деталі і вузли, матеріали, пристрої і інструмент після очищення від нафтопродуктів та бруду повинні складуватися в спеціально відведених для цього місцях на підкладках і стелажах у стійкому положенні і розташовуватися із врахуванням безпеки проведення робіт, проходу працівників і руху транспортних засобів.

11.4. Для зберігання матеріалів, хімічних реактивів і недопущення до них сторонніх осіб на ППС повинні передбачатися спеціальні комори, які обладнанні вентиляцією.

11.5. Запас чистого сухого піску, тирси, ганчір’я, а також баки або бідони з чистим гасом або хлорним вапном повинні розташовуватися на майданчику обробки цистерн з-під етильованого бензину вздовж естакади в спеціальних закритих ящиках, що виключає доступ до них сторонніх осіб.

11.6. Промаслені обтиральні матеріали та інші пожежонебезпечні виробничі відходи повинні зберігатися на спеціально відведених ділянках у металевих ящиках, які закриваються. Відходи виробництва, які не підлягають утилізації, необхідно регулярно прибирати і вивозити з території підприємства.

# 11.7. Приміщення для зберігання мийних засобів повинне  відділятися капітальною перегородкою від приміщень для зберігання інших матеріалів і запасних частин.

11.8. Зберігання горючих матеріалів, які застосовуються для ремонту вагонів. повинні здійснюватися у спеціально відведених місцях з додержанням протипожежних розривів від будинків та споруд.

XII. Вимоги до санітарно-побутового забезпечення

12.1. Для створення відповідних санітарно-гігієнічних умов працівників усіх професій на ППС повинні бути обладнані санітарно – побутові і допоміжні приміщення, що відповідають вимогам ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення, затверджені наказами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.12.2010 №570 та від 10.02.2011 №23, з урахуванням групи виробничих процесів.

12.2. Для обігрівання промивальників-пропарювачів у холодну пору року, укриття в негоду і короткочасного відпочинку площадка естакади повинна обладнуватися утепленими кабінами з припливною вентиляцією.

У холодну пору року повітря, яке подається, повинне підігріватися, а в літній період – охолоджуватися.

Кабіни мають бути обладнані стільцями (лавами), бачком з питною водою, переговорними колонками, а також світловою і звуковою попереджувальною сигналізацією для подачі сигналу тривоги в медпункт, пожежну охорону, приміщення оператора.

12.3. Санітарно-побутові приміщення для працівників, зайнятих обробкою цистерн з-під етильованого бензину, мають бути ізольовані від інших побутових приміщень і знаходитися біля місця обробки цих цистерн.

12.4. Керівники підприємств та структурних підрозділів повинні забезпечувати постійну наявність в умивальних кімнатах мила для миття рук, а також захисних дерматологічних засобів.

12.5. Враховуючи підвищену небезпеку технологічного процесу під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму та з метою оперативного надання невідкладної медичної допомоги у разі нещасних випадків на ППС обладнуються медпункти із чергуванням середнього медичного персоналу протягом всього робочого часу.

12.6. В приміщенні оператора ППС повинні знаходитись:

киснева подушка,  заповнена киснем;

балон з киснем,  укомплектований редуктором тиску;

портативний кисневий апарат АДР-2 або аналогічний.

12.7. В приміщенні чергового оператора, на естакаді або на міжколійї в місцях, де проводяться роботи всередині котлів цистерн, в дерев’яних ящиках з заскленими і опломбованими дверцятами повинні знаходитись по одному запасному комплекту шлангового дихального приладу (із шлангом), два запобіжних пояси із страхувальними канатами і окремі запасні страхувальні канати довжиною не менше 12 і 17 м з вузлами. В цих же місцях повинні знаходитись в складеному стані медичні ноші.

12.8. Про місце знаходження ящика з аварійним комплектом мають бути повідомлені всі працівники ППС. На ящику повинен бути опис вмісту в ньому.

12.9. Щотижня ящики із аварійним комплектом повинні розкриватися для перевірки вмісту і знову пломбуватися майстром із записом в журналі.

12.10. На естакадах, де проводиться оброблення цистерн, а також  в приміщенні оператора мають бути медичні аптечки (сумки) першої медичної допомоги з необхідними медикаментами і перев'язочними матеріалами, а також правила і інструкції з надання першої медичної допомоги під час отруєння і при інших нещасних випадках.

12.12. На ППС повинно бути організоване питне водопостачання робочих місць. У спеціально відведених місцях мають бути встановлені бачки фонтанного типу, захищені від попадання пилу і інших шкідливих речовин.

Голова Державної служби гірничого

нагляду та промислової безпеки України  	         	            	        О.І. Хохотва

|  | Додаток 1 до пункту 5.4 Правил охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму |
| --- | --- |

|  | Форма ВУ-19 |
| --- | --- |

АКТ № _____________

про придатність цистерни для ремонту

від " ____ " ____________ 20 __ р.

Цистерна № _______________ пропарена, промита та дегазована на промивально-пропарювальній станції (пункті) ст. ___________________________

______________________________________________________________________

Газоповітряне середовище в котлі перевірено на вибухобезпечність.

Дозволяється проведення робіт із застосуванням відкритого вогню.

| Майстер |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (підпис) |  | (П.І.Б.) |
| Промивальник-пропарювач |  |  | / |
|  | (підпис) |  | (П.І.Б.) |
| Лаборант |  |  | / |
|  | (підпис) |  | (П.І.Б.) |

|  | Додаток 2 до пункту 9.7 Правил охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму |
| --- | --- |

|  | Форма ВУ-20 |
| --- | --- |

АКТ № _________________

про придатність цистерн для наливання

від " ___ " ______________ 20 ___ р. _____год. _____ хв.

Цистерни оброблені на промивально-пропарювальній станції (пункті)        ст. ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

| залізниці та визнані придатними для наливання продукту |  |
| --- | --- |
|  | (вказати найменування) |

| Ч.ч. | № цистерни | З-під якого продукту | № операції за ГОСТом | Ч.ч. | № цистерни | З-під якого продукту | № операції за ГОСТом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Майстер ППС (бригадир) (пункту) |  |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (підпис) |  | (П.І.Б.) |
| Оглядач вагонів нафтоналивних ємностей вантажовідправника |  |  | / |
|  | (підпис) |  | (П.І.Б.) |
| Прийомоздавальник станції |  |  | / |
|  | (підпис) |  | (П.І.Б.) |