ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України «____» ____________ 2012 р. № ___________

ПРАВИЛА ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

- ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації  незалежно від їх підпорядкування і форм власності та на фізичних осіб – підприємців (далі – суб’єкти господарювання), які відповідно до чинного законодавства використовують найману працю та займаються виробництвом швейних виробів.

Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання швейного виробництва, а також їх працівниками.

Правила регламентують вимоги до безпечного виконання робіт у технологічних процесах швейного виробництва.

2. Для запобігання травматизму, професійним захворюванням і аваріям на виробництві роботодавець зобов'язаний відповідно до Закону України «Про охорону праці»  створити в кожному  структурному підрозділі, на кожному робочому місці  умови праці відповідно до норм чинного законодавства, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

3. Кожним суб’єктом господарювання повинні бути розроблені інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України  від 29.01.98 № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за      № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників швейного виробництва повинні проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

5. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться відповідно до Закону України “Про охорону праці” та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007  за  № 846/14113.

6. Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій проводиться відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 «деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

7. З метою організації виконання правових, організаційно-технічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям у процесі роботи, та з урахуванням специфіки виробництва роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог  Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

8. При прийманні на роботу працівник відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці” ознайомлюється з умовами праці на робочому місці та вимогами щодо запобігання несприятливої дії небезпечних і шкідливих факторів виробничого процесу, а також його правами, у тому числі на компенсацію за роботу в таких умовах.

9. Працівники, які допускаються до виконання робіт у виробничих процесах швейного виробництва, повинні мати відповідну професійну підготовку та відповідати фізіологічним і психофізіологічним особливостям робіт, які ними виконуються.

ІІ. ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Вимоги до території, виробничих споруд та приміщень суб’єкта

господарювання

1.1. Територія суб’єкта господарювання та розташовані на ній будівлі повинні відповідати вимогам СНиП “Генеральные планы промышленных предприятий”, затверджених постановою Держбуду СРСР  від 30.12.80                      № 213 (СНиП ІІ-89-80), Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 №126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (далі – НАПБ А.01.001-2004), та цих  Правил.

1.2. Територія суб’єкта господарювання повинна бути огороджена, упорядкована й триматися у належному санітарно-гігієнічному стані. Для тимчасового зберігання відходів виробництва та сміття обладнуються спеціальні площадки з твердим покриттям, звідки вони транспортуються у місця організованого складування – на полігони, звалища тощо. У разі тимчасового їх зберігання необхідно запобігати забрудненню ними ґрунту, води, повітря.

1.3. Розташування виробничих та допоміжних будівель, споруд на території суб’єкта господарювання повинно відповідати технологічному процесу виробництва та вимогам НАПБ А.01.001-2004.

1.4. Територія суб’єкта господарювання має бути вирівняна і спланована так, щоб був забезпечений відвід стічних вод від будівель, майданчиків, проїздів та пішохідних доріжок до водостоків.

1.5. Перед в’їздом на територію суб’єкта господарювання розміщується інформація (схеми, плани) про розташування виробничих підрозділів, доріг, пожежних гідрантів, водоймищ, швидкість руху автотранспорту тощо.

1.6. На території суб’єкта господарювання мають бути впорядковані дороги з твердим покриттям (асфальт, бетон тощо) для руху транспорту, техніки  і  пішохідні  доріжки  та  тротуари. Дороги і пішохідні доріжки необхідно систематично очищувати від бруду та снігу, а в темну пору доби – освітлювати.

1.7. Пожежні водойми, траншеї, конденсатні, каналізаційні та інші технічні колодязі, що влаштовуються з виробничою метою, огороджуються або закриваються міцними кришками, а в темну пору доби - освітлюються. До водоймищ, які є джерелами протипожежного водопостачання, обладнуються під’їзди з твердим покриттям.  Для зупинення та розвороту  автомобілів  біля водоймищ  облаштовуються  майданчики  розміром не менше 12 х 12 м.

Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів повинні бути очищені від бруду, льоду і снігу, в холодний період року утеплені, а стояки звільнені від води. Кришки рекомендується  фарбувати в червоний колір.

1.8. Резервуари, баки та інші ємності для зберігання паливних і  мастильних матеріалів необхідно розташовувати на спеціально відведених місцях (ділянках).

1.9. Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій повинна бути визначена категорія з вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог чинного законодавства, а також клас зони відповідно до Норм визначення категорій приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджених наказом МНС України від 03.12.2007  № 833 (далі - НАПБ  Б.03.002-2007), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначити на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та зовні.

1.10. Протипожежні перешкоди (стіни, перегородки, перекриття, протипожежні ворота, двері та інше)  вибухопожежонебезпечних приміщень  повинні мати межу вогнестійкості відповідно до вимог  ДБН  «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», затверджених наказом Держбуду України від 03.12.2002 № 88 (далі – ДБН В.1.1-7-2002).

1.11. Небезпечні зони на території промислових майданчиків суб’єкта господарювання, транспортних шляхів, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях позначаються знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»  (далі - ГОСТ 12.4.026-76) і огороджуються.

1.12. Об’ємно-планувальні та конструктивні рішення виробничих будівель і споруд повинні відповідати вимогам СНиП «Производственные здания», затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.01.86 № 287 (далі – СНиП 2.09.02-85), СНиП «Складские здания», затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.85 № 280 (СНиП 2.11.01-85),  ДБН В.1.1-7-2002,  ДБН «Природне і штучне освітлення», затверджених наказом Мінбуду України від 15.05.2006 № 168 (далі – ДБН В.2.5-28:2006), ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (далі - ГОСТ 12.1.005-88) та цих Правил.

1.13. Виробничі будівлі повинні утримуватись у справному стані,  їх необхідно оглядати два рази на рік (навесні та восени) з метою визначення їх подальшої експлуатації відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Держбуду  України  та  Держнаглядохоронпраці  України   від  27.11.97                  № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за                                № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01.98).

1.14. Виробничі будівлі, технічні засоби протипожежного захисту та первинні засоби пожежогасіння утримаються у справному технічному стані відповідно до вимог технічної документації на них, щоб у разі потреби ефективно застосувати для  гасіння пожежі, а також забезпечити виконання правил пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001-2004 та Правил пожежної безпеки для підприємств легкої промисловості, затверджених Мінлегпромом УРСР від 05.05.90 (далі – НАПБ Б.01.043-90/170).

Монтаж, наладка та технічне обслуговування засобів протипожежного призначення здійснюється органазаціми, які мають ліценцію на право виконання цих робіт.

1.15. Виробничі будівлі та споруди обладнуються технічними  засобами протипожежного захисту (автоматичними установками пожежної сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо) та первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом МНС України від 22.08.2005 № 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за № 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005), ДБН В.1.1-7-2002, ДБН «Інженерне обладнання будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд», затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 № 247 (ДБН В.2.5-13-98), Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МНС України від 02.04.2004 № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004), ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника  для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

1.16. Евакуаційні  шляхи та виходи необхідно тримати вільними для забезпечення безпеки людей під час евакуації у разі виникнення  пожежі чи аварії. Їх конструктивні та планувальні рішення, кількість та розміри, умови освітленості, забезпечення незадимлення, протяжність шляхів евакуації, їх оздоблення повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85 та НАПБ А.01.001-2004.

1.17. Підлога в приміщеннях цехів швейного виробництва повинна бути рівною, мати тверде покриття з гладкою неслизькою поверхнею, зручною для очищення та ремонту, а також не бути джерелом утворення пилу. У приміщеннях з холодною підлогою на постійних робочих місцях повинні бути килимки, підставки, трапи або теплоізоляційне покриття.

1.18. Вхідні двері виробничих приміщень, розташованих  у районах з  розрахунковою температурою зовнішнього повітря для холодної пори року 15о С і нижче, обладнуються тамбурами або повітряно-тепловими завісами, а двері тамбурів обладнуються безпечними пристроями для самостійного зачинення та фіксації у відкритому положенні.

1.19. Протипожежні перепони (стіни, перегородки, перекриття, протипожежні зони, двері та ін.) вибухопожежонебезпечних приміщень  повинні мати границю вогнетривкості відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002.

1.20. Адміністративні, санітарно-побутові приміщення (гардеробні, переддушові, душові, умивальні, убиральні, для зберігання спецодягу, одягу) повинні відповідати вимогам СНиП “Административные и бытовые здания”, затверджених постановою Держбуду СРСР від 30.12.87 № 313  (СНиП 2.09.04-87).

З огляду на пожежну небезпеку швейного виробництва паління (куріння) у виробничих приміщеннях і на території суб’єкта господарювання не дозволяється.

Спеціально визначені та обладнані для паління місця повинні бути позначені знаком або написом, мати урну або попільницю з негорючих матеріалів.

Курильні приміщення повинні розміщуватись, як правило, суміжно з убиральнями або приміщеннями для відпочинку чи обігрівання. Допускається використовувати курильні і шлюзові при убиральнях з кількістю працівників не більш ніж 100 осіб у найбільшій зміні. Курильні при приміщеннях для відпочинку чи обігрівання повинні мати вентиляцію.

1.21. У всіх умивальнях повинна бути достатня кількість мила, інших мийних засобів та повітряно-теплові сушарки для рук або одноразові полотенця для рук.

1.22. Уживати їжу дозволяється тільки в спеціально обладнаних приміщеннях і їдальнях, кімнатах відпочинку та вживання їжі, які повинні  бути обладнані умивальниками, кранами або ємностями для питної води, нагрівачем для води, холодильниками та необхідними  меблями.

1.23. Усі вантажопідіймальні машини експлуатуються відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду України від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07)

1.24. Експлуатація повітряних компресорів і повітропроводів проводиться відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, затверджених Держгіртехнаглядом СРСР  07.12.71 (НПАОП 0.00-1.13-71).

1.25. Посудини, що працюють під тиском, повинні експлуатуватися відповідно до вимогам Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104 (далі – НПАОП 0.00-1.07-94).

1.26. При виконанні електрозварювальних і газозварювальних робіт слід дотримуватися вимог Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів, затверджених Мінхіммашем СРСР 08.07.85 (НПАОП 0.00-1.43-85), НАПБ А.01.001-2004 та Санітарних правил при зварюванні, наплавці та різанні металів, затверджених наказом Мінохорони здоров’я СРСР № 1009-73.

1.27. Експлуатація металообробного устаткування та інструменту  повинна відповідати вимогам Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів, затверджених Мінхімашем СРСР 05.07.83 (НПАОП 0.00-1.42-83), та вимогам чинного законодавства.

1.28. Експлуатація парових та водогрійних котлів проводиться відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних колів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94  №51 (НПАОП 0.00-1.08-94).

1.29. Експлуатація парових та водогрійних котлів проводиться відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних колів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94  №51 (НПАОП 0.00-1.08-94).

2. Освітлення

2.1. Виробничі, побутові, допоміжні та інші приміщення повинні мати штучне та природне освітлення відповідно до ДБН «Природне та штучне освітлення», затверджених наказом Мінбуду України від 15.05.2006 № 168 (ДБН – В.2.5-28:2006) та відповідати вимогам чинного законодавства.

Природне освітлення повинно бути максимально використане. Для захисту працівників від прямих сонячних променів застосовуються штори, жалюзі тощо.

2.2. Для забезпечення нормованої освітленості і рівномірного світлового потоку на робочу поверхню машини передбачається місцеве освітлення стаціонарними світильниками.

2.3. Для додаткового освітлення закритих вузлів і механізмів під час огляду і ремонту в обладнанні передбачаються спеціальні стаціонарні світильники або штепсельні розетки напругою не вище 42 В для підключення переносних ламп з захисними ковпаками.

2.4. Для місцевого освітлення застосовуються світильники з лампами розжарювання з напругою не вище 42 В.

2.5. Світильники місцевого освітлення як з лампами розжарювання, так й з люмінесцентними лампами, повинні мати відбивачі з непрозорого матеріалу із захисним кутом не менше 30 ˚, а при встановленні світильника не вище рівня очей працівника – не менше 10 ˚.

2.6. Світильники штучного освітлення у цехах, де проводяться процеси рідинної обробки, встановлюються у герметичній арматурі відповідно до вимог Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджених наказом Мінпраці України від 21.06.2001 №272 (далі – НПАОП 40.1-1.32-01).

2.7. Вибір світильників для вибухопожежонебезпечних приміщень повинен проводитись відповідно до вимог НПАОП  40.1-1.32-01 та НАПБ А.01.001-2004 залежно від класу вибухопожежонебезпеки. Для освітлення таких приміщень необхідно встановлювати щілинні світильники.

2.8. Облаштування світильників повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.4.120-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих излучений. Общие технические требования» (далі – ГОСТ 12.4.120-83), ГОСТ 12.4.123-83 «ССБТ. Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений. Общие технические требования» (далі – ГОСТ 12.4.123-83)  та Державних санітарних норм і правил при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.2002 № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за № 203/7524 (далі – ДСН 3.3.6.096-02).

2.9. Ремонт і нагляд за справністю проводів, вимикачів ламп,  запобіжників, рубильників та іншої апаратури необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.97 № 257, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.01.98 за № 11/2451 (далі – НПАОП 40.1-1.01-97).

2.10. Очищення світильників та арматури здійснюється тільки після вимкнення напруги електричної мережі та їхнього охолодження (перевіряється їх стан, зіпсовані вузли та деталі підлягають заміні). Під час  виконання цієї роботи слід використовувати спеціально призначені  пересувні вишки, випробувані драбини тощо.

2.11. Очищення від забруднення віконного скла та ліхтарів приміщень  здійснюється відповідно до вимог ДВН В.2.5-28:2006 не менше  двох разів на рік (або залежно від забруднення).

2.12. У темну пору доби або за поганої видимості (туман, дощ, снігопад) територія підприємства, місця руху людей та руху транспортних засобів, майданчики, стоянки, а також робочі місця  освітлюються відповідно до вимог ДВН В.2.5-28:2006. Освітлення повинно бути виконано відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01.

2.13. Роботодавець повинен призначати наказом відповідальних працівників за утримання й експлуатацію освітлювальних приладів та забезпечити проведення контролю освітленості не рідше одного разу на рік та після кожної групової заміни ламп.

3. Вентиляція і опалення

3.1. Виробничі, допоміжні будівлі й приміщення обладнуються природною і припливно-витяжною вентиляцією, а також системою опалення відповідно до СНиП “Отопление, вентиляция, кондиционирование”, затверджених Держбудом СРСР 28.11.91 (далі – СНиП 2.04.05-91), ДСТУ БА.3.2 -12:2009 «ССБТ Системы вентиляционные. Общие требования» (далі – ДСТУ БА.3.2 -12:2009) та НАПБ А.01.001-2004.

3.2. Застосування вентиляції повинно бути обґрунтоване розрахунками, які підтверджують забезпечення необхідного повітрообміну, температури та стану повітряного середовища відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88, Державних санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42 (далі – ДСН 3.3.6.042-99) та НАПБ А.01.001-2004. Усі вентиляційні пристрої (системи) підлягають планово-попереджувальному огляду і ремонту, а також періодичному технічному випробуванню відповідно до затверджених графіків.

3.3. Рециркуляція повітря дозволяється в робочий час тільки в приміщеннях, де немає виділення  шкідливих речовин (1,2 класів небезпеки) відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» або їх кількість не перевищує допустимих концентрацій, а в повітрі відсутні різко виражені неприємні запахи цих речовин.

3.4. Виробничі процеси, під час виконання яких  утворюються  пил (розкрійні машини) або виділення шкідливих  газоподібних речовин, а також променевого і конвекційного теплоутворення (прасувальні  установки, преса та відпарювачі), повинні проводитися у приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією та місцевими відсмоктувачами.

3.5. Не дозволяється підключати до вентиляційної установки більшу кількість споживачів, ніж це передбачається проектом.

3.6. На заново змонтованих або реконструйованих вентиляційних установках необхідно проводити налагоджувальні та випробувальні роботи на ефективність їх дії. Стан повітряного середовища виробничих приміщень повинен періодично перевірятися відповідно до затверджених графіків.

3.7. У разі зміни технологічного процесу та розташування виробничого обладнання, що забруднює повітря на дільниці (в цеху), вентиляційні установки повинні бути пристосовані до нового режиму роботи.

3.8. Для поверхонь обладнання, яке нагрівається під час технологічних процесів, необхідно передбачати теплоізоляцію і підтримання температури поверхні не більше 43˚ С згідно з ДСТУ EN 13202-2002 «Ергономіка теплового середовища. Температури гарячих поверхонь, доступних до дотику. Посібник з установлення граничних значень температур поверхонь в стандартах на продукцію з використання EN 563» (далі - ДСТУ EN 13202-2002).

3.9. Роботодавець повинен призначати наказом відповідальних працівників за утримання й експлуатацію вентиляційних та опалювальних  приладів.

4. Водопостачання і каналізація

4.1. Виробничі та побутові приміщення обладнуються внутрішнім водопроводом та каналізацією відповідно до вимог СНиП  “Внутренний водопровод и канализация зданий”, затверджених постановою Держбуду СРСР від 04.10.85 № 169 (далі – СНиП 2.04.01-85), а також протипожежним водопостачанням згідно з вимогами НАПБ А.01.001-2004.

4.2. Зовнішні мережі, споруди водопроводу та каналізації  повинні   відповідати вимогам СНиП  “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, затверджених постановою Держбуду СРСР від 27.07.84  № 123 (СНиП 2.04.02-84), СНиП “Канализация. Наружные сети и сооружения”, затверджених постановою Держбуду СРСР від 21.05.85 № 71 (СНиП 2.04.03-85), та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37,  зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691.  Експлуатація водопровідних, каналізаційних споруд  і  мереж здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.3.006-75 «ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности» (далі -  ГОСТ 12.3.006-75).

4.3. Облаштування внутрішніх водопроводів, каналізації і водостоків повинне відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85, а експлуатація водопровідних,  каналізаційних споруд і мереж повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.006-75.

4.4. Кожний суб’єкт господарювання повинен бути забезпечений подачею води:

- для санітарно-гігієнічних потреб;

- для виробничо-технічних потреб;

- для потреб зовнішнього і внутрішнього пожежогасіння.

4.5. Поєднувати мережі господарських водопроводів з мережами, що подають питну воду, не дозволяється.

4.6. Для забезпечення працівників питною водою потрібно встановлювати водопровідні колонки з фонтанчиками з корозійно стійких матеріалів або сатураторні установки газованої води, кулери або інші пристрої. Дозволяється також забезпечення питною водою разового використання в дрібній розфасовці.

4.7. Питна вода повинна відповідати вимогам державних санітарних правил і норм “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання“, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.96 № 383, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.04.97 за № 136/1940  (далі – ДсанПіН 383-96).

4.8. Вода для душових, умивальників, для охолодження повітря в кондиціонерах повинна відповідати вимогам до питної води.

4.9. Трубопроводи для спуску виробничих чистих і забруднених стічних вод повинні мати крани для відбору проб.

5. Електроустановки і електросилове обладнання

5.1. Експлуатація електроустановок, електричних станцій і підстанцій та електричних мереж повинна проводитись з дотриманням вимог електробезпеки відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533 (далі – НПАОП 40.1-1.21-98), ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на робочих местах и требования к проведению контроля», ГОСТ 12.2.007.1-75 «ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности», ДСН 3.3.6.096-02, експлуатаційної документації та цих Правил.

5.2. Улаштування та експлуатація внутрішніх мереж електроустановок і установок електричного освітлення в приміщеннях повинні відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.01-97.

5.3. Електропроводка та арматура силової та освітлювальної мережі у виробничих приміщеннях надійно ізолюються і захищаються від впливу високої температури, механічних пошкоджень і хімічної дії згідно з  вимогами НАПБ А.01.001-2004.

5.4. Використання електрозахисних засобів під час виконання робіт у технологічних процесах бавовняного виробництва, пов’язаних з обслуговуванням електроустановок, потрібно здійснювати відповідно до вимог Правил експлуатації електрозахисних засобів , затверджених наказом Мінпраці України від 05.06.2001 № 253 (НПАОП 40.1-1.07-01.

5.5. Електрообладнання повинне мати надійне захисне заземлення (занулення) відповідно до вимог ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление» (далі - ГОСТ 12.1.030-81) та бути захищеним від попадання пилу, вологи тощо.

5.6. Стан ізоляції та надійність заземлення щороку та після капітального ремонту потрібно перевіряти контрольно-вимірювальними приладами та скласти протокол або акт про відповідність стану ізоляції та заземлення.

5.7. Електроприлади й електрообладнання, установлені на обладнанні (машинах) та ізольовані від його станини, повинні мати самостійне занулення, заземлення. У разі порушення або несправності заземлення електричні установки слід негайно вимкнути і вжити заходів до відновлення заземлення.

5.8. Обладнання, під час роботи якого можливе утворення статичної електрики повинно мати пристрій, який виключає можливість її накопичення. Захист від статичної електрики необхідно проводити відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

5.9. Увімкнення до електричної мережі ручних переносних інструментів необхідно здійснювати відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 та ГОСТ 12.2.013.0-91 «ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний».

5.10. Під час роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах необхідно дотримуватись вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом  Держнаглядохоронпраці України від  10.02.99  № 21, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за № 382/3675 (НПАОП 0.00-1.31-99).

5.11. Очищення електрообладнання від пилу необхідно здійснювати за графіком, але не рідше одного разу на місяць, а в запилених приміщеннях щотижня  відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21.98 та НАПБ А.01.001-2004.

5.12. Усі будівлі, споруди та зовнішні установки повинні бути захищені від потрапляння блискавки та вторинних її проявів відповідно до вимог  ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

5.13. Роботодавець повинен призначити наказом відповідальних осіб за утримання та експлуатацію електроустановок та електрообладнання.

6. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

6.1. Під  час  виконання технологічних процесів у швейному виробництві необхідно брати  до  уваги  небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть впливати на працівників, відповідно до вимог ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» (далі – ГОСТ 12.0.003-74).

6.2. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих факторів мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ12.4.120-83, ГОСТ 12.4.123-83, ДсанПіН 3.3.6.096-2002, Державних санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 №39 (далі – ДСН 3.3.6.039-99), Державних санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37 (ДСН 3.3.6.037-99), ДСН 3.3.6.042-99, ДВН В.2.5-28:2006, ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» (далі – ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008), “Санитарных норм ультрафиолетового излучения в производственных помещениях”,  затверджених Мінохорони здоров’я СРСР у 1988 році (СН 4557-88).

6.3. Для виконання робіт підвищеної небезки та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що використовуються у технологічному процесі швейного виробництва, повинно відповідати вимогам  Порядку видачі дозволів на виконання робіт  підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011                        № 1107.

6.4. Роботодавець зобов’язаний на робочих місцях зменшити або усунути шкідливі та небезпечні виробничі чинники, які негативно впливають на стан здоров’я працівників.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

1. Загальні вимоги до організації технологічних процесів

1.1. Технологічні  процеси  організовують  відповідно  до  вимог  ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Оборудование  производственное.  Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.0.003-74), “Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию”, затверджених у 1973 році наказам Мінохорони здоров’я СРСР № 1042-73 (СП № 1042-73), та вимог цих Правил і розробляють технологічні карти на кожну операцію.

1.2. Організація процесу та розміщення обладнання повинні забезпечувати потоковість техологічного процесу та можливість застосування механізації і автоматизації важких та небезпечних оперпцій, вантажо-розвантажувальних робіт, транспортування сировини, напівфабрикатів, готової продукції тощо.

1.3. Технологічні процеси, у яких використовують речовини, здатні при певних умовах створити вибухонебезпечне середовище, організовують відповідно до вимог ГОСТ 12.0.003-76 «ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования» (далі - ГОСТ 12.0.003-76).

1.4. При організації технологічних процесів проводятся технічні та організаційні заходи, що забезпечують захист працівників від дії електричного струму відповідно до ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»  та ГОСТ 12.1.030-81.

1.5. Технологічні процеси організовують у приміщеннях, у яких забезпечуються нормовані параметри повітря робочої зони щодо мікроклімату і концентрації токсичних речовин згідно з ГОСТ 12.1.005-88,  ДСН 3.3.6.042-та іншими нормативно-правовими актами.

2. Підготовчо-розкрійне виробництво (виготовлення лекал, підготовка і розкрій матеріалів і тканин)

2.1. Під  час організації процесів підготовчо-розкрійного виробництва повинні бути передбачені:

місця збереження тканин і деталей крою ;

вільний доступ до обладнання, місць зберігання   тканин і деталей крою;

механізація вантажно-розвантажувальних робіт.

Розкриття кіп матеріалів і тканин повинно виконуватись спеціальним інструментом.

2.2. Розкрійні столи та металева окантовка лекал повинні мати гладку, без задирок, поверхню.

2.3. Заточення ножів електророзкрійних машин повинно виконуватись на заточувальному пристрої на машині з включеним електродвигуном у положенні, коли машина відведена з настилу.

2.4. На стрічковій розкрійній машині повинні бути спеціальні пристрої, що виключають можливість травмування працюючого під час вирізання дрібних деталей.

2.5. На машинах зі зворотньо-поступальним рухом заточення ножа здійснюється вручну коли  вимкнена  машина.

2.6. Відходи від стрічкових  розкрійних машин повинні збиратися і транспортуватися механічними  та пневматичними пристроями.

2.7. Різання різноманітних плівок повинно виконуватись на спеціально обладнаних для цього машинах.

2.8. Розкрій полотна з синтетичних волокон повинен мати  запобіжну операцію – накладання на верхній шар крою листка паперу і затискання затискачами з боку, протилежного тому, що розкроюється, щоб уникнути зсування шарів і травмування працюючих.

2.9. Під  час  розкроювання  синтетичних матеріалів необхідно уникати оплавлення, з цією метою необхідно застосовувати спеціальне змащування стрічкового ножа.

2.10. У разі попадання тканини в паз плоского напрямлювача стрічкового ножа витягувати її потрібно тільки після вимкнення машини та повної її зупинки.

2.11. Очищення шківа стрічкової розкрійної машини повинне проводитись спеціальним інструментом.

3. Швейне виробництво (пошиття та волого-теплова обробка)

3.1. Для зниження монотонності праці, організація процесу пошиття виробів на конвеєрах повинна відповідати вимогам  чинного законодавства.

3.2. На операціях прасування і пресування необхідно проводити  зволожування виробів водою розпилювачами. Робочі місця повинні бути обладнанні витяжними пристроями.

3.3. Під час операцій обрізки деталей швейних виробів необхідно використовувати пристрої для збирання обрізків.

3.4. Контроль і регулювання процесів волого-теплової обробки повинні виконуватись за допомогою приладів (термометри, манометри) і підтримуватись автоматично.

3.5. Пошиття виробів з матеріалів і тканин (спеціальних тканини та ін.) з використанням клеїв та інших речовин, які є джерелами виділення в повітря хімічних речовин та пилу, повинно виконуватись на робочих місцях, обладнаних   системами    місцевої    витяжної    вентиляції    згідно   з      ДСН 3.3.6.042-99.

ІV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОЗМІЩЕННІ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

1.  Загальні вимоги безпеки при розміщенні, експлуатації технологічного обладнання

1.1. Усе обладнання, що використовується, модернізується та встановлюється у виробничому процесі, повинно відповідати  вимогам ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам» (далі – ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009), Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 933  та цим Правилам.

1.2. Виробниче обладнання розміщується раціонально, щоб його експлуатація, ремонт та обслуговування були зручними і безпечними, забезпечували безперервність технологічного процесу.

1.3. На все обладнання повинні бути інструкції з їх експлуатації, обслуговування та ремонту. Усі зміни, що вносяться до конструкції обладнання в процесі його експлуатації, ремонті і модернізації, мають фіксуватись в паспорті  згідно з вимогами  ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

1.4. Усі стаціонарні машини, верстати, апарати й інше устаткування встановлюються так, щоб унеможливити їхній зсув під час роботи.

1.5. У місцях проходу через комунікації повинні бути обладнані безпечні переходи або прокладені містки.

1.6. Після встановлення нового обладнання, ремонту та модернізації перевіряється його придатність до роботи. Відповідальними за перевірку обладнання є начальник цеху, головний механік, головний енергетик та особа, відповідальна за охорону праці. Після перевірки скласти акт про прийняття обладнання в експлуатацію.

1.7.Облаштування і експлуатація електроприводів, пускорегулювальної апаратури, контрольно-вимірювальних електроприладів і пристроїв захисту обладнання повинні відповідати вимогам НПАОП  40.1-1.32-01 та НПАОП 40.1-1.21.98.

1.8. Усі види обладнання або його частини, що працюють під тиском, повинні мати повірені манометри із зазначенням граничнодопустимого тиску. Манометри повинні мати клеймо про повірку, бути справними і встановлюватись на видному для обслуговуючого персоналу та добре освітленому місці. Запобіжні клапани повинні мати запірні кожухи або ковпаки, які унеможливлюють збільшення навантаження клапана, і повинні бути освітлені й доступні.

# 2.  Вимоги безпеки до організації робочих місць

2.1. Під час організації робочих місць слід керуватися ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования» (далі – ГОСТ 12.2.032-78) та ГОСТ 12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие требования безопасности» (далі – ГОСТ 12.2.033-78) та чинними нормами з атестації робочих місць за умовами

праці.

2.2. Організацію робочого місця, оснащення його інструментами та допоміжними пристроями здійснюють згідно з вимогами типових проектів організації робочого місця відповідної професії та ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

2.3. Загальні вимоги безпеки до органів управління виробничого обладнання повинні відповідати ГОСТ 12.2.064-81 «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности» (далі -  ГОСТ 12.2.064-81), а їх розміщення під час виконання робіт сидячи згідно з ГОСТ 12.2.032-78, під час виконання робіт стоячи згідно з ГОСТ 12.2.033-78.

2.4. Конструкції і розміщення аварійних вимикачів і кнопок дистанційного управління обладнанням та іншими пристроями повинні забезпечувати можливість використання їх  з будь-якої робочої позиції.

2.5. Усі поверхні робочих місць повинні унеможливлювати травмування працівників.

2.6. Трапи, приставні східці та інші пристосування для забезпечення безпеки виконання робіт повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

2.7. Усі великогабаритні частини, що знімаються під час роботи,  розміщуються на раніше визначених місцях, міцно та стійко укладаються із застосуванням прокладок.

2.8. Під час проведення ремонтних робіт на висоті повинні бути  обладнані пристрої, що унеможливлюють падіння деталей та інструменту вниз відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 27.03.2007 № 62,  зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції  України  04.06.2007  за  №573/13840.

3. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання

3.1. Усе  обладнання, що  використовується, модернізується та встановлюється у виробничому процесі,  повинно  відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009, Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 933, та цим Правилам.

3.2. Виробниче обладнання повинне бути розміщене раціонально, щоб його експлуатація, ремонт та обслуговування були зручними і безпечними, забезпечували безперервність технологічного процесу.

3.3. На все діюче та нове обладнання, що  надходить, повинні бути паспорти з технічними характеристиками. Усі зміни, що вносяться до конструкції обладнання в процесі його експлуатації, ремонті і модернізації, мають фіксуватись в паспорті  згідно з вимогами  ГОСТ 12.2.003-91.

3.4.Облаштування і експлуатація електроприводів, пускорегулювальної апаратури, контрольно-вимірювальних електроприладів і пристроїв захисту обладнання повинні відповідати вимогам НПАОП  40.1-1.32-01 та НПАОП 40.1-1.21.98.

3.5. Усі види обладнання або його частини, що працюють під тиском, повинні мати повірені манометри із зазначенням граничнодопустимого тиску. Манометри повинні мати клеймо про повірку, бути справними і встановлюватись на видному для обслуговуючого персоналу та добре освітленому місці. Запобіжні клапани повинні мати запірні кожухи або ковпаки, які унеможливлюють збільшення навантаження клапана, і повинні бути освітлені й доступні.

3.6. Машини, апарати та різного роду пристрої в небезпечних зонах повинні мати надійну огорожу, яка забезпечує безпеку роботи і відповідає вимогам ГОСТ  12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные».

3.7. Небезпечні зазори між рухомими і нерухомими частинами повинні бути огороджені.

3.8. Огородження повинні мати достатньо  жорстку конструкцію, яка б витримувала випадкові навантаження з боку обслуговуючого персоналу. Огородження, що закривають деталі і частини обладнання, при поломці яких можуть вилітати осколки й окремі деталі, повинні мати міцність, яка забезпечує затримку цих осколків та деталей без пошкодження самого огородження.

3.9. Огородження, їх кришки і дверцята повинні надійно фіксуватись в закритому положенні, а огородження (кришки), які відкриваються вверх, повинні фіксуватись також  у відкритому положенні.

Сполучення огороджень у притворах кришок і дверцят повинні бути щільними, а  зусилля для відкриття або зняття кожного огородження вручну не повинно перевищувати 40 кг при частому використанні в процесі обслуговування і 12 кг  при ремонті обладнання.

3.10. Органи управління обладнання повинні бути  поза огородженнями і забезпечувати можливість швидкого і зручного користування ними. Органи управління  (кнопки, рукоятки та ін.) необхідно розміщувати на висоті 0,8-1,6 м при роботі стоячи і 0,6-1,2 м при роботі сидячи та забезпечувати легкий доступ до них. Конструкція і розташування аварійних вимикачів і кнопок дистанційного управління обладнанням та іншими пристроями повинні забезпечувати можливість користування ними з будь-якої робочої позиції згідно вимог ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78.

3.11. Апарати, машини, транспортери та інше обладнання, які обслуговуються декількома працівниками або мають значну довжину, повинні мати пусковий пристрій тільки в одному місці на пульті управління. Машини, агрегати, апарати, які мають декілька робочих місць, повинні мати звукову і світлову сигналізацію, яка попереджає про пуск обладнання. Пристрої для зупинення  обладнання повинні бути на всіх робочих місцях.

3.12. Управління машинами, апаратами і агрегатами повинно бути механізовано і, як правило,  кнопковим. Допускається педальне управління за умови  забезпечення зручної  пози працівника.

3.13. Обладнання повинно мати органи управління, які виключають можливість їх мимовільного пуску і забезпечують легку і зручну зупинку згідно з вимогами ГОСТ 12.4.040-78  «ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения».

3.14. Обладнання, під час  роботи якого викидаються шкідливі речовини (гази, пил та ін.), повинно мати укриття та пристрої для підключення до місцевої або загальної системи вентиляції або мати вмонтовані пилозбірники.

3.15. Очищення місцевих пилоочисних пристроїв повинне проводитись регулярно за графіком, який забезпечує нормальну роботу вентиляції.

3.16. Обладнання зі значним теплоутворенням повинно забезпечуватись пристроями, які обмежують виділення конвекційного і променевого тепла в робоче приміщення (герметизація, теплоізоляція, екранування, відведення тепла тощо) згідно з вимогами ДСТУ 2894-94 «Пристрої екранувальні для захисту від інфрачервоного випромінювання, Параметри та загальні технічні вимоги».. При цьому поверхня ізоляції не повинна перевищувати 43˚ С згідно з ДСТУ ЕN 13202-2002.

3.17. Гарячі неробочі поверхні обладнання, а також  паро- та трубопроводи, торкання до яких може викликати опіки, повинні бути покрити теплоізоляцією.

3.18. Кріплення шлангів до пульверизаторів і трубопроводів повинно виключати зривання шлангів.

3.19. Рівень шуму при роботі обладнання не повинен перевищувати допустимі величини і має відповідати вимогам  ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» (далі – ГОСТ 12.1.003-83  та ДСН 3.3.6.037-99.

3.20. Обладнання, яке може передавати вібрацію на робочі місця, повинно   забезпечуватись  віброізоляцією  і  відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 «ССБТ. Вибрационая безопасность. Общие требования» (далі - ГОСТ 12.1.012:2008) та ДСН 3.3.6.039-99.

3.21. Зовнішнє оформлення обладнання  та пристроїв повинно відповідати вимогам технічної естетики із забезпеченням безпеки і  зручності в роботі.

3.22. Рухомі частини обладнання необхідно виділяти іншим кольором, ніж основний колір обладнання.

3.23. Кольорове оздоблення елементів обладнання повинно відповідати кольорам безпеки ( червоний – сигнал про небезпеку, жовтий і помаранчевий -  про можливу небезпеку, зелений – про наявність умов безпеки).

3.24. Використання у складі виробничого обладнання та/або контрольно-вимірювальних приладів джерел іонізуючого випромінювання повинно здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності щодо використання джерел іонізуючого випромінювання з дотриманням Вимог та умов безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 №125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції  України  17.12.2002 за № 978/7266, та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 (ОСПУ-2005).

3.25. Уключення основного двигуна обладнання здійснюється з одного поста за винятком автоматизованих ліній і агрегатів, де, крім місцевих пускових пристроїв до кожної машини, є централізоване управління з дистанційного пульта.

3.26. Пости місцевого управління електроприводом і органами ручного управління окремими механізмами повинні знаходитись на відстані не більше 1,0 - 1,2 м від постійного (основного) місцезнаходження працівника.

3.27. При будь-якому режимі управління (дистанційному, зблокованому або місцевому) повинна бути забезпечена можливість екстреної аварійної зупинки механізмів за допомогою спеціальних вимикачів, установлених у цехах, у кількості, що визначається конкретними умовами.

3.28. Прокладання проводів різного призначення в межах машини виконується з урахуванням захисту їх від механічних пошкоджень, перегріву, попадання мастил, води і агресивних рідин.

3.29. Корпуси електродвигунів та інших електричних пристроїв приєднуються до заземленого пристрою за допомогою окремої гілки або мати надійний металевий контакт із заземленим корпусом машини. Послідовне включення до заземленого провідника декількох заземлених елементів не допускається.

3.30. В управлінні автоматизованими лініями і агрегатами повинно передбачатись відключення місцевих пускових пристроїв при переході на робочий режим з централізованим управлінням з дистанційного пульта.

3.31. Автоматизовані лінії та агрегати, що складаються з декількох машин, повинні бути обладнані сигналізацією, яка попереджає працівників про пуск машини.

3.32. У необхідних випадках пуск машини, яка обслуговується двома працівниками, повинен здійснюватись тільки за умови одночасного включення пускових пристроїв обома працівниками.

3.33. Сигнальні прилади, що інформують про технологічний розлад, повинні обладнуватись світловими лампами або звуковими сигналами.

3.34. Елементи системи управління (кнопки, рукоятки, маховики, штурвали, важелі тощо) необхідно розміщувати на висоті 0,8-1,6 м від підлоги при роботі стоячи та 0,6-1,2 м при роботі сидячи з метою забезпечення легкого доступу до них без великого напруження і поворотів корпуса тіла працівника, який при цьому повинен бути повернутий обличчям у бік машини.

3.35. При розміщенні на одній панелі декількох елементів системи управління їх необхідно розташовувати так, щоб  працівник  виконував найменшу кількість рухів при виконанні необхідних операцій і  попереджались помилкові включення.

3.36. Маховики, рукоятки і важелі системи управління повинні надійно фіксуватись у заданому положенні. Фіксувальні органи повинні унеможливлювати їх самовільне переміщення.

3.37. Силові кабелі і проводи вторинної комутації, які з’єднують привод машини з винесеними за її межі приладами, прокладаються в сталевих заземлених або пластмасових трубах і в місцях, де унеможливлюється пошкодження ізоляції струмоведучих жил шляхом випадкових механічних ударів, проникнення вологи і агресивної рідини в труби та розподільчі коробки.

3.38. Усі види технологічного обладнання, які оснащені окремо розташованими станціями управління, повинні мати сигналізацію про подачу напруги в ланцюг управління електроприводом.

3.39. Обладнання повинно мати пульти управління, які унеможливлюють самовільний запуск та забезпечують легку і зручну  зупинку його відповідно до вимог ГОСТ 12.2.064-81.

3.40. Пульти управління всіх машин, апаратів, агрегатів повинні знаходитись поза огорожами і розміщуватись так, щоб забезпечити швидке і зручне користування ними.

3.41. Передачі приводу (зубчасті, ремінні тощо), муфти зчеплення  та інші незахищені рухомі  елементи обладнання мають бути огороджені.

3.42. Рівень шуму при роботі обладнання не повинен перевищувати допустимі величини і відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83. та інших нормативно-правовим документів.

3.43. Обладнання, яке може передавати вібрацію на робочі місця, повинно забезпечуватись віброізоляцією і відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008.

3.44. Несучі та інші елементи обладнання, органи управління і контрольно-вимірювальні прилади, які виступають за габарити загальних огороджень і укриттів, повинні мати яскраві розпізнавальні кольорові знаки.

3.45. Обладнання з пожежобезпеки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76  та НПАОП 40.1-1.32-01.

4. Вимоги безпеки до окремих видів технологічного обладнання

1.  Машини для розмотування, перемірки і розбраковки тканини

1.1. Розмотувальні валики повинні бути закріплені таким чином, щоб не було їх викидання з підшипників.

1.2. Промірювально-бракувальні столи і машини повинні бути обладнані пристроями для зняття зарядів статичної електрики з поверхні столу, тканини і матеріалу.

1.3. Механічні візки повинні встановлюватись суворо горизонтально на рейкові колії, головки рейок повинні утоплюватись врівень з підлогою.

1.4. Пускові пристрої на машинах повинні бути розміщені в одному місці.

1.5. Машини, що обслуговуються з двох боків двома працівниками повинні мати кнопкові пости, які  дають  змогу  зупиняти машину кожному з  працівників та бути обладнані звуковою та світловою сигналізацією, котра попереджує про запуск машини.

2. Настилальні машини

2.1. Настилальні машина (візок), на якій працюють два працівника, повинна мати сигналізацію або блокувальний пристрій, що виключає запуск машини одним працівником.

2.2. Платформа настилального пристрою для пересування працівника переміщується безпосередньо над підлогою приміщення і повинна бути обладнана огорожею, що зупиняє її під час наїжджання  на перепону.

2.3. Пусковий пристрій повинен мати блокування, яке унеможливлює самовмикання  машини (візка) в момент заправки  тканини між валиками.

2.4. Лінійка для обрізки кінців настилу повинна мати відгороджений ріжучий пристрій.

2.5. Поверхня розкрійних столів повинна бути гладкою, відполірованою, без задирок, тріщин або інших дефектів.

3.  Розкрійні машини.

3.1. На стрічкових розкрійних машинах всі шківи та  стрічковий ніж, окрім його робочої частини на максимальну висоту розкрійного настилу, повинні бути закриті кожухами.

3.2. На стрічкових розкрійних машинах  огородження  шківів, що  знімаються і відкриваються та стрічкового ножа повинні мати надписи “Не відкривати на ходу”, “Небезпечно”.

3.3.  Машини повинні бути обладнані пристроєм, що регулює  висоту настилу та запобігає попаданню пальців рук працівника під стрічковий ніж.

3.4. Стрічкові розкрійні машини повинні бути обладнані  гальмами та уловлювачами стрічок, що автоматично діють під час розриву стрічок, автоматичною зупинкою електродвигуна, заточувальним пристроєм, пиловловлювачем,  місцевим  освітленням.

3.5. Ножові полотна (стрічки) повинні зберігатись і переноситись у спеціальних  футлярах.

3.6. У разі застосування спеціальної емульсії машини повинні бути обладнані піддонами для збирання відпрацьованої емульсії.

3.7. На пересувних розкрійних машинах ножі повинні мати захисне огородження, яке регулюється по висоті настилу.

3.8. Не дозволяється використовувати тролейну лінію для подачі струму до пересувних розкрійних машин.

3.9. Підключення пересувних розкрійних машин до мережі електропередачі повинно відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21.98 та мати захисне заземлення (занулення).

4. Механічні та  електромеханічні лінійки для обрізування кінця настилу.

4.1. Ріжучий інструмент лінійок повинен мати огородження. що запобігає пораненню рук робітників.

4.2. Для  запобігання  пораненню рук робітників на лінійках всі рухомі та обертальні частини повинні бути закриті  кожухами  та  кришками.

5. Швейні машини.

5.1. Усі універсальні машини повинні бути обладнані запобіжниками від проколу пальців голкою.

5.2. Ниткопротягувачі машин, що значно виступають за корпус у бік працюючого, повинні відгороджуватись скобами, ротаційні ниткопротягувачі повинні бути закриті огорожею.

5.3. Робочі столи швейних машин повинні мати рівну гладку поверхню.

5.4. Машини для пришивання ґудзиків та фурнітури повинні бути обладнані прозорими щитками (екранами), що запобігають пораненням працівників шматками голок та гудзиків. Щитки повинні бути зблоковані з пусковим пристроєм.

5.5. На ґудзикових та закріплювальних машинах човниковий пристрій повинен закриватись щитком.

5.6. Пасова передача від електроприводу до головки машини (в зоні над кришкою промислового стола) повинна мати огородження.

5.7. На кожній машині повинен бути пристрій для надійної фіксації головки машини у відкинутому положенні.

5.8. Для зменшення вібрації відповідно до вимог ДСН 3.3.6.039-99 головки швейних машин необхідно встановлювати на еластичних прокладках, прикріплених до промислового стола,  на педалях повинні бути  прикріплені гумові килимки.

5.9. Для  захисту  працівників від впливу електромагнітних полів  від  електродвигуна на промислові столи через гумові шайби-вставки повинні  бути  встановлені  спеціальні  екрани.

5.10. Під ніжки промстолів повинні підкладатись прокладки з вібропоглинаючого  матеріалу.

6. Преси та відпарювачі.

6.1. Для запобігання  потрапляння  рук працівника між подушками пресу,  включати  його  можна  тільки одночасним  натисканням  на кнопки (важелі тощо) обома  руками і тримати  їх  на  кнопках  до повного закриття пресу.

6.2. Відстань між пусковими кнопками (важелями) повинна бути такою, щоб була  виключена  можливість закривання пресу однією рукою.

6.3. На пресах повинен бути запобіжний пристрій для утримання верхніх подушок від опускання у разі поломки, і такий, що запобігає самовільному спрацьовуванню пускового пристрою і кнопки аварійного розкриття подушок.

6.4. Відпарювальні апарати для зняття ласів з виробів повинні бути обладнані запобіжними клапанами, манометрами і водомірним склом на яких повинні бути відмітки допустимих тисків і рівня води.

6.5. Зовнішня поверхня відпарювального апарату повинна мати термоізоляцію, для запобігання опікам працівника і зменшенню тепловиділення в приміщення.

6.6. Температура на поверхні паророзподільних пристроїв, трубопроводів і т.ін. повинна  бути не більше 35-43°С.

6.7. Відпарювальний апарат повинен бути обладнаний пристроєм для автоматичного вимикання електроенергії у разі перевищення допустимих параметрів температури та тиску.

6.8. Трубопровід підводу води з мережі до відпарювального апарату в місці приєднання повинен мати запірний клапан.

6.9. Конструкція щітки для відпарювання повинна виключати нагрівання рукоятки і пропускання пари в бік працюючого.

6.10. Не дозволяється виконувати роботу на пресах зі знятими кожухами  та   огородженнями  механізму  преса.

6.11. Паророзподільні пристрої та трубопроводи пресу в доступних місцях повинні бути теплоізольовані або закриті захисними кожухами  відповідно до вимог  Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, затверджених наказом Держгіртехнагляду України від 08.09.98 № 177, зареєстрованого Мін’юстом України 07.10.98 за № 636/3076  (НПАОП 0.00-1.11-98).

6.12. Мережі гідроприводу, трубопроводи, робочі гідравлічні циліндри, пристрої гідравлічних і пневматичних акумуляторів, деталі механічного тиску (траверси, всі пристрої та кріплення до них) повинні відповідати встановленій потужності та вимогам технічних умов.

6.13. Парові преси швейних цехів повинні бути обладнані пристроями для запобігання потрапляння пари в робоче приміщення (відсмоктувачі повітря, витяжні зонти тощо).

7. Праски

7.1. Струмопідвідні контакти прасок повинні мати спеціальні захисні засоби, а шнури підводу електричного струму повинні бути з подвійною ізоляцією з мідними струмопровідними жилами і знаходитись в гумових шлангах.

7.2. Ручки прасок повинні бути виготовлені з теплостійких діелектричних  (ізолюючих) матеріалів.

7.3. Підставки під праски повинні бути виготовлені з вогнестійкого і малотеплоємкого матеріалу, знаходитись на одному рівні з робочою поверхнею столу і мати з трьох боків бортики або теплоізолюючі підставки.

7.4. Підвіски електропроводки повинні виключати можливість доторкання струмопровідних дротів до гарячої поверхні праски та підставки. Подача струму повинна здійснюватись через розподільчі трансформатори або окремі захисні електричні вимикачі.

7.5. Металевий корпус прасок повинен бути заземлений.

7.6. Прасувальні столи повинні мати пристрої для пропарювання або зволожування матеріалу.

7.7. Електричні праски повинні мати автоматичний регулятор температури.

7.8.  Підошва праски повинна мати чисту відполіровану поверхню.

8. Механічні щітки.

8.1. Механічні щітки повинні мати місцеві відсмоктувачі.

8.2. Механічні щітки повинні бути обладнані пристроями для зняття зарядів статичної електрики.

8.3. Зазор між щіткою і столом не повинен перевищувати 5 мм.

8.4. Усі вузли та деталі механічної щітки, крім робочої частини барабану, повинні бути закриті огородженнями.

8.5. Не слід працювати на механічних щітках у разі зношення ворсу більше  ніж 2/3 початкової його висоти.

8.6. Механічні щітки повинні бути  улаштовані на окремій або ізольованій ділянці цеху.

9. Гладильні  машини  валкового типу.

9.1. Каландри та  плісирувальні машини повинні мати пристрій, що запобігає попаданню рук працівника між валами.

9.2. Каландри та плісирувальні машини повинні бути обладнані гальмами  для  термінової зупинки валів. Вибіг обертання після цього повинен складати 0,5 оберту.

9.3. Вали плісирувальних машин і барабани каландрів повинні бути закриті захисними пристроями  на  фіксованій  відстані 5-6 мм від поверхні валів.

9.4. Барабан каландру, що нагрівається, повинен мати теплоізоляційні захисні пристрої  для створення температури на поверхні не більше 43 º С відповідно до ДСТУ “Безпечність машин. Температура поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь” (ДСТУ ЕN 563-2001).

9.5.   Клеми,  що   перебувають  під  напругою, повинні бути закриті кожухом.

9.6. Для безперервної очистки барабанів каландри повинні бути обладнані механічними щітками.

9.7. Трубопроводи прасувальної машини повинні бути теплоізольовані.

10. Вирубальні преси.

10.1. Преси повинні мати автоматичний регулятор тиску.

Конструкція різаків повинна забезпечувати вільне  виймання  вирублених деталей.

10.2. Преси повинні мати зблокований кнопковий пристрій для дворучного пуску і зупинки пресу, що виключає можливість пуску однією рукою.

10.3. Для запобігання травмування рук працюючих, преси повинні мати спеціальні пристрої, що виключають самовільне опускання верхньої подушки пресу.

10.4. Преси повинні мати пристрій для збору  відходів.

11. Ультразвукові установки.

11.1. Будова та експлуатація ультразвукових установок повинні відповідати ДСН 3.3.6.037-99 .

11.2. Рівні звукового тиску на  робочих місцях біля ультразвукових установок не повинні перевищувати допустимих значень, визначених  вимогами   ДСН 3.3.6.037-99.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ

1. Сировина, що надходить на підприємство, повинна бути перевірена на відповідність вимогам чинних стандартів та технічної документації підприємств-виробників.

2. Упаковка і термін дії всіх хімічних матеріалів повинні бути перевірені на відповідність вимогам чинних стандартів та технічної документації підприємств-виробників.

3. Усі хімічні матеріали повинні бути забезпечені повним та точним зазначенням їх хімічного складу. Застосування хімічних матеріалів невідомого складу не  дозволяється.

4. На тарі повинно бути чітке позначення найменування хімікатів, концентрації розчину.

5. Відбір проб на хімічний аналіз повинен здійснюватися у чистій скляній посудині з кришкою або притертою пробкою.

VІ.  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УМОВ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ, СИРОВИНИ, НАПІВФАБРИКАТІВ,

ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  ТА ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА

1. Технологія швейного виробництва побудована таким чином, що розпакування, зберігання розбракованого і не розбракованого матеріалу здійснюється в цеху підготовки або інших спеціально відведених і  пристосованих для цього складів. Не слід зберігати матеріали в інших місцях.

2. Зберігання матеріалів, тканин і готової продукції повинно відповідати вимогам  СНиП 2.11.01-85, СНиП  2.09.02-85.

3. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні проводитись згідно з          ГОСТ “ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности” (далі - ГОСТ 12.3.009-76).

4. Висота  штабелів  ящиків  та  кіп,  фурнітури і тканин на стелажі під  час  ручного  складування  не повинно бути вище  ніж 3 м, та виконуватись суворо вертикально з дотриманням правил перев’язування та  забезпечення  вільного доступу до них.

5. Під час складування матеріалів на піддоні висота не повинна перевищувати  2 м. Трапи повинні бути міцними, перевірятись не рідше двох разів на місяць, мати ширину не менше ніж 1 м  і поперечні перекладини для упирання ніг.

6. Для проведення робіт угорі на штабелях і стелажах необхідно мати драбини з гумовими або гострими металевими наконечниками знизу і крючками зверху або іншими пристроями, що унеможливлюють  ковзання.

7. Вогненебезпечні та вибухонебезпечні речовини та інші  інгредієнти, які використовуються для приготування різних розчинів,  повинні зберігатись на спеціально обладнаних складах в окремих приміщеннях.

8 Спільне зберігання легкозаймистих хімікатів, наприклад, розчинників з кислотами  та окислювачами, не дозволяється. Не слід зберігати матеріали поза межами складу або в місцях, не обладнаних спеціально для   їх  зберігання.

9. Балони з газом, що зберігаються в приміщеннях, повинні  розміщуватись від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей на відстані не менше  ніж 1 м, а від джерел тепла з відкритим вогнем – не менше 5 м,  а балони з отруйними газами повинні зберігатись у спеціальних приміщеннях.  На  будь-які  балони  з  газом   не  повинні  потрапляти   прямі  сонячні  промені.

10. Усі вантажно-розвантажувальні роботи з переміщення і транспортування сировини, матеріалів, готової продукції повинні виконуватись підіймально-транспортними засобами  (підіймальними кранами, електрокарами, транспортерами, візками тощо) та відповідати вимогам Правил будови і безпечно експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду України від 18.06.2007 № 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 784/14051, ГОСТ 12.3.009-76.

11. Розміри проходів і проїздів повинні визначатись  залежно від габаритів матеріалів, що зберігаються, способу їх транспортування та укладання.

12. Головний прохід на складі повинен  бути  шириною не менше ніж 2 м  і спрямований  до зовнішніх дверей. Ширина проїздів повинна бути не менше максимальної ширини навантаженого візка електрокари, навантажувача  тощо +1м.

13. Висоту стелажа потрібно брати з урахуванням навантаження, допустимого на 1м2 перекриття складських приміщень.

14. Природне освітлення місць зберігання повинно відповідати вимогам  ДБН В.2.5-28:2006 та НПАОП 40.1-1.32-01.

15. Тканини та матеріали повинні розміщуватись на відстані не менше  ніж 1 м від опалювальних систем і нагрівальних приладів.

16. Місця зберігання матеріалів і тканин повинні бути обладнані   системами опалення, вентиляції та зволоження для регулювання температури і вологості повітря.

17. Для запобігання самозаймання промислових відходів не можна  в ємкості (металеві ящики), де вони зберігаються, скидати промаслені  відходи. Ємкості (металеві ящики) потрібно періодично дезинфікувати та очищати.

У будівлях, приміщеннях та спорудах не дозволяється розкидати й залишати неприбраними промаслені матеріали. Їх необхідно прибирати в металеві ящики, щільно закривати кришками та  в  кінці  робочої  зміни видаляти з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця,  обладнані  негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються.

18. У місцях складування матеріалів необхідно  забезпечити  вільний доступ до засобів пожежогасіння (пожежні крани, вогнегасники тощо).

VІІ. ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами працівники швейного виробництва забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Закону України “Про охорону праці”,  Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого  наказом  Держгірпромнагляду  України  від  24.03.2008                                       № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за                              № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08), та інших нормативно-правових актів.

Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не мають відповідного спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

2. Засоби індивідуального захисту працівників мають відповідати вимогам ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» та вимогам безпеки для даного технологічного процесу або виду робіт за наявності небезпечних та шкідливих чинників.

3. Для захисту органів слуху за рівнів шуму 80 дБ і вище працівники мають забезпечуватися протишумовими навушниками або засобами індивідуального захисту типу «беруші» згідно з ГОСТ 12.4.051-87 «CCБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний», ДСТУ  EN 352-2002  «Засоби індивідуального захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 1. Шумозахисні навушники».

4. Під час виконання робіт, пов’язаних з можливістю ураження очей, а також дії ультрафіолетового випромінювання працівники повинні бути забезпечені захисними окулярами та окулярами із світлофільтрами згідно з ГОСТ 12.4.013-85 «ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия».

5. Працівникам, які працюють з  механізованим (пневматичним) ручним інструментом, необхідно видавати засоби захисту рук від вібрації відповідно до вимог ГОСТ 12.4.002-97 «ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические требования и методы испытаний».

6. Для захисту шкіри рук від шкідливих хімічних речовин працівникам у разі виникнення почервоніння шкіри рук або появи висипу повинні видаватись захисні креми, мазі, пасти згідно з вимогами ГОСТ 12.4.068-79 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования».

7. Вибір і застосування засобів індивідуального захисту органів дихання для працівників швейного виробництва, які працюють в умовах підвищеного рівня запиленості повітря робочої зони, здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 «ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги» та Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 28.12.2007 № 331, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.04.2008 за  № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

8. Після закінчення роботи засоби індивідуального захисту необхідно (залежно від виду робіт) очистити, провітрити, висушити, знешкодити тощо.

9. Спеціальний одяг повинен зберігатись окремо від особистого одягу працівників в індивідуальних шафах у спеціально виділеному приміщенні.

Голова Держгірпромнагляду України                                О.І.Хохотва